## Slide 1
CEE-TPC 研 制 进 展
CEE-TPC合作组
2024年11月

## Slide 2
报 告 内 容
概述
CEE-TPC简介
研制进展
实验测试
总结

## Slide 3
概 述
核心物理目标
确定强相互作用相变临界点和相边界
系统研究核物质状态方程，理解中子星内部结构
研究超核产生机制
……
HIRFL-CSR提供的离子能量：C@0.4-1 GeV/u, U@0.5 GeV/u
形成的核物质：T : 40-60 MeV, μb : 700~800 MeV

## Slide 4
概 述
低温高密核物质测量谱仪(CSR External-target Experiment，简称CEE)
建成后，将是我国第一台运行于GeV能区的、完全自主研制的、基于国内核物理大科学装置HIRFL-CSR的大型核物理实验装置
其主要的科学功能是实现该能区的重离子碰撞中，带电粒子产物的近全空间测量
主要物理目标：QCD 相边界及临界点性质、高密区核物质状态方程、GeV/u能区超核产生与测量、重离子碰撞动力学研究致密天体性质、自旋和味相关的核力属性等。
近物所加速器简图
CEE谱仪模型图
CEE终端
主要参数 | 指标
碰撞能量 | 0.3~2.8Gev/u
最大碰撞系统 | 238U+238U
最高计数率 | 104Hz
质心系覆盖率 | >50%
数据通道数 | >2×104
动量重建精度 | 5%（典型值）
Z
Y
X

## Slide 5
概 述
零度角量能器（ZDC）华中师大
位于束线末端中心区域，对中心碰撞事件进行触发，确定碰撞的对心程度和反应平面
端盖飞行时间探测器(eTOF) 清华/中科大
记录末态粒子到达时刻
超导二级磁铁 近物所
提供均匀磁场，实现对带电粒子的偏转
时间投影室（TPC）近物所/复旦
覆盖大角度区
测量带电粒子的三维径迹
以及进行粒子鉴别
起始时间探测器（T0）中科大
记录碰撞初始时刻
多丝漂移室
（MWDC）清华/近物所
覆盖小角度区
测量带电粒子的径迹
内飞行时间探测器（iTOF）中科大
记录末态粒子到达时刻
像素探测器 华中师大/近物所
测量入射束流的位置和时间信息，为径迹重建提供初始顶点

## Slide 6
CEE-TPC
Y
Z
X
Readout Pad
参数名称 | 技术指标要求
TPC有效灵敏面积（每套） | 500mm(X)×800mm(Y)×900mm(Z)
测量粒子种类 | π、p、d、t、3He、4He
位置分辨 | σxz<500μm，σY<600μm
动量分辨 | 满足π、p相对动量分辨率典型值为5%
双径迹区分能力 | ≤3cm
径迹多重数 | <100
1级触发最大事例率 | 1kHz
通道数 | 15360
探测器数量 | 2

## Slide 7
θ=15o
θ=15o
相空间覆盖 >85%
质子相空间分布和探测器覆盖角分布 TPC(左) MWDC(右)
CEE-TPC
参数名称 | 技术指标要求
TPC有效灵敏面积（每套） | 500mm(X)×800mm(Y)×900mm(Z)
测量粒子种类 | π、p、d、t、3He、4He
位置分辨 | σxz<500μm，σY<600μm
动量分辨 | 满足π、p相对动量分辨率典型值为5%
双径迹区分能力 | ≤3cm
径迹多重数 | <100
1级触发最大事例率 | 1kHz
通道数 | 15360
探测器数量 | 2

## Slide 8
CEE-TPC
低物质量气体腔室
独立气腔漂移极
薄膜电极场笼
GEM倍增极
读出Pad
前端采样电子学（SAMPA）
电子学负压水冷系统
子触发系统
子时钟系统
DAQ
慢控制
激光刻度系统
气路循环系统
技术支持系统
CEE-TPC主要构成
探测器
电子学
全局
CEE-TPC总体设计图

## Slide 9
CEE-TPC
低物质量气体腔室
独立气腔漂移极
薄膜电极场笼
GEM倍增极
读出Pad
前端采样电子学（SAMPA）
电子学负压水冷系统
子触发系统
子时钟系统
DAQ
慢控制
激光刻度系统
气路循环系统
技术支持系统
CEE-TPC主要构成
探测器
电子学
全局
CEE-TPC总体设计图

## Slide 10
研制进展 --- 漂移极
决定了探测器可达到的最大漂移速度 --- 最大允许事例率
影响正离子迁移率 --- 径迹畸变 (空间电荷效应)
影响气体选择
漂移区电场和漂移速度关系（Ar+CO2）
漂移速度和离子迁移率模拟
CEE-TPC field
ALICE-INT-2003
~3cm/μs

## Slide 11
V
p: Pressure
d: Electrode distance
a&b: Related to gases
漂移极
iTOF
60mm
55mm
漂移电场:400V/cm ( Ar+C0210% 1atm)
漂移距离: >80cm
漂移极电压: 35kV
漂移极边界形状电场分布模拟
决定了探测器可达到的最大漂移速度 --- 最大允许事例率
影响正离子迁移率 --- 径迹畸变 (空间电荷效应)
影响气体选择
气体击穿电压模拟
研制进展 --- 漂移极

## Slide 12
Version_1
Version_2
Version_3
第3版场笼已在工程样机中得到验证，耐压 > 40kV
Multi-slot
Independent gas chamber
漂移极
iTOF
60mm
55mm
决定了探测器可达到的最大漂移速度 --- 最大允许事例率
影响正离子迁移率 --- 径迹畸变 (空间电荷效应)
影响气体选择
研制进展 --- 漂移极

## Slide 13
多层丝绕制场笼 (@MATE-TPC )
PCB或FPC场笼 (@CEE-TPC 1/4prototype)
电场均匀性较好
较高的物质量引入
低物质量
电场均匀性
研制进展 --- 场笼

## Slide 14
CEE-TPC场笼设计考虑
电场均匀性 --- 径迹分辨、动量分辨
低物质量引入 --- 减小探测器自身对粒子的阻挡
定位和支撑陶瓷杆 --- 控制电极位置精度
内窗侧镜像电极 --- 束流侧电极形变
双面镀铝电极薄膜
薄膜悬挂电极 --- 电连接及电极间距
… …
关键技术
CEE-TPC场笼
研制进展 --- 场笼

## Slide 15
20240529_31
2.254 cm/us
换气时间>72h
CEE-TPC电场均匀性表征
rФ平面位置分辨
漂移方向不同位置的漂移速度差
……
研制进展 --- 场笼

## Slide 16
参数名称 | 技术指标要求
TPC有效灵敏面积（每套） | 500mm(X)×800mm(Y)×900mm(Z)
测量粒子种类 | π、p、d、t、3He、4He
位置分辨 | σxz<500μm，σY<600μm
动量分辨 | 满足π、p相对动量分辨率典型值为5%
双径迹区分能力 | ≤3cm
径迹多重数 | <100
1级触发最大事例率 | 1kHz
通道数 | 15360
探测器数量 | 2
Target
large Angle
@40cm drift length
small Angle
@40cm drift length
CEE_TPC_Pad_V2
ECut>100ch
Remove67
Prob>0.1
Hit_Pad>=3
predetermined
predetermined
CEE-TPC Pad设计考虑
Pad形状、分区、布局
XZ平面位置分辨指标
σxz<500μm
读出去灵敏面积确定 & 有限的电子学通道数
研制进展 --- 读出Pad

## Slide 17
怎样确定最合适的读出Pad? Cee_Tpc Pad结构模拟 & 针对性测试（形状、排列）
基于Root和Garfield++开发了通用的Pad形状、布局模拟框架
Cee_Tpc
Drift
GEM
Pad
Preliminary suitable C-Pad
研制进展 --- 读出Pad

## Slide 18
根据模拟和实验结果，结合工业加工的难度，目前基本确定选择两齿、长边平行靶点的Zigzag
靶点
怎样确定最合适的读出Pad? Cee_Tpc Pad结构模拟 & 针对性测试（形状、排列）
研制进展 --- 读出Pad

## Slide 19
怎样确定最合适的读出Pad? Cee_Tpc Pad结构模拟 & 针对性测试（形状、排列）
矩形Pad XZ平面位置分辨
Zigzag_Pad XZ平面位置分辨
Pad结构激光测试
利用1/4样机设计了专门的Pad测试TPC
可对应开展激光、宇宙线、束流测试
发展了Topmetal定位探测器
Topmetal_M芯片
研制进展 --- 读出Pad

## Slide 20
研制进展 --- 读出Pad
扇环Zigzag设计
C-ROOT径迹模拟
90cm
50cm
CEE-TPC工程机Pad
示意图

## Slide 21
研制进展 --- FEE负压水冷
直接接触散热
空气热交换散热
FPGA
FEE负压水冷设计
FEE放置在磁铁内，120块紧密排列
因空间和功率限制，风冷无法满足要求
设计使用负压水冷散热（20度水温，升温<2°）

## Slide 22
研制进展 --- FEE负压水冷
FEE负压水冷 --- 工程机
避免传统水冷存在的泄露风险
工程样机运行稳定，冷却效果可靠
负压水冷系统（部分，第二版）

## Slide 23
研制进展 --- 激光刻度系统
单个TPC内分布6个激光反射平面
每个反射平面分布7束光（共84条刻度光束）
为TPC提供实时刻度
Reflection P_G
Reflection P_M
Reflection P_D
Map of laser distribution in TPC
laser
6mm
1mm柱状反射镜

## Slide 24
研制进展 --- 激光刻度系统
自研微反射镜调制器（第二版）
自研微反射镜调制器（第一版）
1mm精度
100μm精度
设计1mm反射镜调光装置（专利）
光束调节精度好于100μm
微反射镜调制外部光路
束斑测量

## Slide 25
研制进展 --- 激光刻度系统
束流慢引出
3s
25s
在DAQ的配置中，添加激光开关，某一时刻，如需对TPC刻度，打开激光
束团到达1s后，打一次（20个脉冲，间隔50ms），束团结束4s后，打一次（20个脉冲，间隔50ms）
触发汇总板号
帧头
标识
在束同步激光刻度方案调试
束团间隙激光事件

## Slide 26
模块级束流联测 |  | 
2023.4.19 – 2023.4.26 | 78Kr @200MeV/u | ½样机，SAMPA 512ch
2023.12.1 – 2023.12.12 | 78Kr @350MeV/u | 工程样机，SAMPA 2048ch，+水冷，+数据格式固化
2024.5.27 – 2023.6.5 | 78Kr @350MeV/u | 工程样机，+激光，+气路系统，+在线显示
束流联测

## Slide 27
束流联测
Gas: Ar+CO2(90:10)
Drift Field: 400V/cm
GEM_Gain: 2000
Electronics: SAMPA 2046ch(~13%)
Beam: 78Kr @350MeV/u
σ: 388μm
σ: 239ns
Beam test
2023.12.1 – 2023.12.12

## Slide 28
已完成CEE-TPC所有技术攻关
束测性能满足任务书指标要求
谢谢！
总 结