## Slide 1
MATE: Multi-purpose Active-target Time Projection Chamber for Nuclear Experiments
活性靶时间投影室MATE-TPC的研制和实验研究进展
张宁涛，MATE合作组
中科院近代物理研究所

## Slide 2: 内容提纲
探测器研发的物理背景
MATE探测系统介绍
  探测器研发
  电子学发展
  数据分析平台
开展的实验测量
总结和展望

## Slide 3: 物理背景：重要核反应测量和核结构研究
Aziz et al., AAPPS Bulletin (2021) 31
远离稳定性
TPC相关的主要研究目标：
反应直接测量：(α,p), (p,α)
弱相互作用率：(d,2p), (3He,t)
R过程核裂变：(p,p*), (p,2p)
熔合反应：次级束或强流主束
巨共振：(p,p*), (d,d*), (He,He*)
核结构：转移反应、非弹散射
奇异衰变：滴线核单质子及多质子衰变、天体反应逆过程
宇宙中元素起源？
2023美国核科学长程计划

## Slide 4: 活性靶TPC的特点和优势
活性靶：
  气体同时作为探测介质和反应靶
  提高靶厚度从而提高反应亮度
  例如: 12C+18O 反应
    常规固体靶12C: 50 μg/cm2, 2.5x1018个12C/cm2
    活性靶12C: C4H10气体，135 mbar，厚度100 mm，1.3x1020 个12C/cm2
能量分辨：
  固体厚靶：离子必须穿透厚靶，反应点难确定，影响分辨率
  活性靶：确定反应顶点，厚靶对分辨影响小
测量效率:
  效率高：接近4π全空间覆盖
  探测阈值极低：~ keV
  实现很宽能区反应截面的快速扫描
Ionization region
活性靶工作原理

## Slide 5: 活性靶TPC的特点和优势
活性靶：
  气体同时作为探测介质和反应靶
  提高靶厚度从而提高反应亮度
  例如: 12C+18O 反应
    常规固体靶12C: 50 μg/cm2, 2.5x1018个12C/cm2
    活性靶12C: C4H10气体，135 mbar，厚度100 mm，1.3x1020 个12C/cm2
能量分辨：
  固体厚靶：离子必须穿透厚靶，反应点难确定，影响分辨率
  活性靶：确定反应顶点，厚靶对分辨影响小
测量效率:
  效率高：接近4π全空间覆盖
  探测阈值极低：~ keV
  实现很宽能区反应截面的快速扫描

## Slide 6: MATE-TPC项目
Detectors
684ch
micromegasTPC
Analysis
(MATEROOT)
Tracking:
Hough、PCL、Deep learning
MATEROOT based on ROOT、Geant4
1024ch
THGEM pMATE
4000ch
THGEM MATE
Electronics
(GET)
1CoBo+3AsAd
1CoBo+4AsAd
4CoBo+16AsAd

## Slide 7: 1024路pMATE样机
field cage
AGET
rim~10 μm
THGEM
GEM由国科大刘倩团队提供
55Fe x-ray
FWHM: 19%
P10, 1 atm
Bragg curve
C4H10, 35 mbar
241Am source
灵敏体积: 10cm×20cm×25cm(H)
双层厚GEM: 厚度300 μm
读出pad: 3mm×6mm长方形, 1024 pads
GEM经过刻度

## Slide 8: 探测器的部分性能刻度
He+5%CO2
P10
iC4H10
角分辨
0.20 (1σ)
激光束
Z.C. Zhang…ZNT* et al., NIMA1016, 165740(2021)

## Slide 9: 全尺寸MATE-TPC
TPC
Si
AGET
CoBo+Mutant
TPC
30(L)×30(W)×20(H)cm3
Si阵列
三面硅墙: 前角区、两侧
硅面积: 100×100mm2
硅条数：8条，单面分割
立体角: ~10%
和Ota教授合作(CNS,RCNP）

## Slide 10: MATE典型的射程分辨
三α源
射程分辨
Alpha tracks in pad plane
50mbar isobutane

## Slide 11: 低气压Micromegas的TPC(μMATE)探测器
Micromegas
（gap：500 μm）
Field Cage
Jianxin Feng, Zhiyong Zhang*(张志永,中科大) et al., NIMA1031(2022)166595.
应用在50pμA强流实验测量！
USTC
鲁辰桂
张宁涛

## Slide 12: GET电子学系统
对于单块CoBo，共1024路，一个事件点火pad数~120路，ZBUF传输55 MB/s，能接收的有效触发率240 Hz。
NARVAL获取(Ganil开发)
MATE电子学的逻辑框图
和近物所核电子学室合作
AGET
+ZAP
4000路封装
μTCA+CoBo
+MuTant
信号波形

## Slide 13: 数据分析平台MateROOT
MateROOT
FairRoot
base
FairLogger
Decoder
PulseAna
Tracking
Fitting
Clustering
Hough
RANSAC
“云”平台
一直扩充……
Primary, Det, Reaction
input card
Scorers
Detector models
YAML parser
I/O flow
ExternalLib
Alignment
Linear
w or w/o q
Curve by RANSAC
Containers
Digitizers
Detector factory
Particle stack
Reaction models
Decay models
Detector
modules
MateAnaLib
anaroot
part
tpcana
Quick cmds
MateSim
MC fitting
Notes: 封装功能模块

## Slide 14
Geant4
+ROOT
C++, cmake
Data flow
RootOutput on TFolder
Nuclear reaction
TwoBody, Decay……
EventGenerator
G4Gun/GPS, Particles
Input cards parser
Based on Yaml
Modularized data container
Based on TClonesArray
Modular scoring
Detector factory
Modular, shared……
模拟平台MateSim的主要特征

## Slide 15: MateSim模拟实例
模拟的反应卡片
22Si延迟双质子衰变

## Slide 16: MateSim和MateAnaLib对接
Single MC
Multiple MC
Real track
PCL算法
优化径迹
模拟和实验数据共享同一套分析方法！

## Slide 17: 库仑位垒能区的12C+12C截面测量：102 pps弱流
主要的实验条件
12C4+ beam: 4.9 AMeV (HIRFL, IMP)
TPC gas: C4H10 at 50, 100 mbar
Injection rate: 200-400 pps
Beam time: 31.2 hours
Elastic/inelastic
fusion
fusion
Elastic/inelastic

## Slide 18: 部分实验结果
α、2α、3α
Hough space
X.Y. Wang, ZNT* et al., Chin. Phys. C104001, 46(2022)
3α出射道

## Slide 19: 11,12C(α,α’)散射测量：研究Z=6幻数
部分结果发表：Xiao-Bin Li … ZNT* et al., NST35, 131(2024)
测量出射的α粒子
注入重离子情况：
12C：75 MeV/u，~105 pps
11C：55 MeV/u，~104-105 pps

## Slide 20: 反应中的典型事件
穿透α事件
α
TPC
Si
Pad map
注入流强达到106 pps，探测器稳定工作！
实验中的主要挑战：
- 如何保证TPC自触发的触发效率？
（目前采用GET的multiplicity触发）
分析：张志超
11C
11C

## Slide 21: 天体能区碳碳熔合反应测量
-10 5 0 5 20
LEAF (Low Energy Accelerator Facility)
碳靶：HOPG、DLC、高纯碳
TPC：50-130 mbar
最高记录
12C(12C,a0)20Ne
Preliminary
Ec.m. (MeV)

## Slide 22: 实验中的本底抑制
α0, 4.62MeV
α1, 2.99MeV
本底抑制的原理
“Studying the 12C+12C fusion reaction at astrophysical energies using HOPG target”, 被NST接收(HOPG靶讨论)
TPC
Si
target
beam
Ecm=2.4MeV
李昀臻
王硕

## Slide 23: 总结和展望
研发了基于厚GEM和Micromegas的MATE时间投影室
建立了102 pps弱流和106 pps强流（束流注入）的活性靶实验方法
TPC应用在50 pμA强流实验，用于天体能区核反应直接测量
亟需解决TPC自触发效率问题
开展D2、H2测试，拓展TPC在转移、电荷交换反应中的应用
设计圆柱形TPC，结合螺线管磁铁，降低重离子束流影响，提高反应亮度和低能粒子的探测

## Slide 24: MATE合作组

## Slide 26: MATE-TPC electronics
Build-in preamp dynamic range : 120 fC, 240 fC, 1 pC, 10 pC
512 circular memory cells
  Sampling frequency: 1-100 MHz
  Shaping time: 50 ns – 1 us
Generate multiplicity trigger
Zero suppression, partial or full data readout
DAQ
pMATE: GetController, supporting one CoBo (1024 channels)
MATE: Narval, one MuTant + four CoBo (4096 channels)
GET