## Slide 1
55nm 锁相环设计进展汇报(P2~P12)
汇报人：王雨颉
时间：2024.7.9

## Slide 2
目录
1、锁相环架构及设计指标
2、锁相环设计进展
3、总结和工作计划

## Slide 3
1、锁相环架构及设计指标

## Slide 4
1、锁相环架构及设计指标
设计指标 | 160MHz | 320MHz | 640MHz
rms Jitter(ps) | ＜49ps | ＜24.5ps | ＜12.3ps
  为了满足1.28Gb/s传输速率要求，PLL输出频率范围为160MHz~640MHz
  光纤通信串行链路通信要求总抖动小于0.27UI
Rms jitter影响因素：
1、VCO
2、CP非理想因素

## Slide 5
2、锁相环设计进展

## Slide 6
2-1、锁相环-环形振荡器(VCO)
Layout:88um*57um
前仿真 （Freq=160MHz) |  | TT | FF | SS | R+C+CC | TT | FF | SS
 | 相位噪声(dBc/Hz) | -112.5 | -113.2 | -112.1 |  | -112.1 | -112.8 | -111.2
 | 功耗(A) | 372 | 401 | 341 |  | 400 | 430 | 370
前仿真 （Freq=160MHz) |  | TT | FF | SS | R+C+CC | TT | FF | SS
 | 相位噪声(dBc/Hz) | -112.5 | -113.2 | -112.1 |  | -112.1 | -112.8 | -111.2
 |  | 372 | 401 | 341 |  | 400 | 430 | 370
VCO Frequency:110~760MHz
前仿真 （Freq=320MHz) |  | TT | FF | SS | R+C+CC | TT | FF | SS
 | 相位噪声(dBc/Hz) | -108 | -108.5 | -107.8 |  | -107.8 | -108.2 | -107.1
 | 功耗(A) | 686 | 727 | 645 |  | 738 | 782 | 698
前仿真 （Freq=320MHz) |  | TT | FF | SS | R+C+CC | TT | FF | SS
 | 相位噪声(dBc/Hz) | -108 | -108.5 | -107.8 |  | -107.8 | -108.2 | -107.1
 |  | 686 | 727 | 645 |  | 738 | 782 | 698
前仿真 （Freq=640MHz) |  | TT | FF | SS | R+C+CC | TT | FF | SS
 | 相位噪声(dBc/Hz) | -102 | -102.9 | -100.8 |  | -101.6 | -102.4 | -100.2
 | 功耗(A) | 1.34 | 1.45 | 1.2 |  | 1.42 | 1.53 | 1.28
前仿真 （Freq=640MHz) |  | TT | FF | SS | R+C+CC | TT | FF | SS
 | 相位噪声(dBc/Hz) | -102 | -102.9 | -100.8 |  | -101.6 | -102.4 | -100.2
 |  | 1.34 | 1.45 | 1.2 |  | 1.42 | 1.53 | 1.28
LC VCO:PN较好，电感面积大
Ring VCO：PN较差，面积小

## Slide 7
2-2、锁相环-电荷泵(CP)
Layout:150um*114um
前仿真 |  |  | 
Icp=100uA | TT | FF | SS
电流失配比 (VC=0.2~1.1V) | 0.04%—0.1% | 0.04%—0.1% | 0.04%—0.08%
功耗(A) | 455.9 | 540.4 | 402.1
前仿真 |  |  | 
Icp=100uA | TT | FF | SS
电流失配比 (VC=0.2~1.1V) | 0.04%—0.1% | 0.04%—0.1% | 0.04%—0.08%
 | 455.9 | 540.4 | 402.1
R+C+CC |  |  | 
Icp=100uA | TT | FF | SS
电流失配比 (VC=0.2~1.1V) | 0.05%—0.11% | 0.05%—0.12% | 0.04%—0.11%
功耗(A) | 457 | 540.5 | 402.4
R+C+CC |  |  | 
Icp=100uA | TT | FF | SS
电流失配比 (VC=0.2~1.1V) | 0.05%—0.11% | 0.05%—0.12% | 0.04%—0.11%
 | 457 | 540.5 | 402.4
CP存在的非理想因素：
Notes: .电流失配。在传统的CP中，PM2和NM1分别为CP的充电和放电电流的MOS管，因为两种电流源的工作状态不相关，所以电流很难达到完全匹配；2.沟道电荷注入。当CP导通时，开关MOS管的沟道是完全导通的，会积累多子电荷。当开关从导通变为关闭时，大量多子电荷会进入到压控点Vctrl，使得控制电压产生纹波；3.时钟馈通。开关MOS管存在寄生电容，导致开关信号UP和DN耦合到控制电压点Vctrl。
使用两个轨对轨运放，通过运放的钳位作用，使得充放电电路和复制电路的电流相等，并且使得在很宽的输出电压范围内，保持"V" _"OUT" "=" "V" _"C" 。
传统的电荷泵电流适配比大约在百分之5左右。并且控制电压范围较窄。
电荷泵的充放电电流越大，抖动性能越好，在设计时功耗与抖动进行了折衷。最终电流选取为100uA

## Slide 8
2-3、锁相环-鉴频鉴相器(PFD)
Layout:57um*40um
PFD | 前仿真 | R+C+CC (tt) | R+C+CC (ff) | R+C+CC (ss)
鉴相范围 | -1.96pi~1.96pi | -1.93pi~1.93pi | -1.92pi~1.92pi | -1.92pi~1.92pi
功耗(A) | 117.5 | 159.7 | 162.8 | 156.8
PFD | 前仿真 | R+C+CC (tt) | R+C+CC (ff) | R+C+CC (ss)
鉴相范围 | -1.96pi~1.96pi | -1.93pi~1.93pi | -1.92pi~1.92pi | -1.92pi~1.92pi
 | 117.5 | 159.7 | 162.8 | 156.8

## Slide 9
2-4、锁相环-分频器(Divider)
5个控制端口，其中3个控制P分频，2个控制S分频。设计分频比：2~17
输出频率控制端口(P2P1P0S1S0)：
160MHz:01000
320MHz:10000
640MHz:11110
 | 性能指标 | 160MHz | 320MHz | 640MHz
前仿 | 功耗(A) | 193 | 237 | 321
后仿 | 功耗(A) | 222 | 284 | 408
 | 性能指标 | 160MHz | 320MHz | 640MHz
前仿 |  | 193 | 237 | 321
后仿 |  | 222 | 284 | 408
Layout:82um*77um

## Slide 10
2-5、锁相环整体仿真结果
 | This work | This work | This work | [1] | [2]
Output frequency | 160MHz | 320MHz | 640MHz | 400MHz~530MHz | 400MHz
Technology(nm) | 55 | 55 | 55 | 180 | 180
Area | --- | --- | --- | 1.14mm*1.13mm | 0.2mm² (核心电路)
Power consumption(mW) | 0.98 | 1.76 | 2.66 | 8.1 | 57.6 (包含输出buffer)
RMS Jitter(ps) | 8.3 | 4.9 | 3.2 | 4.8 | 3.8
FOM(dB) | -221.2 | -223.7 | -225.6 | -217.4 | -210.8
[1]Gong, Yuehong, et al. "A Frequency Tunable Fractional-N PLL for High Energy Physics Experiments." IEEE Transactions on Nuclear Science (2023).
[2]徐安洋.应用于CEPC顶点探测器芯片JadePix3中集成CMOS电荷泵锁相环的设计[D].华中师范大学,2020.
R1 | 2.1K
C1 | 67.6pF
C2 | 6.5pF
带宽 | 3MHz

## Slide 11
3、总结和工作计划
Notes: 老师好，我想向您汇报一下近期Bandgap和LDO芯片测试的情况。

## Slide 12
一、锁相环已完成部分：
1、PLL前仿设计；
2、PFD、CP、VCO、Divider版图设计。
二、下一步计划：
1、PLL buffer设计；
2、完成LPF版图设计；
3、完成PLL后仿，迭代各模块版图。
3-1、总结和工作计划

## Slide 13
130nm 芯片测试汇报
  带隙基准芯片测试
  LDO芯片测试
  PLL芯片测试

## Slide 14
带隙基准芯片测试(P15-P21)
  测试7种输出电压状态
  测试最小工作电压
  测试温度系数

## Slide 15
1-1、带隙基准设计架构及指标
① PNP采用4:64
② 输出采用3-8译码器进行控制开关
性能指标 | 规格
工艺 | SMIC 130nm CMOS
输出电压Vref | 0.6
输出可调范围(V) | 0.5~0.7
温度系数 | <50ppm/℃
最低电源电压 | ＜1.1V

## Slide 16
1-1、带隙基准测试平台

## Slide 17
1-2、带隙基准不同输出电压测试
测试条件：T为室温300K，端口A1A2A3作为控制开关，7种输出状态的输出电压范围为0.5~0.7V。观测7种情况下的VREF的值。
(A1A2A3) | 000 | 100 | 010 | 110 | 001 | 101 | 011
tt | 702.3mV | 668.9mV | 632.7mV | 617.7mV | 575.7mV | 538.1mV | 504.9mV
ff | 698.1mV | 665mV | 629.1mV | 614.2mV | 572.7mV | 535.5mV | 503.1mV
ss | 708.5mV | 674.8mV | 638.2mV | 622.9mV | 580.5mV | 542.3mV | 508.6mV
后仿结果
测试结果

## Slide 18
1-3、带隙基准最小电压测试
测试条件：T为室温300K，数字端口关闭时，默认输出得电压。电源电压在0.8V-1.3V范围下，每次增加0.05V，观测输出VREF的值。
测试结果
测试结果:电源电压在0.95V可以正常输出
 | 最小工作电压（后仿）
tt | 1V
ss | 0.95V
ff | 1.05V

## Slide 19
1-4、带隙基准温度系数测试
测试条件：从室温开始测试，测试7种情况下的VREF的值，测试温度范围为-20℃~85℃，每隔5℃测试记录一次，观测输出VREF的值。
A1A2A3 | 000
TC(测试) | 49.2ppm/℃
A1A2A3 | 100
TC(测试) | 52ppm/℃
A1A2A3 | 010
TC(测试) | 49.7ppm/℃
A1A2A3 | 110
TC(测试) | 51ppm/℃
A1A2A3 | 001
TC(测试) | 48.8ppm/℃
A1A2A3 | 101
TC(测试) | 46.1ppm/℃
A1A2A3 | 011
TC(测试) | 44.2ppm/℃

## Slide 20
1-4、五板带隙基准温度系数测试
TC(ppm/℃) | 000 | 100 | 010 | 110 | 001 | 101 | 011 | avg
BGR1 | 50.6 | 57.6 | 50.9 | 52.6 | 51.3 | 51.4 | 47.6 | 51.7
BGR2 | 53.5 | 56.2 | 54.5 | 52.2 | 49.3 | 47.2 | 49.4 | 53.2
BGR3 | 49.2 | 52.1 | 49.7 | 51.0 | 48.8 | 46.1 | 44.2 | 48.7
BGR4 | 49.9 | 52.3 | 61.2 | 52.2 | 48.8 | 49.1 | 46.3 | 51.4
BGR5 | 64.5 | 87.5 | 82.4 | 72.6 | 75.2 | 72.2 | 57.3 | 73.1
温度系数 | ＜41ppm/℃
后仿
测试温度系数结果
*红色标记为温度系数＜50ppm/℃

## Slide 21
1-5、带隙基准性能对比
 | 指标 | 后仿结果 | 测试结果 | [1] | [2] | [3] | [4]
输出电压 | 0.5~0.7V | 0.5~0.7 (step size 0.03V) | 0.503~0.698V | 0.6V | 0.49V | 1~2.3V | 1.024
温度系数 | ＜50ppm/℃ (后仿真) | 41ppm/℃ (-40~125℃) | 48.7ppm/℃(avg) (-20~85℃) | 2.8ppm/℃ (-45~125℃) | 3.7ppm/℃ (-40~140℃) | 40ppm/℃ (0~70℃) | 50ppm/℃ (-40~125℃)
功耗 | ＜240W | ＜210W | ＜212W | 82.8W | 46.8W | ＜300W | 231W
 | 指标 | 后仿结果 | 测试结果 | [1] | [2] | [3] | [4]
输出电压 | 0.5~0.7V | 0.5~0.7 (step size 0.03V) | 0.503~0.698V | 0.6V | 0.49V | 1~2.3V | 1.024
温度系数 | ＜50ppm/℃ (后仿真) | 41ppm/℃ (-40~125℃) | 48.7ppm/℃(avg) (-20~85℃) | 2.8ppm/℃ (-45~125℃) | 3.7ppm/℃ (-40~140℃) | 40ppm/℃ (0~70℃) | 50ppm/℃ (-40~125℃)
功耗 |  |  |  |  |  |  | 
[1] X. Liao, X. Liu, Y. Wang and L. Liu, "A High-Precision Current-Mode Bandgap Reference With Low-Frequency Noise/Offset Elimination," in IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, vol. 70, no. 11, pp. 3993-3997, Nov. 2023.
采用技术：PTAT电阻反馈，三段式补偿
[2] C. -C. Lee et al., “A High-Precision Bandgap Reference With a V-Curve Correction Circuit,”in IEEE Access, vol. 8, pp. 62632-62638, 2020.
采用技术：V曲线校正(VCC)电路
[3] ADI-LTC1798CS8.
[4]Microchip Technology-MCP1501-10.

## Slide 22
LDO芯片测试(P23~P30)
  测试LDO负载调整率
  测试LDO线性调整率
  测试LDO负载瞬态响应

## Slide 23
2-1、LDO设计架构及指标
补偿方式：密勒补偿、ESR补偿
性能指标 | 规格
工艺 | SMIC 130nm CMOS
输出电压 | 1.2
负载电容 | 200nf
最大负载电流 | 1A
功耗 | <1mW

## Slide 24
2-1、LDO测试平台

## Slide 25
2-2、LDO负载调整率测试
测试条件：在电源电压1.5V，0-1A的负载条件下，每隔10mA测试记录一次，观察不同负载下输出电压变化。
四板LDO的负载调整率对比
 | LDO2 | LDO3 | LDO4 | LDO5
输出电压范围 （V） | 1.23~1.09 | 1.23~1.08 | 1.22~1.07 | 1.22~1.08
（0-1A）压降 （mV) | 143 | 144 | 148 | 140
负载调整率 (mV/mA) | 0.143 | 0.144 | 0.148 | 0.140
 | 输出电压范围 | 压降 | 负载调整率(mV/mA)
tt | 1.22~1.15(V) | 74mV | 0.074
ff | 1.22~1.16(V) | 59mV | 0.059
ss | 1.22~1.15(V) | 74mV | 0.074
后仿结果
测试结果

## Slide 26
2-3、LDO线性调整率测试
测试条件：测试电源电压1.3V-1.75V，每隔0.05V测试记录一次，观察不同负载（0、200mA、400mA、600mA、800mA、1A)下的输出电压。

## Slide 27
2-3、LDO线性调整率测试
2、线性调整率测试
负载电流 | AVDD(1.4-1.75V) | 线性调整率(%/V)
0mA | 0.355mV | 0. 08
200mA | 0.538mV | 0. 13
400mA | 1.921mV | 0. 45
600mA | 2.661mV | 0. 63
800mA | 3.78mV | 0. 9
1000mA | 4.655mV | 1.1
满载1A线性调整率(后仿)
后仿结果 | 负载电流 | AVDD(1.35-1.75V) | 线性调整率(%/V)
tt | 1A | 0.126mV | 0. 027
ff | 1A | 0.3mV | 0.063
ss | 1A | 1.27mV | 0. 27
测试结果
线性调整率：

## Slide 28
2-3、四板LDO线性调整率测试
负载电流 | LDO2 | LDO3 | LDO4 | LDO5
0mA | 0.09 | 0. 2 | 0. 16 | 0. 08
200mA | 0. 11 | 0. 35 | 0. 25 | 0. 13
400mA | 0. 5 | 0. 82 | 0. 54 | 0. 45
600mA | 0. 68 | 1.01 | 0. 97 | 0. 63
800mA | 0. 96 | 1.2 | 0.96 | 0. 9
1000mA | 1.15 | 1.46 | 1.12 | 1.1
线性调整率(%/V)

## Slide 29
2-4、LDO负载瞬态响应测试
测试电路中包含两个负载电阻RL1和RL2，其中RL1 > RL2。通过使用MOSFET作为开关，并利用信号发生器设置方波信号进行控制。在高电平时，MOSFET导通，使负载电阻值接近RL2，从而实现大电流负载；在低电平时，MOSFET截止，负载电阻值为RL1，从而实现小电流负载。
 | 后仿结果
TT | 下冲电压0.23V，恢复时间1.89s 上冲电压0.22V，恢复时间2
FF | 下冲电压0.21V，恢复时间0 上冲电压0.19V，恢复时间2
SS | 下冲电压0.25V，恢复时间2 上冲电压0.24V，恢复时间2
 | 后仿结果
TT | 
FF | 
SS | 
测试结果（100mA-1A跳变）
下冲电压0.4~0.5V，恢复时间3s 上冲电压0.4~0.5V，恢复时间3s
测试结果（100mA-1A跳变）

## Slide 30
 | 指标 | 仿真结果 | 测试结果 | [1] | [2] | [3]
负载电容 | 200nf | 220nf | 220nf（测试值，陶瓷电容） | 1f | ≥2.2f | 1f
补偿电容 |  | 2.2uF，ESR=5Ω | 2.24uF(测试值，钽电容) ESR=4~6Ω | --- | --- | ---
最大负载电流 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A
功耗 | <1mW | 0.7mW | ＜0.74mW | 2.04mW | 3.92mW | 1.2mW
线性调整率 |  | 1.35V~1.75V，0.265%/V（满载） | 1.40V~1.75V，1.1%/V（满载） | 6~8V 0.04%/V（满载） | 3.9~5.5V 0.04%/V（满载） | 3.9~5.5V 0.02%/V（满载）
负载调整率 |  | 0-1A， 0.074mV/mA | 0-1A， 0.14mV/mA | 0-1A， 0.007mV/mA | 10m-1A， 0.286mV/mA | 0-1A， 0.0006mV/mA
瞬态响应 |  | 下冲电压250mV，恢复时间2s 上冲电压240mV，恢复时间2s | 下冲电压400mV，恢复时间3s 上冲电压400mV，恢复时间3s | 上冲电压50mV，恢复时间1s | 下冲电压94.2mV，恢复时间2s 上冲电压90.4mV，恢复时间2s | 下冲电压11mV，恢复时间4s 上冲电压12mV，恢复时间4s
 | 指标 | 仿真结果 | 测试结果 | [1] | [2] | [3]
负载电容 | 200nf | 220nf | 220nf（测试值，陶瓷电容） |  |  | 
补偿电容 |  | 2.2uF，ESR=5Ω | 2.24uF(测试值，钽电容) ESR=4~6Ω | --- | --- | ---
最大负载电流 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A
功耗 | <1mW | 0.7mW | ＜0.74mW | 2.04mW | 3.92mW | 1.2mW
线性调整率 |  | 1.35V~1.75V，0.265%/V（满载） | 1.40V~1.75V，1.1%/V（满载） | 6~8V 0.04%/V（满载） | 3.9~5.5V 0.04%/V（满载） | 3.9~5.5V 0.02%/V（满载）
负载调整率 |  | 0-1A， 0.074mV/mA | 0-1A， 0.14mV/mA | 0-1A， 0.007mV/mA | 10m-1A， 0.286mV/mA | 0-1A， 0.0006mV/mA
瞬态响应 |  |  |  |  |  | 
[1]ADI- ADP3338系列
[2] 邱鑫,姚思远,刘智,等.一种LDO自适应电流频率补偿技术[J].微电子学,2022,52(06):948-954.
采用技术：自适应电流频率补偿技术
[3] K. Li, C. Yang, T. Guo and Y. Zheng, "A Multi-Loop Slew-Rate-Enhanced NMOS LDO Handling 1-A-Load-Current Step With Fast Transient for 5G Applications," in IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 55, no. 11, pp. 3076-3086, Nov. 2020.
采用技术：提出了一种频率补偿方案，快速反馈环路
线性调整率：
LNR=△Vout/△Vin
负载调整率：
LDR=△Vout/△Iout
2-5、LDO性能对比

## Slide 31
PLL芯片测试

## Slide 32
3-1、PLL输出频率测试
LC VCO
仿真总结 | 指标 | 前仿 | 后仿
功耗(mW) | <5 | 2.4 | 2.9
输出频率(GHz) | 1.28 | 1.28 | 1.28
RMS抖动(ps) | <5 | 0.32 | 0.8
锁定时间(μs) | <25 | 14.8 | 15
Layout:1198um*1265um
寄生电容：PAD+PCB+Bonding+测试探头=10pF
设计Buffer功耗：23mA 实际版图 M1 线宽4um4.8mA