## Slide 1
有机玻璃罐应力分析-1129
JUNO有机玻璃长期许用应力5.5MPa
初设有机玻璃罐壁厚5mm。
载荷1：重力-Z向
载荷2：气压1MPa 由里向外
载荷3：水压由外向内
公式
P=-0.88*9.8* ( Z-1000) *1e-6+1
Z=1000时，P=1MPa
Z=0时， P=1.0086MPa
Z=-1000时，P= 1.0172MPa
约束：两圈固定

## Slide 2
约束方式比较
两端半圈固定，最大应力6.14MPa
两端整圈固定，最大应力1.71MPa
√

## Slide 3
液压分布优化
Z=1000mm
Z=-1000mm
Z=0
△P=0.0172MPa
1MPA位置？

## Slide 4
液压分布优化
Z=1000mm
Z=-1000mm
Z=0
△P=0.0172MPa
P=1MPa
Z=0位置液压为1MPa；
上部内压，下部外压；
最大应力：1.76MPa
Z=1000mm
Z=-1000mm
Z=0
△P=0.0172MPa
P=1MPa
Z=1000mm位置液压为1MPa；
外压＞内压；
最大应力：1.71MPa
Z=1000mm
Z=-1000mm
Z=0
△P=0.0172MPa
P=1MPa
Z=-1000mm位置液压为1MPa；
内压＞外压；
最大应力：3.55MPa
√