## Slide 1
Verification of the TDR vacuum chamber shielding design in comparison with antechamber vacuum system with photon absorber
Guangyi Tang
On behalf of CEPC RP Group
11. Dec. 2024, CEPC day

## Slide 2: Content
TDR铅屏蔽方案
基于TDR方案辐射水平，预估受辐射影响系统的屏蔽方案
  各系统电缆绝缘，其它有机材料（如空调、开关、按键）
  控制光纤
  各系统电子学
TDR铅屏蔽方案 v.s. 光子吸收器方案
总结

## Slide 3: TDR铅屏蔽方案
磁铁线圈绝缘材料：环氧树脂， 其累计吸收剂量上限Gy
在主环二、四、六极磁铁内布置铅屏蔽，保护线圈绝缘层
  优化后铅厚度2.5cm
得到直接沉积在空气和隧道墙壁能量功率占总辐射功率比例约1.5%。给出了隧道内吸收剂量率。

## Slide 4: 隧道内有机材料剂量限值
与金大鹏、黄金书、陈福庆等老师讨论，建议PE、PVC、Polyolefin等有机材料累积吸收剂量按1MGy控制
涉及
  电缆等绝缘层
  其它有机材料，如空调、开关、按键……
RADIATION PROBLEMS IN THE DESIGN
OF THE LARGE ELECTRON-POSITRON COLLIDER (LEP) CERN 84-02

## Slide 5: 主环隧道内吸收剂量@120GeV & 180GeV
@120 GeV
 |  | @120 GeV | @180 GeV
吸收剂量（Gy/y） | 内环侧墙 | 80k | 200k
 | 外环侧墙 | 16k | 25k
 | 束流管周围15cm处 | 1M | 8M
@180 GeV
Z/W模式隧道内剂量远小于higgs/ttbar模式，且运行时长短。对累积剂量贡献小。

## Slide 6: 隧道内电缆绝缘等有机材料
Higgs模式运行十年，加1年Z、2年W
  隧道内环/外环侧墙、隧道顶的电缆绝缘等有机材料吸收剂量均小于900kGy，小于剂量限值
  束流管附近，需使用抗辐照电缆。
再在ttbar模式运行5年
  隧道内，内环侧墙电缆等有机材料吸收剂量约1.9MGy，大于剂量限值 外环侧墙电缆等有机材料吸收剂量约300kGy，小于剂量限值
  2-4cm铅可使内环侧墙材料吸收剂量降低到剂量限值以下。需设计可移动铅挡板（布置于磁铁侧或电缆桥架侧），或集成到电缆桥架上。
  束流管附近，需使用抗辐照电缆。
束流管附近抗辐照电缆的选型和屏蔽方案待细化

## Slide 7: 隧道内光纤
剂量限值：吸收剂量率20Gy/y（From 金大鹏老师）
考虑布置在排水沟内，需加混凝土盖板
  内环盖板需约30cm厚，沟深1m
  外环盖板需约20cm厚，沟深1m
注：满足上述条件情况下，累积吸收剂量远小于材料耐受辐射限值。不用考虑累积吸收剂量限值。
Notes: 参考文献

## Slide 8: 电子学剂量限值
使用吸收剂量率、硅1MeV等效中子通量率、高能强子（>20MeV）通量率评估电子学受照水平（From 金大鹏老师）
  高能强子通量率 <
  吸收剂量率 < 20 Gy/y
  硅1MeV等效中子通量率 <
CAS - CERN Accelerator School: Power Converters, 245-263
注：满足上述条件情况下，累积吸收剂量远小于材料耐受辐射限值。不用考虑累积吸收剂量限值。

## Slide 9: 辅助隧道内电子学
剂量率限值：吸收剂量率20Gy/y，硅1MeV等效中子通量率，高能强子通量率
辅助隧道内电子学用迷宫屏蔽
  若采用三折迷宫，需要10m安全距离
  若采用五折迷宫，需要2.2m安全距离
满足尺寸要求的情况下，五折迷宫可能最优
辅助隧道
辅助隧道
主隧道
主隧道
10m
2m

## Slide 10: 磁铁支架间屏蔽方案
位于磁铁支架之间， -形屏蔽体
  混凝土+铅
∩-形: 混凝土+铅
二极铁支架间屏蔽
四极铁支架间屏蔽
Notes: ∩: intersection

## Slide 11: 隧道内电子学（二极铁支架间屏蔽为例）
剂量率限值：吸收剂量20Gy/y，等条件
主隧道内的电子学：磁铁支架之间的铅/混凝土组合屏蔽
  可行，优化材料厚度
  需要设计：布线，打开、关闭屏蔽体的操作方式等

## Slide 12: 受辐射影响系统的屏蔽方案：小结
内环侧墙电缆需要屏蔽
  2-4cm铅可使内环侧墙材料吸收剂量降低到1MGy以下。需设计可移动铅挡板（，布置于磁铁侧或桥架测），或集成到电缆桥架上
束流管附近，需用抗辐照电缆
光纤布设于排水沟内，沟深1m
  内环排水沟盖板需约30cm厚
  外环排水沟盖板需约20cm厚
辅助隧道内的电子学：迷宫屏蔽
主隧道内的电子学：磁铁支架之间的铅/混凝土组合屏蔽，尺寸、结构待优化
  布线，如何打开、关闭屏蔽体

## Slide 13: Content
受辐射影响系统的屏蔽（基于CEPC TDR辐射防护框架）
  各系统电缆，通用照明、通风、开关、阀门等
  控制光缆
  各系统电子学
TDR铅屏蔽方案 v.s. 光子吸收器方案
总结

## Slide 14: FCC光子吸收器及附加铅屏蔽
Every ~5.5m in the arc dipoles
FCC Week 2024 talk

## Slide 15: CEPC光子吸收器方案和TDR方案剂量对比
TDR方案 光子吸收器加60cm铅块 光子吸收器加1m铅块
在束流平面、两相邻光子吸收器 中间位置，吸收剂量分布如右图:
  内环侧墙吸收剂量 Gy/y < Gy/y
  外环侧墙吸收剂量 Gy/y ~ TDR方案 Gy/y
inner
outer
inner
outer

## Slide 16: CEPC光子吸收器方案和FCC光子吸收器方案对比
CEPC
隧道内吸收剂量大体一致：10~100kGy量级
FCC

## Slide 17: 磁铁线圈绝缘层吸收剂量率@180GeV
TDR方案： Gy/y
光子吸收器方案
  目前FLUKA模型中束流管与磁铁线圈间铅厚3cm，远大于实际可用空间。故目前模拟结果中，近光子吸收器的线圈吸收剂量被低估。
  近光子吸收器部分: Gy/y
  远离光子吸收器部分: Gy/y
环氧树脂累积吸收剂量上限: Gy
环氧树脂很可能不满足18年运行要求。
  正在根据真空/磁铁尺寸更新模型

## Slide 18: CEPC光子吸收器方案和TDR方案对比
受影响因素 |  | CEPC TDR方案 | CEPC 光子吸收器方案
阻抗 |  | --- | 需计算
磁铁线圈绝缘材料 |  | --- | 需评估（光子吸收器附近线圈绝缘吸收剂量超标）
真空 |  | --- | 设计真空盒满足磁铁孔径要求，计算光子吸收器结构、位置
辐射防护 | 隧道内电缆 | 活动铅挡板屏蔽；近束流管位置采用抗辐照电缆 | 不需要屏蔽（按FCC方案）
 | 光纤 | 排水沟加盖板 | 排水沟加薄盖板
 | 电子学 | 辅助隧道内或磁铁支架间屏蔽体内 | 辅助隧道内或磁铁支架间屏蔽体内
 | 其它有机材料 | 放置在低剂量区域，或增加屏蔽 | 不需要屏蔽（按FCC方案）
造价 |  | 新增：1.电缆屏蔽；2.抗辐照线缆；3.排水沟及盖板；4.磁铁支架间屏蔽；5.其它屏蔽。 | 新增：光子吸收器，前室真空盒；磁铁线圈绝缘； 减少：铅屏蔽；电子学位置变化引起的费用减少
EDR阶段工程设计 |  | 设计磁铁内铅支撑、冷却；设计电缆屏蔽和其它屏蔽；评估感生放射性 | 设计光子吸收器位置；优化铅屏蔽，设计铅冷却；评估感生放射性

## Slide 19: 总结
TDR屏蔽方案可以满足18年运行时长下磁铁线圈、隧道内部件/材料使用寿命需求。
  光纤放置位置的局部屏蔽方案
  电缆桥架的可能屏蔽方案
  辅助隧道迷宫尺寸的优化
  配合开展铅屏蔽的支撑冷却方案
光子吸收器可以降低隧道内辐射水平，但光子吸收器附近的剂量超过环氧树脂累积吸收剂量上限，暂不满足磁铁使用寿命需求求。
  光子吸收器屏蔽的优化
  正在沟通：阻抗、真空加工、磁铁设计
Thank you

## Slide 20: backup