## Slide 1
CEPC增强器二六极组合磁铁方案
可行性研究
康 文、牟智慧、王小龙、王逗、季大恒
11, Dec. 2024, IHEP, CEPC Day
致谢：高杰、李煜辉、屈化民、陈福三、戴旭文、王建力、李春华、王海静、杨梅、王毅伟、郭润兵、王斌、彭月梅

## Slide 2: 引言
为了降低造价和电功耗，TDR阶段增强器物理设计提出采用二六极组合磁铁。
在今年9月召开的CEPC加速器EDR国际评审会议上，专家对二六极组合磁铁方案可行性提出了质疑
  二六极组合磁铁六极场磁中心与束流中心偏差带来的磁场误差对束流的影响需要评估
  组合磁铁造成六极磁场无法独立调节，对增强器调束运行带来难度

## Slide 3: 增强器二六极组合磁铁六极场磁中心偏差
增强器二六极组合磁铁六极场磁中心与束流中心偏差来源：
  磁铁加工误差
  磁中心相对测磁线圈旋转中心位置误差（用旋转线圈测量）
    磁测准直误差
    磁测线圈制造误差
    环境干扰及电子学噪声
  测磁线圈旋转中心到磁铁准直基准点引出测量误差
  磁铁隧道安装误差
从加速器物理的角度看，希望六极场磁中心轴线与束流理想中心轨道重合，但是无论磁中心还是轨道中心都是虚拟中心，必须借助实物，以实物位置为参考才能实现。

## Slide 4
磁铁加工误差
冲片/端板保证铁芯原始尺寸精度
使用工装进行纵向叠装、三段拼接、上下合铁→X向尺寸依靠工装精度
气隙受到零件尺寸、合铁螺栓布局、叠装与合铁定位面平面度等影响
焊接变形，主要影响直线度，对机械精度产生难以预估的影响，X向的对中尺寸难以保证
总体看，铁芯X向偏差更难控制，Y向气隙值控制相对容易
评估：
综合零部件、装配、焊接误差等因素
最大x向偏差：0.30mm
最大y向偏差：0.10mm
1/3铁芯@1.57m：
Xerror=0.05
Ghalf=±0.02
三段集成@4.7m：
Xerror=0.15
Ghalf=±0.05
整铁@4.7m：
Xerror=0.30
Gerror=±0.10
增强器二六极组合磁铁六极场磁中心偏差
加工误差会造成六极场磁中心偏差
磁场测量可以找到六极场的磁中心，然后通过磁铁偏置安装加以消除

## Slide 5: 增强器二六极组合磁铁六极场磁中心偏差
磁中心相对测磁线圈旋转中心位置误差
磁测准直误差
  多极场磁中心位置通常采用旋转线圈进行测量，测量出磁场中心和线圈旋转中心的偏差。
  磁测准直基本步骤是：1.以磁铁机械中心为坐标轴建立磁铁坐标系。2.把磁测线圈旋转中心准直到磁铁机械中心上使它们重合。
  磁测准直的理想情况是使磁测线圈旋转中心与磁场中心轴线重合，但是由于磁铁制造误差、磁测准直误差，实际两者存在夹角和偏移，造成磁场中心轴线相对于线圈旋转中心轴线的俯仰、摆动误差，以及横向、高程方向的偏差。
  磁铁制造误差产生的夹角： θ1= 0.3mm/5m=0.06mrad
  磁测准直误差产生的夹角： θ2= 0.071mm/5m＝0.014mrad
  总夹角误差： θ3=
  磁测准直造成的横向、高程方向偏差可以通过磁中心位置测量予以修正。

## Slide 6: 增强器二六极组合磁铁六极场磁中心偏差
磁中心相对测磁线圈旋转中心位置误差
旋测线圈制作误差：0.18mm
  理想的旋测线圈：线圈轴线与旋转轴重合。
  由于加工误差，实际情况会有偏差，根据以往经验对于长1m的线圈偏差大约0.03mm；此外长尺寸线圈在旋转过程中已发生形变和跳动。
  综合以上两点因素，对于长5m直径只有56mm的增强器二六极组合磁铁旋测线圈，这个偏差尽可能控制在0.18mm以内。
环境干扰、采集系统电子学噪声：0.01mm

## Slide 7: 增强器二六极组合磁铁六极场磁中心偏差
磁测线圈旋转中心到磁铁准直基准点引出测量误差
  磁测线圈旋转中心引出是建立线圈旋转中心与磁铁顶部准直基准点之间的坐标关系。根据磁场测量得到的磁中心相对于线圈旋转中心的偏差，可以进一步实现磁中心引出标定，用于磁铁隧道安装准直。
  采用三坐标平台进行线圈旋转中心引出：0.02mm
  采用激光跟踪仪进行线圈旋转中心引出：0.05mm
Y
X
Z
4.6m
0.4m
0.26m
Y
Z
O

## Slide 8: 增强器二六极组合磁铁六极场磁中心偏差
增强器二六极组合磁铁六极场磁中心引出标定误差
  磁中心引出标定误差包括前面提到的：1. 磁中心相对测磁线圈旋转中心位置误差（磁测准直误差、磁测线圈制造误差、环境干扰及电子学噪声）；2.测磁线圈旋转中心到磁铁准直基准点引出测量误差。
  磁中心引出到准直靶标的X、Y向标定误差：
  （三坐标机测量）：
  （跟踪仪测量）：
  磁铁俯仰角、摆动角标定误差：0.062𝑚𝑟𝑎𝑑

## Slide 9
增强器二六极组合磁铁滚动角标定
  增强器二六极组合磁铁滚动角标定
  测量二极铁下极面多点拟合确定磁铁坐标系的XZ平面，由于测量误差使得拟合得到的XZ面与真实XZ面在绕Z轴方向有一夹角ϴz（滚动角标定误差），可以采用两种方法测量磁铁下极面：
    三坐标机滚动角标定误差：0.004mm/0.142m=0.028 mrad
    跟踪仪滚动角标定误差：
    0.02mm/0.142m=0.14 mrad
Y
X
Z
0.142m
XZ面
Y
ϴ1

## Slide 10: 增强器二六极组合磁铁六极场磁中心偏差
增强器二六极组合磁铁在隧道中的安装准直误差
  影响磁铁在隧道中准直精度的因素有：磁铁标定误差、磁铁位置测量误差、准直调整偏差。
 | 标定/mm | 测量/mm | 调整 /mm | 总误差/mm
三坐标机标定 | 0.181 | 0.05 | 0.05 | 0.194
跟踪仪标定 | 0.187 | 0.05 | 0.05 | 0.2
  相邻磁铁间磁中心横向、高程准直精度
  磁铁滚动角准直精度
  隧道中准直：磁铁横向两靶标点跟踪仪高差测量精度0.05mm，磁铁横向两靶标点高程调整偏差0.05mm。则该两点高差中误差0.071mm。由此造成滚动角中误差：0.071/0.28=0.254mrad。
0.28m
Y
X
Z

## Slide 11: 增强器二六极组合磁铁六极场磁中心偏差
  磁铁滚动角准直误差（标定+隧道准直）
    三坐标机标定滚动角情况:
    跟踪仪标定滚动角情况:
  磁铁俯仰、摆动角准直精度
  隧道中准直：磁铁纵向两靶标点跟踪仪测量精度0.05mm，磁铁纵向两靶标点横向、高程调整偏差0.05mm。则该两点横向、高差中误差0.071mm。由此造成俯仰角、摆动角中误差：0.071/5=0.014mrad。
  磁铁俯仰、摆动角准直误差（标定+隧道准直）

## Slide 12: 增强器二六极组合磁铁六极场磁中心偏差
  如果按照六极场磁中心最大偏差x=0.2mm, y=0.2mm考虑，
  仅因磁中心偏移带来的误差为：
设计要求 |  | 磁中心偏移后仿真结果 |  |  | 数值偏差 | ΔB3/B | 要求 | 判断
 |  | Bx | By | Bmod |  |  |  | 
B[Gs] | 376 | -3.73E-03 | 376.0049 | 376.0049 | 1.30E-05 | / | <±1E-03 | √
S[Gs/mm2] | 0.106925 | 2.61E-05 | 0.106802 | 0.106802 | -1.15E-03 | 8.30E-5 | <±5E-04 | √
*数值偏差=（磁中心偏移后仿真值-设计要求值）/设计要求值
*ΔB3/B=（磁中心偏移后仿真值-设计要求值）*R^2/2/Bmod
六极磁铁磁中心偏差造成磁场误差
误差来源：
磁中心偏移

## Slide 13: 增强器二六极组合磁铁误差
磁中心偏移+磁铁加工误差带来的磁场误差
加工误差会使二极场和六极场同时变化，但是可以通过微调电流保证二极磁场（主场）
在磁中心偏移以及最大机械加工误差下（X0.30,Y0.10），
计算得出磁场偏差：
设计要求 |  | 加工误差仿真结果 |  |  | 数值偏差 | ΔB3/B | 要求 | 判断
 |  | Bx | By | Bmod |  |  |  | 
B[Gs] | 376 | -0.1879 | 376.0000 | 376.0000 | 2.58E-07 | / | <±1E-03 | √
S[Gs/mm2] | 0.106925 | 0.0013 | 0.1063 | 0.106349 | 5.39E-03 | 3.88E-4 | <±5E-04 | √
*数值偏差=（加工误差仿真值-设计要求值）/设计要求值
*ΔB3/B=（磁中心偏移后仿真值-设计要求值）*R^2/2/Bmod
误差来源：
磁中心偏移+加工误差

## Slide 14
Error setting in TDR
 | Dipole | Quadrupole | Sextupole
Transverse shift X/Y (μm) | 100 | 100 | -
Longitudinal shift Z (μm) | 100 | 150 | -
Tilt about X/Y (mrad) | 0.2 | 0.2 | -
Tilt about Z (mrad) | 0.1 | 0.2 | -
Nominal field | 1e-3 | 2e-4 | 1e-3
 | Accuracy (um) | Tilt (mrad) | Gain | Offset w/ BBA(um)
BPM(10Hz) | 0.1 | 10 | 5% | 30
D. H. Ji
dipole | quadrupole
B1/B0  210-4 | 
B2/B0  510-4 | B2/B1  310-4
B3/B0  210-5 | B3/B1  210-4
B4/B0  810-5 | B4/B1  110-4
B5/B0  210-5 | B5/B1  110-4
B6/B0  810-5 | B6/B1  510-5
B7/B0  210-5 | B7/B1  510-5
B8/B0  810-5 | B8/B1  510-5
B9/B0  210-5 | B9/B1  510-5
B10/B0  810-5 | B10/B1  510-5
Include multipole errors
(100 seeds)
(93 seeds)
DA track in AT w/o SR
Residual errors after correction with 100 random seeds
Gaussian distributions are used for the errors, and they are truncated at 3σ.

## Slide 15: Booster DA with error correction & SR
The definition of beam stay clear region at different energies
TDR error setting meet the requirement of beam dynamics.
TDR error setting is close to the real error of combined dipole.
30GeV
45GeV
80GeV
120GeV
180GeV
Ref: D. Wang, et al., “Low emittance optics design for CEPC booster”, NIMA, 1062 (2024) 169159.
D. Wang, D. H. Ji

## Slide 16: Error setting in EDR
3σ cutoff | Dipole | Quadrupole
Transverse shift X/Y (μm) | 200 | 100
Longitudinal shift Z (μm) | 100 | 150
Tilt about X/Y (mrad) | 0.2 | 0.2
Tilt about Z (mrad) | 0.3 | 0.2
Nominal field | 1e-3 | 2e-4
 | Accuracy (um) | Tilt (mrad) | Gain | Offset w/ BBA (um)
BPM(10Hz) | 0.3 | 10 | 5% | 50
dipole | quadrupole
B1/B0  210-4 | 
B2/B0  510-4 | B2/B1  310-4
B3/B0  210-5 | B3/B1  210-4
B4/B0  810-5 | B4/B1  110-4
B5/B0  210-5 | B5/B1  110-4
B6/B0  810-5 | B6/B1  510-5
B7/B0  210-5 | B7/B1  510-5
B8/B0  810-5 | B8/B1  510-5
B9/B0  210-5 | B9/B1  510-5
B10/B0  810-5 | B10/B1  510-5
  # BPM~2300
  # Corrector~1900
 | Accuracy (um) | Offset w/o BBA(um)
BPM | 100 | 300
First turn simulation
The misalignment of dipoles are relaxed.
D. H. Ji
-- Successful first turn injection for 5 seeds.
-- Simulations with more seeds are underway.

## Slide 17: SLS Booster dipoles
Booster: 100 MeV ~ 2.4 GeV
Storage ring: 2.4 GeV
Swiss Light Source (SLS) --The full energy booster shared the same tunnel as the storage ring.
- Circumference:270 m
- Circumference:288 m

## Slide 18: ALBA Booster dipoles
Booster: 100 MeV ~ 3 GeV
Storage ring: 3 GeV
Alba is a third generation synchrotron located in Spain.
- Circumference:250 m
- Circumference:269 m
Combined dipoles and quadrupoles

## Slide 19: NSLS-II Booster dipoles
BF
BD
Booster: 170 MeV ~ 3.15 GeV
Storage ring: 3.15 GeV
Brookhaven National Laboratory, USA, NSLS II - the synchrotron radiation source (SR) of a third generation
- Circumference:158 m
- Circumference:792 m

## Slide 20: TPS Booster dipoles
Booster: 150 MeV ~ 3 GeV
Storage ring: 3 GeV
Taiwan Photon Source (TPS) -- third-generation synchrotron light source.
Booster shares the same tunnel with the storage ring
- Circumference: 497 m
- Circumference: 518 m
Combined dipoles and quadrupoles

## Slide 21: Offset quadrupole in HEPS Main Ring
Offset quadrupole with dipole component
  Φ=45mm, B=0.5T,G=34.54T/m, Leff=1.09m
  Xoffset=14.7mm
Magnetic center to target extraction error
~10 μm
  Alignment error with CMM~7μm
    3.5um+3.5μm/m
  Measurement error with RCS~ 5 μm
  Coil calibration error~5 μm
  Target sphere shape error~2 μm
BD12
M. Yang

## Slide 22
增强器二六极组合磁铁工作进展

## Slide 23
二六极组合磁铁
优化结果
设计要求 |  |  |  | 模拟结果
B0[T] | 0.0376 | B0[Gs] | 376 | 376.004
S[T/m^2] | 10.6925 | S[Gs/mm^2] | 0.106925 | 0.106928
h[m] | ≥0.0315 | h[mm] | ≥31.5 | 31.5
二极
六极
完成了磁铁设计和技术方案评审，等待完成采购流程后，启动磁铁加工制造

## Slide 24
按照物理设计要求，进行机械结构设计，满足物理设计要求、相关接口要求、空间限制要求。
构成：铁芯本体、磁铁支架、磁铁吊架、线圈组件、接电排、铭牌等。
3.1 整体结构设计
2.2.1 整体结构
  磁铁最大外形尺寸4750mm长*402mm宽*292mm高，中心高326mm，
  气隙尺寸：63±0.05mm
  总质量约1750g（含上下磁铁吊架/支架）
  磁铁供磁铁吊装及隧道安装磁铁使用
  磁铁支架为磁铁转运、测试使用
铁芯本体
磁铁支架
磁铁吊架
线圈组件
接电排
铭牌
63mm

## Slide 25
3.2 铁芯结构设计
3.2.1 铁芯结构

## Slide 26
3.2 铁芯结构设计
铁芯形式：H型
组成：铁芯本体、磁铁吊架、磁铁支架、准直件等。
铁芯本体为二合一结构。
合铁螺栓: M12内六角不锈钢螺钉，共72条，上半铁芯为φ13.5通孔，下半铁芯为M12螺纹孔（便于自动线生产机械手紧固螺钉）。
合理布局极头拉杆、定位销与合铁螺栓，保证铁芯重复拆装精度≤0.03。
端面：4-Φ10骑缝销，碳钢，保证X/Y向拆装精度
侧面：4-Φ10骑缝销，碳钢，保证Z向拆装精度
准直件：4-φ25靶标座
3.2.1 铁芯结构

## Slide 27
3.2 铁芯结构设计
3.2.2 半铁芯结构
上下半铁芯由三段1/3铁芯沿纵向拼装，在铁芯段与段拼接部位采用氩弧焊对称自熔施焊成整体。
拼焊后的铁芯与磁铁吊架/支座连接固定，此后吊梁不再拆除，直至隧道安装拆除底部工字钢支座。
铁芯段与段焊接部位
DT4隔板
铁芯拉板
M10螺钉连接

## Slide 28
3.3 线圈结构设计
3.3.1 电路布局
上下铁芯极头各装一个线圈，每个线圈有2匝，由纯铝导体拼接而成。
线圈与铁芯固定：
  由不锈钢螺钉套G10管后，固定于铁芯隔板上
  线圈与铁芯之间采用厚度4mm的G10板进行绝缘
上下半铁芯合铁后，铜电排连接上下线圈。
电流方向
电流方向
“+”极
“一”极
串联端
N
S
上下线圈铜排串联
磁铁极性及线圈接电形式

## Slide 29
3.4 接口设计
准直：
  铁芯下侧四角处布置4个准直靶座。
  四处靶标座位置尺寸：4583X196
吊装：上侧工字钢吊梁4-M16吊环螺钉。
电路接口：
  50*16铜排
  2-φ14.5通孔
靶标座

## Slide 30
3.5 磁铁隧道吊装设计
铁芯由端板和拉板包络成稳定的支撑框架结构
吊梁+磁铁支撑框架结构一起仿真来评估磁铁变形情况
分别沿磁铁的长度方向布置4组/3组吊点
4组吊点最大变形为20μm，3组吊点最大变形为28μm
纵向切片查看磁间隙变化分别为10μm和15μm
在进行二四极样机制造时，将在吊梁预留4组和3组吊装接口，
便于进行两种工况下的实验
纵向4组吊装，最大变形0.020mm
纵向切片查看磁间隙变化小于0.010mm
最大变形位于中间位置（长尺寸件最大变形位置），此处无吊点且无端板支撑
纵向3组吊装，最大变形0.028mm
纵向切片查看磁间隙变化小于0.015mm
最大变形2处，位于相邻吊点的中间位置，考虑原因是吊点间距稍大。
隧道吊装示意图
王海静提供

## Slide 31
问题1：0.5mm厚钢片可否用1mm厚钢片替代
为了研究新开发的厚度1mm的钢片的性能， 今年上半年制造了小型二极磁铁样机，从实验结果看，
两种钢片制造的磁铁磁场均匀性相差不大，1mm钢片磁铁略差，但也满足设计要求。
以200A/s速度加载励磁电流，同步测量两种钢片磁铁内的磁场上升特性，研究涡流造成的磁场滞后，从下图看，两种钢片磁铁内磁场上升基本同步，说明两种不同厚度的钢片内涡流差异较小。

## Slide 32
问题2：铝片可否用塑料片替代
与相关厂家合作，对PET片和环氧片进行了辐照对比试验：
从外观看，经过1×105GY的辐照后，PET片只是颜色有所变化，没有出现脆裂现象
通过力学拉伸和弯曲实验发现，经过3×105GY辐照后，无论拉伸强度还是抗弯强度都没有明显改变
环氧片经过3×105GY辐照后，拉伸强度和抗弯强度也没有明显变化，说明线圈采用环氧绝缘方案可行
根据唐光毅给的辐射剂量模拟数据，增强器磁铁周围大约为30GY/h，如果按照30年运行时间算，总累计剂量大约为1.8×105GY

## Slide 33: Thank you very much!