## Slide 1: 基于BPIX芯片的大规模像素探测器研 制及进展
报告人：李贞杰
中国科学院高能物理研究所
先进光源技术研发预测试平台-PAPS
高能同步辐射光源-HEPS
团队成员：魏微、张杰、李航旭、季筱璐、张妍、刘瑶光、刘鹏、
陈元柏、杨宣政、马雪珂等
2025年07 西安
lizj@ihep.ac.cn 18010156512

## Slide 2: 内容：
1、背景简介
2、探测器国内外现状
3、二维像素阵列探测器研制进展
4、总结

## Slide 3
加速器
光源
瓶颈一
光学技术
瓶颈二
探测技术
瓶颈三
数据分析
用户成果
先进光源是国家科创中心与综合研究中心的核心装置
高能同步辐射光源
上海光源
上海自由电子激光
合肥光源
南方光源
武汉光源
1、背景简介

## Slide 4
光子探测的物理量有哪些？
光子数
空间分辨
偏振性
能量分辨
时间分辨
物理量 | 理想指标 | 其他
通量（光子数） | 0-∞ | 均匀性，线性度
空间分辨 | 1um/100nm…… | 点扩展函数
能量分辨 | eV/meV…… | 有效面积，像素
时间分辨 | ns/ps …… | 
偏振特性 | / | 
软X射线：100eV以下
中能X射线：500eV-30keV
高能X射线：30keV以上
无法实现理想探测器系统设计
在探测技术上只能不断发展、创新
探测技术发展
光源需求引领
先进实验方法
2、探测器国内外情况

## Slide 5
单光子计数，无噪声计数
X射线直接探测，信噪比高
独立像素读出，计数率高
读出帧频高（kHz以上）
优势特点
先进光源上用于散射、衍射、成像等领域，直接探测型像素阵列探测器成为主流。
HEPS几乎所有的线站都配有像素型探测器。
二维像素阵列探测器
2、探测器国内外情况

## Slide 6
探测器研发关键技术
Technologies for assembling
highly integrated detectors
ASIC Design
Sensor Design
Packaging technology
System electronics
DAQ
Mechanical structure and
Thermal design
探测器研发是一个系统工程，包括单项关键技术研发、系统集成、工程应用。
学科交叉，涉及半导体传感器、集成电路、半导体封装、机械、散热、软件系统等
3、探测器关键技术

## Slide 7
ASIC Design
Sensor Design
Packaging technology
System electronics
DAQ
Mechanical structure and
Thermal design
3、HEPS探测器进展-二维像素阵列探测器
7
实现单光子计数像素阵列探测器 关键技术突破—原理样机研制—工程应用
原理样机
工程样机
系统集成
难点：
国内空白，无成熟的产业链，从0到1，还要从1到100；
2025
工程应用
2024
批量生产
单模块验证
2023
2022
V2版设计
工程任务
2021
2020
2019
2018
2017
2016
…2015
关键技术研发，第一代原理样机
HEPS-TF支持
空白期
TSV技术探索
需求推动
经费保障
BPIX20
BPIX40

## Slide 8
8
ASIC工程批
6寸Sensor
模块封装
参数 | V1 | V2-new
Sensor | 320um silicon PIN | 450-500μm
Pixel Size | 150umX150um | 140umX140um
module | 208X288 | 256X576
Count rate | >1Mcps | >1Mcps
Frame Rate | 1kHz | 1KHz
Energy Range | 8-20keV | >6keV
Threshold | 1 | 2
Bad pixel | <1‰ | <1‰
探测器模块模块
3、HEPS探测器进展-二维像素阵列探测器
140μm计数型ASIC得到验证，
性能达到工程应用目标。
硅基PIN像素-6寸晶圆完全成
熟，1nA/cm2, VB>500V。
封装工艺：开发各种封装方案
TSV, In-In等
电子学系统：万兆-100万兆
刻度：软件，算法
DAQ：交互

## Slide 9
9
3、HEPS探测器进展-二维像素阵列探测器
ASIC芯片
典型的计数型ASIC芯片架构
像素尺寸：140μm×140μm
单芯片规模：96×128
阈值数量：2
计数率：>1Mcps/pixel
帧频:1kHz
工艺:130nm
功耗:模拟250mA+数字150mA
Chart: 噪声扫描
| 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448
 | 1.08 | 2.17 | 2.48 | 4.5 | 4.73 | 5.95 | 7.35 | 8.25 | 11.48 | 13.13 | 14.25 | 18.35 | 22.45 | 27.1 | 28 | 34.7 | 38.15 | 40.05 | 44.9 | 50.31 | 51.4 | 56.7 | 63.55 | 69.05 | 70.04 | 75.75 | 78.35 | 81.85 | 83.05 | 86.8 | 88.2 | 89.7 | 91.35 | 93.2 | 94.75 | 95.2 | 96.38 | 97.3 | 97.8 | 97.85 | 98.25
sigma=9.5mV→ENC大约95e

## Slide 10
10
3、HEPS探测器进展-二维像素阵列探测器
Sensor传感器
封装
倒装焊工艺+wire bonding。
模块死区达到打线工艺最小尺寸，单边最大小于1.5mm。
2x6封装，封装成品率60%-70%。
坏点率：小于1‰
Sensor阵列规模256×576, 3.6cm×8cm。
全耗尽电压<80V, 击穿电压>500V
漏电<10nA/cm2
厚度：450um
晶圆尺寸：6寸

## Slide 11
11
3、HEPS探测器进展-二维像素阵列探测器
模块测试
阈值和X射线能量之间的关系
不同增益下噪声和信号分布
刻度前和刻度后的阈值分布
像素最低阈值分布统计
12keV成像：双阈值成像

## Slide 12
12
3、HEPS探测器进展-二维像素阵列探测器
6M探测器工程样机研制
600万像素并行读出
3400个数字链路
200Gbps传输带宽
1500w功率
50dB PSRR
300MHZ以上频率
同步精度纳秒级
100Hz-1000Hz

## Slide 13
13
6M样机
水冷小机
风冷小样机
测试
国内同步辐射上实现国产探测器的工程应用；
形成系列产品，满足同步辐射和其他领域应用需求。
掌握此类探测器自主研制的全部流程和相关技术。
3、HEPS探测器进展-二维像素阵列探测器

## Slide 14
3、工作完成情况及成果
6M探测器测试
TiO2
Ag
glass slip
X-ray tube (μf4p@IHEP)
high threshold: 300 GDAC
high threshold: 70 GDAC

## Slide 15
3、工作完成情况及成果
4、总结与展望
BPIXE40是一款计数型X射线信号读出芯片，专为X射线单光子探测研制；
基于BPIX40完成了硅基像素阵列探测器的研制，用于高能同步辐射光源工程；
在此技术基础上未来将发展高帧频、积分型、高低能等像素阵列探测器，实现
国产化研制和特色化发展；
希望在国家大科学装置—同步辐射光源、自由电子激光等，实现X射线探测器的
自主发展。

## Slide 16
谢谢各位老师
请批评指正！