## Slide 1: Weekly Report
Ming-Kuan Yuan
Fudan University
2024.12.13
weekly report
2024/12/13
mkyuan23@m.fudan.edu.cn
1
yuanmk@mail2.sysu.edu.cn / cepc_muon_electronics · GitLab (ihep.ac.cn)

## Slide 2: Debug
两段数据之间存在一串BC，Done√
  原因：两串数据之间只有一个字节K28.5码
    进入下一个Frame的Event状态时，后续只剩四个字节的非comma码，故一直处于Event状态。
  修改deformat模块状态机
    处于CHECK状态时，若byteisK_r为0，则直接跳转至下个Frame的EVENT状态。使得5个byte的循环满足。

## Slide 3: 不带前放 4*8 SiPM 阵列
SiPM型号：EQR20 11-3030D-S
状态：正在生产中，12.17左右拿到板子

## Slide 4: TO DO