## Slide 1
十二月季度考核报告
报告人： | 王浩鑫
导师： | 赵京周
组别： | TDAQ组
日期： | 2024.12.27

## Slide 2
主要工作内容与进展
    BESⅢ维改：MDC光纤传输插件升级
      年底小批量板卡改版设计
      板卡面板设计与生产
    BESⅢ维改：触发核心板调试
      基于光模块+sitcp实现千兆数据读出
      Vme控制功能测试
    CMS
      4link QC 数据获取的搭建和验证
汇报主要内容
其他工作
    TCBA插件固件
      GTX光纤传输模块化并移植到TCBA固件
    触发核心板Flash加载测试
未来工作计划
      小批量MDC光纤传输插件质量验证
      TKF板固件移植
      高精度时钟调整方法的前期研究

## Slide 3
  MFT硬件设计与版本更迭：
  版本更迭：
    MFT-Ⅱ V1.0 → V1.1 → V1.2
    V1.2：
      增加测试点
      优化插件板形（倒角、加固等）
      增加差分时钟信号读出（单芯LEMO）
      调整差分信号（时钟、数据）等长处理
    V1.2-年底小批量生产版本
MFT插件升级进展
工作进展：MFT-Ⅱ V1.2板卡投入生产
时钟差分线等长处理
1mil以内
FIG 2. MFT板卡版本迭代示例
MFT旧版卡
MFT-Ⅱ v1.0
MFT-Ⅱ v1.1
MFT-Ⅱ v1.2 PCB
时钟差分信号在该线长、线宽、阻抗下无明显衰减
FIG 1. MFT板卡一对时钟差分线5000mil长度下的信号完整性仿真

## Slide 4
MFT插件升级进展
原有型号
替换型号
  MFT插件面板样品试生产：
  生产样品：
    替换型号
    沟通厂家制作样件
插件面板型号、尺寸合适，微调后可量产
  MFT插件面板设计与制图：
  测量与画图：
    保留SFP接口、加载接口
    保留光导位置（预留功能）
    CAD制图（李灿明）
FIG 3. MFT板卡面板型号展示
FIG 4. MFT板卡面板CAD制图与样品实物图

## Slide 5
FIG 6. 数据读出结构
  触发核心板数据读出模块调试
  硬件部分：
    触发核心板
      FPGA：比特流转换为数据帧；检测和纠正传输错误；路由和转发（数据链路层、网络层、传输层）
      Sfp+光纤：物理层传输介质
    光电转换模块+交换机
    网线
    上位机（PC）
  固件部分：
    User circuit (reset/clk/FIFO···)
    Sitcp
    1000base-x / GMII
      (IP核：1G/2.5G Ethernet PCS/PMA)
触发核心板升级进展
交换机
FIG 5. 数据读出功能测试平台
Sitcp仅提供kintex ultra系列芯片封装后网表
需重新例化使用sitcp、结合触发核心板插件本板125MHz时钟

## Slide 6
  触发核心板数据读出模块调试
  固件部分：
    …
    …
    …
    固件和上位机配置
测试结果：光口sitcp硬件固件搭建、测试完成，功能符合预期
触发核心板升级进展
NIC selection
NIC config
保证固件IP和上位机IP在同一子网下
➕
固件
上位机配置
Ping指令抓包结果
测试RBCP脚本（董胜老师）
测试FIFO发送数据和接收数据是否相同 √
测试传输速率 √
FPGA
Ethernet
PHY
SITCP
User
Circuit
User
Circuit
GMII
Opt.
FIG 7. 数据读出模块固件与上位机配置
FIG 8. 数据读出模块测试结果

## Slide 7
  触发核心板VME控制功能测试
  测试平台
    上位机+软件：
      串口COM
      网络IP
    VME9U机箱+触发核心板插件
  测试过程：
    整合固件
      Xc2vp固件与xc3s固件整合到同一片
      FPGA中
    调整原语/IP核
    确定新FPGA IO引脚关系
      与原FPGA输入输出Mapping保持一致
      互连线直连
    明确VME地址编码与解码关系
    测试VME读写（正在进行）
触发核心板升级进展
网络线
串口线
VME机箱
触发核心板插件
上位机
交换机
固件整合
硬件实现
测试进展：测试平台搭建完毕、固件整合完毕、掌握VME控制流程与编解码关系、正在进行读写测试
FIG 9. VME控制功能测试平台示例
FIG 10. VME控制功能实现

## Slide 8
4link QC数据获取平台的搭建和验证
  4link QC 数据获取的搭建和验证
  测试环境
    CERN 904的RPC实验室利用宇宙线进行测试
  验证过程：
    1BEE to 4link FEE 固件（侯庆峰）
    调整FEE和iRPC探测器的上电与高压、闪烁体符合位置（刁伟卓）
    Calibration与Time Alignment
    更新了上电与配置初始化的脚本
    WebDcs平台取数操作
    取数后分析（正在进行）
4 link Calibration结果
根据结果修改初始化脚本
监测探测器高压并在web上取数
对结果进行评估
验证进展：完成了硬件、脚本、固件的准备工作，正在通过取数结果验证4link固件
FIG 11. 4link QC 平台
FIG 12. 4link QC 取数过程

## Slide 9
其他工作
DATA
根据数据在FIFO中的数量决定发送数据和comma码
  AND
FIG 13. 光纤传输模块封装后功能验证结果
COMMA
Data(one cycle)
Data(one cycle)
Comma(two cycles)
测试结果：光纤传输模块移植后功能满足使用要求；触发核心板Flash加载功能满足要求
  GTX核光纤传输模块化：
  将“光纤传输”模块化封装
    后续移植工作
      TCBA插件
    参数调整：可以方便应对不同格式的传输内容
  触发核心板Flash加载测试
  可实现上电自加载固件

## Slide 10
未来工作计划
  小批量MDC光纤传输插件质量验证：
  小批量生产
    MFT插件质量测试
    MFT插件功能测试
  系统搭建
  TKF板固件移植
  继续VME控制模块测试
  完成TKF固件移植工作
  高精度时钟相位调整方法的前期研究
  学习调研Tclink等时钟相位调整的方法与固件
  尝试通过现有硬件平台跑通开源代码
FIG 15. TCLink回路模型，包括鉴相器、回路控制和移相器
Thanks！

## Slide 11
Back up