## Slide 1
Verification of the TDR vacuum chamber shielding design in comparison with antechamber vacuum system with photon absorber
Guangyi Tang
On behalf of CEPC RP Group
11. Dec. 2024, CEPC day

## Slide 2: Content
CEPC光子吸收器方案和TDR方案对比
进展
  电缆屏蔽，造价估算
  感生放射性
总结，下一步工作

## Slide 3: CEPC光子吸收器方案和TDR方案对比
受影响因素 |  | CEPC TDR方案 | CEPC 光子吸收器方案
阻抗 |  | --- | 需计算
磁铁线圈绝缘材料 |  | --- | 需评估（光子吸收器附近线圈绝缘吸收剂量超标）
真空 |  | --- | 设计真空盒满足磁铁孔径要求，计算光子吸收器结构、位置
辐射防护 | 隧道内电缆 | 活动铅挡板屏蔽；近束流管位置采用抗辐照电缆 | 不需要屏蔽（按FCC方案）
 | 光纤 | 排水沟加盖板 | 
 | 电子学 | 辅助隧道内或磁铁支架间屏蔽体内 | 
 | 其它有机材料 | 放置在低剂量区域，或增加屏蔽 | 不需要屏蔽（按FCC方案）
造价 |  | 新增：1.电缆屏蔽；2.抗辐照线缆；3.排水沟及盖板；4.磁铁支架间屏蔽；5.其它屏蔽。 | 新增：光子吸收器，前室真空盒，磁铁线圈绝缘； 减少：铅屏蔽，电子学位置变化引起的费用减少；
EDR阶段工程设计 |  | 设计磁铁内铅支撑、冷却；设计电缆屏蔽和其它屏蔽；评估感生放射性 | 设计光子吸收器位置；优化铅屏蔽，设计铅冷却；评估感生放射性

## Slide 4: 电缆屏蔽，造价估算
隧道内桥架电缆：采用2cm厚活动铅挡板屏蔽（挡板高度1.6m）；
Higgs模式
  内环侧墙剂量从80kGy，下降至20kGy
运行18年（10+1+2+5）后，电缆绝缘层累积吸收剂量约500 kGy，小于电缆绝缘层累积吸收剂量上限1MGy。存在继续减少活动铅板厚度的可能。
ttbar模式
  内环侧墙剂量从200kGy，下降至60kGy

## Slide 5: EDR电缆屏蔽，造价估算
隧道内桥架上电缆：采用2cm厚活动铅挡板屏蔽；
  铅用量：0.02*1.6*9000 = 2880 立方米，约8.4亿。
  2cm厚度非最优，有减少的空间。
主环近束流管换用防辐射电缆：
  SiO2绝缘电缆，单条电缆价格约1万
  数量：束测系统20000条，2亿； 磁铁36000千条，3.6亿； 真空计2160条，0.22亿； 离子泵：Higgs 10000条，Z/ttbar 20000条，1到2亿； 总计78160条电缆
  其中，相比束测电缆，磁铁、离子泵电缆距束流管较远，且有材料遮挡，有可能通过局部屏蔽降低剂量。 可以比选“局部屏蔽”、“换用防辐射电缆”两个方案的造价
电缆屏蔽总计：< 10.7(活动铅板+束测真空计防辐射电缆) + 5.6(磁铁、离子泵防辐射电缆) 亿

## Slide 6: 主环停机后周围剂量当量
源项：均匀束损，同步辐射；
  四种模式，束流能量：120/45/80/180 GeV
分别模拟四种模式下，运行一年停机十分钟后的周围剂量当量
Higgs模式：大部分位置周围剂量当量 <1 uSv/h，设备表面 ~10 uSv/h
  同步辐射的周围剂量当量 随机束损的周围剂量当量

## Slide 7: 主环停机十分钟后周围剂量当量
Z模式：大部分位置周围剂量当量 <2 uSv/h，设备表面 ~ 20 uSv/h
  同步辐射可忽略
  随机束损的周围剂量当量如图
WW模式：大部分位置周围剂量当量 <2 uSv/h，设备表面 ~10 uSv/h
  同步辐射可忽略
  随机束损的周围剂量当量如图

## Slide 8: 主环停机十分钟后周围剂量当量
ttbar模式：大部分位置周围剂量当量 <20 uSv/h，设备表面 >100 uSv/h
  同步辐射的周围剂量当量如图 随机束损的周围剂量当量如图

## Slide 9: 主环停机一天后周围剂量当量
ttbar模式：大部分位置周围剂量当量 <5 uSv/h，设备表面 >10 uSv/h
  同步辐射的周围剂量当量如图
  略高于Z/WW模式停机十分钟后的周围剂量当量。

## Slide 10: 主环停机后周围剂量当量
BEPCII:
  储存环 < 0.1 uSv/h；直线 ~ 1 uSv/h；三岔口 ~ 10 uSv/h；正电子靶 >20 uSv/h；
CSNS：
  束线1m远处 ~ 200 uSv/h; 30cm处 ~ 1 mSv/h; 设备表面：1~20 mSv/h.
CEPC：
  Higgs模式：停机后周围剂量当量相当于BEPCII直线隧道内辐射水平
  Z/WW模式：停机后周围剂量当量稍高于BEPCII直线隧道内辐射水平
  按5 mSv/y控制，全年可工作时长大于500小时
  ttbar模式：停机后周围剂量当量相当于BEPCII正电子靶周围辐射水平
  按5 mSv/y控制，全年可工作时长约20小时（临时停机）
  或者，增加停机后冷却时间（停机检修期），可满足长时间工作要求。

## Slide 11: 总结，下一步工作
2cm铅挡板可以满足桥架电缆屏蔽要求，造价约8.4亿。可继续优化。
主环近束流管电缆条数约78160条，造价不高于7.9亿。
  磁铁、真空泵电缆或采用局部屏蔽降低造价。
  增强器电缆剂量评估中
TDR方案下，停机后主环隧道内周围剂量当量
  Higgs、Z、WW模式停机后周围剂量当量满足年工作500小时要求
  ttbar模式停机十分钟后，周围剂量当量高，可以短时间工作；增加冷却时间至一天，可以长时间工作。
完成光子吸收器方案隧道内剂量评估
谢谢大家

## Slide 12: backup

## Slide 15: CEPC光子吸收器方案和TDR方案对比
受影响因素 |  | CEPC TDR方案 | CEPC 光子吸收器方案
阻抗 |  | --- | 需计算
磁铁线圈绝缘材料 |  | --- | 需评估（光子吸收器附近线圈绝缘吸收剂量超标）
真空 |  | --- | 设计真空盒满足磁铁孔径要求，计算光子吸收器结构、位置
辐射防护 | 隧道内电缆 | 活动铅挡板屏蔽；近束流管位置采用抗辐照电缆 | 不需要屏蔽（按FCC方案）
 | 光纤 | 排水沟加盖板 | 
 | 电子学 | 辅助隧道内或磁铁支架间屏蔽体内 | 
 | 其它有机材料 | 放置在低剂量区域，或增加屏蔽 | 不需要屏蔽（按FCC方案）
造价 |  | 新增：1.电缆屏蔽；2.抗辐照线缆；3.排水沟及盖板；4.磁铁支架间屏蔽；5.其它屏蔽。 | 新增：光子吸收器，前室真空盒；磁铁线圈绝缘； 减少：铅屏蔽；电子学位置变化引起的费用减少
EDR阶段工程设计 |  | 设计磁铁内铅支撑、冷却；设计电缆屏蔽和其它屏蔽；评估感生放射性 | 设计光子吸收器位置；优化铅屏蔽，设计铅冷却；评估感生放射性

## Slide 17: 主环隧道内吸收剂量@120GeV & 180GeV
@120 GeV
 |  | @120 GeV | @180 GeV
吸收剂量（Gy/y） | 内环侧墙 | 80k | 200k
 | 外环侧墙 | 16k | 25k
 | 束流管周围15cm处 | 1M | 8M
@180 GeV
Z/W模式隧道内剂量远小于higgs/ttbar模式，且运行时长短。对累积剂量贡献小。
~/workdir/linebuilder/script/srabsorbervslead.flair

## Slide 18: 隧道内电缆绝缘等有机材料
Higgs模式运行十年，加1年Z、2年W
  隧道内环/外环侧墙、隧道顶的电缆绝缘等有机材料吸收剂量均小于900kGy，小于剂量限值
  束流管附近，需使用抗辐照电缆。
再在ttbar模式运行5年
  隧道内，内环侧墙电缆等有机材料吸收剂量约1.9MGy，大于剂量限值 外环侧墙电缆等有机材料吸收剂量约300kGy，小于剂量限值
  2-4cm铅可使内环侧墙材料吸收剂量降低到剂量限值以下。需设计可移动铅挡板（布置于磁铁侧或电缆桥架侧），或集成到电缆桥架上。
  束流管附近，需使用抗辐照电缆。
束流管附近抗辐照电缆的选型和屏蔽方案待细化

## Slide 19: 隧道内光纤
剂量限值：吸收剂量率20Gy/y（From 金大鹏老师）
考虑布置在排水沟内，需加混凝土盖板
  内环盖板需约30cm厚，沟深1m
  外环盖板需约20cm厚，沟深1m
注：满足上述条件情况下，累积吸收剂量远小于材料耐受辐射限值。不用考虑累积吸收剂量限值。
Notes: 参考文献

## Slide 20: 隧道内电子学（二极铁支架间屏蔽为例）
剂量率限值：吸收剂量20Gy/y，等条件
主隧道内的电子学：磁铁支架之间的铅/混凝土组合屏蔽
  可行，优化材料厚度
  需要设计：布线，打开、关闭屏蔽体的操作方式等

## Slide 21: 受辐射影响系统的屏蔽方案：小结
内环侧墙电缆需要屏蔽
  2-4cm铅可使内环侧墙材料吸收剂量降低到1MGy以下。需设计可移动铅挡板（，布置于磁铁侧或桥架测），或集成到电缆桥架上
束流管附近，需用抗辐照电缆
光纤布设于排水沟内，沟深1m
  内环排水沟盖板需约30cm厚
  外环排水沟盖板需约20cm厚
辅助隧道内的电子学：迷宫屏蔽
主隧道内的电子学：磁铁支架之间的铅/混凝土组合屏蔽，尺寸、结构待优化
  布线，如何打开、关闭屏蔽体

## Slide 22: CEPC束流参数: 50MW
增强器 (传输效率 90%)
主环：假设束流均匀丢失
, .
束损(第一行主环，第二行增强器）
 | Higgs | Z | WW | ttbar
Beam energy (GeV) | 120 | 45.5 | 80 | 180
Ne () | 13446 | 21.413104 | 13.52162 | 2058
Current (mA) | 27.8 | 1340.9 | 140.2 | 5.5
Life time (min) | 20 | 81 | 25 | 18
 | Higgs | Z | WW | ttbar
Beam energy (GeV) | 120 | 45.5 | 80 | 180
Current (mA) | 27.8 | 1340.9 | 140.2 | 5.5
Life time (min) | 20 | 81 | 25 | 18
 | Higgs | Z | WW | ttbar
Current (mA) | 0.98 | 14.4 | 2.85 | 0.11
Time with beams (s) | 23.4 | 125.7 | 33.3 | 15.0
Injection interval (s) | 38.0 | 153.5 | 155.0 | 65.0
 | Higgs | Z | WW | ttbar
(mA/s) | 0.023 | 0.276 | 0.093 | 0.005
(mA/s) | 0.003 | 0.009 | 0.002 | 0.0002
 | Higgs | Z | WW | ttbar
 | 0.023 | 0.276 | 0.093 | 0.005
 | 0.003 | 0.009 | 0.002 | 0.0002

## Slide 23: CEPC束流参数: 50MW
增强器 (传输效率 90%)
主环：假设束流均匀丢失
现阶段没有考虑准直器的影响
  预期准直器周围束损高于全环平均束损，可能需要局部屏蔽
  其它区域束损低于全环平均束损。
 | Higgs | Z | WW | ttbar
Beam energy (GeV) | 120 | 45.5 | 80 | 180
Ne () | 13446 | 21.413104 | 13.52162 | 2058
Current (mA) | 27.8 | 1340.9 | 140.2 | 5.5
Life time (min) | 20 | 81 | 25 | 18
 | Higgs | Z | WW | ttbar
Beam energy (GeV) | 120 | 45.5 | 80 | 180
Current (mA) | 27.8 | 1340.9 | 140.2 | 5.5
Life time (min) | 20 | 81 | 25 | 18
 | Higgs | Z | WW | ttbar
Current (mA) | 0.98 | 14.4 | 2.85 | 0.11
Time with beams (s) | 23.4 | 125.7 | 33.3 | 15.0
Injection interval (s) | 38.0 | 153.5 | 155.0 | 65.0