## Slide 1
CEPC environment, health and safty issues for CEPC proposal
Guangyi Tang
On behalf of CEPC RP Group
11. Dec. 2024, CEPC day

## Slide 2: Content
CEPC辐射防护设计报告（环境影响评价）
  Linac/Damping ring/输运线/主环等辐射水平评估
  人身安全连锁
  辐射监测
总结

## Slide 3: 环境影响评价包含（非技术性章节与技术性章节）
项目概述，编制依据，评价标准，保护目标
自然环境与社会环境状况
  地理位置，地形地貌，气候气象，植被与生物多样性，水文；行政区划，人口状况，社会经济概况，科教文卫；辐射环境现状，非辐射环境现状；
项目工程与源项
  规模与基本参数；污染源项（瞬时辐射场源项，天空反散射，感生，有害气体，非放射性源项（电磁辐射，噪声））；废弃物（放射性废气，放射性废水，有害气体（，)，放射性固体废物）；
辐射安全与防护
  屏蔽计算方法（FLUKA模拟，经验公式）；屏蔽措施；
  辐射安全与防护措施；施工期、运行期对环境影响，退役；
辐射监测
  工作场所辐射监测，环境辐射监测，个人剂量监测，流出物监测，监测的质量保证体系；
辐射安全管理
公众参与；利益、代价分析； 结论与承诺。

## Slide 4: 环境影响评价包含（非技术性章节与技术性章节）
项目概述，编制依据，评价标准，保护目标
自然环境与社会环境状况
  地理位置，地形地貌，气候气象，植被与生物多样性，水文；行政区划，人口状况，社会经济概况，科教文卫；辐射环境现状，非辐射环境现状。
项目工程与源项
  规模与基本参数；污染源项（瞬时辐射场源项，天空反散射，感生，有害气体，非放射性源项（电磁辐射，噪声））；废弃物（放射性废气，放射性废水，有害气体（，)，放射性固体废物）；
辐射安全与防护
  屏蔽计算方法（FLUKA模拟，经验公式）；屏蔽措施；
  辐射安全与防护措施；施工期、运行期对环境影响，退役；
辐射监测
  工作场所辐射监测，环境辐射监测，个人剂量监测，流出物监测，监测的质量保证体系；
辐射安全管理
公众参与；利益、代价分析； 结论与承诺。
辐射本底调查
辐射防护设计&评估
环境监测、个人剂量监测、安全联锁等系统设计

## Slide 5: 评价标准
以HEPS/CSNS为例
  人员有效剂量限值
  环境周围剂量当量率限值
    正常运行工况下，屏蔽体外表面剂量率30cm处小于2.5 μSv/h。
    束流突然丢失工况下，屏蔽体外表面最大累积剂量小于1mSv/次。
  臭氧和氮氧化物浓度限值
  废气、固废豁免浓度限值：GB18871-2002；
  废水： GB18871-2002；
  地方法律法规；
 |  | 辐射工作人员 | 外来科研实验人员 | 公众
年受照时长 |  | 2000 h | --- | ---
国标 |  | 20 mSv/a |  | 1 mSv/a
控制值 | HEPS | 5 mSv/a | 1mSv/a (400 h/a) | 0.1 mSv/a
 | CSNS | 10 mSv/a | 0.5 mSv/a (200 h/a) | 0.1 mSv/a
瞬发辐射
感生

## Slide 6: CEPC源项
Linac, damping ring
  含Linac <-> Damping ring的输运线
输运线
  Linac -> Booster
  Booster <-> Collider
  Booster, Collider -> dump/SR hall
Booster
Collider
IR hall, RF tunnel, dump hall, SR hall

## Slide 7: LINAC & damping ring & L-to-DR transport line
Damping ring SR critical energy ~ 1 keV，可忽略
评估
  Linac/damping ring/ L-to-DR transport line 屏蔽体厚度
  空气/水/固体废弃物 的放射性
已完成FLUKA模拟
Position | Length | Beam energy | Number of bunches [s-1] | Beam loss/bunch [nC] | Number of particles [/s]
FAS | 100 m | 300 MeV | 200 | 0.5 | 62.5
Positron target | 15 mm | 4 GeV |  | 10 | 1250
PSPAS | 15 m | 5 ~ 200 MeV |  | 10 | 1250
SAS | 3 m | 300 MeV |  | 2 | 250
 | 30 m | 600 MeV |  | 0.2 | 25
TAS | 1163 m | 1.1 ~ 30 GeV |  | 0.1 | 12.5
Damping ring | 147 m | 1.1 GeV | 200 | 0.19 | 24
LtoDR | 120 m | 1.1 GeV | 200 | 0.04 | 5
Position | Length | Beam energy | Number of bunches [s-1] | Beam loss/bunch [nC] | 
FAS | 100 m | 300 MeV | 200 | 0.5 | 62.5
Positron target | 15 mm | 4 GeV |  | 10 | 1250
PSPAS | 15 m | 5 ~ 200 MeV |  | 10 | 1250
SAS | 3 m | 300 MeV |  | 2 | 250
 | 30 m | 600 MeV |  | 0.2 | 25
TAS | 1163 m | 1.1 ~ 30 GeV |  | 0.1 | 12.5
Damping ring | 147 m | 1.1 GeV | 200 | 0.19 | 24
LtoDR | 120 m | 1.1 GeV | 200 | 0.04 | 5
束损参数

## Slide 8: LINAC & damping ring & L-to-DR transport line
Damping ring SR critical energy ~ 1 keV，可忽略
评估
  Linac/damping ring/ L-to-DR transport line 屏蔽体厚度
  空气/水/固体废弃物 的放射性
已完成FLUKA模拟
Fluka几何
Linac
Damping ring
L-to-DR 输运线

## Slide 9: LINAC & damping ring & L-to-DR transport line
Damping ring SR critical energy ~ 1 keV，可忽略
评估
  Linac/damping ring/ L-to-DR transport line 屏蔽体厚度
  空气/水/固体废弃物 的放射性
已完成FLUKA模拟
Linac几何
混凝土屏蔽体
束流管

## Slide 10: LINAC & damping ring & L-to-DR transport line
Damping ring SR critical energy ~ 1 keV，可忽略
基于HEPS经验，束损参数 更全面
评估
  Linac/damping ring/ L-to-DR transport line 屏蔽体厚度
  空气/水/固体废弃物 的放射性
已完成FLUKA模拟， 整理数据中
Damping ring和输运线几何
混凝土
混凝土
混凝土

## Slide 11: 输运线
有（部分）主屏蔽的输运线
  Linac -> Booster
无主屏蔽的输运线
  Booster <-> Collider
  Booster, Collider -> dump/SR hall （分别与dump hall和SR hall合并计算）
评估
  瞬发剂量率
  空气/水/固体废弃物的放射性
Position | Length | Beam energy | Number of bunches [s-1] | Beam loss/bunch [nC] | Number of particles [/s]
LtoDR | 120 m | 1.1 GeV | 200 | 0.04 | 5
LtoB | 1500 m | 30 GeV | 200 | 0.04 | 5
BtoC | 240 m | 120 GeV (critical case) | 35 | 0.12 | 2.6
Position | Length | Beam energy | Number of bunches [s-1] | Beam loss/bunch [nC] | 
LtoDR | 120 m | 1.1 GeV | 200 | 0.04 | 5
LtoB | 1500 m | 30 GeV | 200 | 0.04 | 5
BtoC | 240 m | 120 GeV (critical case) | 35 | 0.12 | 2.6
束损参数

## Slide 12: 输运线
有（部分）主屏蔽的输运线
  Linac -> Booster
FLUKA模拟中
无主屏蔽的输运线
  Booster <-> Collider
岩石
岩石
Booster
Collider
输运线
输运线末端
输运线

## Slide 13: Booster & collider
评估
  瞬发辐射
  空气/水/固体废弃物 的放射性
已完成FLUKA模拟， 整理数据中
束损参数
 |  | Higgs | Z | WW | ttbar
Beam energy/GeV |  | 120 | 45.5 | 80 | 180
Ne/bunch/ |  | 14 | 14 | 13.5 | 20
Number of bunches | 50MW | 415 | 19918 | 2162 | 58
Number of SR photons >6MeV | 50MW | 1.4e10 | negligible | 1e-7 | 1.3e15
Life time | 50MW | 0.33 | 1.33 | 0.91 | 0.30
Lost beam /114m | 50MW | 5.5e7 | 6.7e8 | 1.0e8 | 1.2e7
 |  | Higgs | Z | WW | ttbar
Beam energy/GeV |  | 120 | 45.5 | 80 | 180
 |  | 14 | 14 | 13.5 | 20
Number of bunches | 50MW | 415 | 19918 | 2162 | 58
Number of SR photons >6MeV | 50MW | 1.4e10 | negligible | 1e-7 | 1.3e15
Life time | 50MW | 0.33 | 1.33 | 0.91 | 0.30
Lost beam /114m | 50MW | 5.5e7 | 6.7e8 | 1.0e8 | 1.2e7
Booster
Collider
辅助隧道
Collider
Booster
迷宫
FLUKA几何

## Slide 14: RF tunnel, dump hall
Dump hall：
评估
  瞬发辐射
  空气/水/固体废弃物的放射性
已完成FLUKA模拟，整理数据中
RF tunnel:
岩石
岩石
Collider dump
Booster RF cavity
Collider RF cavity

## Slide 15: 辐射水平评估小结
已完成模拟，整理数据中
  Linac, damping ring
    含Linac <-> Damping ring
  输运线：Booster, Collider ->dump/SR hall
  Booster & Collider
  RF tunnel，dump hall
模拟中
  输运线：Linac -> Booster， Booster <-> Collider
正在建模
  SR hall（参考HEPS做法） IR hall（石澔玙等）

## Slide 16: 人身安全联锁系统
概述：
  联锁控制区域，联锁门，屏蔽门，控制箱， 急停按钮分布
设计原则
总体设计
软硬件设计
系统信号接口
操作流程
安全分析
安全防护措施评价

## Slide 17: 人身安全联锁系统
概述
设计原则
总体设计
  运行模式
软硬件设计
系统信号接口
操作流程
安全分析
安全防护措施评价
输运线控制区就绪
直线、输运线调试
直线加速器模式
增强器模式
直线、对撞机模式
输运线、对撞机模式
对撞机模式
加速器整体联调
直线控制区就绪
对撞机控制区就绪

## Slide 18: 人身安全联锁系统
概述：
设计原则
总体设计
软硬件设计
  主要设备配置、连锁门与屏蔽门的连锁要求、 门禁监控系统的联锁要求
系统信号接口
  加速器控制系统交互信号、加速器高频高压设备 联锁信号、通风系统交互信号、谱仪、光闸系统 交互信号
操作流程
  进入、退出和清场、紧急情况
安全分析
安全防护措施评价

## Slide 19: 辐射监测
环境辐射监测
  地面站点（中子/伽玛剂量计，温、湿度监测等）
工作场所辐射监测
  辅助隧道，RF/IR配厅等处（中子/伽玛剂量计等）
个人剂量监测
流出物监测
  通风排水口处（含低本底辐射测量设备）

## Slide 20: CEPC辐射防护设计报告（草稿）目录

## Slide 21: CEPC辐射防护设计报告（草稿）目录

## Slide 22: 总结
辐射水平评估接近完成，正在推进IR/SR大厅辐射水平评估。
参照HEPS，梳理人身安全连锁系统设计和辐射监测系统设计。
CEPC辐射防护设计报告编写中。
谢谢大家

## Slide 23: backup

## Slide 24
Position | Length | Beam energy | Number of bunches [s-1] | Beam loss/bunch [nC] | Number of particles [/s] | Length in fluka | Weight in fluka
FAS | 145.9 m | 300 MeV | 200 | 0.5 | 62.5 | 20000~34590 | 0.00514051
Positron target | 15 mm | 4 GeV |  | 10 | 1250 | 34590~34591.5 | 1 (按15m抽样）
PSPAS | 15 m | 5 ~ 200 MeV |  | 10 | 1250 | 34591.5~36091.5 | 1
SAS | 3 m | 300 MeV |  | 2 | 250 | 36091.5~36391.5 | 1
 | 62.885 m | 600 MeV |  | 0.2 | 25 | 36391.5~42680 | 0.00477061
TAS | 1163.4 m | 1.1 ~ 30 GeV |  | 0.1 | 12.5 | 43790~160130 | 0.00128932
Damping ring | 147 m | 1.1 GeV | --- | 37/200 | 24 | 158.60 | 0.00181589
LtoDR | 120 m | 1.1 GeV | 200 | 0.04 | 5 | 113.33*2 | 0.000529427
Position | Length | Beam energy | Number of bunches [s-1] | Beam loss/bunch [nC] |  | Length in fluka | Weight in fluka
FAS | 145.9 m | 300 MeV | 200 | 0.5 | 62.5 | 20000~34590 | 0.00514051
Positron target | 15 mm | 4 GeV |  | 10 | 1250 | 34590~34591.5 | 1 (按15m抽样）
PSPAS | 15 m | 5 ~ 200 MeV |  | 10 | 1250 | 34591.5~36091.5 | 1
SAS | 3 m | 300 MeV |  | 2 | 250 | 36091.5~36391.5 | 1
 | 62.885 m | 600 MeV |  | 0.2 | 25 | 36391.5~42680 | 0.00477061
TAS | 1163.4 m | 1.1 ~ 30 GeV |  | 0.1 | 12.5 | 43790~160130 | 0.00128932
Damping ring | 147 m | 1.1 GeV | --- | 37/200 | 24 | 158.60 | 0.00181589
LtoDR | 120 m | 1.1 GeV | 200 | 0.04 | 5 | 113.33*2 | 0.000529427