## Slide 1
基于机器学习的 局部动量接受度优化
机器学习研讨会
汇报人：鲍伟
2025 年 2 月 11 日

## Slide 2
01
研究背景介绍
02
ML-based方法
03
总结
CONTENTS
目 录

## Slide 3
1 研究背景介绍
  局部动量接受度（LMA）
在储存环加速器中，束流寿命是关键的束流性能参数之一，定义为单位时间内粒子损失率的倒数 。
束流寿命主要受到残余气体离子效应、量子激发效应和托歇克效应的影响。
托歇克寿命是由托歇克效应引起的粒子损失率的倒数。
托歇克寿命是第四代同步辐射光源超低发射度储存环优化的一个重要目标参数。
  托歇克寿命（Touschek Lifetime）
随着粒子在环中的圈数增加，粒子的振荡可能会变得更严重，当粒子在横向振荡时，不同速度的粒子发生弹性碰撞，导致动量由横向转移到纵向。
如果粒子的纵向动量偏差超过储存环的动量接受度，粒子将丢失。
动量接受度沿着储存环变化，环中每一点处的动量接受度称为该处的局部动量接受度（Local Momentum Acceptance，LMA）。

## Slide 4
1 研究背景介绍
  传统数值方法
托歇克寿命与储存环中的非线性效应及性能参数密切相关 。
沿全环的LMA越大，即粒子在储存环各个位置能够承受的最大动量偏差范围越大，束流的托歇克寿命越长。
所以对于计算托歇克寿命，我们需要得到沿全环的LMA。
  托歇克寿命与LMA的关系
通常情况下，我们采用数值积分法评估特定的Lattice对应的托歇克寿命，而数值积分所采用的LMA通常是采用粒子长程跟踪计算得到的。（通常一次计算需要小时级的时间消耗）
通过长程跟踪的方法对粒子进行跟踪后，可以得到粒子在多圈后的存活状态，根据粒子的存活状态可以得到在一个位置上的最大动量偏差。

## Slide 5
1 研究背景介绍
  机器学习的优势
Bernard Riemann提出了一种新的数值跟踪FTT（Fast Touschek Tracking）方法[1]，利用粒子在加速器中的横向-纵向运动的耦合关系，通过对粒子的横向运动进行模拟跟踪来推断纵向运动的稳定性，将LMA计算简化为评估粒子是否位于参考位置预先计算的动力学孔径（dynamic aperture, DA）的多面体内，从而减少计算量来提高计算效率。
结果显示，FFT方法整体计算时间较粒子跟踪方法缩短了45%；使用FTT方法计算得到的托歇克寿命与通过Accelerator Toolbox（AT）中的通用粒子跟踪代码得到的结果相比，准确率约为93%。
  基于传统数值方法的改进
近年来，机器学习在粒子加速器中的应用逐渐增多，使用机器学习方法可以从数据中自动寻找和发现潜在的规律。
使用机器学习可以快速处理复杂的系统和数据集，可以显著减少计算时间。
传统的物理模型较为复杂，而机器学习模型能够简化建模过程，从数据出发进行训练。
[1] B. Riemann, M. Aiba, J. Kallestrup et al., Efficient algorithms for dynamic aperture and momentum acceptance calculation in synchrotron light sources, Phys. Rev. Accel. Beams 27, 094002 (2024). https://doi.org/10.1103/PhysRevAccelBeams.27.094002

## Slide 6
2 ML-based的LMA优化
我们使用 来描述粒子的初始位置，其中为粒子的六维相空间坐标，分别是粒子相对于参考粒子的水平、垂直、纵向的位置偏差和动量偏差，变量为元件的纵向出口位置。
为了得到每个（i = 1, 2, …,N；N为元件的序号）处的LMA，可以令，在每个位置上，对进行均匀采样，生成不同初始条件的粒子，对这些粒子进行长程跟踪计算，评估所有稳定运动的粒子在处最大的正向和负向动量偏差，即得到沿全环的LMA，进而计算出托歇克寿命。
因为需要计算沿环多个位置的LMA，所以计算量很大，单次托歇克寿命评估可能需要数小时（以HEPS为例，通常需要跟踪1000圈以上，使用二分法计算全环的LMA，单次托歇克寿命计算也需要3小时）。
在需要对数以千计的候选Lattice进行评估的时候，其计算量需求将非常大 ！
初始条件

## Slide 7
2 ML-based的LMA优化– 数值实验
利用机器学习的方法进行预测LMA ，进行数值实验的步骤如下：
对所有的粒子跟踪一圈或少数几圈后，跟踪其中10%的存活粒子300圈（或者更多圈）
利用分类算法（Random Forest、AdaBoost等）进行训练
通过训练后的模型对所有的粒子进行判别，获取LMA预测边界
通过LMA预测边界计算托歇克寿命
传统方法
在此处使用分类算法进行训练与预测
(d)图中蓝色点和红色点共同组成训练数据集，蓝色点的标签为存活(+1)，红色点的标签为丢失(-1)
具体步骤

## Slide 8
2 ML-based的LMA优化– 数值实验
我们使用HEPS的储存环Lattice为基础进行实验，有24个超周期，数值实验结果如上，线是由不同位置上的最大动量偏差连接得到的结果：
黑色线的结果由数值仿真程序计算得出，耗时约60分钟
红色线的结果由机器学习方法得出，总耗时约9分钟
绿色线的结果是不采用机器学习方法，直接跟踪10%的粒子的结果。
计算时长减小~1个量级
基于仿真结果得到的托歇克寿命为0.4984h
ML-based结果得到的托歇克寿命为0.5238h
预测偏差约5%
保持高准确度
结果展示

## Slide 9
2 ML-based的LMA优化
超参数选择
在机器学习任务中，超参数的选择会对结果造成一定的影响
对于数据特征：
先仅使用作为特征，依次加入每一个超周期的六维相空间坐标位置，最大加入24个超周期的六维相空间坐标，特征数量从2维增加至146维。
对于分类算法：
使用XGBoost、Random Forest、Gradient Bossting、
CatBoost、Decision Tree进行测试
对于采样率：
使用从2%-90%的数据分别进行测试，根据准确率判断
【当采样率在10%时，模型以95%-96%之间的准确率稳定预测粒子存活状态，进一步增加采样率准确率增速明显放缓】
本任务中的需要确定的超参数主要有：
数据特征的数量
分类算法的选择
采样率

## Slide 10
2 ML-based的LMA优化
使用不同Lattice进行测试
我们在10%的采样率下，使用Random Forest模型测试了73个随机生成的Lattice，在不同的Lattice下，ML-based方法对于粒子存活状态的预测准确率可以保持在90%-98%之间，通过使用预测的粒子存活状态得到的LMA进一步计算托歇克寿命，与长程跟踪方法计算得到的托歇克寿命的结果相对误差均小于25%，平均误差约为6%。

## Slide 11
3 总结
传统方法计算托歇克寿命，在计算局部动量接受度的时候需要大量的计算资源。
本研究提出了一种基于机器学习的快速评估托歇克寿命的方法。
  通过对所有初始粒子进行短程粒子跟踪后使用少部分粒子进行长程跟踪。
  训练机器学习模型预测粒子存活状态得到LMA，用于计算托歇克寿命。
本方法的特点：
  结果具有较高的预测准确率（～95%）
  可以将托歇克寿命的计算耗时降低一个量级
  对不同的Lattice均具有良好的适应性
非常适用于快速评估大量储存环Lattice设计方案的托歇克寿命！

## Slide 12
Thanks for your attention