## Slide 1: 加速器技术部机器学习研讨会总结及设想
2025年03月6日
张玉亮、卢晓含

## Slide 2: 大型粒子加速器：良好的机器学习应用平台
作为一个多技术系统的复杂集合体，非线性时变系统，每天都在产生大量数据
日常运行数据
突发故障数据
……
HEPS加速器PV通道数量超过30万
CSNS束损PV通道数近10万

## Slide 3: 高性能加速器调试运行面临的问题
高功率、高精度 、低束损、低故障
高功率质子加速器：
  功率高，对束流损失要求苛刻
  非线性效应强，在线优化调节难度大
  参数量众多，相互影响，调试难度大
  设备众多，且运行条件极端 使得设备状态监测和故障预测困难
超低发射度同步辐射光源加速器：
  高亮度高相干性，对束流稳定性要求极高(um级抖动)
  非线性效应强，调节难度大
  lattice结构复杂，优化计算量巨大
  参数量多，对于不同光束参数需求，调节效率低
高亮度、长寿命 、高稳定、高可靠
CSNS
HEPS
AI在作为由数据驱动的工具，在多个领域展现惊人表现。
数据驱动
高维优化能力
非线性建模
自适应学习
AI在高性能加速器的高可靠、高稳定运行方面，有巨大的应用潜力
高能所同时拥有“质子”和“电子”加速器，性能国内最好、世界前列！

## Slide 4: 机器学习在粒子加速器领域已有诸多应用和产出

## Slide 5: 加速器领域AI研究现状
加速器上的ＡI研究现状：“点”而非“面”
“小”数据+算法
-所用到数据，规模小，种类少
-侧重发展适于加速器特定问题的算法
“数字孪生”
“智能”控制
高功率 高精度 低损失 低故障
加速器领域AI研究的“终极愿景”：
高精度的“数字孪生”
媲美自动驾驶的“智能”控制系统
？

## Slide 6: 加速器“智能化”道路
“数字孪生”
“智能”控制
高功率 高精度 低损失 低故障
加速器领域AI研究的“终极愿景”：
高精度的“数字孪生”
媲美自动驾驶的“智能”控制系统
数据
算法
算力
“大”数据+算法
-规模，种类，时长
-复杂系统的建模、预测、控制判断
和计算中心合作，有足够算力支撑

## Slide 7: 加速器领域AI-Ready数据集
焦毅 牵头联合北京和东莞的物理、控制、束测等相关人员，提出的
“面向大型粒子加速器需求的加速器高质量数据生成的相关研究”已获所创新基金支持。

## Slide 8
设计优化
  加速优化过程
  简化模拟过程
  高效优化算法
  贝叶斯化
  NN-MOGA
  ML-Based评估模型
代理模型
  加速模拟
  单一系统代理模型
  全局代理模型
  模拟+实测数据
  NN 模型
  高斯过程
  决策树
在线优化控制
  在线快速调节多维、非线性参数空间
  寻找最佳束流模式
  不同束流条件对应模式的快速切换
  贝叶斯优化
  强化学习
  基于代理模型的在线优化
  基于代理模型的预测控制
束测增强
  提高束流诊断系统性能
  虚拟束测元件
  快速诊断分析
  自动测量
  CNN
  贝叶斯搜索
故障诊断、预测
  故障预测+异常检测
  检测异常硬件
  故障分类
  故障预测
  自编码器
  条件变分自编码器
  聚类
机器学习在加速器领域的发展方向

## Slide 9: 加速器技术部机器学习研讨会报告情况汇总
共20个报告：
计算中心：1个报告（邀请报告）
物理组：4个报告
控制组：4个报告
束扩组：3个报告（请假1个）
环高频组：2个报告
前端组：1个报告
电源组：1个报告
束测组：1个报告
直线组：1 个报告
直线高频组：1个报告
四个主要方向

## Slide 10: 机器学习在设计优化的应用
在FFAG动力学孔径优化中的应用
在高频腔设计中的应用
在缪子束线设计中应用
在缪子靶结构优化中的应用

## Slide 11: 机器学习在在线优化的应用
基于贝叶斯优化八极铁、提高束流稳定性
基于深度神经网络进行RCS轨道校正

## Slide 12: 机器学习故障诊断中的应用
故障预警系统
智能巡检系统
低电平故障诊断系统
超导腔缺陷自检系统

## Slide 13: LLM 在加速器运行中的应用
加速器智能问答机器人
可以精准回答领域知识

## Slide 14: 近期可以聚焦的方向
对二期束流调试，至关重要。
对打靶运行，意义重大。已有传统方法尝试
对运行效率提升至关重要，但牵扯参数众多，难度较大
已有较为成功结果，可以在各个硬件系统展开推广
对运行安全性有积极意义，提升运行效率
对提升运行效率有积极意义。
数据基础，为以后的智能化运行，硬件软件改造探索路径。
国际上没有成熟先例。
机器学习应用基础工具，对提升研究效率有积极意义。
可做为切入点与计算中心紧密合作。

## Slide 15: 面向加速器的机器学习服务平台
ML4ACC 用户界面
用例选择
模型选择
数据选择
开始训练
过程监测
计算资源
MLflow界面
本地云服务
Web浏览器
追踪模型版本参数
模型性能对比
模型性能可视化
模型打包部署
Archiver Appliance
服务
HTTP请求
部署
监测记录
加速器实时数据
在线预测推理
EPICS
AI-Ready数据
搭建一站式机器学习管理平台ML4ACC，提供超参数和模型的管理和访问，提高模型训练流程自动化程度。多人高效协作，实现数据集研制快速验证、累积和发布。
和计算中心合作开发，打通加速器数据和计算中心硬件资源和平台。

## Slide 16: 加速器领域“智能化”运行愿景图
多模态数据库
数据处理
模型训练
本地部署
“智能”控制
实时数据
“多智能体”协作
数据提取
数值模拟
“数字孪生”
“信息”反馈
“信息”反馈
“决策”优化

## Slide 17: 总结
实时性需求：需要将模型推理延迟压缩至μs级（如FPGA部署）。
数据异构性：融合来自束诊、电源、高频、真空等子系统的多模态数据。
可解释性要求：开发SHAP等解释工具满足物理学家对模型决策的信任需求。
数字孪生深化：构建包含数万参数的全系统动态仿真环境。