## Slide 1: AI在中子谱仪数据分析的应用现状、挑战与展望
杜 蓉
中国科学院高能物理研究所
散裂中子源科学中心
数据分析组

## Slide 2: 大纲
1
引言：中子谱仪数据分析与AI技术融合的背景
2
研究现状：AI在中子谱仪数据分析中的尝试与挑战
3
进展介绍：数据分析组在AI技术应用上的研究进展
4
未来展望：数据分析组在AI技术应用上的规划

## Slide 3
1
引言：中子谱仪数据分析与AI技术融合的背景

## Slide 4
Forward
Reverse
从实验数据中提取隐藏特征并关联材料结构和性能: 逆过程，需结合谱学知识，分析门槛较高
衍射
反射
小角
成像
数据分析
各类样品信息
中子束流通量持续提升
谱仪数量持续增长
Chen et al. Chem. Phys. Rev., 2021
Wang et al. Jr. of Rad. Res. and App. Sci., 2024

## Slide 5
AI常见
应用领域
图像和语音识别
通过训练模型来识别和分类图像、语音等非结构化数据。
预测和回归分析
通过训练模型来预测未来事件的发生概率或数值结果，如股票价格预测、销售预测等。
强化学习
用于开发智能体（agent）在与环境交互的过程中学习如何做出最优决策的算法，如机器人控制、游戏策略等。
自然语言处理
用于处理和理解文本数据，包括文本分类、情感分析、机器翻译等任务。
分类、聚类：从大量数据中学习规律后实现对数据进行分类
从中子散射数据中学习规律后对样品进行分类
回归：从大量数据中学习规律后实现对某个连续数值的预测
从中子散射数据中学习规律后对某个参数进行预测
数据分析
“机器学习”+“中子散射”的论文数量
Wang et al. Jr. of Rad. Res. and App. Sci., 2024

## Slide 6
2
研究现状：AI在中子谱仪数据分析中的尝试与挑战
单晶中子衍射
粉末中子衍射
小角中子散射
中子反射
中子成像
当前挑战
研究介绍

## Slide 7
单晶中子衍射
单晶中子衍射数据分析流程
布拉格峰位置与形状自动识别
可实现高置信度的位置和轮廓识别
Mask R-CNN
U-Net
Hao, Y. Journal of Applied Crystallography, 2023
He, K. Mask r-cnn, 2017
Sullivan, B., Journal of Applied Crystallography, 2019

## Slide 8
粉末中子衍射
自动指标化
基于一维卷积神经网络的晶系、空间群、晶胞参数预测
各模型在晶系、空间群预测中的准确率
1D-CNN在晶胞参数预测中的误差
Wang et al. Jr. of Rad. Res. and App. Sci., 2024
Wang et al. Jr. of Rad. Res. and App. Sci., 2024

## Slide 9
粉末中子衍射
多相识别与相比例分析
矩阵分解
自动Retiveld精修
真实相图
矩阵分解相图
Q学习（强化学习）
Q学习的精修结果
Stanev et al., npj Comput. Mater. 2018
Feng et al., Comput. Mater. Sci, 2019
Wang et al. Jr. of Rad. Res. and App. Sci., 2024

## Slide 10
Ⅱ. Crystalyze生成式机器学习晶体结构预测
Ⅲ. phAI模型算法进行相位预测
Anders S. Larsen et al. Science. 2024
Ⅰ . AlphaCrystal模型算法进行结构预测
J, Hu. et al. ACS Omega. 2023
Eric A. Riesel. et al. J. Am. Chem. Soc. 2024
粉末中子衍射
晶体结构预测

## Slide 11
小角中子散射
使用高效的子像素卷积神经网络（ESPCN）从低分辨率数据中重建高分辨率散射图案，缩短实验时间/提高数据质量。
高分辨率重建
01
使用k近邻（k- NN）/迁移学习（如Inception- v3）等对粒子形状进行分类
粒子形状分类
02
使用自编码器和遗传算法从小角散射数据中重建3D形状模型，为复杂结构的表征提供新方法。
3D形状重建
03
Chang, M.-C, arXiv, 2019
Song et al. EPJ Web of Conferences, 2020
Franke et al., Biophys. J, 2018
He et al. iScience, 2020

## Slide 12
中子反射
使用全连接神经网络（FCN）和卷积神经网络（CNN）预测薄膜的厚度、粗糙度和散射长度密度（SLD），提高分析精度。
薄膜结构参数预测
FCN预测单层膜厚度/粗糙度/散射长度密度
CNN预测多层膜层数/散射长度密度
Mironov et al, Mach. Learn.: Sci. Technol, 2021
Greco, A et al. Journal of Applied Crystallography, 2019

## Slide 13
中子成像
使用机器学习进行缺陷检测和图像分割，提高图像分析的准确性和效率。
图像特征识别与分割
01
使用神经网络（如GANrec）从有限投影数据中重建高质量图像，减少数据采集时间和计算资源需求。
02
PtychoNN：能够在较少采样约束下从远场衍射数据中预测实空间结构和相位。
相干衍射成像（CDI）
03
稀疏视角CT重建
3DCNN-ES：结合3DCNN和极值搜索算法，从CDI衍射测量中有效重建3D样品结构
轴向薄壁组织淀粉含量判断
金属铸件缺陷检测
基于神经网络的方法在重建后结构相似指数较高
使用深度学习方法降低3D图像重建的计算成本
Earles, J. M, New Phytologist, 2018
Yang et al. J. Synchrotron Rad, 2020
Cervantes, Neurocomputing, 2020
Scheinker et al. J. Appl. Phys, 2020

## Slide 14
当前挑战
缺乏标注好的中子散射数据，难以训练高质量的AI模型，限制了AI技术的应用范围。
训练数据短缺
若模拟数据与真实数据存在差异，会影响模型的泛化能力和预测精度。
模拟数据和真实数据的差异需被重视
可解释性差
难以解释深度神经网络的决策过程，使科研人员对其结果存疑，限制了其在科学数据分析中的应用。
模型内部发生了什么?
唯一的真实数据集RRUFF: 3002条样本
模拟谱
真实谱
准确率为90%(假设)
有10%的概率结果是错的，是否接受风险？

## Slide 15
3
进展介绍：数据分析组在AI应用中的研究进展
基于深度学习的
结构因子相位预测
空间群预测
中子粉末衍射
单晶衍射
衍射点自动提取

## Slide 16
基于深度学习的空间群预测
晶胞参数 (a,b,c,α,β,γ)
密勒指数 (h,k,l)
消光规律
空间群
寻峰
指标化
全谱导入
空间群
单解
全谱,衍射峰完备
计算时间短
搜索空间转化为
训练时间
门槛低
不要求学习指标化
多解
寻峰,衍射峰不完备
计算时间长
低对称性结构
搜索空间大
门槛高
要求学习指标化
神经网络
传统空间群预测vs深度学习驱动的空间群预测
24年记录：CNN在空间群预测中80%准确率

## Slide 17
基于深度学习的空间群预测
流行的实现方案
数据集
训练集
测试集
1 模型训练
2 性能测试
神经网络
晶体结构
衍射谱
代表性成果：Lee, B. D et al. (2022). Adv. Int. Sys.
相同模型架构在不同数据集的表现：ICSD: ~80%, MP:~63%
在更庞大的数据集上泛化能力非常差
成功复现其在MP上的训练结果
没有使用ICSD原因：ICSD数据不开放

## Slide 18
基于深度学习的空间群预测
晶胞参数a,b,c,α,β,γ决定hkl峰的位置
1. 晶胞参数相似，意味着hkl峰位置相近。
2.相同空间群，遵循相同消光规律，谱形将相似。
P 2 2 2
原因：同一空间群下晶胞参数存在明显的特征偏置

## Slide 19
基于深度学习的空间群预测
保证每个空间群的数据在晶胞参数上均匀分布
完全不需要晶体学数据库
峰位置
随机结构因子
空间群
洛伦兹修正
峰强度
线谱
*
=
峰形函数
衍射谱
数据集
设置晶胞参数
的范围和步长
例: 对于立方晶系， a的范围设为[5,15]Å，步长设为0.05 Å
各hkl的峰位
消光规律
峰位置
&
空间群
样本
标签
解决方案：一种新的数据集设计策略——晶胞遍历数据集

## Slide 20
基于深度学习的空间群预测
传统方案（FullProf）（~10分钟）
寻峰
指标化
Le Bail拟合
Check group
应用测试：预测Y2O3的空间群（I a -3）
深度学习方案（~1.2秒）
晶系Cubic 置信度100%
全谱导入
（目前仍需寻峰辅助）
神经网络
给出3个解
Ia-3可能性最高
成果：基于消光规律的空间群预测模型
可靠性测试
泛化能力测试

## Slide 21
基于深度学习的结构因子相位预测
结构因子与电子密度的关系：两者互为傅里叶变换（FT）
电子密度：
结构因子：
FT
Nb
As
Ag
FT
结构解析的重要因素： 和
衍射方法：， 有限
相位问题一个高维的问题，求解很难

## Slide 22
机器学习的表现与神经元的数量强相关：
=
=
相位问题难解，并非不可解
足够庞大的神经网络可以逼近任何数学问题的真实解
利用分类算法进行相位预测的成功案例
Anders S. Larsen et al. Science (2024). 385, 522-528
具备特殊性质的空间群P21/c：
相位二分：0或π
较为准确的预测了部分空间群的相位：
本质：分类问题
基于深度学习的结构因子相位预测

## Slide 23
晶胞结构可视化（xplor文件）
训练数据生成：晶体结构文件
空间群号，晶胞中原素种类，数量
pyxtal库
检测空间群是否改变
是
否
跳过生成
结构文件
神经网络：
卷积层 + 线性层
结构因子
振幅
计算相位
实际相位
真实数据：CSNS谱仪采集的粉末衍射谱
结构振幅获取：从散射强度计算获得
模型训练
预测系统的代码框架：
预测系统的基本框架
结构因子振幅
任意相位(138)
粉末中子衍射谱 (已知空间群)
特殊相位(92)
晶体结构中电子密度分布情况
选择多分类器
相位多分情况
选择回归器
相位为任意值
机器学习算法
元素种类数量是否一致
是
否
跳过生成
结构因子
pymatgen库
损失值
基于深度学习的结构因子相位预测

## Slide 24
对10号空间群P2/m的表现：
模型训练结果：
target
predict
对59号空间群Pmmn的表现：
target
predict
模型训练结果：
较好
较差
相位预测算法的表现：高对称性表现差
模型学习整个倒空间的结构因子
缩减倒空间数据
考虑 对称性
解决方法：
难点：
倒空间对称性与hkl的奇偶强相关
h奇，k偶
h偶，k奇
h奇，k奇
h偶，k偶
h
k
l
59号空间群Pmmn的倒空间对称性:
基于深度学习的结构因子相位预测

## Slide 25
GPPD不同模块上的衍射数据选取
一组数据（10个RUN）手动处理1周时间！
单晶衍射图像中，准确提取单晶点是基础需求。传统方法依赖人工识别，效率低。
Yolov: 对规则形状物体检测效果显著，可快速定位单晶点。
SAM 2.0:采用先进的分割技术，可精准分割不规则形状的图像。
针对不同谱仪的数据特点采用不同的模型进行自动识别
优势：
少量训练数据，数据标注成本降低
模型泛化能力强，能适应不同场景
数据增强技术扩充训练集，提高鲁棒性
更高效，减少了从零开始训练的时间，
可快读部署到不同平台，实现及时应用
单晶衍射的图像识别

## Slide 26
4
未来展望：数据分析组在AI技术应用上的规划
Step1: 基于深度学习的智能在线反馈系统
Step2：AI晶体学数据分析平台

## Slide 27
基于深度学习的智能在线反馈系统
整合到谱仪的在线数据流控末端，实现实验数据的即时信息反馈
数据预处理
特征提取
分类模型
回归模型
置信度判断
分类结果
参数预测
粉末衍射
小角散射

## Slide 28
AI晶体学数据分析平台
模块1：未知晶体结构端到端自动解析管线
用途：未知晶体结构解析

## Slide 29
AI晶体学数据分析平台
模块2：基于晶体结构的训练/预测一体化框架
用途：相匹配/结构精修/高通量数据分析

## Slide 30
感谢各位聆听
Notes: 我的报告结束了，再次感谢各位老师。