## Slide 1: MPT2321 readout electronics
Ming-Kuan Yuan
Fudan University
2025.3.10
CEPC MUON RefTDR weekly report
yuanmk@mail2.sysu.edu.cn / MPT2321_readout · GitLab

## Slide 2: 多通道电荷线性度测量
Setup
每个通道单独打开进行测量
Python脚本自动化测量
  利用正则表达式生成需要的配置文件
  封装时钟、MPT2321配置、信号发生器配置、取数脚本
还在画图

## Slide 3: 功耗测量
setup
results
测量结果：
  配置前功耗：34.8mW
  时钟芯片配置后功耗：41.3mW
  MP2321配置后功耗：60.3mW

## Slide 4: SiPM联调
SiPM阵列 I-V检查
  逐个放上SiPM
SiPM阵列
Setup

## Slide 5: SiPM联调
测试Setup
光源：LED
脉冲供电

## Slide 6: SiPM联调
测试结果
暗计数很大
无法看到单光子信号