## Slide 1: CEPC 机器保护 collimators
崔小昊
2025/05/23

## Slide 2: 1. 引言
机器保护系统：
CEPC中储存在束流中的能量非常高；
机器保护系统用来减小束流对机器关键部件的破坏；

## Slide 3: 1. 引言
机器保护系统的功能与重要性
  保护加速器设备免受束流损失的损害
  确保探测器的正常运行
  提供束流稳定性和机器可用性
机器保护系统的组成:
  主动保护:
    监测环中正负电子束流的稳定性，控制束流损失，降低辐射水平
    主动束流垃圾站系统：在检测到束流故障时快速将束流引导到束流垃圾站系统
  被动保护:
    collimators（准直器）：安装在对撞机环中，用于清除束流中的散射粒子，减少束流损失
    屏蔽：使用适当的材料和设计，防止辐射泄漏到周围环境

## Slide 4: 1. 引言
机器保护系统的设计考虑:
  不同操作模式下的束流参数和束流损失特性
  束流寿命和机器保护系统的响应时间
  collimators 的位置、尺寸和材料选择，以平衡保护效果和对束流的影响
  阻抗管理，以减少束流与机器元件之间的相互作用
机器保护的设计挑战:
  高能量束流的破坏性: 高能量束流的意外损失可能导致设备损坏
  束流损失的快速性: 需要有效的保护系统应对快速束损
  被动保护的局限性: 仅靠被动保护（如 collimators）不足以应对所有情况

## Slide 5: 1. 引言
机器主动保护:
  主动保护系统由环中的束损探测系统，束损信号控制系统，以及束流垃圾桶系统组成。
  主动保护系统的反应时间
  信号检测时间+信号传输时间+信号处理时间+打束时间~数圈

## Slide 6: 2. CEPC Collimator系统
MDI collimators -- 主要用于减少探测器位置的束流本底
SR Mask ---- near the IP 1.9m~1.95m，用于屏蔽同步光
Machine protection collimators – 主要用于机器保护

## Slide 7: MDI collimators 3mm or 4mm
name | Position | Distance to IP/m | Beta function/m | Horizontal Dispersion/m | Phase | BSC/2/m | Range of half width allowed/mm | 
APTX1 | D1I.1042 | 44669 | 81.64 | 0.15 | 202.79 | 0.00711 | 1.4~7.1 | U
APTX2 | D1I.1046 | 44728 | 89.97 | 0.15 QF | 203.04 | 0.0073 | 1.4~7.3 | U
APTX3 | D1I.2291 | 4969 | 90.04 | 0.15 QF | 425.34 | 0.0073 | 1.4~7.3 | U
APTX4 | D1I.2294 | 4915 | 89.97 | 0.15 QF | 425.59 | 0.0073 | 1.4~7.3 | U
APTX5 | D1O.10 | 1721 | 90.01 | 0.15 QF | 7.00 | 0.0073 | 1.4~7.3 | 
APTX6 | D1O.14 | 1776 | 90.01 | 0.15 QF | 7.25 | 0.0073 | 1.4~7.3 | 
APTX7 | D1O.1262 | 51418 | 90.01 | 0.15 QF | 229.80 | 0.0073 | 1.4~7.3 | 
APTX8 | D1O.1264 | 51469 | 81.62 | 0.15 QF | 230.05 | 0.0073 | 1.4~7.3 | 
APTX9 |  | 19 | 307.40 | 0.006 | 444.85 | 0.01098 | 2.6~10.98 | U
APTY1 | D1I.1051 | 44809 | 90.25 | 0.075 QD | 203.38 | 0.0035 | 0.14~3.5 | U
APTY2 | D1I.1054 | 44864 | 89.78 | 0.077 QD | 203.63 | 0.0035 | 0.14~3.5 | U
APTY3 | D1I.2299 | 4833 | 90.25 | 0.077 QD | 425.99 | 0.0035 | 0.14~3.5 | U
ATPY4 | D1I.2302 | 4778 | 89.78 | 0.077 QD | 426.24 | 0.0035 | 0.14~3.5 | U
APTY5 | D1O.16 | 1826 | 18.77 | 0.15 QF | 7.31 | 0.0035 | 0.14~3.5 | 
APTY6 | D1O.19 | 1881 | 18.56 | 0.15 QF | 7.56 | 0.0035 | 0.14~3.5 | 
APTY7 | D1O.1271 | 51578 | 18.77 | 0.15 QF | 230.42 | 0.0035 | 0.14~3.5 | 
APTY8 | D1O.1274 | 51633 | 18.56 | 0.15 QF | 230.67 | 0.0035 | 0.14~3.5 | 
APTY9 | D1I.1540 | 18307 | 81.95 | 0.079 QD | 364.96 | 0.0035 | 0.14~3.5 | U
APTY10 | D1I.1543 | 18250 | 81.28 | 0.081 QD | 365.21 | 0.0035 | 0.14~3.5 | U

## Slide 8: 机器保护collimators，半径3mm
for H betatron collimator
for momentum collimator
for vertical collimator
直线节无色散位置有4个水平collimator
弧区色散位置有4个水平collimator
直线节有4个垂直collimator

## Slide 9: 环中collimator的位置
X
Y

## Slide 10: 3. 束损模拟
RF 腔压下降:
假设加速器中发生高频腔保护，高频腔腔压以指数下降, V(t)=V0​⋅e−t/τ 下降的时间常数为 773 µs.束流丢失的圈数主要集中在15圈左右。
主要针对Z模式

## Slide 11: 3. 束损模拟
束流丢失位置，全部丢失在collimator上

## Slide 12: 3. 束损模拟
束流丢失位置，全部丢失在collimator上
束流丢失圈数更快
Higgs模式，RF加速腔保护的情况下，丢束更快。全部丢在collimator上。

## Slide 13: 3. 束损模拟
2. 二极磁铁掉电:
假设加速器中发生二极磁铁掉电，环中1/8二极磁铁磁场以指数下降, B(t)=B0​⋅e−t/τ下降的时间常数为 10ms.束流丢失的圈数晚于50圈，可以采用主动保护。

## Slide 14: 3. 束损模拟
束流丢失位置，全部丢失在collimator上

## Slide 15: 3. 束损模拟
3. 超导四极铁掉电:
假设加速器中发生超导铁失超，超导四极铁磁铁磁场以指数下降, B(t)=B0​⋅e−t/τ下降的时间常数为 10ms.束流丢失的圈数晚于50圈，可以采用主动保护。

## Slide 16: 3. 束损模拟
4. 四极铁掉电:
假设加速器中发生全环所有四极铁掉电，所有四极铁磁铁磁场以指数下降, B(t)=B0​⋅e−t/τ下降的时间常数为 10ms. 丢束在第一圈即发生。

## Slide 17: simulation setup
12 collimators for each ring
  Currently Z operation.
Two types: horizontal/vertical collimator
  All types have 1:10 tapers.
  Aperture: 3 mm.
Material: Molybdenum(钼) – Carbon composite
Different scenarios can be set during SAD simulation.
Beam losses on beam pipe/collimators will be record.
All beam losses hitting collimators would pass to FLUKA, then secondaries simulated in FLUKA would pass to SAD.
x
horizontal collimator
y
x
vertical collimator
y
z
x
4. SAD-Fluka联合模拟
by唐光毅

## Slide 18: CEPC collimator simulation
RF cavities power loss (quenching): 1/8-ring dipoles power loss:
  Cavity voltage decays ~ Magnetic field decays ~

## Slide 19: CEPC collimator simulation
Quadrupoles power loss: Sextupoles power loss:
  Magnetic field decays ~ Magnetic field decays ~

## Slide 20: 5. 结论
由模拟结果可知, 对于大多数情况束流丢失速度足够慢，可以用主动保护。
存在部分极端情形（比如全环四极铁掉电），丢束速度过快。从 而必须采用被动collimator保护。
大部分情况全部丢失束流都丢在collimator上，满足机器保护要求。全环四极铁情况仍需优化。
下一步需要优化collimator的材料和尺寸，减少局部能量沉积。

## Slide 21: Thank You for your attention !