## Slide 1: 微束团纵向形状探测器设计报告
束测组、机械组、控制组、直线射频组、磁铁组
2025-5-7

## Slide 2: 主要内容
CSNS-II直线加速器微束团纵向形状测量物理需求
BSM射频偏转腔实验测试平台
BSM样机设计
  机械设计
  控制设计
  低电平系统设计
时间和人员安排

## Slide 3: CSNS-II直线加速器微束团纵向形状测量物理需求
束流所在位置 | ) | ) | )
MEBT, the 2nd buncher exit | 27.8558 | 5.7315 | 0.2388
DTL entrance | 6.5564 | 1.3490 | 0.0562
DTL exit | 2.0860 | 2.0658 | 0.0179
Spoke exit | 1.8228 | 2.4801 | 0.0156
ELL exit | 0.9799 | 1.6443 | 0.0084
束流所在位置 |  |  | 
MEBT, the 2nd buncher exit | 27.8558 | 5.7315 | 0.2388
DTL entrance | 6.5564 | 1.3490 | 0.0562
DTL exit | 2.0860 | 2.0658 | 0.0179
Spoke exit | 1.8228 | 2.4801 | 0.0156
ELL exit | 0.9799 | 1.6443 | 0.0084
Courtesy of J. Peng
J. Peng, CSNS-II superconducting linac design. in Proceedings of the 31st International Linear Accele-rator Conference. 2022. Liverpool, UK: JACoW.

## Slide 4: 微束团形状测量的主要指标
相位分辨率
  微束团相位宽度±3σz~±8.3°（Spoke1）及±3.1°(ELL7)，要求相位分辨率好于1°
精确测量束团纵向密度分布的重要性和必要性：
  实现束团纵向能散和发射度的探测
  调节、优化射频腔加速电压、相位等参数
  实现不同加速单元间的纵向束流匹配
  控制束流损失和优化注入系统性能
  研究束流束团长度增长机制，完善加速器物理模型，抑制束团增长
频率 | 相位分辨率 | 时间分辨率 | 等效带宽要求
324MHz | 1° | 8.6ps | 58GHz
648MHz | 1° | 4.3ps | 115GHz

## Slide 5: 微束团纵向形状探测器（BSM）实验测试平台
2023年12月，可行性讨论会
2024年10月，完成实验室安装
2025年 1月，完成首轮RFD的束流横向调制实验
3月，完成所有电子直通光路实验
4月，安装第二准直缝，完成偏转磁铁测试
RF tuner
RF deflector
U+
U-
y
x
z
Bcorr
I(z)
Collimator
Phosphor screen
Bunch shape
CCD camera
Focusable
Dual Grid Pulsing Electron Gun

## Slide 6: BSM射频偏转腔实验测试平台
BSM验证装置：束测系统首套实验室真实束流测试平台
热阴极电子枪
Kimball EGS4212
324MHz射频偏转腔
Basler ag4200 CCD相机
（外层黑色遮光筒）
磁屏蔽罩
电子束直通光路
荧光屏
定向耦合器
功率计
离子泵
（1E-6Pa）

## Slide 7: RFD的电子束横向直流偏转实验
固定电子枪 x，y 向偏转电压为（-87V, 28V）束斑成像位置居于荧光屏中心
相机成像分辨率=

## Slide 8: RFD腔内RF功率与电子束扫描

## Slide 9: 目前无法满足超导腔常温段真空度要求

## Slide 10: 微束团纵向形状探测器设计（隧道内组成）
CSNS-II直线加速器升级中最复杂的关键束流探测器之一：BSM
Uwire
Analyzed H- beam
Step motor
RF tuner
RF deflector
U+
U-
y
x
z
Bcorr
I(z)
Collimator
Bending Magnet
Bbending
Phosphor screen
MCP
Bunch shape
（reconstructed）
CCD camera
USEM
0.1mm tungsten wire
f = 324MHz， 相位分辨率：<1°
电子光路：50mm
准直器间隙：0.5mm
Uwire= -10kV
Slit diameter = 0.5 ~ 1 mm
极板间距 Ddeflector = 20mm
Ufoc = Usteer = 6kV (Tunable)
Ud = USEM = 3kV (Tunable)
U+ = -Ufoc+Udsin(ωt+φ)/2+Usteer
U- = -Ufoc-Udsin(ωt+φ)/2-Usteer
BSM RF系统框图
Feschenko-type BSM
Target(wire)
10kV
Lens(focus)
-2kV
Steering
2kV
MCP SEM
3kV
Screen
3kV
丝偏压
二次电子聚焦电压
二次电子扫描电压
MCP偏压
荧光屏偏压
DI/O
高压读回
HV系统框图
EMT
Plan B
Electronics
DAQ

## Slide 11: 射频偏转腔CST仿真优化
 | 1 | 2
耦合方式 | 磁耦合 | 电耦合
陶瓷支撑 | 1个 | 2个
陶瓷支柱 | 2个 | 无
调谐大小 | 小 | 大
射频功率口 | 简化 | 非简化
1
2

## Slide 12: 射频偏转腔CST仿真优化
RFD | 谐振频率/S参数 | Q值
版本1 |  | 
版本2 |  | 
二者均可保证Q值、谐振频率以及S参数均满足设计要求
相比于磁耦合，采用电耦合的S21曲线无突变和谐波影响

## Slide 13: 射频偏转腔CST仿真优化
电场分布呈现驻波场的形式
射频偏转电场集中于功率馈入口和偏转极板中间，且高压输入端位于偏转腔中电场最小的位置
极板间电场均匀性
场幅误差±1% 区范围：z=±16mm

## Slide 14: 电子轨迹跟踪模拟
利用CST的PIC求解器对10 keV低能二次电子经前准直缝后
在偏转极板上施加5 kV聚焦电压后的运动轨迹仿真结果
在偏转极板上施加5 kV聚焦电压，叠加幅值150 V的射频电压和幅值50 V的静电偏转电压后的运动轨迹仿真结果
Position Y/mm

## Slide 15: BSM机械总体设计
束流管道
连接真空泵CF63
信号采集
单丝靶：钨，100μm
324MHz射频射频腔
六通真空盒
组合磁铁
偏转磁铁
电子倍增器（EMT）

## Slide 16: BSM关键部件——射频偏转腔
调谐器±10mm
高频焊接腔
高压焊接腔
铜腔

## Slide 17: 射频偏转腔调谐器
调谐器±10mm
气密性氩弧焊
螺母
压板

## Slide 18: 射频偏转腔——高压焊接腔
陶瓷，装卡，不参与焊接
紧定螺钉
放气口
弹簧式高压触头

## Slide 19: 射频偏转腔——安装步骤
安装：步骤一
安装：步骤二

## Slide 20: BSM单丝靶
电机导轨丝杠模组行程120mm
波纹管实现封真空
SHV10kV高压接头
绝缘件和单丝

## Slide 21: BSM——二次电子束流光路
第二缝板
组合磁铁
第一缝板
第三缝板
C型偏转磁铁

## Slide 22: 微束团纵向探测器BSM控制量及采集量列表
BSM子设备名称 | 控制量 | 采集量
射频偏转腔LLRF电子学 | 幅度 V、相位φ | Port 2 RF信号
射频偏转腔（RFD） | —— | 腔壁温度
丝靶运动机构 | 步进电机丝杠运动位置、步长、 安全位置的设置 | 丝杠位置的读取
射频功率计 | —— | Port 1 功率馈入
射频功率计 | —— | Port 2 功率
iseg高压电源 | 丝靶偏压、射频偏转腔U+\U-\Ufocus、MCP高压U+\U- | ——
工业相机 | 曝光时间、帧率、图像分辨率 | 电子束斑图像
偏转磁铁（B. Magnet） | 偏转磁铁电源输出电流 | ——
组合磁铁（Corrector） | 组合磁铁电源输出电流 | ——
与直线射频组联合开发
  基于FPGA的射频偏转腔LLRF电子学
  幅度和相位PV同时发给控制系统
  相位控制精度好于0.1°
与控制组联合开发
  硬件远控程序
    模拟量（限值、默认值）
    开关量（状态、故障等）
  安全连锁和故障报警

## Slide 23: 低电平控制开发（直线射频组）
低电平功能
  实时采集腔体Pickup信号，通过反馈控制腔体内部幅度和相位。
  设计幅相精度和CSNS-II一致，±0.3%，±0.3°
LLRF
1Kw 固态功率源
Cavity
Pickup
Forward
Reflected
隧道
外部接口分类 | 外部接口名称 | 接口详细信息
射频信号 | 腔场Pickup | 324MHz
 | 入腔正向信号 | 324MHz
 | 入腔反向信号 | 324MHz
 | 参考线 | 324MHz
定时与联锁 | 定时触发 | 高频
 | 定时触发 | 束流
 | 故障报警(to中控) | 功率源 /LLRF/束测等 设备故障
 | 功率封锁(from中控) | 关闭射频功率等

## Slide 24: BSM控制需求及被控设备
射频偏转腔腔壁温度监测
步进电机控制
射频功率计数据采集
功率放大器数据采集
iseg高压电源控制
低压电源控制
工业相机控制
示波器控制
设备名称 | 品牌/型号 | 数量 | 通信接口 | 通信协议 | 备注
热电阻 |  | 1 | 网络 | Modbus-TCP | 使用E1260采集RTD温度
步进电机 | MOONS STF10D | 1 | 网络 | SCL | 
射频功率计 | Mini Circuits PWR-SEN-8PW-RC | 1 | 网络 | 自定义 | 
功率放大器 | 广通科技 1kW | 1 | 网络 | 自定义 | 
高压电源 | iseg cc24 | 1 | 网络 | SCPI、SNMP | 自带IOC
低压电源 | Rigol DP832A | 1 | 网络 | SCPI | 
工业相机 | Basler a2A4200-12gmPRO | 1 | 网络 | GigE Vision | 
示波器 | 鼎阳 SDS3104X HD | 1 | 网络 | SCPI | 

## Slide 25: 控制系统架构
采用EPICS软件平台
被控设备均具备网络接口，可直接通过各自的通信协议对设备进行监测或控制
工控机DA682负责控制除相机外的所有设备
相机控制程序先运行于虚拟机，待新采购性能更好的工控机后，再将所有设备的控制程序运行在该工控机上
Archiver
控制网
交换机
Alarm
OPI
DA682(嵌入式IOC)
虚拟机（相机IOC）
射频
功率计
功率
放大器
E1260
步进
电机
高压
电源
低压
电源
工业
相机
示波器

## Slide 26: 时间节点和人员安排
时间节点
  初步设计完成（2025年4月底）
  程序上线部署（2025年8月25日）
  实验室调试（2025年9月15日）
  隧道设备上线（2025年10月10日）
  人员安排
  束测组：黄蔚玲、曾磊
  机械组：吕永佳
  直线射频组：谢哲新
  控制组：吴煊
  磁铁组：韦隽昊

## Slide 27
谢 谢 ！