## Slide 1: MPT2321 readout electronics
Ming-Kuan Yuan
Fudan University
2025.5.19
CEPC muon detector
yuanmk@mail2.sysu.edu.cn / MPT2321_readout · GitLab

## Slide 2: MPT2321 readout development
Optimization of configure parameter
基线调整
  调节SH_ped，高增益整形输出基线为300mV左右
  调节DIFF_ped，选择后N输出基线为1.7V左右
  调节CM_ped，选择后P输出基线为300mV左右
扫描最优低阈值
扫描hold delay参数
自动化脚本进行扫描

## Slide 3: MPT2321 readout development
Optimization of configure parameter
低阈值扫描
  通过电荷注入板注入信号
  逐个通道设置一个阈值
    其他通道阈值设为最大
  每次采集数据时间固定
    注入频率2kHz
    采集2s
    Python脚本中数据解析丢包
  采集数据跳变处为基线对应阈值

## Slide 4: MPT2321 readout development
Optimization of configure parameter
Hold delay扫描
  通过电荷注入板注入信号
  逐个打开每个通道
    低阈值设定为基线+5
  计算每次采集数据的ADC均值

## Slide 5: MPT2321 readout development
Optimization of configure parameter
Hold delay扫描