## Slide 1: 应用于TDAQ系统的RDMA技术研究
报告人：徐畅
2025年8月25日

## Slide 2: 目录
    背景与动机
    当前研究现状
    研究进展
    总结与展望

## Slide 3: 背景与动机
  TDAQ（Trigger and Data Acquisition System）
    随着粒子物理实验亮度的不断攀升，数据量急速增加，对TDAQ 的传输带宽以及实时性的要求对应也越来越高
  传统数据传输协议
    面临 I/O 瓶颈问题，通过内核传递信息，存在的很高的数据移动和数据复制的开销，高开销限制了可以在机器之间发送的带宽
  RDMA（Remote Direct Memory Access）
    使用内核旁路技术，允许应用程序直接调用 DMA 控制器，在用户空间缓冲区和网卡缓冲区之间进行数据传输
    该技术有助于提高数据传输速率和实现低延迟网络
使用RDMA技术代替传统数据传输协议进行FPGA到DAQ的数据传输，提高数据传输效率，节约计算资源
场景 | RDMA延迟 （μs） | TCP/IP延迟 （μs）
FPGA-FPGA | 0.5-2 | 10-40
Server-Server | 1.5-3 | 15-50
极端优化 | <1 | >10
Notes: 有很光明的前景

## Slide 4: 国内外研究现状——RDMA协议栈
    基于复杂度、成本、性能以及主流研究方向的综合考虑，选择 RoCEv2 作为研究方向
特性 | InfiniBand | RoCEv1 | RoCEv2 | iWARP
底层传输 | 原生RDMA协议 | 以太网二层 | UDP/IP 三层以太网 | TCP/IP
主要优势 | 最低延迟、高吞吐量、成熟的CPU卸载 | 利用以太网硬件、 较InfiniBand低成本 | 利用以太网硬件、可路由、兼容现有IP网络、成本效益 | 利用成熟TCP/IP、无需无损以太网、广域网适应性较好
劣势 | 专用硬件、成本较高、广域网复杂性 | 依赖无损以太网(L2)、 不可路由 | 依赖无损以太网(PFC配置复杂)、相比IB可能有略高延迟 | TCP处理开销、相比IB/RoCE延迟可能较高
应用/研究 | 事件组建(CMS Run-2)、HPC集群、ALICE EPNFarm | 早期探索 | DAQ (ESRF RASHPA、DUNE FPGA)、事件组建(CMS Run-3、LHCb评估)、SmartNIC集成 | 特定集群网络(CERN案例)
Notes: 综合考虑 RoCEv2协议选择
已经有很多项目在使用RDMA来解决数据传输过程中产生的各种问题，实现高效以及低延迟数据传输，但是基本上高能物理方面的应用都仍处于初级阶段。
有很大的发展空间

## Slide 5: 国内外研究现状——RDMA协议栈
    RoCE 和 RoCEv2 本质都是 IB 协议的扩展和改进
    RoCE 系列方案是为了兼容以太网基础设施，实现 IB 的高性能 RDMA 能力而产生的技术方案
    RoCEv2 通过增加 IP 层，实现了跨网段通信与路由功能，使其在以太网中更易部署、更具灵活性，因此成为主流的 RDMA 方案
Notes: 乱搞
RoCE v2协议在 RoCE 的基础上增加IP层，实现跨网段网络通信和路由功能，易部署，具有灵活性

## Slide 6: RoCEv2 on FPGA
研究目标：优化高亮度 LHC 的 FELIX 平台的设计（ATLAS）
研究内容
  VCU128 Evaluation Kit
  RDMA core + CMAC + DDR
  实现了接收、发送和写入等基本操作
  支持重传功能，并实现多 QP 管理
基本完成固件移植（vcu128->vcu118）
搭建点对点测试平台
To be continued ……
AMD FPGA VCU118 Evaluation Kit.
Nvidia Mellanox Connectx-5.
Notes: FELIX是啥
FELIX在ATLAS里干什么事情
尝试在FPGA上完成RDMA协议栈的功能，代替TCP/IP完成数据传输

## Slide 7: 研究进展
数据包
Ila
Rping
上位机成功发送了连接请求，并收到了响应数据包，连接成功建立
正在调试 Send 操作
重传以及多QP管理功能需要继续验证
rx data
tx data
 | 上位机
CPU | Intel(R) Xeon(R) Gold 6226 CPU @ 2.70GHz
网卡 | ConnectX-5
角色 | Client
 | 开发板
型号 | VCU118 Evaluation Kit
QSFP28 接口 | 支持 100 Gbps 以太网通信
角色 | Server
Notes: 测试固件功能，测试数据包，查看ila结果 使用Rping指令对固件功能进行测试
连接正确建立
目前正在调试Send操作
重传以及多QP管理……

## Slide 8: RoCEv2 on FPGA
  研究目标：在FPGA上实现RDMA协议的功能，代替 TCP/IP 完成从 FPGA 到 Readout Server的数据传输（CMS）
  研究内容：
    在 UDP/IP 协议栈的基础上完成RDMA协议的相关逻辑
    VCU118 + ConnectX-5
Front-end RDMA over Converged Ethernet, real-time firmware simulation
DOI 10.1088/1748-0221/19/03/C03038
https://github.com/Gabriele-bot/100G-verilog-RoCEv2-lite
40 MHz triggerless readout of the CMS Drift Tube muon detector
DOI 10.1088/1748-0221/19/02/C02050
TCP/IP->RoCE v2
基本完成复现，解决项目中存在的问题
对固件功能、性能进行测试
Notes: CMS的数据传输过程中，使用RDMA替换TCP/IP

## Slide 9: 研究进展——固件设计
  仅支持 TX
  RoCEv2 端点的超级精简版本，仅支持 RC RDMA WRITE 和 RC SEND（带或不带IMMEDIATE）
  RX 部分仅用于读取 ACK 和 NAK

## Slide 10: 研究进展——固件实现
Integrated CMAC（硬核）：免费、随 Vivado 搭载，适⽤于不需要 AN/LT 或 FEC 的应用
附加功能（AN/LT、FEC）：需要额外购买对应许可证，如 RS-FEC 或 AN/LT，否则相关功能无法使用

## Slide 11: 研究进展——软件设计
  服务端（PC）建立 QP
    1. 打开 RDMA 设备并分配 Protection Domain (PD)
    2. 分配 Completion Queue (CQ)
    3. 创建 Queue Pair (QP)
    4. 注册内存区域（Memory Region, MR）
    5. 初始化 QP 状态：RESET → INIT，INIT → RTR，RTR → RTS
  同步QP信息以及控制FPGA的QP状态
    发送连接信息, 向非 4791 的 UDP 端口发送固定帧格式的 QP 连接信息 （QPN/PSN/MEM Base ADDR/MEM Key）
    通过 Connection manager 使 FPGA 的 QP 也转为 RTS 状态

## Slide 12: 研究进展——软件设计
提交工作请求 (Work Request - WR)
生成完成队列项 (Completion Queue Entry - CQE)
硬件处理 WR
CQE 进入完成队列 (Completion Queue - CQ)
查询 CQ (Polling CQ)
忙轮询 (Busy-Polling) - 速度最快，但最耗费资源
  应用程序在一个紧凑的循环中，不停地、连续地调用轮询函数（如 ibv_poll_cq）来检查完成队列（CQ）中是否有新的完成队列项（CQE）
事件驱动/阻塞式轮询 (Event-Driven / Blocking) - 效率最高，但延迟较高
  应用程序不主动轮询，而是请求硬件在有新的CQE到达时通过一个“事件”来通知它。应用程序的线程会“睡眠”或阻塞，直到事件发生
混合轮询 (Hybrid Polling) - 最佳实践的折中方案
  结合以上两种方式的优点。先进行一小段时间的忙轮询。如果在这段时间内没有等到CQE，就转为事件驱动的阻塞模式，等待下一次通知

## Slide 13: 功能测试——仿真以及抓包结果
RDMA package capture
仿真（模拟AXI总线数据，ping/arp/udp），消息（Message）
解决Write功能中出现的问题（iCRC没有被正确的填充）
通过仿真测试，固件功能正确
rx data
tx data
 | 上位机
CPU | Intel(R) Xeon(R) Gold 6226 CPU @ 2.70GHz
网卡 | ConnectX-5
角色 | Receiver
 | 开发板
型号 | VCU118 Evaluation Kit
QSFP28 接口 | 支持 100 Gbps 以太网通信
角色 | Transmitter
Notes: 加描述，加标注

## Slide 14: 性能测试——吞吐率
Message大于5kB时，吞吐率达到92.1Gbps，最大吞吐约为93.5Gbps
Preliminary Result
Notes: 建立连接过程以及吞吐率的计算方法

## Slide 15: 性能测试——延迟
延迟测量模块
  使用 OP code、PSN、bth_valid 和 aeth_valid 来判断发送的第一个和最后一个数据包以及接收到的确认（ACK）
测试结果
  Msg.size=262kB, Msg.num=2e5(50GB)
  无源铜缆（1m），点对点直连
  Single package latency ≈ 730 clock ≈ 2.27 us
Transmission process demonstration (Multi packages).
Latency of first package = T_first_ack – T_first_write
Latency of last package = T_last_ack – T_last_write
Tot of transfer = T_last_ack – T_start
场景 | RDMA延迟 （μs） | TCP/IP延迟 （μs）
FPGA-FPGA | 0.5-2 | 10-40
Server-Server | 1.5-3 | 15-50
极端优化 | <1 | >10
Notes: Msg.size Msg.num

## Slide 16: 性能测试——可靠性
  非PRBS数据（累加器 + 固定数据）
    测试通过
  并行PRBS数据
    固件设计和仿真已完成并通过
    编写了软件（检查器）以验证两者之间的数据一致性
    代码综合耗时非常长（至少5小时，数据长度为 512 位，时钟频率为322 MHz），并且内存使用量超过100GB（持续增加，直到综合完成）
  计划
    解决代码综合耗时的问题
    To be continued…

## Slide 17: RDMA在TDAQ中的应用
  CEPC（环形正负电子对撞机）
    研究目标：
      用于精确测量希格斯玻色子的性质和相互作用
    应用：
      RDMA支持直接内存访问，显著降低数据传输过程中的CPU利用率。有助于克服传统协议的性能瓶颈，满足未来高吞吐量数据传输的需求（例如高亮度Z模式）
      GPUDirect RDMA：FPGA->GPU内存
      AI 计算加速触发中的应用
        在高级触发系统中应用RDMA，减少数据传输过程中的延迟，提高触发算法的效率

## Slide 18: 总结与展望
对两个开源项目进行学习。在开源项目的基础上解决了以下问题，并对数据传输过程中的吞吐率/传输延迟/传输稳定性进行了测试
✓连续传输逻辑
  ✓Write 功能中出现的问题
  ✓接收端软件编写
  ✓吞吐率（固件调试）
后续开发计划：
  基于DDR的重传功能实现
  多QP管理的实现
  优先级流量控制（PFC）
  后端计算 / 存储压力

## Slide 19
感谢！

## Slide 20
Backup

## Slide 21
对比项 | RC（可靠连接） | UD（不可靠数据报）
连接类型 | 点对点 QP 配对 | 任意⽬标，动态指定地址
传输操作⽀持 | Send / Write / Read / Atomic 全⽀持 | 仅 Send / Receive
可靠性 | 有 ACK、重传、顺序控制 | ⽆保障
延迟 | 稍⾼ （需握⼿） | 更低（适合控制⾯）
应⽤场景 | 数据通道、存储读写、触发分发等 | 控制信息、⼴播、名称解析等
链路层：基于PFC/ECN（优先流控/显示拥塞通知）等协议实现无损以太网 （不丢包）
协议层：
1. PSN（Packet Sequence Number） 保证包按序接收、检测丢包；
2. ACK/NACK 应答机制 用于确认成功或请求重传；
3. 超时重传：发送端未在规定时间内收到 ACK 会自动重发；
4. RNR（Receiver Not Ready）控制，避免接收方队列溢出；
5. ICRC 校验 确保数据包内容完整性。
RoCEv2 Connection Mode

## Slide 22
交换 QP 参数，将 QP 从 RESET 状态切换
INIT→ RTR→RTS状态，三种方式：
手动带外 (OOB) 设置：通过 TCP、UDP 或任何其他通道
  最常见；交换 QP参数；各⾃配置好 QP 状态机
RDMA 连接管理器 (librdmacm / RDMA CM)
  基于 IP 层的 rdma_cm 库（librdmacm），实现自动 QP 参数协商。由内核/用户库自动完成参数交换和 QP 状态切换， 无需手动操作 QP
InﬁniBand 连接管理器 (IB CM)
  只在极少数⾼阶 IB/RoCE环境下使⽤ ， ⽐如⾃定义管 理协议；实际应⽤很少，主要⽤于⾃研管理系统。
QP参数：
  QP Number
  Initial PSN - 初始包序列号
  Base Address - RDMA Memory Region起始地址
  Remote Key - Memory Region 远程密钥
  GID - 全局标识符， IP Address （RoCEv2）
Connec
Connection Manager
OOB（UDP）：
1. 固件固定一个QPN (256)
2. 开发基于libibverbs的软件，建⽴QP同时切换Q状态⾄RTS，并通过UDP端口（17185）向固件的CM模块发送QP信息
3. 同样通过UDP，发送控制指令，使FPGA的QP状态转换⾄RTS
4. ⾃此QP连接建⽴， FPGA可向RNIC发送数据。

## Slide 23
—致内存访问架构
• 多路 CPU 系统（如双路 Xeon）具有多个 NUMA 节点；
• 每个节点有本地内存和本地 CPU 核；
• 跨节点访问内存会有更高延迟和更低带宽；
• RDMA 通常对延迟/带宽非常敏感，因此控制亲和性至关重要。
  numactl --cpunodebind=0 --membind=0 ./rdma_app --recv_op write --msg_size 2048000 --num_wrs 16384
Software Trick

## Slide 24
—条 WR 代表—个 RDMA 操作，处理—个完整的 Message，这个 Message 是—段连续的数据区域，最终会被拆分成多个 Packet 发送
目前固件WR的数量固定为32个，接受端WR数量最多可设置为32768（由网卡决定）
Message越小，传输效率越低，吞吐率越低；为保证吞吐率，接受端需要的WR的数目越多，但是与此同时同时，接受端需要的缓存buﬀer也越多（N * buﬀerSize）
Message Slice
Send Middle
4KB
Message Size: 13KB
Message Size: 7KB
Send Only
3KB
Send First
4KB
Send First
4KB
Send Last
3KB
Send Last
1KB
Message Size
Send Middle
4KB