## Slide 1
高能所计算中心 崔涛
2025-08-26
面向WLCG业务的
高带宽流量监控架构的设计与实践

## Slide 2
  目录
研究背景
国际技术研究方向
系统架构及关键问题
小结及下一版本的改进

## Slide 3
背景-高能所的国际带宽
科技网
  欧洲GEAN 100Gbps
  北美ESNET 10Gbps
  日本 100Gbps
  韩国 100Gbps
教育网
  欧洲GEANT 10Gbps
  美国Internet2 10Gbps
  日本 100Gbps

## Slide 4
背景-WLCG
WLCG(Worldwide LHC Computing Grid)
  三层架构
  T0 欧洲核子研究中心
  T1 15个
  T2 170个
  两张网络 LHCOPN LHCONE
  三大实验 CMS，ATLAS，LHCb及其他
WLCG@高能所
  站点
    T1 LHCb
    T2 CMS, ATLAS, LHCb-LZU, ALICE, AMS
  网络
    LHCOPN-T1 LHCb
    LHCONE-T2 CMS,ATLAS,AMS,ALICE,LHCb-LZU
  流量
    LHCOPN Max=20Gbps
    LHCONE Max=37.4Gbps
WLCG architecture

## Slide 5
研究背景
国际技术研究方向
系统架构及关键问题
小结及下一版本的改进

## Slide 6
欧美科研流量技术发展现状
WLCG广域网网络监控挑战
  网络环境复杂，业务系统不透明，缺少细粒度统计
  大流量给洲级链路带来拥塞问题
欧美科教网络的研究思路
  欧美科教网络全面参与，全流量路径路径软硬件改造
  实现端到端流量路径的调度和监控
技术发展方向
  流量调度和控制
  流量标记和分析
  流量整形
  应用场景
    ESNET+GEANT
    BNL+FNAL+CERN…
SENSE+SciTag 技术方案
  基于可编程交换机的SDN骨干网络控制
  基于IPv4/6的包标记
  端到端的全路径的流量调度
SENSE architecture

## Slide 7
研究背景
国际技术研究方向
系统架构及关键问题
小结及下一步工作

## Slide 8
需求-WLCG-如何实现站点的全面的网络监控
流量识别
  国别、机构、实验、链路、业务
  TCP会话识别， 主要流量 95%
传统监测看不到细节
  流量图
  Perfsonar
端到端环境复杂
  流量路径中的问题
  延迟波动、流量瓶颈、安全审计、
  端侧问题，数据传输服务器非专职
业务系统故障反馈慢，且不透明
  基于ticket的系统故障反馈，效率低下
  业务系统管理员的故障反馈模糊不清
业务流量导致的链路拥塞
流量分析
  基于IP分类统计 流量统计，基于标记的统计
  基于TCP会话分析 端到端网络质量
流量控制
  针对窄带宽链路实行流量自适应控制
  猝发大流量的流量整形
  带宽控制
流量获取
  抓包
  SNMP
  外部数据获取网关

## Slide 9
高能所WLCG站点的网络监控解决方案
网络监控系统架构
从高能所端侧实现网络流量的统计和监控方案
  基于端口、IP、会话、实验的地址标记和流量统计
  基于NPM并引入机器学习方法实现TCP会话流量分析
  基于IP和端口的流量控制
  抓包、API、统计、流量控制等6个系统开发

## Slide 10
高带宽流量获取
技术方案
  方案1 ROW_Socket + mmap +C代码
  方案2 DPDK+C代码+KeyDB/Redis
  方案3 XDP (eXpress Data Path)
  方案4 PF_Ring ZC 商业方案
Mycaps技术要点和优缺点
  Mmap映射用户空间，减少数据拷贝耗时
  C语言原子操作和基于IP的hash索引内存存储
  优点：无依赖，命令行模式，可以定时输出内存数据
  缺点：依赖内核的调度、中断处理和内存管理
当前的状态 方案1
  流量处理能力 ≤40Gbps , 流量统计准确
  支持IPv4/6
  基于IP地址的流量统计
    当日实时流量累加
    日流量，过滤攻击/扫描流量
    IP地址获取
ROW_Socket + mmap原理图

## Slide 11
IP标记及流量统计
IP标记
  基于CRIC的数据获取
  基于反向域名解析
  基于五元组
  基于人工标记
IP属性
  国家名称，单位，所属实验
  AS号，网段地址，VNET
  类别 代理，服务，其他
  域名
  状态
实验流量统计
基于IP的流量统计
IP地址属性标记

## Slide 12
IPDB API网关
功能
  提供IP地址及附属信息查询
  流量统计结果查询
  主机监控状态
  支持模糊查询
技术方案
  Python3 Flask + redis架构
  Mysql数据库
数据来源
  基于SNMPv2的拓扑自动发现和地址发现
  基于Row_Socket+mmap的抓包
性能 300次/s
效果
系统架构图
{
"ip": "188.185.9.237",
"domain": "ceph02.cern.ch",
"ipver": "4",
"project": "",
"net": "188.185.0.0/17",
"asn": "513",
"isp": "CERN-PROD-ITS",
"country": "Switzerland",
"country_code": "CH",
"institute": "CERN",
"vnet": "Internet"
}
{
"ipver": "4",
"net": "188.185.0.0/17",
"asn": "513",
"isp": "CERN-PROD-ITS",
"country": "Switzerland",
"country_code": "CH",
"institute": "CERN",
"vnet": "Internet"
}

## Slide 13
流量自适应控制
目标 充分利用有限的国际带宽
技术方案
  数据获取 数据获取API网关系统
  数据展示 ES + Grafana
  策略执行 C/script + telnet脚本
  控制方案 基于IP组的Huawei QoS
执行效果
  10G带宽利用率 90-95%
  相应时间 4分钟
系统架构图
高带宽情况下的流量避让
充分利用带宽

## Slide 14
基于TCP会话的网络质量分析
端到端网络通讯-端侧，流量路径
  通讯异常包括端侧异常和流量路径异常
  WLCG TCP通讯占比95%
TCP会话分析 NPM全流量分析
  报文响应时间：对端、本端、流量路径等的延迟异常
  会话分析+关联分析
  WLCG场景下的难点，
    分析周期：大流量导致的采样周期选择困难
    算力不足：数据分析的样本太大 10亿 131M
    兼容问题：WLCG服务器的兼职问题
    其他问题：流量瓶颈、安全审计
基于深度学习的网络质量分析方法
  会话质量：基于TCP会话的单流分析
  基于IP地址的关联统计分析
  应用协议分析
TCP会话分析
TCP延迟的因素
系统架构图

## Slide 15
综合展示

## Slide 16
研究背景
国际技术研究方向
系统架构及关键问题
小结及下一步工作

## Slide 17
小结
高带宽网络(100Gbps-1Tbps)通讯流量获取面临挑战
端到端流量路径全面监控、已经在欧美科教网络测试和准备实施
面向WLCG的站点网络监控能够清晰的展示WLCG系统的网络通讯状态，满足监控需求
基于TCP会话的网络质量分析需要进一步研究

## Slide 18
下一版的系统改进
更高性能的数据获取方案，支持50-100Gbps
  DPDK
  XDP (eXpress Data Path)
  Linux 6.0以上内核，更高硬件配置
更细粒度的数据采集
  基于会话的流量采集
更加智能的流量自适应控制
  多出口
智能化网络质量分析

## Slide 19
谢谢