## Slide 1: 2025年5-8月考核
汇报人：邓思琪
导师：魏微
时间：2025.9.5

## Slide 2: 目录
本季度工作
  先进3D封装工艺的验证片设计
    时钟树验证仿真
  Taichu顶点探测器相关设计
    重复读出bug复现和修正
后续安排
总结

## Slide 3: 先进3D封装工艺的验证片设计
工作背景
  为验证先进3D封装工艺的可靠性，同时控制研发成本，采用成熟的高性价比工艺完成一款像素芯片的工程批流片，为后续设计迭代提供可行性参考。
时钟树验证仿真
检查时钟信号能否满足
  时钟末端为情况最差的点
移位链时序问题：时钟偏移(skew)需小于数据延时
  左列数据和时钟同向，需满足移位链时序条件
  右列数据和时钟反向，天然满足移位链时序
综合以上两点确定该结构能满足的最快时钟频率
Dbcol数据流与时钟示意图

## Slide 4: 先进3D封装工艺的验证片设计
根据原理图和版图搭建仿真模型考虑最坏的情况：
  不考虑移位链输出与输入之间的连线延迟，时钟信号在每节之间的连线延时按最长考虑
  寄生RC按提取数值再给3~4倍裕量
clk_row能工作的最高频率为50MHz
clk_row建模及仿真
clk_row建模仿真原理图（部分）
clk_row仿真结果

## Slide 5: 先进3D封装工艺的验证片设计
clk_col负载更轻，但考虑到其时钟频率更高，故同样建模仿真
clk_col能工作的最高工作频率为330MHz
  考虑到其与clk_row为16分频关系，按该频率折算clk_row相应的工作频率为20MHz
综合考虑两组时钟仿真结果，得出该设计最高工作频率为clk_row 20MHz，clk_col 330MHz
clk_col建模及仿真
clk_col建模仿真原理图（部分）
clk_col仿真结果

## Slide 6: Taichu顶点探测器相关设计
工作背景：Taichu“重复读出”bug
  较高行的像素在被单次击中时会有重复读出
    行号越高，重复数越多
  形成原因：
    由于阵列和连线的延时过大，FASTOR信号无法被及时清除
  目前解决方法
    在FPGA中监测重复数据并将其清除
重复读出bug复现和修正
Taichu3测试成像图（原始）
Taichu3测试成像图（已清除重复数据）

## Slide 7: Taichu顶点探测器相关设计
考虑到实际需求和仿真效率，选取像素中关键数字部分来代替完整像素功能，未被击中像素由或门+rc网络代替
外围模块以列端行为级模型代替
考虑连线寄生
DblCol
512 rows
Dbcol数据流
Pixel_cell
readint
addr_cell
New_pixel_cell
仿真像素单元示意图
仿真模型搭建
阵列内逻辑示意图

## Slide 8: Taichu顶点探测器相关设计
Hit_1023
FASTOR
readinv_1023
address
Hit_1023
FASTOR
readinv_1023
address
Hit_0
readinv_0
1击中
2击中
3击中
原设计仿真（bug复现）
最远端3像素击中仿真
远、中、近3像素击中仿真
最近端3像素击中仿真
最远端1像素击中仿真
最远和最近2像素击中仿真
Hit_1023
FASTOR
readinv_1023
address
Hit_1022
Hit_1021
readinv_1022
readinv_1021
Hit_1023
FASTOR
readinv_1023
address
Hit_512
Hit_0
readinv_512
readinv_0
Hit_2
FASTOR
readinv_0
address
Hit_1
Hit_0
readinv_1
readinv_2
较远处像素被击中时重复读出
  FASTOR清除信号无法在下一个read到来之前传播至下一个击中像素
较近处像素被击中时无重复读出

## Slide 9: Taichu顶点探测器相关设计
阵列内逻辑修改
  慢链（像素内）的或门在分组处断开但优先级仲裁处保持连接
  加快FASTOR信号的清除但不影响优先级仲裁
外围逻辑修改（行为级层面）
  修改read翻转条件
针对性修改设计
pixel
pixel
pixel
pixel
pixel
pixel
pixel
pixel
pixel
pixel
pixel
pixel
group
group
阵列内逻辑修改示意图
修改后逻辑示意图
group
group

## Slide 10: Taichu顶点探测器相关设计
不重复约束条件：0 < delay_read_0 + delay_fastor_neg < 50ns
目前delay_read < 13ns, delay_fastor_neg < 18ns，阵列修改后初步满足约束条件
时序分析
最远端3像素击中仿真结果

## Slide 11: Taichu顶点探测器相关设计
3击中
1击中
3击中
3击中
最远端3像素击中仿真
远、中、近3像素击中仿真
最近端3像素击中仿真
最远端1像素击中仿真
修改后仿真

## Slide 12: Taichu顶点探测器相关设计
TT仿真： delay_read + delay_fastor_neg ≈ 31 ns < 50 ns
PVT仿真： delay_read + delay_fastor_neg ≈ 53 ns > 50 ns
  delay_read ≈ 18 ns，delay_fastor_neg ≈ 35 ns
需进一步优化以满足最坏情况（进行中）
PVT仿真（SS + 1.6V + 50℃）
PVT仿真结果

## Slide 13: 后续安排
  Taichu顶点探测器相关设计
    继续完善和优化像素内数字逻辑设计
  跟进并参与Taichu-stitching的设计

## Slide 14: 总结
本季度工作
  先进3D封装工艺的验证片设计
    时钟树验证仿真
  Taichu顶点探测器相关设计
    重复读出bug复现和修正
后续安排
    继续完善和优化Taichu像素内数字逻辑设计
    跟进并参与Taichu-stitching的设计

## Slide 16: Taichu顶点探测器相关设计
阵列内read总线寄生：25umM4+12umM3+10umM2+对应过孔（线宽0.28um）
直接提取结果：r=35ohm, c=7fF
慢链或门间走线寄生：50umM3/M2+对应过孔（线宽0.28um）
直接提取结果：r=40ohm, c=6fF
快链或门间走线寄生：800umM4+5umM2+对应过孔（线宽0.28um）
直接提取结果：r=280ohm, c=130fF
寄生参数提取
①read传播路径寄生
②慢链传播路径寄生
③快链传播路径寄生
仿真原理图（部分）