## Slide 1: 功率源系统运行 BEPCII运行年会-2025
报告人：李飞
BEPCII-功率源系统
2025-10-13，河南，郑州

## Slide 2: 内容
一
设备运行情况
二
设备升级与测试
三
寿命与可靠性研究
四
总结与展望

## Slide 3
设备运行情况
系统组成
  电子枪系统、调制器、速调管、正电子源系统、功率源测试台
设备特点
  时间跨度大：BEPC、BEPCII、BII升能、BII-U
  有源强脉冲功率设备，数量多，50Hz重频，固有故障率较高
  专业跨度大：电气与电子、控制、真空电子、微波与电磁场

## Slide 4: 总体
任务和目的
  保障BEPCII稳定运行和BII-U升能任务，HEPS运维调束、PWFA建设、CEPC EDR。。。；
  电子枪系统，功率源系统（速调管(22)，调制器(22 ）），正电子源系统，9#厅功率源测试台，2#厅功率源测试台，9#厅电子枪测试台；
  预判故障、可靠性提升、设备升级等措施保持多年极低故障率，本年度影响供束时间0h。
Chart: 2016-2025运行时长统计
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Total duration（h） | 7992 | 7128 | 7440 | 7440 | 7488 | 6888 | 7632 | 7488 | 6960 | 5856
Chart: 2016-2025影响供束时长统计
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Effect beam delivery（h） | 33.1 | 7.8 | 43.9 | 28.03 | 0.93 | 1.8 | 1.5 | 1 | 2.8 | 0

## Slide 5: 电子枪
  电子枪系统运行
  2024年10月10日~2025年7月28日，电子枪：5088小时/212天，运行稳定，0故障。
  暑期检修
  25KV/10KW高压充电机与高压充电电缆改造及更换（ > 30m）；
  脉冲变压器油缸清洗及检修；
  强脉冲振动检修；
  高压常规检修；
  放电柜常规检修；
  高压塔设备的例行监测；
  pulse触发波形，温度监测、压缩空气调节；
  电子枪房间改造，制冷空调检修。。

## Slide 6: 电子枪
  阴栅组件更换
  2025.1.17~1.22， 灯丝电流恒定，电压逐步衰减，对应发射逐步降低 (Y796)；
  2025.2.5， 更换新的阴栅组件,Y796；安装过程摔了一下；
  2025.2.6~2.8， 阴极激活，束流调试，状态异常（栅极-阴极短路） ；
  2025,2,9~2.12， 再次更换阴栅组件，并重新激活，恢复束流。
  目前有一支Heatwave（电子枪测试台）备件，最近一次测量发射正常（2024.11）
灯丝电压衰减
第一支新阴极激活全过程
偏压参数突变（对应栅-阴阻抗发生变化，栅-阴 短路）
灯丝工作点：1.3A/1.2V左右
BCT束流信号

## Slide 7: 调制器
  调制器运行
  2024年10月10日~2025年7月28日，功率源：5856小时，运行稳定，0故障；
  BII-U新增两套固态调制器。
  暑期检修
  强脉冲振动检修：螺钉紧固、高低压触头检查及更换；
  高压常规检修：高压脉冲电阻更换、高压电缆连接组件检修、高压绝缘结构件检修，反峰电路核查，静电吸附灰尘处理；
  放电柜常规检修：柜内照明，排风风机，连接件，闸流管触发电缆等。
  机柜内设备位置调整；
  聚焦电源集中位置调整；
  闸流管轮替和更换。

## Slide 8: 调制器
闸流管运行时间
BEPCII闸流管运行时间统计数据 |  |  |  | 
序号 | 位置 | 闸流管编号 | 启用时间 | 运行时间
1 | 01# | 2306100601 | 2024/10/8 | 6984
2 | 02# | 2312020301 | 2025/8/17 | 1032
3 | 03# | 2312020101 | 2024/10/8 | 6984
4 | 04# | 2501060301 | 2025/8/17 | 1032
5 | 05# | 2306100501 | 2025/8/17 | 1032
6 | 06# | 2312020201 | 2025/8/17 | 1032
7 | 07# | 2205190501 | 2023/4/25 | 16176
8 | 08A | 2112070101 | 2023/3/14 | 17184
9 | 08# | 2304250101 | 2023/9/15 | 13944
10 | 09A | 2303150101 | 2023/9/15 | 13944
11 | 09# | 2304250301 | 2024/10/8 | 6984
12 | 10# | 2312020401 | 2024/10/8 | 6984
13 | 11A | 2302100401 | 2023/9/15 | 13944
14 | 11# | 2309280301 | 2024/6/11 | 7464
15 | 12# | 2203180401 | 2023/9/15 | 13944
16 | 13A | 2407110201 | 2024/10/8 | 6984
17 | 13# | 2203180201 | 2023/9/15 | 13944
18 | 14# | 2103250301 | 2022/9/15 | 19776
19 | 15# | 2203180601 | 2023/9/15 | 12912
20 | 16# | 2203180301 | 2023/6/8 | 15120
21 | 电子枪 | 2212020101 | 2023/9/15 | 13944
22 | 测试台 | 2303150201 | 2025/4/8 | 3744
2024~2025年退役闸流管 |  |  |  |  |  | 
序号 | 退役 | 闸流管编号 | 厂家 | 启用时间 | 停用时间 | 运行时间
1 | fault-1 | 2105030201 | GL | 2022/9/15 | 2025/7/28 | 20376
2 | fault-2 | 2107140401 | GL | 2022/3/23 | 2025/7/28 | 23424
3 | fault-3 | 2206190201 | GL | 2022/9/15 | 2025/7/28 | 20208
4 | fault-4 | 2101190501 | GL | 2022/3/23 | 2025/7/28 | 21672
  闸流管
  采用全国产GL闸流管，平均寿命24452小时（进口e2V闸流管寿命19176小时）；
  暑期主动下线到达寿命闸流管，对前7个关键工位的闸流管替换，确保本轮运行时全在寿命周期内，从而保障供束。

## Slide 9: 速调管
速调管运行时间
  速调管运行：截至2025.7.29
  进口：14支；
  国产：8支（7支国产+1支返修）；
  国产管运行数量创新高。
位置 | 型号 | 功率(MW) | 运行时长（h）
1# | 三菱2018-1 | 30 | 41480
2# | 佳能-1H110 | 44 | 20960
3# | 汉光2017-3 | 20 | 57992
4# | 佳能21J111 | 40 | 20960
5# | 东芝22A113 | 38 | 27872
6A# | 东芝22B115 | 29 | 6608
6# | 三菱2017-1 | 39 | 50720
7# | 三菱2018-3 | 44 | 21912
8A# | 汉光202101 | 41 | 17168
8# | 翻修 19 | 35 | 43040
9A# | 东芝11F021 | 45 | 101994
9# | 汉光2021-2 | 40 | 22400
10# | 三菱2018-2 | 44 | 35816
11A# | 东芝11H024 | 45 | 100410
11# | 汉光2018-2 | 40 | 34640
12A# | 东芝22E116 | 35 | 6648
12# | 汉光 202303 | 35 | 3180
13A# | 汉光202201 | 40 | 13392
13# | 汉光2017-2 | 35 | 56312
14# | 三菱2017-4 | 0 | 53132
15# | 东芝13J029 | 0 | 78618
16# | 三菱2017-2 | 0 | 57824

## Slide 10: 速调管
  速调管下线及故障处理
  5 #速调管(佳能-21F108)漏气下线，运行21440小时；进口速调管（22A113）上线；
  12#（东芝15C031）速调管窗漏，在2025.02.05日下线，累计运行72344小时；国产速调管（202303）上线；
  暑期更换了所有国产速调管变压器油，并对在线绝缘油进行了耐压测试。
佳能-21F108下线
佳能22A113上线
东芝15C031下线
国产202303上线
速调管窗漏

## Slide 11: 正电子源
  正电子源系统运行
  2024年10月10日~2025年7月28日，正电子源：5088小时，运行稳定，0故障；
  完成全固态脉冲电源升级；
  暑期检修
  正电子转换靶：拆除转换靶前端的五倍频腔（真空管道代替），降低局部剂量并提升正电子调束效率，持续稳定运行；
  隧道内吸收组件的位置更新；
  油浸式水冷吸收组件风冷吸收组件；
  拆除原有的水冷回路；
  正电子靶执行器加入润滑油；
  对损坏的监测靶室红外测温仪进行了更换。
拆除五倍频腔
正电子靶执行器维护

## Slide 12
设备升级与测试
电子枪固态脉冲电源升级
BII-U新增固态调制器功率源
高稳定度充电电源改造
调制器高压电子器件国产化
功率源辅助电源
50MW国产速调管
国产隔离窗
功率源联锁与控制
正电子固态脉冲电源升级
正电子转换装置备件

## Slide 13: 电子枪固态脉冲电源升级
  背景
  原电子枪脉冲电源（人工线型）固有故障率高，有限寿命，设备老化，可靠性低；
  脉冲重复稳定度低。
  设备升级
  提高可靠性与寿命；重复稳定性；
  采用自研固态脉冲电源方案，
  完成紧凑型固态脉冲电源的设计方案；
  目前正在加工中。
现有电子枪放电机柜
电子枪固态脉冲电源设计图

## Slide 14: BII-U新增固态调制器功率源
  背景
  满足BEPCII-U升能到2.35~2.8 GeV，根据物理需求在K6A，K12A增加2套功率源；
  固态调制器可靠性高，脉冲重复稳定度高。
  BII-U新增固态调制器功率源
  采用固态调制器方案；2024年10月，完成安装调试；
  人工线型调制器最优重复稳定度778ppm，固态调制器为45ppm，提升一个量级。
K6A固态调制器
人工线调制器脉冲重复稳定度
固态调制器脉冲重复稳定度

## Slide 15: 高稳定度充电电源改造
  背景
  在线20套人工线型调制器重复稳定度较低，主要受限于充电电源的纹波影响（千分之五）；
  千分之五万分之五，可以将调制器稳定度提升一个量级，从而提升束流稳定性一个量级。
  高稳定度充电电源改造
  将充电电源主机模块增加额外小电流电源，降低充电曲线末端电流值，达到降低纹波目的；
  正在进行样机方案设计。
现有高压充电电源
现有高压充电电源充电维持
增加小电源充电维持

## Slide 16: 调制器高压电子器件国产化
  EOLC反峰组件
  EOCL反峰二极管进口供应商不再生产，已解决国产替代；
  重新设计制作样板，绝缘性能更高，稳定运行2轮。
  充电保护组件
  充电保护组件高压硅堆进口供应商不再生产， 已解决国产替代；
  优化背板电气结构和布局，稳定运行3轮。
新设计充电保护组件
新设计反峰组件
反峰组件击穿
充电保护组件设计

## Slide 17: 功率源辅助电源
  闸流管触发盒
  地线干扰、闸流管老化等因素引发多次故障隐患；
  重新优化设计制作闸流管触发盒，下一年度进行在线测试。
  速调管灯丝电源
  速调管灯丝电源老化，已无备件；
  测试了工业用数字交流电源，速调管打火时，响应速度快导致掉灯丝；
  新采购的灯丝电源稳定运行近一轮。

## Slide 18: 50MW国产速调管
  背景
  在国产65MW速调管研制基础上，推进外形尺寸与现有50MW速调管完全一致的国产速调管研制，做到完全替代进口速调管。
  目前状态
  已完成样管高功率测试，合作厂家已完成2支50MW速调管加工并运抵上海高研院。
  下一步工作
  与合作厂家继续推进50MW速调管国产化，BII运行费也将优先采购国产50MW速调管，直至完全替代。

## Slide 19: 国产隔离窗
  国产隔离窗
  优化目前隔离窗设计，提高功率容量；
  已完成4套隔离窗高功率测试，达到40MW；
  下一步国产速调管输出窗将尝试采用该隔离窗方案，提高功率冗余。
80MW速调管、测试陶瓷隔离窗、真空系统图
陶瓷隔离窗功率测试波形

## Slide 20: 功率源联锁与控制
  联锁设备现状
  模块多：EOLC联锁插件、触发联锁插件、触发控制模块、触摸屏；
  版本多，时间跨度大。
  升级
  样机设计：多模块集成，一体化设计；
  目前完成度（8/22）。
1
3
2
4
5

## Slide 21: 正电子固态脉冲电源升级
  固态脉冲电源升级
  从双闸流管并联脉冲电源升级为全固态脉冲电源；
  当前，脉冲电流重复稳定度800ppm，受限于充电电源稳定性；
  下一步将对充电电源进行升级；
双闸流管并联脉冲电源
全固态脉冲电源
脉冲电流重复稳定度监测

## Slide 22: 正电子转换装置备件
  开展脉冲磁号对正电子注入的影响实验
  从直线末端束流信号反馈，有无脉冲磁号，正电子束流峰值分别为120mV和90mV；
  正电子转换装置备件进展
  基于已有的脉冲磁号完成正电子转换装置三维机械设计的重新建模，并进行螺线管磁场的重新计算；
  讨论并明确各部件的加工工艺（转换靶传动机构、真空室、螺线管、高压传输组件、水冷系统、机械支撑）；（机械组吴蕾）
  设计工作基本完成，下一步准备开始采购；
有无脉冲磁号束流信号监测
正电子转换装置备件及机械设计

## Slide 23
寿命与可靠性
阴栅组件数据分析
闸流管
高压脉冲电缆寿命数据及分析
高压充电机直流电缆及组件
速调管寿命评估
接地有效性测量

## Slide 24: 阴栅组件数据分析
  寿命评估
  建立阴栅组件历史运行数据统计。
  可靠性工作
  阴极灯丝的电压持续性衰减，对应BCT1流强也会降低；
  通过提高电流来提升功率，保持阴极温度和发射；
  灯丝电源/功率变化，结合BCT1流强/电荷量变化，可为热阴极材料在线寿命与更换，提供参考依据。

## Slide 25: 闸流管
  寿命评估
  建立完善的闸流管寿命评价体系；
  e2V闸流管寿命19176小时；
  国产GL闸流管24452小时。
  寿命延长
  运行过程中，优化脉冲电流参数，延长寿命。
  可靠性工作
  性能监测（预触发，触发波形，及时优化参数）；
  开关机、模式切换、季度性、隐患工位等监测；
  替换和主动下线；保障供束。
预触发与触发波形测量
预触发与触发波形

## Slide 26: 高压脉冲电缆寿命数据分析
  现状分析
  高压脉冲电缆故障次数逐年增加；
  脉冲电缆进口供应商不再生产；
  电缆接头全球只有一家美国公司加工（周期2年）。
  寿命评估
  分析历史数据，建立寿命评估体系。
  可靠性工作
  关注电缆绝缘，到达寿命主动更换；
  联合国内厂家研制电缆及组件，完成方案设计。
K16 高压脉冲电缆击穿
进口高压脉冲电缆及组件
高压脉冲电缆及组件设计

## Slide 27: 高压充电机直流电缆组件
  现状分析
  对电缆组件进行了工艺、工作状态、电场分析，提出改造方案；
  改造后，运行4轮故障为零；
  改造后电缆组件寿命未知，可能集中性能变差，出现击穿等；
  暑期检修中，组件出现高压电弧碳化（已处理）。
  可靠性工作
  关注电缆绝缘，检修期间涂抹硅脂；
  建立寿命评估体系，到达寿命主动更换。

## Slide 28: 退役速调管信息汇总
进口
  下线26支（1支测试台下线/数据不全），最长寿命105730小时，最短720小时。
国产
  下线6支（2支返修），最长58636小时，最短2980小时。
序列号 | 寿命(h) | 下线原因 | 序列号 | 寿命(h) | 下线原因 | 序列号 | 寿命(h) | 下线原因 | 序列号 | 寿命(h) | 下线原因
04B001 | 71136 | 管内出气 | 05E014 | 90618 | 主动下线 | 11H025 | 73210 | 主动下线 | 国产1号 | 50038 | 窗漏
04D002 | 101290 | 管内出气 | 05F015 | 56880 | 发射低 | 11J026 | 70642 | 主动下线 | 2008-1 | 33384 | 窗漏
04E003 | 58320 | 窗漏 | 05J016 | 3120 | 窗漏 | 11G023 | 720 | 窗漏 | 国产2号 | 27408 | 管内出气
04E004 | 67176 | 发射低 |  |  |  |  |  |  | 返修3号 | 58636 | 管内出气
04E005 | 105730 | 主动下线 | 06B017 | 55776 | 窗漏 | 13H028 | 26962 | 窗漏 | 2017-1 | 2980 | 管内出气
04F008 | 79104 | 被动下线 | 06C018 | 24360 | 窗漏 | 13E027 | 57058 | 窗漏 | 返修1号 | 4546 | 管内出气
04F007A | 68578 | 主动下线 | 06E019 | 70896 | 被动下线 |  |  |  |  |  | 
04G009A | 98578 | 主动下线 | 06F020 | 96802 | 主动下线 | 14L030 | 36624 | 窗漏 |  |  | 
04G022 | 14016 | 窗漏 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
04L012 | 60096 | 窗漏 |  |  |  | 15C031 | 65972 | 窗漏 |  |  | 
04M013 | 87778 | 主动下线 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
下线原因 | 数量
管内出气 | 6
窗漏 | 13
发射低 | 2
主动下线 | 8
被动下线 | 2
国产速调管

## Slide 29
寿命评估
  未来1年（3支）
  --进口15#，超过80000小时，国产3#和13#号超过60000小时，需要关注。
  未来3年（6支）
  --进口6#、13#、14#、16#超过70000小时，国产3#、8#超60000小时，需要关注。
购买建议
  现有备件：1支国产+1支进口
  考虑BII-U新增一套功率源，2025购买2支（1进口+1国产），2026购买1支（1进口+1国产），2027年购买3支（国产）。
速调管寿命评估分析
位置 | 型号 | 运行时长（h） | 未来1年 | 未来三年
1# | 三菱2018-1 | 41480 | 47980 | 60980
2# | 佳能21H110 | 20960 | 27460 | 40460
3# | 汉光2017-3 | 57992 | 64492 | 77492
4# | 佳能21J111 | 20960 | 27460 | 40460
5# | 东芝22A113 | 27872 | 34372 | 47372
6A# | 东芝22B115 | 6608 | 13108 | 26108
6# | 三菱2017-1 | 50720 | 57220 | 70220
7# | 三菱2018-3 | 21912 | 28412 | 41412
8A# | 汉光202101 | 17168 | 23668 | 36668
8# | 翻修 19 | 43040 | 49540 | 62540
9A# | 东芝11F021 | 101994 | 2025暑期更换 | 
9# | 汉光2021-2 | 22400 | 28900 | 41900
10# | 三菱2018-2 | 35816 | 42316 | 55316
11A# | 东芝11H024 | 100410 | 2025暑期更换 | 
11# | 汉光2018-2 | 34640 | 41140 | 54140
12A# | 东芝22E116 | 6648 | 13148 | 26148
12# | 汉光202303 | 3180 | 9680 | 22680
13A# | 汉光202201 | 13392 | 19892 | 32892
13# | 汉光2017-2 | 56312 | 62812 | 75812
14# | 三菱2017-4 | 53132 | 59632 | 72632
15# | 东芝13J029 | 78618 | 85118 | 98118
16# | 三菱2017-2 | 57824 | 64324 | 77324

## Slide 30: 速调管导流系数监测
  导流系数监测：
  周期监测：及时准确了解速调管的运行状态，每周对速调管导流系数进行监测，历史曲线如图；
  模式切换监测：模式切换，停机前对速调管工作点进行测量。

## Slide 31: 接地有效性测量
  接地系统的有效性
  接地系统有效性易引起控制干扰；
  2020年完成15#，16#， e+脉冲电源接地系统改造；
  2024年暑期完成9A#，9#，11#，12#接地系统改造；
  改造前0.19Ω，改造后0.08Ω；
  每年暑期核查接地系统的有效性。
三极测量法
接地阻抗每年增长3%至5%
年度 | 15# | 16# | e+
2021 | 0.061Ω | 0.059Ω | 0.076Ω
2022 | 0.065Ω | 0.069Ω | 0.08Ω
2023 | 0.070Ω | 0.069Ω | 0.085Ω
2024 | 0.070Ω | 0.070Ω | 0.093Ω
2025 | 0.088Ω | 0.053Ω | 0.064Ω

## Slide 32
总结与展望

## Slide 33: 总结与展望
  总结
  电子枪、调制器、速调管、正电子源、高功率测试台，维护任务重
  设备涵盖BEPC、BEPCII、BII升能、BII-U多个时期，时间跨度大
  涉及电真空、高功率强脉冲有源设备、高电压设备等，固有故障率较高
  预判故障、可靠性提升、设备升级等措施保持多年极低故障率
  目前设备数量（BII、HEPS、PWFA…）逐年增加，人才队伍面临断层风险
  展望
  继续大力推动运行设备国产化进程
  继续细化设备运行工作、做细、做透
  继续深入设备可靠性提升工作，继续深入故障预警研究
  为其他工程建设（HEPS、CEPC）积累经验

## Slide 34
感谢！