## Slide 1
CSNS-II磁铁系统年度工作简介
与脉冲磁测
——2025年会
东莞研究部加速器磁铁组 邓昌东 吴煜文 李 帅
刘艺琴 韩文杰 韦隽昊 2025.10.12

## Slide 2
CSNS磁铁运行概况
A
CSNS-II磁铁系统年度工作
B
总结
D
目 录
CONTENTS
磁铁运行故障统计
常态化巡检
磁铁系统简介
几种磁铁物理设计
CSNS-II脉冲磁场测量
C

## Slide 3: 1.CSNS磁铁运行概况
Chart: 
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
故障次数 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3
故障时间（H） | 5.13 | 10.37 | 6.13 | 2.97 | 0 | 0 | 0.55
CSNS磁铁运行故障统计
  近7个运行年度以来，2020年故障时长最长，从2023年以来，基本是0故障时长。
2019年度运行时段：2019.09.30-2020.07.15，其他类似。
磁铁系统故障统计

## Slide 4: CSNS磁铁常规检修
CSNS磁铁常态化巡检与暑期检修
  常态化巡检：
    每2个月进行温控电阻测试与磁铁状态检查。常态化巡检有力地保障了磁铁的正常运行。
  暑期检修：形成一套标准磁铁检修规范化流程
    加速器停机，检修开始，拆卸磁铁电缆，进行磁铁高压绝缘初步测试和温控电阻测试；
    检修中，对磁铁进行必要的维修，检查磁铁外观、连接螺钉、陶瓷水管等水电连接；
    检修后，磁铁通水，水阻达标稳定后，进行高压绝缘测试和温控电阻测试；
      今年暑期检修时间紧张，只对RCS272Q磁铁进行了高压绝缘测试测试。
    加速器开机前，连接磁铁电缆，再次对磁铁进行巡检，对磁铁以及磁铁周边检修产生的遗留物进行清除；
    磁铁试加电，在直流运行下测量正负端电压，检查确认无异常后额定电流运行，现场查看磁铁状态和环境。
  6年来的检测数据形成数据库，主要包括磁铁高压绝缘数据，温控电阻测量数据以及端电压数据等。
    数据与磁铁一一对应，方便磁铁状态跟踪，及时发现各种磁铁隐患，防止磁铁故障而影响加速器供束时间。

## Slide 5: 2、CSNS-II磁铁系统
磁铁所涉加速器子区域
  直线加速器
    RF离子源螺线管、MEBT四极磁铁
    DTL聚焦磁铁
    超导直线加速器常温单元聚焦磁铁
  重新设计与研制LRBT输运线磁铁
  重新设计与研制RCS注入区磁铁
  RCS环增加多种交流校正磁铁
  新研制RCS引出Lambertson磁铁
  新增高能质子与表面缪子试验束线磁铁
  其他应用束线（同位素生产）

## Slide 6: CSNS-II全部磁铁统计表
为了实现第一步的功率提升，RCS已提前完成了4种交流校正磁铁（共40台）的研制和安装调试；
2024-2025年，完成了LRBT输运线与RCS注入系统磁铁的设计、制造、测试与安装；

## Slide 7: 2025年暑期磁铁工作
原磁铁拆除
  从6月26日至7月5日，完成LRBT输运线与注入区磁铁的拆除
新磁铁磁测
  从6月18日至8月6日，完成磁铁磁测，按天制定并执行磁测计划
  点测磁铁20台，旋测磁铁18+1台，脉冲磁测9台（测量时长3~5天/台）
新磁铁安装与调试
  分区段、分类型进行磁铁安装；
  LRBT加电调试时进行RCS注入区磁铁安装
  8月18日，注入区开始试加电调试
  从6月18日至8月18日，历时两个月连续工作，组内多数人加班10天以上；

## Slide 8: LRBT输运线磁铁
磁铁构成
  直流二极磁铁8台，最高磁场限制为0.6T；直流四极磁铁10台，校正二极磁铁7台；
  为了匹配RCS注入系统升级，LRSW（三叉铁）及其下游束线按照CSNS-II设计要求进行设备替换；上游束线暂保持不变，磁铁将与超导直线所需的磁铁同步完成加工制造；
  为了解决空间干涉，二极磁铁多数选择了C型磁铁；LRSW为H型，可实现上下10度的偏转；
LRB1改为C型之后，则与三叉铁出口端真空盒无干涉；
LRSW

## Slide 9: 四极磁铁主要磁测结果
1、不同电流下的离散：±0.2%
2、工作电流<230A，磁铁无饱和
3、磁铁先进行准直标定，后进行磁场测量，最大磁中心偏差<0.15mm
4、不同电流的测量结果分布曲线，与测量环境、系统稳定性、电源等相关；
  正考虑升级为新的基于PCB谐波线圈的旋测平台；

## Slide 10: RCS注入系统与磁铁类型
BV1
BV2
BH1
BH2
BC1
BC2
BC3
BC4
BH3
BV3
BH4
BV4
ISEP1
ISEP2
CSNS注入区布局

## Slide 11: 涂抹磁铁BCH/BV磁铁
关键问题
  高磁场→最大电流20KA以上；线圈水冷；快脉冲→3500T/s; 高频振动；辐射防护；
  脉冲磁场的准确测量与补偿
新磁铁工艺
  铁芯：铁芯采用0.15mm冲片叠压+316L不锈钢端板；
  线圈：铜排之间采用螺钉固定，并进行钎焊。在铜排中间镶嵌8×8/Φ4的铜导线对线圈进行冷却线圈主体由铜排加工而，铜导线与线圈采用钎焊连接。

## Slide 12: 直流切割磁铁SEP
磁铁作用与技术难点
  SEP1完成H¯束流从直线加速器到RCS的注入，SEP2完成H⁺束流从次剥离膜到废束站的引出；
  磁铁总体为等中心角扇形，端部削斜+漏场屏蔽，电流密度~30A/mm2，冷却水温升<20℃；
  切割厚度：SEP1为25mm，SEP2为40mm，与相邻磁铁设备最小间距~10mm；
  屏蔽板选择无取向硅钢片，实测漏场<2.0E-04。
INSEP2 端部削斜与漏场屏蔽板/结构模型

## Slide 13: 水平脉冲切割磁铁LRBD
磁铁特点与技术难点
  磁铁：真空外直接驱动脉冲切割磁铁（Out-of-Vacuum Direct-drive Pulsed Septum Magnet）
  物理设计上，难点在于切割板的构成、漏场的抑制、以及包括多种材料的高精度磁场计算；
  结构设计上，难点在于切割板的固定、真空盒的结构与装配。
  铁芯：0.15mm硅钢片+不锈钢端板；线圈：单匝铜板
  涡流温升：真空盒73℃，铁芯（端板及屏蔽板）25℃；
2D模型
材料表
3D模型

## Slide 14: 3、脉冲磁测系统
磁测系统构成
核心部件：
PCB阵列线圈：2匝、5mm线宽、8mm线间距
RC积分器：主线圈积分1:1、差分信号积分1:25放大
数据采集器：NI PCIe-6374、3.3M采样率、16位有效位数、1V 2V 5V 10V量程可调
电流传感器：CWTHF 300、30KA量程、带宽15MHz
采集器四路通道：
通道1: 2V量程 中心线圈信号+主线圈积分器，测主场
通道2: 5V量程 5000:1的电流比例
通道3: 5V量程 参考线圈+差分信号积分器，测漏场
通道4: 10V量程 触发信号采集，作为波形起始点参考

## Slide 15: 脉冲磁测系统误差
误差来源分析
积分器：线性度（±0.2%，10%-100%全范围）、时间常数误差（可校准）
数据采集误差：非同步采样误差（300ns、3.3MHz采样率）、采样噪声+截断误差（小于0.5mV）
罗氏线圈传感器误差：绝对值误差（2.5%，以电源为基准校准罗氏线圈）、线性度误差（0.05%，典型值）、小电流测量误差（较大）
1、所有核心部件均具有较高的线性度，但难以获得磁场可信的绝对值，使用归一化波形处理数据；
2、在测试完成后，使用DCCT作为电流测量基准测试小电流（2300A）的积分磁场与Hall探头测量做比对，对测试系统进行一次整体系统绝对值标定；

## Slide 16: 置入电流曲线补偿
注入阶段的磁场曲线拟合
注入阶段的磁场曲线拟合是物理最关心的性能指标，物理根据实际的需要给出了注入阶段所需要的磁场曲线，磁测过程中需要调整置入电流曲线，使得实际磁场曲线与物理给出的磁场曲线相同
物理给定磁场曲线
所需要的电流曲线
目标：在注入阶段磁场，实际磁场与所需磁场误差小于±0.2%（设置值）

## Slide 17: 曲线补偿方法
注入阶段的曲线补偿方法
注入曲线特点：20us过渡段+注入段，过渡段为直线过渡，过渡段与注入段有一个斜率不连续点
过渡段
第一步：基于所需要的磁场波形作为电流输入波形，得到输出的磁场波形
可以得到补偿前，置入磁场与实际磁场的差值
十次测量结果
补偿前
补偿后
置入磁场曲线
输出磁场曲线

## Slide 18: 曲线补偿方法
注入阶段的曲线补偿方法
第二步：根据置入磁场与实际磁场差值，设置修正系数K，通过线性修正，可以补偿电流曲线最后一个点
第三步：根据测量的曲线波形，设置过渡段修正比例以及高次修正比例，可以完成整个曲线的拟合
第二步得到的磁场误差
第三步得到的磁场误差
注入区域为570us-1170us

## Slide 19: 300MeV磁场补偿效果
±0.15%
＜1%
磁场给定
补偿后电流曲线
存在差异
基本一致
过渡段
注入能量：300 MeV
曲线名称：BCH1-cor-300-5

## Slide 20: 80MeV磁场曲线补偿效果
±0.15%
＜1%
磁场给定
补偿后电流曲线
存在差异
基本一致
过渡段
注入能量：80 MeV
曲线名称：BCH1-cor-80-5

## Slide 21: 均匀度测量结果
22500A 10次测量结果
-0.35%~0.15%
极高的测量重复性
阵列线圈法
中心线圈和反抵线圈同时获取不同位置的磁通变化量，通过二者的差分反抵，可以得到不同位置的磁场分布差异
任意时刻磁场均匀度
Chart: 不同时刻的场均匀度
t=250μs | -0.0029086 | -0.001396 | -0.00030373 | 0.00048592 | 0.00094392 | 0.0012242 | 0.001346 | 0.0012906 | 0.0011857 | 0.0010107 | 0.0008213 | 0.00075547 | 0.00057686 | 0.00047245 | 0.0002877 | 0.00015382 | 8.452e-05 | -1.4453e-05 | 0 | 2.4517e-05 | -2.6416e-06 | 2.0118e-05 | 0.0001165 | 0.00017065 | 0.00031123 | 0.00040942 | 0.00046367 | 0.00053066 | 0.00050096 | 0.00044482 | 0.00039544 | 0.00038513 | 0.00029979 | 4.3782e-05 | -0.00025082 | -0.00084219 | -0.0016551
t=530μs | -0.0031848 | -0.0016889 | -0.00060418 | 0.0001825 | 0.00064443 | 0.00093117 | 0.0010621 | 0.0010201 | 0.00092847 | 0.0007724 | 0.00060642 | 0.00056164 | 0.00040454 | 0.00032087 | 0.00016418 | 5.8575e-05 | 1.7801e-05 | -4.9132e-05 | 0 | 6.5753e-05 | 7.8067e-05 | 0.00014281 | 0.00028511 | 0.00038762 | 0.00057964 | 0.00073136 | 0.00084423 | 0.00097504 | 0.0010131 | 0.0010308 | 0.0010586 | 0.0011275 | 0.0011257 | 0.00096029 | 0.00076243 | 0.00027924 | -0.00041651
t=1120μs | -0.0046815 | -0.0030987 | -0.0019074 | -0.0010105 | -0.00042718 | -2.2884e-05 | 0.00022362 | 0.00029797 | 0.00031641 | 0.00026017 | 0.00018042 | 0.00021275 | 0.00013418 | 0.00011714 | 1.8412e-05 | -3.7763e-05 | -3.8722e-05 | -7.2073e-05 | 0 | 8.028e-05 | 0.00011127 | 0.00018653 | 0.00032228 | 0.0004163 | 0.00059367 | 0.00072918 | 0.00082305 | 0.00092602 | 0.00093832 | 0.00092631 | 0.00092166 | 0.00096345 | 0.00093978 | 0.00076775 | 0.00057648 | 0.00013231 | -0.00048415
仿真结果
-0.45%~0.15%

## Slide 22: 管内漏场测试
漏场测试是将单个线圈置入BCH1和BV3侧面穿孔内，测量结果可以在曲线补偿测试过程中同步获取
出口
入口
BCH1-cor-300-0p5
BCH1-cor-300-5
根据目前测试结果，漏场积分在整个励磁周期中的比例最大不超过积分磁场的1%
由于磁极、真空管等部件涡流效应的原因，漏场形状并不与磁场曲线为线性变化关系
随着电流幅值的逐渐增加，磁极中心管道内的漏场逐渐增加，此时漏场积分会减小

## Slide 23: 4.总结
磁铁系统运行维护
  CSNS/RCS磁铁经过两次暑期检修期间的大维改之后，可靠性明显提高，故障率较低，一般故障在停机检修期间已解决；
  加速器开机前继续进行多轮检查，做好对地绝缘、连锁保护信号、直流电压测试等工作，按照规范流程进行磁铁加电，避免发生低级错误与故障。
CSNS-II磁铁系统年度工作
  2024-2025年，完成了LRBT输运线与RCS注入系统磁铁的设计、制造、测试与安装；
  高能质子束线与表面缪子束线磁铁已完成物理设计，计划今年完成招投标流程，两条束线占磁铁系统预算~70%；
  新研制的脉冲磁测系统，测量精度高、测量重复性好，顺利完成了RCS注入区脉冲磁铁动态磁场测试；
  几点经验教训：（1）国内厂家完成的磁铁，总有一些小问题，验收与检查要仔细；（2）当磁铁线圈电流密度较高时，线圈电阻率变化不再满足线性关系，磁铁电压要留足裕量（>30%）；（3）特种磁铁磁场分布与束流损失直接相关，需与物理反复沟通确认；

## Slide 24
谢谢!