## Slide 1: APD+PPD方案优化
2025/10/19

## Slide 2: 优化内容
目标：
抑制chicane1 CSR，降低发射度增长和水平质心偏移
均匀化chicane1出口束流能谱分布，避免加剧chicane2出口束流头部超高流强
降低chicane2纵向高阶色散T566，得到平顶分布流强
降低chicane2色差效应，减少发射度增长
尝试：
采用CSR抑制效果更好的S-chicane
采用分布偏高能的初始能谱
插入六极铁调节T566
效果：
发射度增长和水平质心偏移降低3倍
一定程度上减弱了chicane2出口束流头部流强
保持R51和R52接近0（切片能散小）的同时，T566很难降低到期望值（降低一个量级）

## Slide 3
Chicane1 CSR抑制
 | C-chicane | S-chicane
Cx [um] | 158.6416 | -57.94261
enx [um] | 4.854407 | 2.906307

## Slide 4
初始能谱偏高能+无chirp+高斯分布流强，CSR on
0.52%
1.0%
1.4%
2.0%
initial
chicane1(S)
chicane2(C)
APD
PPD
+能散2%→，不可忽略
切片能散0.34%
2.0%

## Slide 5
公式计算与模拟对比
  理想情况（公式）：
  代替模拟的z，再修改使其接近平顶分布
  ，
0.39%
切片能散0.38%

## Slide 6
公式计算与模拟对比
  实际情况（模拟）：
  chicane2中加入六极铁
  ，
  ，
  ，
切片能散0.37%
0.62%
切片能散0.42%
0.58%
0.66%
切片能散0.59%

## Slide 7
文献1：无色散传输段中相对论束流纵向传输的六极校正
R. J. ENGLAND et al. Phys. Rev. ST Accel. Beams 8, 012801(2005)
  研究内容：利用六极铁调节dogleg结构的高阶色散项T566与U5666，实现PWFA的驱动束所需的目标流强分布（梯形束）。
  研究方法：在水平色散及其导数为零（）的情况下，dogleg的
  对于内部元件完全对称排布的dogleg，
  为使最小化，(1) ; (2)
w/o sextupole
w/ sextupole
initial

## Slide 8
文献1：无色散传输段中相对论束流纵向传输的六极校正
R. J. ENGLAND et al. Phys. Rev. ST Accel. Beams 8, 012801(2005)
表示四极铁、六极铁和漂移节段

## Slide 9
Chicane2传输矩阵计算
  -R56 chicane的表达式相比dogleg复杂得多

## Slide 10
文献2：一种新型的正chicane设计
doi: 10.18429/JACoW-IPAC25-MOPB033
  研究内容：构造负的chicane实现用于XFEL的束长压缩。
  研究目标：抑制强四极铁的色差效应引起的发射度增长。
  研究方法：chicane的总传输矩阵
  分离出能量一阶项，并省略能量高阶项
  得到
  令可消除色差，假设只有四极铁带来的色差贡献较大，
六极铁强度
四极铁色差贡献和

## Slide 11: 下一步计划
应用文献1的方法，给出-R56 chicane的T566表达式及显含六极铁强度的表达式，找出减小T566的六极铁参数
应用文献2的方法，给出-R56 chicane的色差效应最小对应的四极铁和六极铁排布及参数

## Slide 12
束测软件调试，下载下来用，看代码；
束流驱动APD；
基于十号厅平台的实验设计；
主动思考调束目的、步骤