## Slide 1
Status of the error correction to the Higgs lattice with local solenoid compensation
Bin Wang
2025.12.26

## Slide 2
Software: SAD and Matlab-based accelerator toolbox (AT)
Closed-orbit distortion (COD) correction is performed with sextupoles off, then the sextupoles were turned on and the COD correction repeated.
The dispersion correction using dispersion free steering principle (DFS).
beta-beating correction (LOCO), coupling and vertical dispersion correction
The vertical emittance is calculated in each step of correction, and ‌only auto-corrected seeds were included in the performance evaluation‌.
‌Taking the Higgs mode correction as an example‌.
Correction scheme and error settings
Component | x (mm) | y (mm) | z (mrad) | Field error
Dipole | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.01%
Quadrupole | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.02%
Sextupole | 0.10* | 0.10* | 0.10 | 0.02%

## Slide 3
Closed orbit correction
Closed orbit correction to lattice without solenoid
  Adjust the iteration step and update the response matrix upon non-convergence.
  The lattice without solenoid can obtain an orbit distortion value of less than 50mm after reducing the misalignment errors, which allows subsequent matrix operations. However, the lattice with solenoid cannot.​

## Slide 4
Result of the COD correction
Residual Orbit Distortion at 100× Reduced Misalignment Errors
  Lattice without solenoid: Achieves residual orbit distortion <10 mm, enabling subsequent matrix operations (see blue curve).
  Lattice with solenoid: Residual orbit remains significantly larger than 50 mm​ (see red curves).
  Conclusion: The conventional approach of error scaling followed by orbit correction fails for solenoid-integrated lattices.
Notes: 毅伟：
改到注入点开始。
含sol的差别是有边缘处，多一个bx，在垂直方向会有一个kick，在对撞点的会很快左右kick一下，轨道直接跑没了。
在一个小区域内的轨道变化，从注入点到对撞点这样的情况是如何的变化的，目前的总图是看不出那个小区间的轨道变化。
魏源源：
把第一块Q铁的误差去掉试试？
徐刚：
这里没有六极铁，可能有一些共振。
此外还可以check一下相位的情况。
下一步：
把局部的轨道放大，可以看到具体元件的结果。

## Slide 5
Challenges of existing correction scheme
Repeat the error sensitivity analysis
  Focus on Quadrupole magnets in the interaction region (IR) and FF-quadrupoles near the IP.
Develop Closed-Orbit correction​
  Implement single-turn trajectory approximation​ for closed-orbit estimation.

## Slide 6
Status of the error correction to the Higgs lattice with local solenoid compensation
Bin Wang
2026.01.09

## Slide 7
Software: SAD and Matlab-based accelerator toolbox (AT)
Closed-orbit distortion (COD) correction is performed with sextupoles off, then the sextupoles were turned on and the COD correction repeated.
The dispersion correction using dispersion free steering principle (DFS).
beta-beating correction (LOCO), coupling and vertical dispersion correction
The vertical emittance is calculated in each step of correction, and ‌only auto-corrected seeds were included in the performance evaluation‌.
‌Taking the Higgs mode correction as an example‌.
Correction scheme and error settings
Component | x (mm) | y (mm) | z (mrad) | Field error
Dipole | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.01%
Quadrupole | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.02%
Sextupole | 0.10* | 0.10* | 0.10 | 0.02%

## Slide 8
Closed orbit correction
Closed orbit correction to lattice without solenoid
  Adjust the iteration step and update the response matrix upon non-convergence.
  The lattice without solenoid can obtain an orbit distortion value of less than 50mm after reducing the misalignment errors, which allows subsequent matrix operations. However, the lattice with solenoid cannot.​

## Slide 9
Result of the COD correction
Residual Orbit Distortion at 100× Reduced Misalignment Errors
  Lattice without solenoid: Achieves residual orbit distortion <10 mm, enabling subsequent matrix operations (see blue curve).
  Lattice with solenoid: Residual orbit remains significantly larger than 50 mm​ (see red curves).
  Conclusion: The conventional approach of error scaling followed by orbit correction fails for solenoid-integrated lattices.
Notes: 毅伟：
改到注入点开始。
含sol的差别是有边缘处，多一个bx，在垂直方向会有一个kick，在对撞点的会很快左右kick一下，轨道直接跑没了。
在一个小区域内的轨道变化，从注入点到对撞点这样的情况是如何的变化的，目前的总图是看不出那个小区间的轨道变化。
魏源源：
把第一块Q铁的误差去掉试试？
徐刚：
这里没有六极铁，可能有一些共振。
此外还可以check一下相位的情况。
下一步：
把局部的轨道放大，可以看到具体元件的结果。

## Slide 10
Challenges of existing correction scheme
Repeat the error sensitivity analysis
  Focus on Quadrupole magnets in the interaction region (IR) and FF-quadrupoles near the IP.
Develop Closed-Orbit correction​
  Implement single-turn trajectory approximation​ for closed-orbit estimation.

## Slide 11
Comments 2025.12.26
毅伟：
  lattice起始点改到从注入点开始；
  分析轨道异常机制：含solenoid的lattice结构因边缘场效应，额外产生水平方向磁场bx，导致垂直方向出现kick，使轨道在对撞点附近快速左右偏转，最终偏离设计轨迹；
  总图无法呈现注入点至对撞点区间（小区间）的轨道变化细节，难以定位具体问题节点。
魏源源：
  建议检查对撞点附近的Q铁误差的影响，可以考虑去掉这几块铁的误差，验证其对轨道变化的影响。
徐刚：
  当前lattice“没有六极铁”（用于抑制束流发散）的问题，可能导致共振效应，进一步破坏轨道稳定性；
  建议检查束流在lattice中的相位分布，确认是否存在相位偏差导致的轨道偏移。
Notes: 用传输解，不用twiss
不用CELL，用INS，再CALC。
魏源源
这里没有闭轨，所以twiss参数的数值可能不可信。直接看局部解才可靠。
先用track的方法，先检查看哪里的畸变影响。
高老师：
要出一张ppt，大家都认可的一个步骤，或者工作流程。

## Slide 12
从注入点开始
水平轨道有没有solenoid差不多，但是垂直方向一到对撞点就直接大幅畸变。

## Slide 13
移除对撞区Q铁的准直误差
把对撞区的准直误差设为0，轨道并没有改善，这里说明还是solenoid的影响为主。

## Slide 14
移除对撞区Q铁的准直误差

## Slide 15
敏感度分析
仅考虑对撞点附近的Q1-Q5的1微米准直误差，同样直接引起很大的轨道畸变。

## Slide 16
敏感度分析
只考虑Q1BIR的1微米准直误差，一样的情况。
若是0.1微米/无误差的情况，结果如下：
0.1微米/无误差的情况下，这里的轨道正如毅伟上次会议说的，快速的左右偏转，这个幅度有30mm。

## Slide 17
敏感度分析
只考虑Q1BIR的1微米准直误差，这里可以看到solenoid的影响传递到垂直轨道上。

## Slide 18
下一步工作计划流程
弧区：
  只开准直误差，用周期解，从小到大扫描准直误差直至没有闭轨。
对撞区：
  分别打开Q1B、Q1C、Q2的准直误差，做同样的扫描直至没有闭轨。
  分别打开Q1B、Q1C、Q2的准直误差（误差大小参考上一步的研究结果），用传输解（起始点选择MENTIRD （弧区出口）），检查传输到solenoid之前时的初始轨道没有偏移。

## Slide 19
Fix a bug
在加入solenoid的时候没有把D1IRD和D1IRU的长度完全清零。
方法：在这两个直线节处有加校正子，替换solenoid元件时，另一部分的直线节并没有清零。
原因：为了对比之前的校正结果，我直接对之前带误差的lattice替换这段直线节成solenoid。由于lattice本身也带误差，考虑solenoid之后没有闭轨也在预期内。

## Slide 20
结果更新
把全部Q铁的误差缩小到1微米，轨道约2mm，对撞点附近的垂直轨道~10mm；

## Slide 21
结果更新
把全部Q铁的误差缩小到10微米，轨道约6mm，对撞点附近的垂直轨道~30mm；

## Slide 22
下一步
修正bug之后，目前的残余轨道并没有特别大，这里可以用之前的校正程序尝试一下，正在进行中。

## Slide 23
Status of the error correction to the Higgs lattice with local solenoid compensation
Bin Wang
2026.01.15

## Slide 24
下一步工作计划流程
弧区：
  只开准直误差，用周期解，从小到大扫描准直误差直至没有闭轨。
对撞区：
  分别打开Q1B、Q1C、Q2的准直误差，做同样的扫描直至没有闭轨。
  分别打开Q1B、Q1C、Q2的准直误差（误差大小参考上一步的研究结果），用传输解（起始点选择MENTIRD （弧区出口）），检查传输到solenoid之前时的初始轨道没有偏移。

## Slide 25
Fix a bug
在加入solenoid的时候没有把D1IRD和D1IRU的长度完全清零。
方法：在这两个直线节处有加校正子，替换solenoid元件时，另一部分的直线节并没有清零。
原因：为了对比之前的校正结果，我直接对之前带误差的lattice替换这段直线节成solenoid。由于lattice本身也带误差，考虑solenoid之后没有闭轨也在预期内。

## Slide 26
结果更新
把全部Q铁的误差缩小到1微米，轨道约2mm，对撞点附近的垂直轨道~5mm；

## Slide 27
结果更新
把全部Q铁的误差缩小到10微米，轨道约6mm，对撞点附近的垂直轨道~30mm；
对比没有考虑solenoid的轨道，这里的残余轨道分布并没有特别明显的差别。
w solenoid
w/o solenoid

## Slide 28
下一步
修正bug之后，目前的残余轨道并没有特别大，这里可以用之前的校正程序尝试一下全局校正。
之前计划的误差容忍度分析也继续更新：
  弧区：
    只开准直误差，用周期解，从小到大扫描准直误差直至没有闭轨。
  对撞区：
    分别打开Q1B、Q1C、Q2的准直误差，做同样的扫描直至没有闭轨。
    分别打开Q1B、Q1C、Q2的准直误差（误差大小参考上一步的研究结果），用传输解（起始点选择MENTIRD （弧区出口）），检查传输到solenoid之前时的初始轨道没有偏移。
  保持误差一致的情况下，与之前没有solenoid的容忍度的分析结果进行对比。
优先检查一下含solenoid的Z lattice的误差敏感度，预期可能会更敏感一些。
建议生成新的lattice时优先检查一下跟bare lattice的twiss以及CALC输出是否一致。
非常抱歉在细节把控和测试环节的疏漏，后续讲严格执行代码审查，增加一些自测过程！

## Slide 29
Status of the error correction to the Higgs lattice with local solenoid compensation
Bin Wang
2026.01.15

## Slide 30
下一步
修正bug之后，目前的残余轨道并没有特别大，这里可以用之前的校正程序尝试一下全局校正。
之前计划的误差容忍度分析也继续更新：
  弧区：
    只开准直误差，用周期解，从小到大扫描准直误差直至没有闭轨。
  对撞区：
    分别打开Q1B、Q1C、Q2的准直误差，做同样的扫描直至没有闭轨。
    分别打开Q1B、Q1C、Q2的准直误差（误差大小参考上一步的研究结果），用传输解（起始点选择MENTIRD （弧区出口）），检查传输到solenoid之前时的初始轨道没有偏移。
  保持误差一致的情况下，与之前没有solenoid的容忍度的分析结果进行对比。
优先检查一下含solenoid的Z lattice的误差敏感度，预期可能会更敏感一些。
建议生成新的lattice时优先检查一下跟bare lattice的twiss以及CALC输出是否一致。【一致】

## Slide 31
全局校正进展（闭轨校正）
V1: TDR的闭轨校正程序，起始点改到注入点。
  均不能得到收敛的结果。尝试增加迭代次数到10次，即第一次闭轨校正引入的Q铁准直误差为10微米，结果并没有改善。
V2: 缩小对撞区Q铁的误差至50微米，迭代次数设为10次，依然不能得到收敛结果。
V3：起始点改回对撞点，结果并没有变化。
V4：不考虑对撞区Q铁的准直误差，结果并没有变化。

## Slide 32
全局校正进展（闭轨校正）
V5：响应矩阵从bare lattice计算得到改回从实测中得到：
  可以得到收敛解，正在进行。
  还没完成全部seed的校正，部分结果表明轨道校正可以得到收敛结果，轨道有校正到100微米以内。

## Slide 33
容忍度分析
只开准直误差，用周期解，从小到大扫描准直误差直至没有闭轨。
10微米
20微米
50微米
以MENTIRD和MENTIRU为两端标记对撞区，对bare lattice仅添加弧区Q铁的准直误差（包括水平和垂直方向）并进行扫描。
扫描结果表明，准直误差输入为50微米时，CALC输出出现不稳定标记。水平垂直轨道也基本上从10微米的几毫米逐步增加到20mm以上。

## Slide 34
容忍度分析
仅添加对撞区Q铁的准直误差并进行扫描，当准直误差达到50微米时，CALC结果也出现不稳定的标记，水平垂直轨道也基本上从10微米的几毫米逐步增加到20mm以上。
考虑全环的Q铁准直误差，准直误差达到20微米时，CALC结果出现不稳定标记。

## Slide 35
总结和下一步
全局轨道校正程序可以正常运行，部分seed的轨道恢复到100微米左右。
误差容忍度分析：
  从结果上看，仅考虑弧区或者对撞区的Q铁准直误差时，50微米是一个边界。
  考虑全环Q铁的准直误差，20微米是一个边界。
  保持误差一致的情况下，与之前没有solenoid的容忍度的分析结果进行对比。
优先检查一下含solenoid的Z lattice的误差敏感度，预期可能会更敏感一些。

## Slide 36
下一步
继续开展全局轨道校正。
  轨道校正（v5）：
    在对撞点附近还有毛刺，这里可以进一步检查一下，看是否可以压低。
  开展optics校正和发射度耦合校正，跟踪动力学孔径。
  首圈注入校正的研究
把Higgs的校正也应用到含solenoid（local方案，3T）的Z lattice (100微米的误差表)的校正上。

## Slide 37
Status of the error correction to the Higgs lattice with local solenoid compensation
Bin Wang
2026.01.30

## Slide 38
下一步
继续开展全局轨道校正。
  轨道校正（v5）：
    在对撞点附近还有毛刺，这里可以进一步检查一下，看是否可以压低。
  开展optics校正和发射度耦合校正，跟踪动力学孔径。
  首圈注入校正的研究
把Higgs的校正也应用到含solenoid（local方案，3T）的Z lattice (100微米的误差表)的校正上。

## Slide 39
全局校正进展（闭轨校正）
轨道校正结果：
  对撞点附近的“毛刺”现象是不是个别情况？普遍现象
  100个seed，得到收敛解的seed有85个。
  水平和垂直轨道的rms值大部分在50微米以内，对撞点附近有一些轨道明显较大，超过200微米。

## Slide 40
全局校正进展（色散校正）
色散校正结果：
  校正结果比较理想，色散有很大的收敛。
  这里可以观察到对撞点处的色散从校正前的大幅波动也被校正过去。

## Slide 41
全局校正进展（色散校正）
色散校正结果：
  校正结果比较理想，色散有很大的收敛。
  这里可以观察到对撞点处的色散从校正前的大幅波动也被校正过去。
  是否轨道那边的“毛刺”也被校正了？是
校正色散后
校正色散前
Notes: 这里要写清楚是跟色散差。
把如何判断校正满足要求的情况写清楚，相关的校正之后的结果形成表格，

## Slide 42
总结和下一步
继续开展全局轨道校正。
  轨道校正（v5）：
    在对撞点附近还有毛刺，这里可以进一步检查一下，看是否可以压低。
      色散校正的同时把对撞点附近的大幅度残余轨道校正回50微米左右，与没有solenoid的校正结果相当。
      多跑一些seed验证一下。
  开展optics校正和发射度耦合校正，跟踪动力学孔径。
    色散校正可以正常工作，继续推进下一步的beta beating校正
  首圈注入校正的研究
把Higgs的校正也应用到含solenoid（local方案，3T）的Z lattice (100微米的误差表)的校正上。

## Slide 43
下一步
继续开展全局轨道校正。
  开展色散校正【<1mm】、beta beating校正（<3%）和发射度耦合校正（<0.2%），跟踪动力学孔径【1.6%*8sigma_x*20sigma_y把目标列出一个表】。
    色散校正可以正常工作，继续推进下一步的beta beating校正（校正之前超过>10%）
  首圈注入校正的研究
把Higgs的校正也应用到含solenoid（local方案，3T）的Z lattice (100微米的误差表)的校正上。
Notes: 把每个步骤的校正目标列进去。
发射度和孔径在每一步都看一下。
在下个月cepc day中，刚才提到的一些表需要加进去。尽快提前把内容整理出来，请大家帮忙润色。

## Slide 44
Status of the error correction to the Higgs lattice with local solenoid compensation
Bin Wang
2026.02.06

## Slide 45
下一步
继续开展全局轨道校正。
  开展色散校正【<1mm】、beta beating校正（<3%）和发射度耦合校正（<0.2%），跟踪动力学孔径【1.6%*8sigma_x*20sigma_y把目标列出一个表】。
    色散校正可以正常工作，继续推进下一步的beta beating校正（校正之前超过>10%）
  首圈注入校正的研究
把Higgs的校正也应用到含solenoid（local方案，3T）的Z lattice (100微米的误差表)的校正上。
Notes: 把所有ppt连续起来。

## Slide 46
全局校正进展（色散校正）
发射度：emitx=0.667 nm, emity=0.34 pm, etmiy/emitx = 0.05%；DA: 1.2%*11sigma_x*20sigma_y
rms_dx = 26 mm rms_dy = 26 mm；rms_dispx = 0.7 mm rms_dispy = 0.5 mm; rms_betax = 4.4% rms_betay = 2.4%
Notes: 把目标也画到图上；
DA的粉色线换成其他颜色。
把之前的报告内容都整理起来，行程工作链条。

## Slide 47
下一步
继续开展全局轨道校正。
  继续推进beta beating校正。
  首圈注入校正的研究
把Higgs的校正也应用到含solenoid（local方案，3T）的Z lattice (100微米的误差表)的校正上。
Notes: 把每个步骤的校正目标列进去。
发射度和孔径在每一步都看一下。
在下个月cepc day中，刚才提到的一些表需要加进去。尽快提前把内容整理出来，请大家帮忙润色。