## Slide 1: Requirement for the ground motion from beam dynamics
谭翔宇、闫芳、王毅伟
2026年2月28日
CEPC beam dynamics meeting

## Slide 2
CEPC总体参数表
 | Higgs | Z | W | 
Number of IPs | 2 |  |  | 
Circumference (km) | 100.0 |  |  | 
SR power per beam (MW) | 30 |  |  | 
Half crossing angle at IP (mrad) | 16.5 |  |  | 
Bending radius (km) | 10.7 |  |  | 
Energy (GeV) | 120 | 45.5 | 80 | 180
Energy loss per turn (GeV) | 1.8 | 0.037 | 0.357 | 9.1
Damping time x/y/z (ms) | 44.6/44.6/22.3 | 816/816/408 | 150/150/75 | 13.2/13.2/6.6
Piwinski angle | 4.88 | 24.23 | 5.98 | 1.23
Bunch number | 268 | 11934 | 1297 | 35
Bunch Spacing (ns) | 576.9 | 23.1 | 253.8 | 4523.1
Bunch population (1011) | 1.3 | 1.4 | 1.35 | 2.0
Beam current (mA) | 16.7 | 803.5 | 84.1 | 3.3
Phase advance of arc FODO () | 90 | 60 | 60 | 90
Momentum compaction (10-5) | 0.71 | 1.43 | 1.43 | 0.71
Beta functions at IP  x*/ y* (m/mm) | 0.3/1 | 0.13/0.9 | 0.21/1 | 1.04/2.7
Emittance x/y (nm/pm) | 0.64/1.3 | 0.27/1.4 | 0.87/1.7 | 1.4/4.7
Betatron tune nx/ny | 445/445 | 317/317 | 317/317 | 445/445
Beam size at IP sx /sy (um/nm) | 14/36 | 6/35 | 13/42 | 39/113
Bunch length (natural/total) (mm) | 2.3/4.1 | 2.5/8.7 | 2.5/4.9 | 2.2/2.9
Energy spread (natural/total) (%) | 0.10/0.17 | 0.04/0.13 | 0.07/0.14 | 0.15/0.20
Energy acceptance (DA/RF) (%) | 1.6/2.2 | 1.0/1.7 | 1.05/2.5 | 2.0/2.6
Beam-beam parameters xx /xy | 0.015/0.11 | 0.004/0.127 | 0.012/0.113 | 0.071/0.1
RF voltage (GV) | 2.2 | 0.12 | 0.7 | 10
RF frequency (MHz) | 650 |  |  | 
Longitudinal tune ns | 0.049 | 0.035 | 0.062 | 0.078
Beam lifetime (min) | 18 | 77 | 22 | 18
Hourglass Factor | 0.9 | 0.97 | 0.9 | 0.89
Luminosity per IP (1034 cm–2 s–1) | 5.0 | 115 | 16 | 0.5
Ref: CEPC TDR; Radiation Detection Technology and Methods (2024) 8:1–1105, https://doi.org/10.1007/s41605-024-00463-y;

## Slide 3: 原先地面振动限值的确定方法
对撞点轨道偏差与亮度的关系：
考虑束流小抖动：
对于CEPC的Higgs模式，对撞点处垂直方向束流RMS尺寸为36nm，水平方向束流RMS尺寸为14μm，因此：
若将亮度下降，则垂直方向位移偏移量
，也即束流垂直方向轨道
抖动容忍度为：
IP1
IP2
●对撞区施加位置
●弧区施加位置
轨道偏移量（IP1/IP2) | 对撞区四级磁铁加载位移偏差 | 弧区四级磁铁加载随机振动误差
10nm/10nm | 4nm | 25nm
在对撞区和弧区分别施加y方向的不同位移RMS值完全随机振动（不考虑频率分布的白噪声），从而给出振动限值的上限。
选用Higgs Lattice

## Slide 4
之前对地面振动进行限值时
1、没有考虑角度误差引起的亮度下降，引入后需重新评估亮度下降。
2、使用的模型是完全随机振动模型，引入频率相干性模型后，亮度应会有所增加。
因此振动限值需要通过模拟进一步评估。
Reference: L. Zhang, M. Lesourd, Vibration and mechanical stability — status and perspectives, ISDD Friday lecture, 9 April 2010. https://www.esrf.fr/files/live/sites/www/files/Instrumentation/friday-lectures-slides/Talk_L.Zhang.pdf
Notes: 解释一下heps和cepc结果上的区别，可以将讨论过程写出来

## Slide 5: 位移误差和角度误差引起的亮度下降公式
由条件： ① ② 为小量，同时是的高阶小量
近似得
先单独考虑y方向，当亮度下降至98%时，和的关系：
Reference: O. Napoly, PA 40 (1993) 180
Notes: 每一步写清楚

## Slide 6: 位移误差和角度误差引起的亮度下降
例如，考虑亮度下降至98%时，和的关系：
理论边界值：
因此在做限值时，不光要对轨道抖动做要求，还需要考虑角度误差的影响

## Slide 7: 总结及下一步计划
考虑位移误差和角度误差共同对亮度造成的影响，以及引入频率相干性模型后，对地面振动限值进一步评估的初步想法：
①引入频率相干性，选用1/f^2 scale的幅度谱分布，设定1-100Hz的位移RMS值：对撞区为4nm，弧区为25nm，验证原先限值下，亮度是否仍满足要求。
②通过调节频域范围的上下限，观察亮度受到的影响大小，来确定所关注的频率范围上下限。
③设定不同频率振幅一致，分别计算不同频率的振动场对亮度的影响，绘制亮度下降率和频率的关系图，确认亮度下降率随频率变化的趋势，进一步确认所关注的频率范围。
以上亮度计算均通过施加多次振动场，进行周期解计算，统计对撞点处y和y’值，然后通过公式计算亮度下降率。
Notes: 1.选用同样的heps地面振动输入，分别放入heps和cepc中看区别 2.支架 3.