## Slide 1: 基于探测器邻域抽样的高效缪子成像仿真方法
姚志杭，王宇，刘树彬，何正扬，王婷，张志永，潘子文，封常青
核科学技术学院，中国科学技术大学
物理学院，中国科学技术大学
河南. 登封
2026/8/11

## Slide 2: 目录
研究背景
原理与方法
结果与讨论
总结

## Slide 3: 目录
研究背景
原理与方法
结果与讨论
总结

## Slide 4: 宇宙线缪子成像技术
研究背景
原理与方法
结果与讨论
总结
R. Kaiser, Phil. Trans. R. Soc. A (2019)

## Slide 5: 缪子成像仿真
研究背景
原理与方法
结果与讨论
总结
参数式生成器：根据实验数据或模拟结果对缪子通量分布进行参数化。
  GEMC
  CMSCGEN
  EcoMug
R. Engel et al., CSSBS (2019)
A. Fedynitch et al., EDP Sciences (2015)
C. Hagmann et al., IEEE (2007)
宇宙线大气簇射（CRAS）生成器：模拟初级宇宙射线引发的级联簇射。
  CORSIKA 8
  MCEq
  CRY
仿真的目的
确定探测器参数
数量，尺寸，位置分辨等
指导现场实验部署
点位，采集时间，背景噪声等
验证算法
对提出的新算法或优化算法可以进行直接的验证
对比实验结果
通过实验与仿真数据的对比分析来寻找异常
M. Ungaro, EPJ Web of Conferences (2024)
P. Biallass et al., arXiv:0907.5514 (2009)
D. Pagano et al., NIMA (2021)
两类常用的缪子生成器

## Slide 6: 大尺度物体仿真的挑战
研究背景
原理与方法
结果与讨论
总结
Detector
Object
缪子生成器的产生面应该同时覆盖待测物体和探测器
产生面过大，导致大部分缪子无法击中探测器
有效缪子数少，仿真效率低
半球生成面的半径（m） | 5 | 20 | 50 | 100
击中探测器数/产生数 | 1% | 0.064% | 0.01% | 0.0026%
产生数/击中探测器数 | 100 | 1568 | 10000 | 37936

## Slide 7: 解决方法
研究背景
原理与方法
结果与讨论
总结
① 基于缪子初始位置和动量方向的筛选
② 基于反向蒙特卡洛（BMC）技术的 PUMAS 库
虽然筛选可以避免无效缪子的输运计算过程，但大产生面的筛选过程非常耗时。
对于极长距离和小能量阈值的情况，PUMAS 的采样方法存在数值求解问题。
V. Niess, Comput. Phys. Commun (2022)
团队提出了探测器邻域抽样的方法用于解决此类问题

## Slide 8: 目录
研究背景
原理与方法
结果与讨论
总结

## Slide 9: DAS-REM 基本原理
研究背景
原理与方法
结果与讨论
总结
Detector
Sampling
Reverse Mapping
Generating Muons
Object
DAS-REM 的英文全称为 Detector-Adjacent Sampling and REverse Mapping，即探测器邻域抽样与反向映射。
探测器邻域抽样保证了发射的缪子大概率击中探测器（有效缪子）。
反向映射保证了缪子可以与待测物体发生相互作用。

## Slide 10: 考虑散射的影响
研究背景
原理与方法
结果与讨论
总结
DAS-REM 通过增大“小生成面”的尺寸可以考虑散射缪子噪声，但会造成仿真效率的下降。
如果忽略散射缪子噪声的影响，可以尽可能减少“小生成面”的尺寸从而大幅度提高仿真效率。
在缪子透射成像算法中，通常将缪子的径迹近似为一条直线，忽略了缪子在物质中的空间散射角造成的某些方向的噪声缪子，但大尺度物体的成像中散射可能会对成像结果造成很大的影响，从而模糊最终的重建图像，因此探究不同点位的噪声缪子的分布对于实验的前期准备至关重要。
Object
Detectors
Reverse mapping
Trajectory
larger

## Slide 11: DAS-REM 的使用方法（半球面和圆柱面）
研究背景
原理与方法
结果与讨论
总结
对于小生成面内的任意一点，其单位面积接收到的缪子通量分布与理论分布一致，而反向投影几乎不影响通量分布，参数式和 CRAS 生成器的使用方法略有区别。
生成面
生成面
发射面
发射面

## Slide 12: DAS-REM 的使用方法（水平面）
研究背景
原理与方法
结果与讨论
总结
直接使用一个小的水平面用于生成缪子的弊端
探测器平面的投影面积随投影方向而变化
相较于半球面和圆柱面两个生成方式，水平面的缪子生成难以通过“小水平面+大水平面”的方式。
考虑直接在探测器平面内随机抽样。

## Slide 13: DAS-REM 的使用方法（水平面）
研究背景
原理与方法
结果与讨论
总结
探测器平面法向量：
水平面法向量：
投影
投影

## Slide 14: 耗时分析
研究背景
原理与方法
结果与讨论
总结
仿真总耗时
抽样生成缪子的耗时
粒子在物质中输运的耗时
其他辅助性开销
表示击中探测器的缪子数与生成的缪子数的比例；
表示平均产生1个能击中探测器的缪子需要生成的缪子数。
表示单个粒子所需的时间。

## Slide 15: 耗时分析（以半球生成面为例）
研究背景
原理与方法
结果与讨论
总结
直接生成方式的耗时
筛选方法的耗时
应用 DAS-REM 的耗时
表示平均产生1个能击中探测器的缪子需要生成的缪子数。
主导
主导
但是

## Slide 16: 目录
研究背景
原理与方法
结果与讨论
总结

## Slide 17: Geant4 仿真设置
研究背景
原理与方法
结果与讨论
总结
物理模型：QGSP_BERT
缪子生成器：EcoMug（提供平面，半球面，圆柱面三种生成方式）
探测器平面：1m 1m
利用 taskset 和 cpulimit 命令来绑定 CPU 核心以及控制利用率波动来确保时间对比的可靠性
服务器 CPU：Intel Xeon Gold 6240 处理器
EcoMug 参数化的通量公式

## Slide 18: DAS-REM 方法的验证
研究背景
原理与方法
结果与讨论
总结
仿真中探测器的两种摆放姿态
通过参数化公式计算的理论通量分布
水平摆放
垂直摆放

## Slide 19: DAS-REM 方法的验证
研究背景
原理与方法
结果与讨论
总结
缪子通量的角分布在和的投影
缪子通量的动量分布
探测器水平摆放
探测器垂直摆放
圆柱型本身的偏差
纵轴的范围比较小

## Slide 20: DAS-REM 方法的验证
研究背景
原理与方法
结果与讨论
总结
DAS-REM 方法与直接产生方法具有一致性。
偏差的来源是“接受-拒绝采样方法”，而不是 DAS-REM 方法。
随着缪子数的增加，相对偏差会随之减少。
较小的MSE、更接近1的SSIM值和更低的KL散度都表明仿真分布与理论分布之间的一致性更好。

## Slide 21: 仿真时间对比
研究背景
原理与方法
结果与讨论
总结
在探测相同数量缪子的前提下，DAS-REM 方法相比于传统方法大幅度减少了仿真时间。
在尺度为 10 m 左右的缪子成像仿真时，相比“直接产生”方式， DAS-REM 方法仿真效率可以提高两个数量级。
不同方法的仿真时间（探测到1000 缪子）与半球面生成器半径之间的关系：（a）线性标度和（b） 对数标度。

## Slide 22: DAS-REM 方法的应用（小尺度）
研究背景
原理与方法
结果与讨论
总结
参数设置
  铁球半径为 2.5 m
  中心位于（0，5 m，5 m）
  中心有一个半径为 1m 的空腔
  探测器垂直放置，中心位于（0，0，0.5 m）
总缪子数为 200 万，其中开阔天空 111.6 万，铁球方向 88.4 万。
DAS-REM 方法所需的仿真时间与筛选方法相比减少了约 60 % 。
开阔天空和铁球方向的通量分布，以及高斯滤波前后的密度重建结果。

## Slide 23: DAS-REM 方法的应用（大尺度）
研究背景
原理与方法
结果与讨论
总结
开阔天空和山体方向的通量分布，山体厚度，透射率和密度重建的模拟结果。
开阔天空 130 万缪子数，山体方向 97 万缪子数。仿真执行 30 个并发线程，大约需要 31 小时完成。相比之下，使用筛选方法获取相同的数据量需要3-4个月时间。

## Slide 24: 目录
研究背景
原理与方法
结果与讨论
总结

## Slide 25: 总结
研究背景
原理与方法
结果与讨论
总结
研究背景：在缪子成像仿真中，存在大量缪子因未击中探测器而造成计算资源浪费。
DAS-REM 方法原理：
  探测器邻域抽样：直接生成“高概率击中探测器”且符合理论通量分布的缪子。
  反向映射：将这些缪子反向投影到仿真所需的初始生成面（如平面、半球面或圆柱面）。
DAS-REM 方法验证和对比：
  通量一致性：用 MSE、SSIM、KL 散度参数评估，所得缪子通量与理论分布几乎一致。
  速度提升：在 10 m 成像尺度下，仿真耗时缩短两个数量级；成像尺度越大，优势越显著。
DAS-REM 方法应用：对空心铁球与山体两种不同尺度的仿真成像均给出有效结果，证明方法跨尺度、跨场景的通用性。
结论：该方法在保持与常规方法所得通量一致性的同时，大幅削减冗余计算，为大尺度缪子成像仿真提供了可行的加速方法。
局限性：适用于单点位，探测器尺寸相对小的场景，多点位的成像仿真场景难以一次性完成。

## Slide 26: 总结
研究背景
原理与方法
结果与讨论
总结
论文及配套代码已公开，欢迎进一步了解。
GitHub · yaozhihang2002/DAS-REM

## Slide 27: 谢谢 ！
请提宝贵意见

## Slide 28: 耗时分析（以半球生成面为例）
研究背景
原理与方法
结果与讨论
总结
直接生成方式的耗时
筛选方法的耗时
应用 DAS-REM 的耗时

## Slide 29: 评估指标
较小的 MSE 值对应于较高的图像质量。然而，它不能保证保持局部图像质量，并且对异常值特别敏感。
研究背景
原理与方法
结果与讨论
总结
① Mean Square Error (MSE)
② Structural Similarity Index Method (SSIM)
③ Kullback–Leibler (KL) divergence
SSIM 是一种基于感知的模型。该模型通过比较亮度、对比度和结构来量化图像保真度。通常它的数值在 0 和 1 之间，接近 1 的值表示两个图像之间有较好的相似性。
KL 散度量化了模型概率分布 Q 与实际概率分布 P 之间的差异。KL 散度具有非负性，KL 散度越小，P 和 Q 的概率分布越接近。
评估通量的角分布
评估通量的动量分布