## Slide 1: 5‘’++‘’4
基于分立元器件的两级时间放大TDC
清华大学工程物理系
褚衍博，张志财
JINST 20, T06005 (2025)
2026/8/11

## Slide 2
CONTENT
01
引言
02
TDC 设计
03
单级时间放大单元的性能表现
04
两级时间放大TDC性能表现
结论
05

## Slide 3
引言
研究背景
时间放大原理
多级时间放大原理
CONTENT
01

## Slide 4
1.1 研究背景
只取其中20ps时间范围内的径迹
粒子物理实验中，几十 ps 级别的时间分辨率是重要指标。
例如对强子对撞机，精确的时间测量对高亮度情况下顶点重建和pile up的区分至关重要。
未来4D像素探测器需要几十 ps级别时间分辨率 TDC，且同时需要有几十 µW 每通道级别的低功耗。
Back-
ground
42个堆积轨迹密集难以区分
径迹数量明显减少
一次束流通过产生的径迹
(~1ns)

## Slide 5
Time-stretching TDC
可以低频时钟达到高分辨率
受限于信号拉伸的极长死时间
Delayline TDC
极高时间分辨率
受限于电路设计难度和功耗，且较难刻度
各种 TDC 在时间分辨率，功耗，死时间等方面表现出限制。
基于时钟的TDC
无转换时间
需要ps级别高频时钟，功耗高
1.2 时间放大原理

## Slide 6
Time-stretching TDC
可以低频时钟达到高分辨率
受限于信号拉伸的极长死时间
1.2 时间放大原理
本研究目标是通过多级时间放大原理减小死时间。

## Slide 7
一次放大 倍
放大倍数为 , 死时间为 ,
其中 是 TOA range。
放大倍数是 ,
死时间为 ,
其中 是一个时钟周期长度。
分两次放大 倍
1.3 多级时间放大原理
电容使用大电流放电小电流充电

## Slide 8
Example:
当 且 ,
死时间从 减小到 且 LSB 为 100ps。
基于此，可以5倍小的死时间达到同样整体时间分辨率。
本工作目标为证明多级时间放大原理的可行性，故使用分立元器件来快速低成本制作原型机。
1.3 多级时间放大原理

## Slide 9
TDC 设计
时间放大电路
多级时间放大
CONTENT
02

## Slide 10
直接电源输入
(RIGOL DP2031
RIGOL DP932)
包括，vth等。
连接到3 GHz示波器
(RIGOL DS70304)
用于参考时间的测量
板载信号发生器
时间放大单元 (初级)
时间放大单元 (次级)
板载电流源
(LT3092)
向时间放大单元提供电流
Intel MAX 10 FPGA
用于时间片段引出和
用时钟计数信号宽度
实物图

## Slide 11
2.1 时间放大电路
Vin高电平，M3打开大电流放电
Vin低电平，M2打开小电流充电
比较器输出时间放大后的信号vout
放大流程
电流镜像
电路
大电流对电容放电，小电流充电
可以看到vin有效放大为vout
通过比较器输出时间
放大后的信号

## Slide 12
2.2 多级时间放大
多级放大流程
初级放大
边沿信号再放大 、倍，再次测量信号宽度
时钟初步测量信号宽度，并切割出边沿小信号

## Slide 13
单级时间放大单元的性能表现
时间放大单元性能表现
时间放大抖动
FPGA测量信号宽度
CONTENT
03

## Slide 14
3.1 时间放大单元性能表现
Blue (CH1): 测试信号
Red (CH2): 电容上电压信号
Green (CH3): 比较器输出放大后信号
可以看到有效的放大，测量不同输入宽度的放大后信号宽度，可得刻度曲线
响应非线性
需要刻度查找表

## Slide 15
3.2 时间放大抖动
上图为 vs input width 曲线。
在 25ns 范围内 小于 75ps。
可以看出放大倍数基本稳定。
Error distribution of input signal with 20ns width

## Slide 16
3.3 FPGA测量信号宽度
本质为基于100MHz时钟的TDC。利用FPGA实现。
可以看出，误差主要由边沿延迟的时间片段造成
edge1
edge2

## Slide 17
两级时间放大TDC性能表现
边沿时间片段引出
次级时间放大
整体时间分辨率
CONTENT
04

## Slide 18
4.1 边沿时间片段引出
上图为两级时间放大TDC信号链示例。
在实际测试中，边沿时间片段有固定的延迟并且被延长了一个时钟周期。
(a) edge detection
(b) second stage stretching for the edges
edge1
edge2
stretched test pulse
clock
edge1
edge2
stretched edge1
stretched edge2

## Slide 19
4.2 次级时间放大
上图为 edge1 和 edge2 测量值和真实值的误差。
误差始终小于 120 ps; 考虑到 10× 放大，这对应于小于 12ps 的最终误差。
(a) edge1 error distribution
(b) edge2 error distribution
for input

## Slide 20
4.2 次级时间放大
上图为 edge1 放大电路的刻度曲线和误差曲线。
同样，误差始终小于 120 ps; 考虑到 10× 放大，这对应于小于 12ps 的最终误差。
for input

## Slide 21
4.3 整体时间分辨率
最终测量值由 counter 的输出 , , 导出，测量误差如图所示；在 20 ps 范围内，可以达到 <100ps 的时间分辨率。

## Slide 22
4.3 整体时间分辨率 预测 vs 实测
以测量 10ns 的输入信号为例。前文的分析推导的误差是 67ps，实际测量的误差是 63ps，符合预测。
：
：
：
：

## Slide 23
结论
结论
展望
CONTENT
05

## Slide 24
5.1 结论
实现了基于低价的分立元器件设计的两极时间放大 TDC 原型机
在每级放大倍数约 10 倍的情况下，LSB 被从一个时钟周期大小减小了 100 倍。基于 100MHz 时钟的情况下，时间分辨率好于 100ps。
相比单级放大，显著减小了死时间
对于一个 10ns 的输入信号，在额外添加半个时钟周期（5ns）的情况下，TDC 需要小于 300ns 的转换时间，比起直接采用放大 100 倍的方案死时间缩小了5 倍。
1
2

## Slide 25
5.2 展望
作为参数优化测试平台
为以后采用现代化 CMOS 工艺的将来对撞机上的四维（即含时间信息）像素探测器设计（需要 uW 级别的功耗、小于 35ps 的时间分辨率、承受超过100kHZ 的事件率）提供参考。
进行低成本时间测量
已经作为可以使用的低成本时间测量系统，提供好于100ps 的时间分辨率，可以在例如中微子探测器中的精确时间测量电路中应用。

## Slide 26
更多细节可以查看本工作发表的文章，欢迎大家进一步的讨论。
Y. Chu and Z. Zhang, A two-stage time-stretching TDC with discrete components, JINST 20, T06005 (2025).

## Slide 27: 5‘’++‘’4
Thanks!
清华大学工程物理系
褚衍博，张志财

## Slide 28
信号发生器
基于对不同RC电路充电速率差别，导出一个ns级的小信号，可基于可变电阻和单片机控制信号宽度和产生
可用于批量产生特定宽度的待测信号，用于刻度
原理

## Slide 29
时间放大刻度
刻度曲线表现出一定非线性，作放大倍数随输入信号宽度变化曲线如右图，可明显看到放大倍数变化
放大倍数的变化导致无法使用线性拟合直接来从输出信号宽度还原输入信号宽度，而是需要线性插值的查找表
Notes: 直接原因是充电电流一开始特别大，后续逐渐变小

## Slide 30
边沿时间片段引出
signal_in拉高
q在下一个时钟上升沿拉高
edge1=!q and signal_in
引出流程

## Slide 31
边沿时间片段引出
基本定义不变，但q 被作为另一个触发器的输入，从而生成延迟一个时钟周期的delayed_q 。那么延迟后：
edge1= ! delayed_q and signal_in 。
时间片段目前长度在时钟周期10ns内随机出现，当该长度小于5ns时，输入宽度可能无法被有效放大。故向其额外添加一个时钟周期。

## Slide 32
刻度方法研究
刻度曲线中包含了大量的数据点
（输入每约 0.5ns 就刻度一个数据点）
减小查找表可以减小刻度难度
使用远少于现在数量的数据点时也可以达到相似的分辨率表现
左图为使用不同查找表时的分辨率对比，蓝色每隔0.5ns一个数据点，而红色每隔2ns才有一个数据点，查找表显著小于蓝色
在大量通道情形，TDC不可能用示波器刻度，一种方法为输入已知宽度的信号，并用额外的刻度用TDC刻度每级放大倍数。

## Slide 33
时间放大刻度
上图模拟了使用0.5ns和2ns周期时钟做刻度用TDC的情况，左图为时间分辨率，右图为与真实值偏差
对分辨率几乎无影响，但2ns时钟会额外导致固定的偏差。
如果偏差可以从物理上推导出来，如同一个PV上的不同粒子的径迹，则可以刻度该偏差不影响测量。