## Slide 1: 结合HPGe和CZT探测器的缪致X射线荧光谱仪研究
报告人: 吕游
代表CSNS MELODY团队
第二十三届全国核电子学与核探测技术学术年会（NED2026）
2026年8月11日、河南登封

## Slide 2: 报告概要
MELODY介绍
缪致X射线无损元素分析技术
基于MELODY的MIXE谱仪研究
总结与展望

## Slide 3: 中国散裂中子源
中国散裂中子源（CSNS— China Spallation Neutron Source）：2011年国家发展改革委”十一五”散裂中子源国家重大科技基础设施项目，建设1台80MeV直线加速器、1台1.6GeV快循环同步加速器、1个靶站、3台中子谱仪。
CSNS是我国首台、世界第四台脉冲型散裂中子源！

## Slide 4: CSNS-II升级项目
负氢离子源
50keV，Ip=50mA
射频四极场加速器
3MeV，324MHz
漂移管直线加速器
80MeV，312.5μA，324MHz
超导直线加速器
300MeV，长92m
伴生质子束实验终端(APEP)，300MeV
快循环同步加速器
1.6GeV，25Hz，
312.5 μA
反角白光中子实验终端(Back-n)
缪子源实验终端(MELODY)
高能质子应用实验终端(HPES)
靶站
谱仪
CSNS-II
国家“十四五”规划重大科技基础设施项目
2024年正式开工建设，计划2029年完工。
  新增超导直线加速器
  打靶功率100kW到500kW
  9台中子谱仪
  2个实验终端
    高能质子应用实验终端(HPES)
    缪子源实验终端(MELODY)

## Slide 5: MELODY布局
MELODY 布局
MELODY (Muon station for sciEnce, technoLOgy and industry)
打靶质子能量：1.6GeV
打靶功率：20kW
重复频率：1Hz
脉宽：120ns
SMBT
NMBT
DMBT
表面缪束线：SMBT，2个终端，μSR&MIXE
负缪束线：NMBT，1个终端、MIXE
衰变缪束线：DMBT，2个终端，μSR&MIXE

## Slide 6: 负缪束线参数
动量范围：20 to 60 MeV/c
流强：104 to 106 μ-/s
发射度：~6000 πmm/mrad
NMBT：一条专用于MIXE技术应用的负缪束线。
达到与国际同类型装置相近水平
真空泵 300 mm
挡氚膜 220 mm
准直器 400 mm
开关阀门 520 mm
维恩滤镜 1500 mm
缪子源 | 束线 | 流强 | 动量(MeV/c)
PSI | πE1 | 103-104 | 15-45
J-PARC | D-line | ~106-107 | 2.6~120
ISIS | Riken-RAL | ~103-105 | 17-90
RCNP | MuSIC | ~103-104 | 20-60
CSNS | NMBT | ~104-106 | 20-60

## Slide 7: MELODY CPM计划
Chart: 
| Beam test | Spectrometer | Target Station | Muon Beamline | Civil Construction
Technique Design | 2025.6 | 2025.1 | 2025.1 | 2025.1 | 2024.1
Engineering Development | 2.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2
Installation | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5
Trial Run | 1.5 | 2 | 2 | 1.5
缪子大厅交付
试运行
MELODY 将于2029年正式开放运行

## Slide 8: MELODY工程建设情况
HPES&MELODY
2025年3月
2024年8月
2026年3月
2026年8月
2026年8月
缪子靶站

## Slide 9: 缪致X射线无损元素分析技术
负缪子被原子俘获：负缪子被原子俘获，形成缪原子→无需活化
缪原子退激：缪致X射线的能量是荧光X射线的207倍→体信息
缪致X射线探测：特征X射线谱→元素分析
MIXE: Muon-Induced X-ray Emission，基于缪致X射线的无损元素分析技术
锂、碳、铜的荧光与Muonic X-ray能量对比

## Slide 10: MIXE技术特点
X-Ray
X-Ray
Muons
µ-Xray
无损元素分析技术 | 穿透深度 | 元素要求
XRF | μm~100μm | Z>11
MIXE | μm~10cm | 几乎涵盖所有元素（C、N、Li）
MIXE与传统XRF技术对比
X射线能量高可穿透极深材料
缪子能量可调可做深度扫描

## Slide 11: MIXE谱仪装置
J-PARC MIXE装置
ISIS MIXE装置
PSI MIXE装置
世界上主要缪子源装置已建设MIXE谱仪装置，并开放运行。
MIXE 用户需求快速增长，正逐步追上μSR机时。
主要基于HPGe探测器阵列。

## Slide 12: MIXE典型应用
地外行星样品分析
日本采集的“龙宫”小行星样品的分析
MIXE 提供了 C、N、O 等关键轻元素及主要元素比例
英国缪子源开展古罗马硬币元素分析
日本缪子源对神医遗留密封药瓶的分析
文物考古
揭示钱币含银量与社会经济发展的关系
不打开药瓶检测内部气体的新方法
瑞士缪子源对古代胸针制作工艺的分析
揭示瑞士古代山地地区与北欧地区的贸易往来
我国在文物保护、考古研究和深空探测领域均存在珍贵样品无损分析需求。
国内故宫博物院、西安考古研究院等单位对负缪具有迫切的应用需求。
在稀有样品难以出境的情况下，急需发展自主可控的MIXE装置。

## Slide 13: 国内相关MIXE用户
故宫青花瓷（元、清）
西安考古研究院北宋铁钱
跟故宫博物院、西安考古研究员开展多次讨论沟通，明确MIXE应用需求。
申请PSI的8月份MIXE束流实验，并获取机时
国内潜在MIXE用户（月背样品、小行星样品、未来火星样品：珍稀样品的无损预分析）

## Slide 14: 基于MELODY的MIXE谱仪
针对MELODY脉冲束流特点（低重复频率、高流强），提出基于像素读出探测器的MIXE谱仪方案（HPGe探测器系统+CZT探测器系统）。
2026年获批中科院仪器研制项目，建设国内首台MIXE谱仪装置（与散裂二期工程同步验收）。
 | Items | Goal
MIXE spectrometer | Counting Rates | >200/pulse
CZT detector system | Channel | 2000
 | Energy Resolution | 1.5%@662keV
HPGe detector | Units | 4
 | Energy Resolution | <0.3%@662keV
MELODY MIXE谱仪整体布局
谱仪参数

## Slide 15: HPGe探测器系统
提供精确μ-X射线能谱峰位信息
  能量分辨率: 0.2% @1.33 MeV
  探测效率: 40% (1.33 MeV, 60Co, 25 cm)
标准样品μ-X射线能谱
HPGe 探测器 @Back-n

## Slide 16: CZT探测器系统
提供μ-X射线能谱面积信息（能量分辨率<1.5% @662 keV，像素单元数 >2000）
跟中国科大合作开展MIXE谱仪CZT探测器样机研制。
正在优化CZT探测器样机几何结构及性能参数。
16.5cm
16.5cm
CZT探测器系统示意图
CZT探测器系统实物图
典型能谱

## Slide 17: MIXE谱仪模拟
  CZT
  晶体尺寸：20mm×20mm×10mm
  像素单元：11×11 @1.7mm
  探头尺寸：~Ø50mm
  探测器个数：~20个
  HPGe
  晶体尺寸：Ø30 mm×50mm
  探头尺寸：~Ø80mm
  探测器个数：~20个
探测器阵列

## Slide 18: MXIE谱仪实验模拟
针对MELODY束流参数，开展基于CZT探测器的MXIE谱仪实验模拟研究。
不同能量分辨下的青花瓷样品MIXE能谱
负缪粒子束产生
μ-X射线发射
CZT探测器能量沉积
能量分辨展宽
探测效率修正
本底扣除
CZT: 2% @FWHM
HpGe: 0.2% @FWHM
O2p-1s : ~130keV
Si2p-1s : ~390keV
Al2p-1s : ~340keV

## Slide 19: MIXE成像方案
PSI基于TPC缪子径迹测量MIXE成像方案
J-PARC基于小孔成像MIXE方案
负缪动量可调，提供深度信息。
J-PARC：脉冲数，小孔成像，μ-X出射位置测量。
PSI：连续束，标记缪子，缪子入射位置测量。

## Slide 20: 基于高气压TPC+CZT的康普顿成像MIXE技术
μ-X 射线能量百keV-MeV，较大的康普顿散射截面。
康普顿成像电子准直，无需机械准直，高效率。
电子径迹辅助成像，高精度。
正在开展模拟研究验证。
不同能量μ-X 射线反应截面

## Slide 21: 总结展望
MELODY将于2028年试运行，2029年正式开放运行。MELODY布局了一条专用于MIXE技术应用的负缪束线。
MIXE技术是一种先进的无损元素分析技术，兼具穿透力强、轻元素灵敏度高及三维成像的优势。MIXE技术近十年来发展迅速，目前国内具有迫切的应用需求。
基于MELODY的负缪谱仪获批中科院仪器项目资助，将是国内首台MIXE谱仪，将在三年内完成谱仪研制。
目前正在开展CZT探测器系统样机的研制，能量分辨率能够优于1.5%@662keV。
基于高气压TPC+CZT的康普顿成像MIXE技术有望实现高效率、高精度成像。

## Slide 22
2025年3月17日，高能质子实验厅施工现场图
请各位老师、专家批评指正！