## Slide 1
季度考核报告
报告人： | 王浩鑫
导师： | 朱科军 研究员 赵京周 高级工程师
组别： | TDAQ组
日期： | 2026.4.23

## Slide 2
主要工作内容与进展
    BESⅢ数智化：触发核心插件硬件与固件设计进展
      硬件：
        触发核心插件V2.4版本设计
      固件：
        TKF固件移植
        全数据读出功能开发
    BESⅢ数智化：MDC触发子系统全数据读出平台
      万兆读出实现与测试（SitcpXG ）
      全数据读出平台搭建与部分测试
其他工作与未来工作计划
    其他工作内容：
      高速共享链路搭建研究（博士课题）
      BESIII维改：MFT插件更换与取数
    未来工作计划：
      BESⅢ数智化
        开发全数据读出状态机
        开发数据打包
        开发数据缓存和发送
      博士课题研究：
        实现MDC触发前后端共享链路
        共享链路时钟分发特点研究
目录

## Slide 3
触发核心插件硬件设计进展
硬件设计：问题定位、版本修订和功能测试
本季度的硬件工作主要解决测试发现的设计问题、完善功能测试
MGT 通道映射乱序问题，并在原理图连接关系上完成纠正
DDR 调试中将问题收敛到线长控制，形成 V2.4 版走线方案
推进完成V2.4 触发核心板、触发核心插件子板和新 TROC 硬件设计，完成投板和生产，部分已完成测试
V2.4 触发核心插件生产完成，完成基本功能测试
NEW_TROC_V4推进生产，后续会进行测试
触发核心插件子板生产并通过测试

## Slide 4
BESIII数智化-硬件-设计与测试总结
测试项目 | 测试内容 | 测试结果 | 备注
电源测试 |  |  | 
 | 对低阻抗 | 通过 | 
 | 上电后输出测试 | 通过 | 
 | 实际负载功率 | IBERT可以正常工作 | 32路ibert满载功率评估，电源供给评估
时钟(结合IIC) |  |  | 
 | Si5326 | 通过 | 使用mgtref完成一个link的测试
 | Si570 | 通过 | 
传输 |  |  | 
 | Ibert（quad126-128、224、225）1.75G | 通过 | 
 | Ibert（quad126-128、224、225）10.00G | 通过 | 
 | Ibert全通道（32 ch）最高线速率(16G）实际15.625Gbps | 满足需求 | 
DRR4 |  |  | 
 | EXAMPLE工程（MIG 校正与刻度） | 通过 | 两片DDR都可以通过刻度

## Slide 5
测试项目 | 测试内容 | 测试结果 | 备注
FLASH读写 |  |  | 
 | X4模式读写上电自加载 | 通过 | 
 | X8模式读写上电自加载 | 通过 | 
FMC接口 |  |  | 
 | 子板1外部输入时钟 | 通过 | 
 | 子板2外部输入信号与时钟 | 子板制作已经完成，通过测试 | 全部输出的子板差分信号都参与测试
VME接口测试 |  |  | 
 | VME接口读写（3-4个双向寄存器） | 通过 | 
 | 自定义背板测试 | 通过 | 
网口测试 |  |  | 
 | phy芯片+rj45（Sitcp千兆） | 通过 | 更换RX端输出时钟port
 | 万兆sitcp | 通过 | 
BESIII数智化-硬件-设计与测试总结
触发核心插件V2.4硬件设计都已经测试并归纳完毕!

## Slide 6
MDC 全数据读出：结构—触发—帧字段 Mapping 关系图
① MDC 结构（43层 / 11个 Superlayer）
② 当前触发使用层 → v1 帧字段映射
SL1
L1–L4
Stereo
inner section
SL2
L5–L8
Stereo
inner section
SL3
L9–L12
Axial
SL4
L13–L16
Axial
SL5
L17–L20
Axial
stepped section
SL6
L21–L24
Stereo
outer section
SL7
L25–L28
Stereo
outer section
SL8
L29–L32
Stereo
outer section
SL9
L33–L36
Stereo
outer section
SL10
L37–L40
Axial
outer section
SL11
L41–L43
Axial
outer section
L9-L10
SL3 前半 | L9–L10
max=32
32 bit
L11-L12
SL3 后半 | L11–L12
max=32
20 bit
SL-4
SL4 | L13–L16
max=48
30 bit
SL-5
SL5 | L17–L20
max=80
56 bit
SL-10
SL10 | L37–L40
max=128
48 bit
192-bit frame：从高位到低位依次写入
字段说明
L9-L10
bit[31:0]
对应 SL3 前半（L9–L10）
L11-L12
bit[51:32]
对应 SL3 后半（L11–L12）
SL-4
bit[81:52]
对应 SL4（L13–L16）
SL-5
bit[137:82]
对应 SL5（L17–L20）
SL-10
bit[185:138]
对应 SL10（L37–L40）
RSV + L1
bit[190:186] + bit191
预留 + 单独标志位
当前 MDC subtrigger 的使用层：SL3 / SL4 / SL5 / SL10
stepped section
stepped section
依据 occupancy / 最大信号数，给不同层组分配不同字段位宽
③ 192-bit Frame 落位
SL-10
SL-5
SL-4
L9-L10
高位
低位
bit191
bit0
L11-L12
全数据读出格式设计与实现
根据MDC各层丝的着火率设计数据整合策略
根据零压缩实现mapping关系
触发核心插件固件设计进展
固件设计：进一步完善TKF移植固件、开发全数据读出新固件
GTH光纤传输测试
Ibert
伪随机码外部光纤自回环
自定义数据传输：MFT_V2.1 -> 触发核心插件
触发核心插件48h连续接收（10 Channels，1.75Gbps）：经过检查后没有误码

## Slide 7
全数据读出平台：
硬件：
    MFT_II插件 × 10：大批量生产版本
    TRI-CORE插件：V2.4
    TROC插件 × 2：fast_control sig(frst); fanout CLK sig(synchronous clk)
    DIFF_SIG_FANOUT板卡 × 1：
    差分LEMO连接线 × 12; 单端LEMO连接线 × 10
全数据读出硬件平台搭建
MDC触发子系统全数据读出平台
全数据读出实验室平台所有硬件组件都通过功能和性能验证，具备实现数智化项目中全数据读出的能力

## Slide 8
全数据读出固件开发：
固件开发：
    万兆数据传输实现与测试
全数据读出固件开发
MDC触发子系统全数据读出平台
数据头FA
Header 末字节 5F（板号/保留位）
每帧数值递增
数据尾字节递增
Trailer 全FF
packet2
packet1
⭐做数据吞吐测试和数据校验测试
30s测量链路上的数据吞吐峰值可达9.4Gbps，与手册中提供的经验比例相同（90~95%）
30s内接收数据校验后没有误码

## Slide 9
固件开发：
  完善TKF移植固件
  重构固件模块，增加与全数据读出相关设计
全数据读出固件开发
MDC触发子系统全数据读出平台

## Slide 10
其他工作内容
其他工作与未来工作计划
时钟相位调整方法调研：
  DDMTD
  Carry-chain TDC
  多相采样 TDC
DDMTD方法的行为级仿真（verilog）：
  设计梯度的相位差
  评价残差大小和均方差大小
时钟相位调整方法仿真（博士课题）
替换MFT插件：
  采用大批量生产的MFT_II_V2.3
  替换台阶部分外室插件
正式对撞运行
  运行至今MDC触发子系统没有报错
  软件组老师填图核查没有发现异常
BESIII维改：MFT插件更换与取数
替换2C1机箱中最左MFT插件
原插件编号：095
新插件编号：MFT_V2.3-1
替换时间：2026/3/3

## Slide 11
已经完成
V2.4 触发核心板修订生产
十路接收与万兆读出链路验证
实验室平台硬件连接与信号质量验证
正在推进
数据解析/打包与状态机细化
DDR 写入/读出与缓存策略完善
RDMA数据读出适配使用
下阶段重点
全数据读出固件开发
面向全数据读出开展系统验证
阶段总结与未来工作计划
其他工作与未来工作计划

## Slide 12
BACK UP