## Slide 1
陈聪 (CSNS/IHEP)
缪缪论坛 ¦ 北京
2026-07-13
基
于
AI
的
缪
子
束
线
优
化
Notes: 大家上午好。我是来自散裂中子源（CSNS）的博士后，陈聪。我今天的报告主要是和大家分享一下，我们在缪子束线优化方面开展的一些工作。

## Slide 2
缪子源与缪子束流
缪子的产生与分类
宇宙线缪子
    表面缪
    云缪
    衰变缪
e
实验室缪子
质子,电子等
Notes: 缪子有着广泛的应用，目前实验室中常用的还是通过缪子源获得的人造缪子，这类缪子由质子电子等束流打靶得到，并且习惯上会根据缪子的产生位置分类。
缪子主要有两个来源
自然界存在宇宙线缪子，他们能量很高，但密度较低，难以直接利用。"实验室中，缪子通常由质子打靶产生的π 介子衰变得到" 。
π介子衰变是两体衰变， π介子的自旋S=0，而自然界的中微子都是左撇子，根据角动量守恒，同一反应产生的μ子的自旋方向与飞行方向相关。
其中静止在靶表面的π介子衰变产生的μ子自旋与动量方向完全相反，是100%极化的，被称为表面缪。
逸出缪子靶的部分π 介子会在靶附近衰变产生μ 子，衰变方向完全随机，所以产生的缪子是非极化的，称为云缪。
剩余π 介子在经过动量筛选后再衰变，我们可以在产生的缪子中通过再动量筛选获得特定极化方向的缪子束流。称为衰变缪。

## Slide 3
缪子源与缪子束流
缪子束线：将不同种类、能量缪子束流从靶区引出并输运到实验终端
 | 束线 | 缪子种类 | 动量 [MeV/c] | 束流强度 [/s]
J-PARC | D-Line | 衰变± | 30-120 | 106-7
 |  | 表面 | 28 | 107
 | U-Line | 表面 | 28 | 3×108
 | S-Line | 表面 | 28 | 
 | H-Line | 表面 | 28 | 108
ISIS | EC | 表面 | 28 | 
 | RIKEN-RAL | 衰变± | 60 -120 | 
 | 束线 | 缪子种类 | 动量 [MeV/c] | 束流强度 [/s]
J-PARC | D-Line | 衰变± | 30-120 | 106-7
 |  | 表面 | 28 | 107
 | U-Line | 表面 | 28 | 3×108
 | S-Line | 表面 | 28 | 
 | H-Line | 表面 | 28 | 108
ISIS | EC | 表面 | 28 | 
 | RIKEN-RAL | 衰变± | 60 -120 | 
 | 束线 | 缪子种类 | 动量 [MeV/c] | 束流强度 [/s]
PSI | μE1 | 衰变± | 85-125 | >107
 | πE4 | 表面 | 28 | 4×108
 | πE1 | 表面 /云± | 15-60 | 
 | πE3 | 表面 /云± | 28 | 107
 | πM3 | 表面 | 5 - 30 | 106
TRIUMF | M15 | 表面 | 28 | 7.5×105
 | M20 | 表面 | 28 | 5.5×105
 | M9A | 表面 | 28 | 7.5×105
 | M9H | 衰变± | 40-105 | -
MuSIC | M1 | 表面+ | 28 | 
 | 束线 | 缪子种类 | 动量 [MeV/c] | 束流强度 [/s]
PSI | μE1 | 衰变± | 85-125 | >107
 | πE4 | 表面 | 28 | 4×108
 | πE1 | 表面 /云± | 15-60 | 
 | πE3 | 表面 /云± | 28 | 
 | πM3 | 表面 | 5 - 30 | 106
TRIUMF | M15 | 表面 | 28 | 7.5×105
 | M20 | 表面 | 28 | 5.5×105
 | M9A | 表面 | 28 | 7.5×105
 | M9H | 衰变± | 40-105 | -
MuSIC | M1 | 表面+ | 28 | 
CW muon
Pulsed muon
For particle physics experiments
Notes: 面向用户开放的缪子源共有5台，这些装置中，缪子束线负责将不同种类与能量的缪子束流从靶区引出并输运到实验终端，是缪子源重要的组成部分，也是决定束流品质的关键环节。

## Slide 4
缪子源与缪子束流
缪子束线：将不同种类、能量缪子束流从靶区引出并输运到实验终端
CW muon
Pulsed muon
For particle physics experiments
 | 束线 | 缪子种类 | 动量 [MeV/c] | 束流强度 [/s]
J-PARC | D-Line | 衰变± | 30-120 | 106-7
 |  | 表面 | 28 | 107
 | U-Line | 表面 | 28 | 3×108
 | S-Line | 表面 | 28 | 
 | H-Line | 表面 | 28 | 108
ISIS | EC | 表面 | 28 | 
 | RIKEN-RAL | 衰变± | 60 -120 | 
 | 束线 | 缪子种类 | 动量 [MeV/c] | 束流强度 [/s]
J-PARC | D-Line | 衰变± | 30-120 | 106-7
 |  | 表面 | 28 | 107
 | U-Line | 表面 | 28 | 3×108
 | S-Line | 表面 | 28 | 
 | H-Line | 表面 | 28 | 108
ISIS | EC | 表面 | 28 | 
 | RIKEN-RAL | 衰变± | 60 -120 | 
 | 束线 | 缪子种类 | 动量 [MeV/c] | 束流强度 [/s]
PSI | μE1 | 衰变± | 85-125 | >107
 | πE4 | 表面 | 28 | 4×108
 | πE1 | 表面 /云± | 15-60 | 
 | πE3 | 表面 /云± | 28 | 107
 | πM3 | 表面 | 5 - 30 | 106
TRIUMF | M15 | 表面 | 28 | 7.5×105
 | M20 | 表面 | 28 | 5.5×105
 | M9A | 表面 | 28 | 7.5×105
 | M9H | 衰变± | 40-105 | -
MuSIC | M1 | 表面+ | 28 | 
 | 束线 | 缪子种类 | 动量 [MeV/c] | 束流强度 [/s]
PSI | μE1 | 衰变± | 85-125 | >107
 | πE4 | 表面 | 28 | 4×108
 | πE1 | 表面 /云± | 15-60 | 
 | πE3 | 表面 /云± | 28 | 
 | πM3 | 表面 | 5 - 30 | 106
TRIUMF | M15 | 表面 | 28 | 7.5×105
 | M20 | 表面 | 28 | 5.5×105
 | M9A | 表面 | 28 | 7.5×105
 | M9H | 衰变± | 40-105 | -
MuSIC | M1 | 表面+ | 28 | 
μ子应用的拓展，对束流需求增长，对品质要求提高
  现有装置：新建或重建缪子靶、束线提升束流品质
    更多缪子源：
      CSNS-MELODY , HIAF/CiADS, SHINE (e-Driven)
      RAON (Korea), SNS (USA)
 |  | 全螺线管聚焦 / 发展激光慢化技术 |  | 
 |  | 通过脉冲分束装置新建2个分支 |  | 
 |  | 螺线管方案高效传输高动量、高流强缪子束 |  | 
 | Super- MuSR | 时间切束–缩短脉宽/自旋旋转器–自旋旋转 |  | 
 |  | 新建负缪支路 |  | 
 |  | 全螺线管方案替换四极铁束线提升传输和聚焦效率 |  | 
 |  | 升级TgH并重建两条高强度缪子束线 |  | 
 |  | 针对TF-μSR 尝试收集横向极化的衰变缪 |  | 
Notes: 随着μ子应用的不断拓展，对束流需求不断增长，对束流品质也提出了更高要求。
所以，一方面，现有装置在新建或重建缪子靶、束线提升束流品质。
另一方面，更多高品质的缪子源方案也在不断提出。但是无论如何，缪子束线的设计都是其中的重要方面

## Slide 5
缪子源与缪子束流
缪子束线：次级束流输运线
束流光学设计
设计束流包络，
色散函数等，
提供束线的初始元件参数
多粒子跟踪模拟
更准确的粒子初始分布，
磁铁模型，
完善准直、清除本底与束流极化等设计
智能优化算法
遗传算法(GAs)等进化算法
基于中心演化(CE)优化算法
    发展多种束流相关技术满足实验需求
传输束流发射度大
动量分散大
多种粒子混杂
高极化率
    发展束线设计与优化方法提升束线性能，提高设计效率
束流流强
束斑尺寸
动量范围与动量分散
极化
脉冲宽度和频率
传统方法
Notes: 缪子是次级束流，设计过程需要光学设计和多粒子模拟相结合，设计过程复杂，难以实现全局最优，近几年，我们基于遗传算法以及自主研发的“中心演化优化算法” ，开发了针对μ子束线的优化方法，提升束线性能。极大提高了设计效率下面我将介绍我们的研究进展。

## Slide 6
基于GAs的束线优化研究
算法原理
适应度函数:
变异算子:
基于群体的进化算法，启发于生物进化过程中自然选择机制
操作步骤：编码、评估、选择、交叉、变异
具有强大的全局探索能力能有效求解复杂的非线性优化问题
以遗传算法为基础，用多粒子跟踪程序评估不同束线设置下的束流品质
变量多、变量空间大
有效解空间稀疏且分散
Notes: 遗传算法是基于群体的进化算法，启发于生物进化过程中自然选择机制，非常适合解决束线优化这类非线性优化问题。
我们以遗传算法为基础，多粒子跟踪程序评估不同设置束线的性能，将模拟结果作为评估个体的适应度值。
此外，我们还针对μ子束线的特点，设计了相应的适应度函数和变异操作。

## Slide 7
基于GAs的束线优化研究
μE4束线及优化问题
大孔径磁铁：螺线管+四极铁
束流发射度5500 / 10000 π mm·mrad
2.2 ×108 μ/mAs
LEM装置的注入器
  μE4束线：目前世界上强度最高的连续表面μ 子束
慢化体：低温固态稀有气体，3 ×3 cm2
电磁铁加速， 103-4 μ/s，< 30 keV
慢化效率 10-5 ~ 10-4
  LEM：为用户提供低能缪子的装置
优化目标：提高聚焦到慢化体上的表面缪流强
Notes: 为了验证该方法的可行性，我们首先将其应用于 mu-E-four 光线。这条束线是LEM装置的注入器，为用户提供低能μ子。他的光学设计是非常优秀的，可以提供目前世界上强度最高的连续表面μ子束。但是实际上，束斑远大于慢化体的尺寸。所以如果我们的方法可以实现对这条束线的优化就可以验证我们方法的可行性。那么优化目标：提高聚焦到慢化体上的表面缪流强。

## Slide 8
基于GAs的束线优化研究
变量与约束
Magnet | index 1 | index 2 | index 3 | index 4 | index 5 | index 6 | index 7 | index 8 | Optics Design
μ+ by G4bl | 1597 | 1590 | 1725 | 1690 | 1759 | 1745 | 1715 | 1635 | 1318
  中心动量~28MeV/c，dp/p<10%
+33%
+21%
  模拟缪子数: 1×105
  100 generations: ~8 hours
优化结果
2 螺线管+ 12 四极铁 + 3 二极铁
相较于由束流光学得到的束线设计，优化方法将流强提高20%-30%
Notes: 优化程序仅用了几个小时就取得了良好的结果，并且束流中心动量与光学设计结果一致。

## Slide 9
基于GAs的束线优化研究
束线设置在线验证
Magnet | index 1 | index 2 | index 3 | index 4 | index 5 | index 6 | index 7 | index 8 | Optics Design
μ+ by G4bl | 1597 | 1590 | 1725 | 1690 | 1759 | 1745 | 1715 | 1635 | 1318
μ+/mAs on LEM | 950 | 960 | 925 | 900 | 890 | 920 | 950 | 940 | 880
相比光学设计，优化结果的缪子流强高约10%
  优化后束线调束结果未达到模拟预期
  束线模型的准确性
      ASR61 和ASR62的铸铁屏蔽影响安装后的有效长度和边缘场
      SEP61 的电场和磁场分布与实际元件区别较大
+10%
Notes: 然后，我们对束线设置进行了在线验证。结果表明，优化后的μ子束强度比光学设计值高出约10%。
最后，我们可以说，该方法能够快速优化光束线设置，并显著提高聚焦到慢化器上的μ子强度。
此外，光束调整结果略低于我们的模拟预期，这主要是因为二极磁铁和维恩滤波器的模型与光束线上的实际硬件存在差异。

## Slide 10
基于GAs的束线优化研究
MELODY的缪子束线设计与优化
LINAC 300 MeV
RCS
1.6 GeV
500 kW
25 Hz
20 kW
1 Hz
MELODY
MELODY
以缪子多学科应用为主的缪子综合应用平台
质子束：20 kW、1.6 GeV、7.8×1013质子
独立靶站+3条缪子束线+5个实验终端
Notes: 这一方法也被应用在MELODY的缪子束线设计与优化。这个缪子源是是CSNS-II的一部分，从RCS中引出1Hz.20kW的质子束流到一个独立靶站产生缪子，共包含三条μ子束线和5个实验终端。现在正处于施工阶段。

## Slide 11
基于GAs的束线优化研究
表面缪束线的可行性方案设计
衰变缪束线可行性方案设计
DMT1
DMT2
Decay Channel
π Capture
μ Extraction
全螺线管聚焦
优化目标：到达 μSR谱仪样品区的束流强度
15个优化变量: 所有元件的位置和强度
束线模型：包含屏蔽体、束流管的实际影响
缪子引出系统：四极铁聚焦，实现高动量、动量可调
  16个优化变量
  优化目标: 束线末端的缪子流强
标准遗传算法：收敛精度较低，对于小束斑优化尤为不足
∅30 mm
Notes: 表面缪子束流线，第一阶段建造，采用螺线管进行聚焦。与 mu-E-4 束线的优化相比，所有磁铁的位置和强度均被视为变量。该束流线主要用于 μSR 实验，因此其关键性能指标是适用于 μSR 的束流强度；经优化后，预计每 20 千瓦功率就可以得到 1.5×10⁶ 个缪子。
衰变缪子束流线是一条预留束流线，与前面束线不同，他有三部分组成，先收集π，然后在超导段衰变，最后引出缪子，并且系统可以通过调整磁场强度实现束流的动量调节。
前两部分结构相对简单，算法主要用缪子引出系统。
图展示了优化后在不同动量下，束线末端的束流强度。在优化过程中，我们发现遗传算法在收敛精度方面存在局限性，这使得该方法在针对小束斑进行优化时显得尤为不足

## Slide 12
基于中心演化算法(CE)的束线优化研究
并行模拟：快速探索
惩罚函数：束流强度和束斑尺寸
              N:缪子总数,
              P: 目标尺寸内的束核比例
梯度下降：基于抛物线拟合的高精度局部搜索
随机跳跃：避免陷入局部最优
算法原理
  中心：蚁后随机释放飞蚁
  飞蚁向上攀爬
  它们报告各自的高度
  迭代：最高处飞蚁成为新蚁后
Notes: 为此，我们开发了一种用于实现高精度优化的新算法。该算法通过并行计算提高搜索效率，利用惩罚函数束流强度和束斑尺寸之间的多目标优化，并采用基于梯度下降的高精度局部搜索来微调。此外，该算法还引入了随机跳跃机制，以帮助跳出局部最优解。

## Slide 13
基于中心迭代算法(CE)的束线优化研究
MELODY 表面缪束线工程方案设计
SMT1终端处的束流横向分布与动量分布
表面缪束线工程方案设计
7×105μ+/s within ∅20 mm @20 kW
SMSOLX
SMSOL1
SMBB
@40.9
SMK
SMWF
SMT1
Coll1
Proton
SMBC
SMT2
SMSP
@15
Shutter2
GV1
Shutter1
GV2
SMBW2
SMBW1
SMSW1
SMSW2
SMBA
NMBA
NMSOL1
NMWF
NMColl1
NMColl2
NMSOL4
NMSOL2
NMSOL3
NMSOL5
NMBB
NMBS
NMT
NMBC
Terminal | Φ20 mm | Φ30 mm
SMT1 (μ+/s) | 7.3×105 | 2.0×106
SMT2 (μ+/s) | 1.7×105 | 8.4×105
Notes: 该方法已成功应用于MELODY表面μ子束线的工程方案设计设计。我们仅需数小时即可迭代一次的束线设计。图中展示了优化后的束流轮廓和μ子动量分布。在直径为20毫米的束斑内，μ子强度达到每秒7.8×10⁵个。

## Slide 14
基于中心迭代算法(CE)的束线优化研究
MELODY 负缪束线初步设计
表面缪束线工程方案设计
 |  | 20 MeV/c | 30 MeV/c | 40 MeV/c | 50 MeV/c | 60 MeV/c
Muon Intensity per pulse | Ø100 | 3.40E+04 | 7.14E+05 | 7.75E+05 | 6.29E+05 | 5.83E+05
per pulse | Ø30 | 4.06E+03 | 7.01E+04 | 9.27E+04 | 9.37E+04 | 7.20E+04
 | Ø20 | 2.89E+03 | 1.46E+04 | 2.67E+04 | 2.25E+04 | 7.02E+03
与表面缪束流同时建设，可独立供束
一组偏转磁铁：扩展束流动量范围 20-60 MeV/c
Wien滤镜：电子本底含量低于1%
2组准直器：dp/p (FWHM)< 5%, 束流尺寸 Ø20- Ø100mm
NSGA-II+CE：流强/束斑尺寸/动量展宽
负缪子
µ-X射线
缪子X射线元素分析等领域
SMSOLX
SMSOL1
SMBB
@40.9
SMK
SMWF
SMT1
Coll1
Proton
SMBC
SMT2
SMSP
@15
Shutter2
GV1
Shutter1
GV2
SMBW2
SMBW1
SMSW1
SMSW2
SMBA
NMBA
NMSOL1
NMWF
NMColl1
NMColl2
NMSOL4
NMSOL2
NMSOL3
NMSOL5
NMBB
NMBS
NMT
NMBC
Notes: 负缪束线预计将和表面缪同时建设，主要应用于缪子X射线元素分析等领域。与表面缪共用一套收集系统，但是可以通过束流开关独立供束

## Slide 15
基于AI的缪子束线优化
1）基于遗传算法（GAs）的缪子束线优化：
  通过最大化 μE4 束线上的缪子强度，验证了优化方法的可行性；
  实现了 MELODY 表面缪子束线与衰变缪子束线的可行性设计，并实现了束流强度的全面优化。
2）基于中心演化（CE）算法的缪子束线优化：
  高效完成了 MELODY 表面缪子束流的小束斑设计；
  完成负缪束线的流强、束斑尺寸、动量分散等多目标优化。
总结

## Slide 16
Report of Dongguan Branch
Thank you for your attention
MELODY2026 欢迎您
https://indico.ihep.ac.cn/event/29892/
2026.10.24-26 广东·东莞
Notes: Thank you for your attention. I would be happy to take any questions.