## Slide 1: 7.9组会汇报 芯片像素时间精度指标的考虑
郁晗
高能物理研究所

## Slide 2: 时间指标分析
从两方面考虑：
像素内延迟分析
像素间延迟分析
对于单个像素内，从像素被击中到发出Token out：
TJ-Monopix像素内数字逻辑原理图
TPreamp + TDiscriminator + TTE/LE+2*latch+or
时间精度指标：
100ns
(击中到读出)
像素内延迟分析
△TPixel matrix ~ 75ns
75ns
TPixel matrix
很小，可忽略或修正

## Slide 3: 时间指标分析
Fastor
Read
Fastor
Read
Fastor
Read
Fastor
Read
Fastor
Read
.
.
.
Pix1
Pix2
Pix3
Pix..
Pix..
EoC Circuit
击中
.
.
.
Tfastor
Tread
TEOC
Pix..
Freeze
Freeze
Freeze
Freeze
Freeze
像素间延迟分析（像素外）
TFreeze
Tfastor1
TEOC ~ 0-Tclk ns
EOC内，时钟上升沿时检测到 Fastor 拉高，产生 Freeze ，一定时间后产生 Read
像素间时间延迟示意图
对于整个像素列，从单个像素发出 Fastor 到 EOC 发出 READ ：
TFastor + TEOC + TFreeze + TRead
TFastor
TEOC
arrive
Notes: 最开始的token

## Slide 4: 时间指标分析
Tfastor
TEoC
Tread
TEOC
TFreeze
Tfastor : Pix 被击中后产生 token 传到 EOC 的时间
Tread ： EOC 从产生 Read 传到顶端的时间
TFreeze ： EoC 从产生 Freeze 传到顶端的时间
Token
Read
Token
Read
Token
Read
Token
Read
Token
Read
.
.
.
Pix1
Pix2
Pix3
Pix..
Pix..
EoC Circuit
击中
.
.
.
Tfastor
Tread
TEOC
Pix..
Freeze
Freeze
Freeze
Freeze
Freeze
TFreeze
Tfastor1
像素间时间延迟示意图
时间精度指标:100ns
TPixel matrix ~ 75ns
可修正！
TEOC（clk） < 66.14ns
TPixel matrix
TPixel matrix
考虑后续修正
已知像素位置，可以计算部分时间延迟
20MHz，Tclk = 50 ns
T = 90.14ns

## Slide 5: 总结
总结：
100ns的时间精度指标，涉及到像素内的TPixel matrix 与像素间的Tfastor 、 TEOC 、 TFreeze 、Tfastor1 、 TRead ，其中一些延迟时间已经几乎固定或者可以通过击中位置进行计算，所以实际上存在影响的时间为△TPixel matrix 和 TEOC ，需要合理把控这部分时间延迟。

## Slide 6: BACKUP
Token
Read
Token
Read
Token
Read
Token
Read
Token
Read
.
.
.
Pix1
Pix2
Pix3
Pix..
Pix..
EoC Circuit
先击中
.
.
.
Ttoken
Tread
TEOC
Pix..
Freeze
Freeze
Freeze
Freeze
Freeze
像素间延迟分析（像素外）
TFreeze
Ttoken1
TEOC ~ 0-Tclock ns
EOC内，时钟上升沿时检测到 Token_out 拉高，产生 Freeze ，一定时间后产生 Read
像素间时间延迟示意图
对于整个像素列，从单个像素发出 Token out 到 EOC 发出 READ ：
Ttoken + TEOC + TFreeze + Ttoken1 + TRead
后击中
TFastor
TEOC
arrive
Notes: 最开始的token