## Slide 1: 青训营 C 组汇报
组长：孟子乐 ｜ 组员：尹铭杨、谭雨豪
2026.9.7
Notes: [Sources] - 用户提供的 c组汇报.pptx（本页文字、数据、表格与图片） [/Sources]

## Slide 2
01 训练完成情况与待完善事项
02 训练 3 实验数据分析
03 三项训练的收获与体会
汇报内容
Notes: [Sources] - 用户提供的 c组汇报.pptx（本页文字、数据、表格与图片） [/Sources]

## Slide 3
总体情况｜三项训练的主体内容均已完成，以下环节受器材或设备功能限制未完成。
训练 1—外部触发：单台信号发生器的前、后端接口互接尝试未能实现稳定触发。
训练 2—发光二极管：交换万用表表笔后均无示数，推测发光二极管可能损坏。
训练 3—阈值与计数：示波器无法直接显示计数，因此使用触发频率代替计数率。
训练完成情况与待完善事项
Notes: [Sources] - 用户提供的 c组汇报.pptx（本页文字、数据、表格与图片） [/Sources]

## Slide 4: 提高阈值后，噪声计数迅速下降
结论
10 mV 时噪声触发显著，频率远高于其他阈值。
触发电平升高后，频率快速下降，并在高阈值区趋于稳定。
实验以触发频率表征计数率。
训练3实验数据分析
前沿触发的触发阈值与频率的关系
Notes: [Sources] - 用户提供的 c组汇报.pptx（本页文字、数据、表格与图片） [/Sources]

## Slide 5: 信号幅度总体随偏置电压升高
偏置高压与信号幅度均值的关系
0–10 V：耗尽层较薄，电荷收集不完全，输出幅值偏低。
电压升高：耗尽层展宽，脉冲幅度总体逐步增大。
局部抖动：20 V 附近的尖峰可能来自单次采样的随机涨落。
改进方法：采集更多数据取均值，使趋势更加平滑可靠。
训练3实验数据分析
Notes: [Sources] - 用户提供的 c组汇报.pptx（本页文字、数据、表格与图片） [/Sources]

## Slide 6: 前沿时间常数约为 1.25 μs
前沿分段指数模型
V(t) = V₀，t < t₀
V(t) = V₀ + Aᵣ[1 − exp(−(t − t₀)/τᵣ)]，t ≥ t₀
参数 | 拟合结果
基线 V₀ | 0 mV（固定）
幅度参数 Aᵣ | −99.07 ± 5.00 mV
前沿时间常数 τᵣ | 1.252 ± 0.518 μs
前沿开始时间 t₀ | 0.026 ± 0.505 μs
χ²/NDF | 92.2
结论：τᵣ ≈ 1.25 μs
采样点较少，因此该结果用于估计前沿时间尺度。
训练3实验数据分析
Notes: 前沿采用分段指数模型：
参数
拟合结果
基线 V₀
0 mV（固定）
幅度参数 Aᵣ
−99.07 ± 5.00 mV
前沿时间常数 τᵣ
1.252 ± 0.518 μs
前沿开始时间 t₀
0.026 ± 0.505 μs
χ²/NDF
92.2
前沿结果：τᵣ ≈ 1.25 μs。
由于采样间隔本身为 1 μs，前沿只包含少量采样点，因此该结果更适合作为前沿时间尺度的近似估计。
[Sources] - 用户提供的 c组汇报.pptx（本页文字、数据、表格与图片） [/Sources]

## Slide 7: 后沿恢复时间常数约为 0.30 ms
单指数恢复模型
]
后沿拟合范围 | 参考时间/起点 |  | χ²/NDF
3–600 μs | 3 μs | 259.67 ± 9.76 μs | 24.24
10–600 μs | 10 μs | 278.98 ± 11.27 μs | 22.80
20–600 μs | 20 μs | 299.69 ± 13.43 μs | 21.91
30–600 μs | 30 μs | 319.84 ± 16.00 μs | 21.56
后沿拟合范围 | 参考时间/起点 |  | χ²/NDF
3–600 μs | 3 μs | 259.67 ± 9.76 μs | 24.24
10–600 μs | 10 μs | 278.98 ± 11.27 μs | 22.80
20–600 μs | 20 μs | 299.69 ± 13.43 μs | 21.91
30–600 μs | 30 μs | 319.84 ± 16.00 μs | 21.56
区间依赖｜拟合起点由 3 μs 后移至 30 μs 时, 由约 260 μs 增至约 320 μs。
综合结果｜ = 259.67 ± 9.76 μs；后沿并非严格的单指数函数。
训练3实验数据分析
Notes: [Sources] - 用户提供的 c组汇报.pptx（本页文字、数据、表格与图片） [/Sources]

## Slide 8: 脉冲呈“快前沿、慢后沿”特征
完整波形的分段近似
物理量 | 结果
前沿开始时间t₀ | 0.026 ± 0.505 μs
峰值时间 | 3 μs
负峰值 | −106 mV
前沿时间常数 | ≈ 1.25 μs
后沿时间常数 | ≈ 300 μs
物理量 | 结果
前沿开始时间t₀ | 0.026 ± 0.505 μs
 | 3 μs
 | −106 mV
 | ≈ 1.25 μs
 | ≈ 300 μs
训练3实验数据分析
Notes: [Sources] - 用户提供的 c组汇报.pptx（本页文字、数据、表格与图片） [/Sources]

## Slide 9
熟悉面板布局与基础调试流程，波形幅度、高低电平及触发条件的设置方法。
训练 1：示波器与信号发生器
Notes: [Sources] - 用户提供的 c组汇报.pptx（本页文字、数据、表格与图片） [/Sources]

## Slide 10
掌握电阻、交直流电压与电流的标准测量方法。
熟悉量程选择与安全操作规范。
认识万用表内阻对测量结果的影响。
通过测量验证二极管的单向导电性。
训练 2：规范使用万用表
Notes: 仪表操作：掌握FLUKE 15B PRO测量电阻、交直流电压及电流的标准方法与量程规范
[Sources] - 用户提供的 c组汇报.pptx（本页文字、数据、表格与图片） [/Sources]

## Slide 11
训练 3：完成硅探测器波形分析
了解 Si-PIN 硅探测器的基本工作机制。
完成示波器脉冲波形采集与数据整理。
借助 AI 辅助编写分析代码，拟合前沿与后沿时间常数。
Notes: [Sources] - 用户提供的 c组汇报.pptx（本页文字、数据、表格与图片） [/Sources]

## Slide 12
谢谢
Q&A
Notes: [Sources] - 用户提供的 c组汇报.pptx（本页文字、数据、表格与图片） [/Sources]