## Slide 1: 9.10汇报 芯片像素阵列延迟模型与Freeze插入
郁晗
高能物理研究所
Notes: 1024*512还是512*512*2还是512*512

## Slide 2: 目录
Freeze信号的插入方案
  加入Freeze的原因
  加入新一级SR寄存器，Freeze加入到两级中间
更新不同信号的延迟仿真模型
  Fastor
  Read & Freeze
  Addr
信号延迟的估算
  Hit / Fastor ( 慢链 / 快链 )
  Read & Freeze

## Slide 3: 整体512*512双列像素阵列延迟模型
Hit_or
Hit_or
Hit_or
Hit_or
Hit_or
.
.
.
Pix1
Pix2
Pix3
Pix..
PixA
Pix..
EoC Circuit
击中
击中
Tfastor_A
.
.
.
Tread_A
TEoC
具体原因在于：Pix2 向下传的 hit 晚于 Read 到 PixA，PixA 会先接收 Read 信号读出地址，并 Reset ，后继续传至 Pix2，读出 Pix2的地址并 Reset Pix2
插入Freeze的原因：
1. Read信号拉高向上传播，后续高优先级像素被击中，导致读出两个像素
Freeze功能：
有击中像素：在Freeze期间锁住HIT flag
禁止在Read上升沿时列内产生高
优先级的Hit
无击中像素：允许新的击中存在 First latch，Freeze结束
后，继续读出

## Slide 4: 整体512*512双列像素阵列延迟模型
PRECIS像素单元逻辑图
如何插入Freeze？
加入SR锁存器，复位信号与后SR锁存器一致
.
.
.
Pix0
Pix1
Pix2
Pix1021
Pix1022
Pix1023
EoC Circuit
像素外部
像素内部
Freeze
rst
read
last_hit_or
last_fastor_or
readint
next_hit_or
freeze

## Slide 5: 整体512*512双列像素阵列延迟模型
1023
0
3
4
7
8
.
.
.
1
2
5
6
9
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
1019
1016
1020
510
511
1024个
像素单元
512列
Hitor
Hitor
Hitor
Hitor
Read
.
.
.
Pix0
Pix1
Pix2
Pix1021
Pix1022
Pix1023
EoC Circuit
Addr
Addr
Addr
Addr
Addr
Addr
Freeze
关注四个关键信号的延迟
1.Fastor
2.Read
3.Freeze
4.Addr
512*512双列模型框图
双列像素模型
Hitor
.
.
.

## Slide 6: 整体512*512双列像素阵列延迟模型
.
.
.
Hit_0
Hit_1
Hit_2
Hit_31
Hit_32
Hit_33
Thit
Tor
Twire
1.Fastor
.
.
.
Hit_0
Hit_1
Hit_31
Hit_32
Hit_63
Hit_64
Thit
Tor
Twire
.
.
.
.
.
.
Thit
Tor
Twire
.
.
.
Hit_0
Hit_1
Hit_31
Hit_32
Hit_63
Hit_64
Hit_or
last_Hit_or
last_fastor
fastor
加fastor
邓思琪报告优化
1-0
next_Hit_or
加快0-1传递速率
加快1-0传递速率
仍然保留
优先级仲裁
.
.
.
Notes: 16um wire r c

## Slide 7: 整体512*512双列像素阵列延迟模型
1.Fastor
Hit_32_Q
对于pixel k
T=n*tslow+i*tfast
tslow ：慢链传播延迟
tfast ：快链传播延迟
模型可以给各段 t 赋值，也可以提供rc进行Elmore近似计算
TSLOW :
Tslow = TSLOW_NOR/NAND_NS +TSLOW_WIRE_NS
TSLOW_WIRE_NS =
0.69e-6
RSLOW_WIRE_OHM
* (CSLOW_WIRE_FF / 2.0 + CSLOW_NEXT_FF)
);
TFAST :
Tfast = TFAST_GROUP_OHM_FF + TFAST_OR_OHM_FF+ TFAST_BUFFER_OHM_FF
CFAST_NODE_FF = CFAST_WIRE_FF + CFAST_PIXEL_INPUT_FF
TFAST_GROUP_OHM_FF =
RFAST_DRV_OHM
* ( 32 * CFAST_NODE_FF + CFAST_NEXT_OR_FF)
+ RFAST_WIRE_OHM
*(CFAST_NODE_FF * 32 * 31/ 2.0 + 32 * CFAST_NEXT_OR_FF );
fastor
last_fastor
Hit_29_QN
Hit_30_Q
Hit_31_QN
.
.
.
Hit_63_QN
.
.
.
Hit_0_Q
加入或非与非交替

## Slide 8: 整体512*512双列像素阵列延迟模型
EOC模块
Pixel 0
支路寄生Ctap
Pixel 1
支路寄生Ctap
Pixel 31
支路寄生Ctap
Pixel 32
支路寄生Ctap
Pixel 1022
支路寄生Ctap
Pixel 1023
支路寄生Ctap
.
.
.
线 Rseg Cseg
线 Rseg Cseg
线 Rseg Cseg
对于pixel k
T=tdrv_input+tdrv-buf+n*tbuf-buf+tbuf-tap
tdrv_input ：驱动器输入建立时间+自身延迟
tdrv-buf ：信号到目标方向最近buffer延迟
tbuf-buf ：buffer到buffer延迟
（一般会存在多个）
tbuf-tap ：buffer到某个像素单元延迟
模型可以给各段 t 赋值，也可以提供rc进行Elmore近似计算
buffer数量可变
Rdrv
延迟
框图
.
.
.
Pix0
Pix1
Pix2
Pix1021
Pix1022
Pix1023
EoC Circuit
2.Read /Freeze
信号发送端固定，接收端不固定
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cbuf
Rbuf

## Slide 9: 整体512*512双列像素阵列延迟模型
对于pixel k
对于pixel k
d = 1023 - k
stage = floor(d/32)
offset = d mod 32
Cbase = 32*CTAP + 31*CSEG
Cnode = CSEG + CTAP
T=tdrv_input+tdrv-buf+n*tbuf-buf+tbuf-tap
Rbuf
Rseg
Cnode
Cbuf
...
计算过程：
tdrv-buf(k)
= RDRV*(Cbase + CBUF)
+ RSEG*[Cnode*32*31/2 + 32*CBUF]
tbuf-buf (k)
= RBUF*(Cbase + CBUF)
+ RSEG*[Cnode*32*31/2 + 32*CBUF]
tbuf-tap(k)
= RBUF*(Cbase + CBUF)
+ RSEG*[Cnode*（32*offset-offset*(offset+ 1)/2） + offset*CBUF]

## Slide 10: 整体512*512双列像素阵列延迟模型
3.Addr
Pixel 0
支路寄生Ctap 驱动等效电阻Rdrv
Pixel 1
支路寄生Ctap 驱动等效电阻Rdrv
Pixel 31
支路寄生Ctap 驱动等效电阻Rdrv
Pixel 32
支路寄生Ctap 驱动等效电阻Rdrv
Pixel 1022
支路寄生Ctap 驱动等效电阻Rdrv
Pixel 1023
支路寄生Ctap 驱动等效电阻Rdrv
.
.
.
.
.
.
线 Rseg Cseg
线 Rseg Cseg
线 Rseg Cseg
对于pixel k
T=tdrv_input+tdrv-buf+n*tbuf-buf +tbuf-recv
tdrv_input ：驱动器输入建立时间+自身延迟
tdrv-buf ：信号到目标方向最近buffer延迟
tbuf-buf ：buffer到buffer延迟
（一般会存在多个）
tbuf-recv ：buffer到地址接收模块延迟
模型直接可以给各段 t 赋值，也可以提供rc进行Elmore近似计算
buffer数量可变
延迟
框图
地址接收模块
Crecv
Cbuf
Rbuf
.
.
.
信号发送端不固定，接收端固定
.
.
.
Pix0
Pix1
Pix2
Pix1021
Pix1022
Pix1023
EoC Circuit
Addr
Addr
Addr
Addr
Addr
Addr
.
.
.
.
.
.
另外注意：不同链间的Buffer需要根据具体情况错开

## Slide 11: 整体512*512双列像素阵列延迟模型
对于pixel k
d = 1023 - k
stage = floor(d/32)
offset = d mod 32
Cbase = 32*CTAP + 32*CSEG
Cnode = CSEG + CTAP
T=tdrv_input+tdrv-buf+n*tbuf-buf +tbuf-recv
Rdrv
Rseg
Cnode
Cbuf
...
tdrv-buf(k)
= RDRV*(Cbase + CBUF)
+ RSEG*[Cnode*offset*(offset+ 1)/2 + offset*CBUF]
tbuf-buf (k)
= RBUF*(Cbase + CBUF)
+ RSEG*[Cnode*32*31/2 + 32*CBUF]
tbuf-recv(k)
= RBUF*(Cbase + CRECV)
+ RSEG*[Cnode*32*31/2 + 32*CRECV]
计算过程：

## Slide 12: 慢链参数
1.Fastor 慢链
Tslow = TSLOW_NOR/NAND_INTRINSIC_NS +TSLOW_WIRE_NS
TSLOW_WIRE_NS =
0.69e-6
* (
RSLOW_DRV_OHM
* (CSLOW_WIRE_FF + CSLOW_NEXT_FF)
+ RSLOW_WIRE_OHM
* (CSLOW_WIRE_FF / 2.0 + CSLOW_NEXT_FF)
);
1.与非/或非 门输出的传播延迟 (HC90L_SC9里有 tDELAY NAND2_X1_A9TR NOR2_X1_A9TR)
tDELAY_NOR = TSLOW_NOR_INTRINSIC_NS + 0.69e-6 * RSLOW_DRV_OHM* Cref
tDELAY_NAND = TSLOW_NAND_INTRINSIC_NS + 0.69e-6 * RSLOW_DRV_OHM* Cref
2.与非/或非 输入电容CSLOW_NEXT_FF (HC90L_SC9里有Ccap NAND2_X1_A9TR NOR2_X1_A9TR)
CSLOW_NEXT_FF=1.8fF
3.与非/或非 驱动上拉/下拉内阻 （寄生参数.PPTX已有：RSLOW_DRV_RISE/SLOW_OHM）
4.线电阻&电容 （寄生参数.PPTX已有：RSLOW_WIRE_OHM CSLOW_WIRE_FF）

## Slide 13: 慢链参数
1.Fastor 慢链
Tslow = TSLOW_NOR/NAND_INTRINSIC_NS +TSLOW_WIRE&DRV_NS
TSLOW_WIRE&DRV_NS =
0.69e-6
* (
RSLOW_DRV_OHM
* (CSLOW_WIRE_FF + CSLOW_NEXT_FF)
+ RSLOW_WIRE_OHM
* (CSLOW_WIRE_FF / 2.0 + CSLOW_NEXT_FF)
);
1.与非/或非 门输出的传播延迟 (HC90L_SC9里有 tDELAY ：NAND2_X1_A9TR NOR2_X1_A9TR)
TDELAY_NOR_INS
TDELAY_NAND_NS
问题 ：HC90L_SC9提供的Tdelay是在默认负载下的，即对于此处公式需要减去默认负载下的一个延迟时间
TSLOW_NOR/NAND_INTRINSIC_NS = TDELAY - 0.69e-6*RSLOW_DRV_OHM * (Cref)
结果发现为一个负数，表明这个提供的Tdelay不适配 可能是因为模型误差比较大
另外一个思路
已知Cwire Cnext_nor/nand (4.8ff左右)仿真：NOR/NAND接负载4.8ff，观察输入下降到50%到输出上升到50%时间
得到的TSLOW_NOR/NAND_NS直接当做TSLOW_NOR/NAND_INTRINSIC_NS +0.69e-6 * RSLOW_DRV_OHM* (CSLOW_WIRE_FF + CSLOW_NEXT_FF)
Tslow = TSLOW_NOR/NAND_NS +TSLOW_WIRE_NS
TSLOW_WIRE_NS =
0.69e-6
RSLOW_WIRE_OHM
* (CSLOW_WIRE_FF / 2.0 + CSLOW_NEXT_FF)
);

## Slide 14: 慢链参数
TNOR_RISE=0.3157ns
TNOR_FALL=0.1236ns
TNAND_RISE=0.1589ns
TNAND_FALL=0.1976ns
RNOR_WIRE=50Ω
CNOR_WIRE=4fF
RNAND_WIRE=35Ω
CNAND_WIRE=3fF
CSLOW_NEXT_FF =1.8fF
击中建立
TNOR+WIRE =0.1236+0.000129375=0.123729375 ns
TNAND+WIRE =0.1589+0.00007728=0.15897728 ns
击中清零
TNOR+WIRE =0.3157+0.000129375=0.315829375 ns
TNAND+WIRE =0.1976+0.00007728=0.19767728 ns
32个慢链总延迟：16*（TNOR+WIRE +TNAND+WIRE ）
建立：4.5233ns
清零：8.2161ns
李彤
NOR
NAND
延迟仿真
模型

## Slide 15: 快链参数
1.Fastor 快链
last_Group_hitor
last_Group_hitor
last_fastor
.
.
.
0
1
0
B
last_Group_hitor
last_Group_hitor
.
.
.
0
B
假定第一级是NOR
快链若使用NOR/NAND交替：
慢链第一个NOR/NAND选择影响快链NOR/NAND选择
部分像素逻辑需要修改

## Slide 16: 快链参数
1.Fastor 快链
Tfast = TFAST_GROUP_OHM_FF + TFAST_OR_OHM_FF+ TFAST_BUFFER_OHM_FF
CFAST_NODE_FF = CFAST_WIRE_FF + CFAST_PIXEL_INPUT_FF
TFAST_GROUP_OHM_FF =
RFAST_DRV_OHM
* ( 32 * CFAST_NODE_FF + CFAST_NEXT_OR_FF)
+ RFAST_WIRE_OHM
*(CFAST_NODE_FF * 32 * 31/ 2.0 + 32 * CFAST_NEXT_OR_FF );
1.或 门输出的传播延迟 (HC90L_SC9里有 tDELAY OR2_X1_A9TR )
TFAST_OR_RISE/FALL_OHM_FF = 0.19836 0.26233 ns
2.BUFFER 输出的传播延迟 (HC90L_SC9里有 tDELAY BUF_X2_A9TR )
TFAST_BUFFER_RISE/FALL_OHM_FF = 0.19757/0.18531 ns
3.或 输入电容 (HC90L_SC9里有Ccap OR2_X1_A9TR )
CSLOW_NEXT_FF
4.与门B输入电容 (HC90L_SC9里有Ccap AND2_X1_A9TR )
CFAST_PIXEL_INPUT_FF = 1.2fF
5.BUFFER 驱动上拉/下拉驱动 (目前使用或门驱动电阻代替)
RFAST_DRV_RISE/FALL_OHM = 20.6kΩ/8.0kΩ
6.线电阻&电容(需要RC提取计算)（线：先用慢链中16um参数替代，指两个像素间这一段线段A,先认为快链线
RFAST_WIRE_OHM 向与门引出的线长度很短C，忽略不计,）
CFAST_WIRE_FF
last_Group_hitor
last_Group_hitor
last_fastor
.
.
.
0
A
B
假定第一级是NOR
C

## Slide 17: 快链参数
1.Fastor 快链
Tfast = TFAST_GROUP_OHM_FF + TFAST_OR_OHM_FF+ TFAST_BUFFER_OHM_FF
CFAST_NODE_FF = CFAST_WIRE_FF + CFAST_PIXEL_INPUT_FF
TFAST_GROUP_OHM_FF =
RFAST_DRV_OHM
* ( 32 * CFAST_NODE_FF + CFAST_NEXT_OR_FF)
+ RFAST_WIRE_OHM
*(CFAST_NODE_FF * 32 * 31/ 2.0 + 32 * CFAST_NEXT_OR_FF );
TFAST_OR_RISE/FALL_OHM_FF = 0.19836 0.26233 ns
TFAST_BUFFER_RISE/FALL_OHM_FF = 0.19757/0.18531 ns
CSLOW_NEXT_FF = 1.8 fF
CFAST_PIXEL_INPUT_FF = 1.2 fF
RFAST_DRV_RISE/FALL_OHM = 20.6/8.0 kΩ
RFAST_WIRE_OHM = 35 Ω
CFAST_WIRE_FF = 3 fF
32个像素组成的fastor快链
Twire+or+buf_RISE =1.9359+ 0.0517+0.1984+0.1976 = 2.3836 ns
Twire+or+buf_FALL =0.7518+ 0.0517+0.2623+0.1853 = 1.2511 ns
整条1024像素fastor快链
TRISE = 32*Tor+buf_RISE +32Twire_RISE =76.2744 ns
TFALL = 32*Tor+buf_FALL +32Twire_FALL =40.0372 ns
last_Group_hitor
last_Group_hitor
last_fastor
.
.
.
0
A
B
假定第一级是NOR
C

## Slide 18: READ & FREEZE
.
.
.
D
Latch
D
Latch
D
Latch
D
Latch
D
Latch
D
Latch
.
.
.
.
.
.
D
Latch
D
Latch
2.Read /Freeze
TGROUP_READ/FREEZE = TBUFFER_RISE/FALL_OHM_FF + TGROUP_WIRE_OHM_FF
CNODE_FF = CWIRE_FF + CPIXEL_INPUT_FF
TFAST_GROUP_OHM_FF =
RBUFFER_RISE/FALL_OHM
* ( 32 * CNODE_FF + CBUFFER_IN_FF)
+ RWIRE_OHM
*(CNODE_FF * 32 * 31/ 2.0 + 32 * CBUFFER_IN_FF );
TBUFFER_RISE/FALL_OHM_FF = 0.19757 0.18531 ns
RBUFFER_RISE/FALL_OHM = 20.6/8.0 kΩ
CWIRE_FF = 3 fF
CPIXEL_INPUT_FF = 1.8+1.3 fF
CBUFFER_IN_FF = 1.6 fF
RWIRE_OHM = 35 Ω
GROUP
TGROUP_RISE = 3.0692 ns
TGROUP_FALL = 1.3459 ns
1024 Pixels
TRISE = 31*TGROUP_RISE +TGROUP_RISE_LAST
= 31*3.0692 + 3.0452
= 98.1901 ns
TFALL = 31*TGROUP_FALL +TGROUP_FALL_LAST
= 31*1.3459 + 1.3358
= 43.0604 ns

## Slide 19: 模型内各信号延迟估算
信号 说明 | Pixel to pixel NOR (SET /RESET) ns | Pixel to pixel NAND (SET /RESET) ns | Group (SET / RESET) ns
Slow Hit | 0.1237 / 0.3158 | 0.1590 / 0.1977 | 4.5233 / 8.2161
信号 说明 | Group ( RISE / FALL ) |  | 1024 Piexls ( RISE / FALL )
Fastor | 2.3836 / 1.2511 |  | 76.2744 / 40.0372
Read/Freeze | 3.0692 / 1.3459 |  | 98.1901 / 43.0604
延迟模型目前假定
hit_or链路：
1. 拉高和拉低的器件输入电容 相同,全链中的相同器件用同一个参数C (后续看情况是否细分)
2. 一些短线忽略不计（不考虑其R/C） (后续看情况是否加上)
快链线向像素内引出的线，也就是fastor引去参与优先级判断的线
READ/FREEZE向像素内引出的线
3. 像素单元与像素单元，快链组与快链组 延迟情况当做一致，覆盖到全链，即
T1024piexels = n * tgroup

## Slide 20: 实际仿真
Slow_Hit Fastor与计算结果一致一致