## Slide 1
BESIII / INTELLIGENT EMS System
BESIII 数智化运控软件需求设计
& 中期进展
统一监测 · 可解释检测 · 智能诊断 · 专家经验积累
张水涵 | 2026 年 9 月

## Slide 2
BESIII / 数智化运控软件
目录
01
背景与系统需求
旧系统现状、运行痛点与系统需求
02
总体设计与系统架构
总体方案、业务架构与整体技术架构
03
Axon 智能平台
平台定位与核心组成
04
模块方案与实际进展
数据接入、监测诊断、智能助手与专家审核
05
阶段总结与下一步
当前进展与后续验证、优化计划
02 / 28

## Slide 3
01 / 背景与系统需求
原系统现状：要看的页面多，要填的表也多
多处查看｜远程运行总览与现场子系统监控
远程运行总览
多处记录｜纸质值班记录、Run 表、值班小结与网页录入
一次值班需要跨页面看状态、从多处取数，再完成纸质与网页记录->重复的查看和记录工作自动组织生成
03 / 28
DCS/GCS总控
DAQ运行控制
高压监控
值班记录表
值班小结表
Run表
运行状态、子系统监控和交接记录分散在不同入口，值班员需要反复切换、核对与填写

## Slide 4
01 / 背景与系统需求
当前痛点：信息、记录与经验分散在不同入口
01
跨系统查找
DCS、DAQ、束流、Run 信息分处不同页面，需要人工核对
02
重复取数填表
从不同网站摘取时间、Run、亮度等信息，再填写值班表和 Run 表
03
人眼持续判图
靠定期观察曲线和直方图发现异常；轻微变化容易错过
04
经验依赖口述
基本流程常需询问运行负责人；专家新经验难以及时传达给值班员
05
现场与远程割裂
部分信息只能在现场查看；交接和远程诊断缺少统一的证据入口
建设方向：把分散的信息和专家经验，组织成值班员和专家能直接使用的监测与辅助流程
04 / 28
BESIII 数智化运控软件 · 中期进展报告 · 2026.09

## Slide 5
01 / 背景与系统需求
数智化运控软件系统需求
需求
设计方案
专家可以看到的交付
统一运行视图
统一接入 DAQ / DCS、设备、Run 与直方图
同一入口查看状态与证据
自动记录与报表
保存 Run 过程；按班次、周度汇总统计
运行过程表、班报与周报
异常检测与解释
规则与模型判图；日志关联 Run / 阶段
异常触发原因与排查建议
流程与经验查询
值班助手结合实时数据、手册与知识库
能提问、能回答、能查看依据
专家参与持续改进
人工标记、专家复核、反馈任务和案例归档
可追溯标签、候选修订与审核记录
核心关注：功能是否可用、证据是否可追溯，以及在真实值班问题上能否帮助判断
05 / 28
BESIII 数智化运控软件 · 中期进展报告 · 2026.09

## Slide 6
02 / 整体设计
总体方案：业务核心与智能平台分层
解决模型迭代与稳定采集相互牵连的问题：确定性处理留在业务服务；Axon 编排这些能力，形成面向人的智能交互
BESIII 数智化运控软件 · 中期进展报告 · 2026.09
06 / 28
核心业务系统
接入与标准化
规则 / 模型检测
状态、事件、报告持久化
前端监测与业务接口
Axon 智能平台
理解用户与诊断任务
选择工作流与工具
综合实时证据和领域知识
生成解释、建议与摘要
通过标准 API / MCP / 插件连接

## Slide 7
02 / 整体设计
BESIII 智能化运控软件业务架构
统一采集与组织证据，面向值班员、运行负责人和维护人员提供六类业务能力
统一工作台 ｜ 看状态 · 找异常 · 查过程 · 问流程 · 做交接 · 留经验
运行总览
DAQ / DCS、束流与设备
当前状态集中查看
数据质量监测
实时 / 参考图比较
异常提示与人工标记
运行记录与报表
Run 过程留存
班次 / 周度统计
日志异常诊断
结合运行阶段解释错误
给出原因判断与检查建议
智能值班助手
实时状态问询与流程查询
回答关联数据与知识
专家经验与改进
反馈处理、案例归并
专家复核与知识维护
统一数据与证据组织：按 Run / 时间关联状态、直方图、日志、统计和知识
数据来源：DAQ / DCS · 束流与控制设备 · 直方图 · MRS 日志 · 手册与专家经验
07 / 28

## Slide 8
BESIII 智能化运控软件技术架构
统一用户工作台 / 值班员 · 运行负责人 · 维护人员
运行总览 / DAQ · DCS 直方图 / 标注 Run 诊断 / 报告 智能问答 知识 / 案例 / 反馈
核心业务系统
智能平台与业务接入
DataHub
状态 / 时序 / 异常
日志、报告与已有分析
直方图异常检测
规则 + 模型评分
状态 / 事件 / 快照
PPC 监控服务
Telnet 采集 / 重连
状态、实时日志与指标
Run 状态监测服务
IS 状态流 / Run 生命周期
日志诊断与报告服务
错误聚合 / Axon 分析请求与结果回传
Bridge / DAQ 渠道插件
会话、问答、反馈与维护任务
Axon：Agent + Skill
值班助手 / 后台诊断 / 维护改进
业务只读 MCP
知识检索
HTTP 查询 / 结果返回 / WebSocket 推送
问答 / 反馈
状态变更
Redis 事件
任务路由 / 回传
标准查询工具：DataHub / Histogram Anomaly
各服务独立持久化
运行数据源：业务数据库 / IS · ROOT / RC · MRS 日志 / PPC Telnet
案例 / 反馈 / 版本库
正式知识 Markdown
Bridge 管理：人工编辑 / 案例确认 / 版本历史
运行保障：Watchdog 健康 / 就绪 / 数据新鲜度 · Auth 身份与角色
08 / 28
02 / 整体设计
Notes: 业务层面，都干了些什么

## Slide 9
03 / AXON 平台
Axon 的定位：可复用的智能应用平台
引入Axon平台，让不同应用复用任务组织、工具调用和结果返回的能力
BESIII 数智化运控软件 · 中期进展报告 · 2026.09
09 / 28
业务应用
向上承载应用
Axon 平台
组织智能能力
BESIII 服务
向下复用领域服务
值班问答
后台异常诊断
运行报告辅助生成
可复用的智能编排框架
Agent
承接任务
Skill
约束工作流程
工具
获取外部证据
插件
连接业务系统
实时状态与历史查询
直方图检测结果
日志分析记录
值班知识和异常案例
任务提交
结果返回
调用领域服务
返回数据与证据

## Slide 10
03 / AXON 平台
Axon 由哪些部分组成？
既能利用模型的理解能力，也能让回答建立在可检查的事实和专业依据上
BESIII 数智化运控软件 · 中期进展报告 · 2026.09
10 / 28
组成
解决的问题
BESIII 中的对应实例
Agent · 智能体
谁负责这项任务？
值班助手、运维助手
Skill · 工作流
按什么步骤查证和回答？
状态查询、直方图分析、班次总结
Tool / MCP · 工具
如何访问业务能力？
DataHub、Anomaly、知识检索
Plugin · 插件
如何接收请求、返回结果？
网页 Bridge、DAQ 消息插件
Knowledge · 知识
有哪些可复用的专业依据？
值班流程、异常检查、历史案例

## Slide 11
DataHub / FastAPI 服务边界
数据来源
接入与资源适配
业务服务与聚合
对外接口
调用方
MySQL
Run / DAQ / 束流 / 亮度
PostgreSQL
DCS / HV / MRS 等
直方图上游 HTTP
ISMonitor 实时直方图
ROOT 文件
历史 Run 与参考直方图
数据库连接与查询
连接池 / ORM / Repository
缓存与状态适配
内存缓存 / Redis 辅助状态
HTTP 取数与解析
实时图 / 维度与坐标
ROOT 读取与缓存
uproot / 参考 Run 版本
运行状态 / Overview
Run · DAQ · DCS · 束流
直方图服务
实时 / 参考 / 多维结构
时序与运行上下文
信号白名单 / 时间窗查询
日志、分析与报告查询
MRS / 已有分析 / 班次周报
HTTP API
参数校验 / 统一响应
状态、图形与历史查询
WebSocket /ws
Overview 状态推送
监测前端
总览 / 图形 / 历史 / 报告
业务服务
异常检测 / 日志诊断
只读 MCP → Axon
查询工具 / 智能取证
后台任务：Overview 周期聚合与推送 / 直方图上游探测 / health · readiness
04 / 数据底座
DataHub：统一查询与运行上下文
11 / 28
BESIII 数智化运控软件 · 中期进展报告 · 2026.09
设计目的：统一多源数据接口与时间口径，减少重复对接，为监测、诊断和报告提供一致证据

## Slide 12
04 / 数据底座
DataHub进展：统一运行参数，集中展示运行与束流状态
7
个已对接数据库
58
项业务数据实时获取
643
张直方图实时展示
BESIII 运行总览
BEPCII 束流状态
DAQ / Run / 采集指标
各子探测器高压状态
亮度 / Tracks 时序
能量 / 流强 / 寿命
正负电子流强时序
束流寿命时序
数据底座已支撑状态总览、趋势回查和上下文查询，为异常检测、报告与助手提供统一数据来源
12 / 28
BESIII 数智化运控软件 · 中期进展报告 · 2026.09
验收目标：覆盖 35000 个监测参数；

## Slide 13
直方图异常检测服务
检测触发
周期 / 手工
DataHub：当前图 + 参考图 + Run 信息
HTTP 查询；保留维度、entries、来源时间与参考版本
运行期配置
参考 Run / 模式 / 规则开关 / catalog
Histogram Anomaly Service
实时流水线
扫描图集 / Run 关联
DataHub Client
参考选择与缓存
数据质量与门控
数据 / 参考是否可用
结构、维度与统计量
按模式进入判定路径
DetectionEngine / 检测与融合
传统规则 + 卡方
legacy 规则 / ChiSquare
物理语义规则
类型模板 / 单图覆盖 / 2D
结果融合 / 确认与恢复
legacy / shadow / semantic_active
状态处理与 PostgreSQL
当前状态 / 最新快照
异常事件 / 检测历史
Run 汇总 / 标注样本
重复事件抑制
查询 API：总览 / 单图对比 / 时间线 / Run 异常汇总 ｜ 标注与设置通过独立写接口
前端：展示与人工标注
只读 MCP：Agent 查询检测证据
运维：周期心跳与服务健康
实线：数据 / 结果流；虚线：配置或健康信息。shadow 为语义旁路对照；训练发布闭环仍待完善
04 / 异常检测
13 / 28

## Slide 14
04 / 直方图异常检测
直方图异常检测算法：从统一阈值到按物理语义判定
目标：让判定符合图的物理含义，并为专家复核提供具体证据
14 / 28
旧规则基线
所有图共用算法和阈值
结合卡方分数判定
01 可比性检查
02 分图型判定
规则可按图型与单图配置
03 判定证据
当前图与参考图
存在、结构兼容
统计量充分
不满足
缺图、结构不符
或低统计量
分开处理，暂缓异常判定
区分数据问题与运行问题
可比
Hitmap
参考
当前
蓝框：局部下降 橙框：新热点
保留死道 / 冒道规则
新增局部下降、新热点
显著性与多重检验筛选
下降未归零、低基线热点也需识别
连续谱
参考
当前
峰移
缺峰
新峰
峰位漂移 / 新峰 / 缺峰
用峰结构提供位置与类型证据
异常位置与类型
具体图形证据
供专家复核
验证路径
旧规则基线
shadow 并行对照
专家复核后切换
连续确认与恢复
BESIII 数智化运控软件 · 中期进展报告 · 2026.09

## Slide 15
04 / 直方图异常检测
直方图进展：在线判读与人工专注流程已形成
样本积累：值班员标记 / 修改 → 专家复核 → 保存快照与标签 → 用于后续训练和评估。
15 / 28
实现>100张直方图秒量级实时查询和异常检测，提供专家审核机制用于模型训练评估
值班员标记/修改
正常 / 异常
→
专家复核
确认 / 纠正 · 决定训练准入
→
审核通过的样本
数据快照 + 参考 + 标签
→
后续模型训练 / 评估
按 Run 划分数据并验证效果
解决人眼持续判图负担和可靠标签不足的问题：自动提示异常，人工标记与专家复核积累训练样本
01 实时图总览
02 历史 ROOT 总览
03 异常详情与人工判读
状态统计、筛选与参考设置
输入 Run，加载历史 ROOT
命中规则、数值与判定依据
参考叠加与人工标记入口
按分类回看历史谱图
趋势变化与异常事件记录
样本积累：把现场判断转化为可追溯、可复核的标签

## Slide 16
04 / 设备监控
PPC 监控服务：42 台设备的统一连接、状态与日志
设备清单
加载 42 台设备配置
连接与恢复
保持长连接；异常重连
解析与留存
状态解析；按设备 / 日期存日志
页面与接口
状态推送；实时 / 历史查询
异常 → 退避重连
方便专家集中看设备状态，支持沿着时间和原始输出追溯问题，减少逐台连接设备排查
16 / 28
现有系统问题：设备主要通过 Telnet 输出信息，连接可能中断，日志分散
在线数量与连接控制
按子系统分组查看设备
选择设备 / 日志来源
选择日期回看历史
原始输出：时间戳、命令与设备日志
42台设备的统一状态总览
按设备与日期追溯原始日志

## Slide 17
04 / 运行记录与报告
运行状态监测服务：记录 Run 生命周期，支撑诊断与报表
01 流程方案｜持续感知 DAQ 状态与命令变化
DAQ 审计 / IS 事件
按需重建监听，持续接收
识别命令与状态
区分运行阶段与周期
同步并保存过程
Run 号、时间与起止快照
联动诊断与报告
状态通知；班次 / 周度统计
02 实现难点｜状态流转和数据落库不同步
即时同步：读取为空
事件已到，旧库数据尚未持久化；
立即读取时数据未就绪
延迟同步：启动问题解决
等待落库后可获取启动数据；
结束阶段仍因旧系统异常滞留而不一致
最终：延迟 + 命令序列校验
综合研判 Run 状态，补齐结束判断；
实现新老系统 Run 数据最终一致
03 实现界面｜按 Run 回查生命周期、命令序列与状态
17 / 28
① 周期列表
区分运行 / 恢复周期
按 Run 选择记录
② 运行摘要
Run 起止时间、时长
生命周期内 RC 步骤数
③ 生命周期轨迹
按记录顺序串联
状态与命令
④ 命令详情
查看记录时间
命令前后状态
为 Run 表、班次报告和周报提供基础，方便后续核对过程完整性及统计结果

## Slide 18
04 / 智能值班
Axon 在 BESIII 中形成三条应用链路
同一平台服务多个业务入口，但职责和权限不同，以不影响核心取数业务
BESIII 数智化运控软件 · 中期进展报告 · 2026.09
18 / 28
路径
输入与触发
输出及当前边界
值班助手
用户问题 + 运行上下文
解释与检查建议；查询工具只读
日志诊断 / 报告
错误批次、状态切换、报告任务
分析结果回传与存储；根因需复核
维护改进助手
专家复核后的反馈与改进任务
返回候选修改；停在待专家确认

## Slide 19
04 / 智能值班助手
值班助手：支持正常问询、回答与反馈
用户 / 网页
问题与上下文
Bridge 服务
关联会话；请求与回复
渠道插件
协议转换；路由 Agent
Axon Agent
Skill 组织；MCP 取证
回答沿原会话返回；可追问、可反馈
01 Run 号问询与实际回复
02 状态回答与反馈入口
实际页面已能完成“提问—回复—回答级反馈”；反馈与原问题、原回答关联，进入后续专家复核
19 / 28
用户在网页提问，Bridge 与渠道插件接入 Axon；回答可继续追问，也可直接提交反馈
BESIII 数智化运控软件 · 中期进展报告 · 2026.09

## Slide 20
04 / 智能值班助手
反馈审核：专家核对原问答，分类后推进改进
查看原问答
结合用户补充反馈
专家复核
状态、分类、优先级
记录处理意见
复核人、负责人、结论
派发与后续验证
候选修订；验证后发布
01 原问题、回答与用户反馈
02 专家审核表单
专家如何处理
1
核对原问答与反馈
2
选择问题分类与优先级
3
填写负责人及复核结论
4
按需交给维护助手处理
当前已有反馈记录和审核入口，下一阶段重点是把原题复测、版本发布和发布后回归完整连接起来，形成可以检查的改进闭环
20 / 28
BESIII 数智化运控软件 · 中期进展报告 · 2026.09
设计目的：解决反馈难复现、修改效果难确认的问题

## Slide 21
04 / 日志诊断
MRS 日志诊断：从运行阶段取证到智能分析结果产生
孤立错误缺少上下文难以定位问题 -> 按 Run / 运行阶段组织日志，关联原文与分析，为根因复核提供依据
21 / 28
采集与解析
提取错误码、组件和原文
分批组织上下文
每记录最多 10 条；关联阶段
事件触发 Axon 分析
状态变化等事件触发提交
保存并展示结果
原文、分析、建议与专家备注
实际网页展示
01 异常列表
按 Run / 时间选记录
03 原始日志
保留原文，核对证据
04 问题概览
归纳阶段与异常对象
08 专家评论
补充复核与处理意见
02 错误详情
Run、错误码与摘要
05 可能原因
列出原因判断与不足
06 处理建议
给出后续核查方向
07 技术分析
比较次数与日志现象

## Slide 22
04 / 异常案例与知识联动
异常案例库：从案例列表到专家审核与知识入库
MRS 增量取数
源错误 ID 去重
同指纹归并
组件 + 错误类型 + 错误码 + 运行状态
专家核对 / 修改
原文、分析与处理经验
确认知识入库
生效内容供助手检索
01 案例列表与审核入口
02 核对来源与异常详情
03 编辑经验并确认入库
可查看发生次数、已有分析与入库状态
重复错误按指纹归并，专家核对原始证据并补充经验，确认后写入知识库供助手复用
22 / 28
BESIII 数智化运控软件 · 中期进展报告 · 2026.09
目的：形成异常库，避免重复错误淹没案例，持续更新知识库

## Slide 23
04 / 智能体能力组织
Skill 与 MCP：业务步骤和数据工具如何协作
Skill 说明怎么查证；Agent 决定并执行；MCP 将业务查询封装为标准工具
Skill｜领域流程说明
规定触发场景、查证步骤、
判断口径与回答要求
示例：直方图异常分析
① 查当前图与参考图
② 查命中规则与历史
③ 查处置经验与适用条件
④ 说明来源、时间与缺失项
指导
Axon Agent
理解问题、按需取证
读取 Skill 并调用工具
比较证据、组织回答
同一任务可组合
多个数据源的证据
MCP｜只读工具接口
业务服务 / 知识内容
DataHub MCP
Run / DAQ / HV / 束流
日志、已有分析、时序
DataHub API
规范化业务数据
Histogram MCP
重点图 current / reference
命中规则、事件与 Run 历史
异常检测 API
当前 DAQWeb 重点图
KB MCP
检索文档、读取章节
查流程、经验与升级路径
Markdown 知识库
正式回答使用生效内容
减少漏查关键证据和随意解释，后续评估更具体：检查是否选对工具、参数是否正确、回答是否引用了实际证据
23 / 28
BESIII 数智化运控软件 · 中期进展报告 · 2026.09

## Slide 24
04 / 智能体能力组织
当前建立的Agent和Skill总览
两类助手分工：值班侧组织只读证据，运维侧按授权开展诊断、修订与维护
值班助手 / 5 项核心只读 Skill
BESIII_Shift_Assistant · 面向日常值班与交接
运维助手 / 复用只读能力 + 6 项 Skill
BESIII_Shift_Maintainer · 面向专家诊断与受控维护
运行事实｜Run、DAQ、HV、束流与日志
bes-shift-datahub-readonly
直方图取证｜重点图状态、事件与 Run 历史
bes-shift-histogram-readonly
知识问答｜已审核流程、案例与专家经验
bes-shift-kb-readonly
事件分析｜关联候选、影响与诊断证据
bes-shift-incident-readonly
巡检与交接｜当前摘要、历史班次与关注项
bes-shift-overview-readonly
专家诊断｜RC / MRS / DFM / ROS 与跨源证据
bes-expert-run-diagnosis
原始数据核验｜批准数据源与白名单只读查询
bes-expert-database-readonly
直方图工程｜规则、参考图与 shadow 验证
bes-expert-histogram-engineering
软件运维｜服务、端口、配置与授权修复
bes-service-operations
知识治理｜案例复核、草稿与审核发布
bes-knowledge-governance
DAQ 受控操作｜五类命令、逐次授权与审计
bes-daq-run-control
边界：只读取证；不启停服务，不控制设备
只读查询 → 证据与建议 ｜ 专家授权 → 受控处理 → 验证 → 人工确认
24 / 28
BESIII 数智化运控软件 · 中期进展报告 · 2026.09

## Slide 25
04 / 知识管理
知识库管理：让专家经验进入日常值班
经验分散、版本难追溯 -> 目录检索、正文维护与版本记录集中管理；生效状态决定知识是否可供助手使用
25 / 28
① 条目与可用性
未生效 / 助手可用
② 知识目录
搜索、筛选与选文档
③ 当前正文
查看流程与知识内容
④ 新建知识
新增知识条目
⑤ 编辑与版本
维护正文、查看记录
⑥ 生效提示
明确是否可被检索

## Slide 26
04 / 运行保障 · Watchdog
服务健康监测：服务存活、业务推进与数据新鲜度
监测对象
Watchdog 独立进程
状态消费与告警出口
DataHub
依赖就绪、采集心跳
束流 / 亮度源时间戳
直方图异常服务
最近成功检测周期
后台循环是否持续推进
Bridge 服务
进程与渠道连接
Axon 插件心跳
前端 / nginx
PID 与网页访问
入口可达性
配置 + 周期调度：默认 30 秒；同一时刻一轮探测
① 进程与接口存活
PID 是否存活
HTTP 状态 / 超时 / 延迟
存活失败时短路后续探测
② 业务健康与数据
依赖就绪、循环 / 插件心跳
源时间戳、新鲜度与缺失
在线亮度按 DAQ 状态门控
状态机：故障确认→ 连续成功确认恢复
PostgreSQL 状态 / 事件 + 内存总览快照
服务健康页面
只读 API → nginx → 页面
状态、依赖、数据更新时间
告警及历史事件查询
26 / 28
监测“服务是否活着”和“业务是否在推进”，为持续运行建立可观测性
BESIII 数智化运控软件 · 中期进展报告 · 2026.09

## Slide 27
05 / 阶段总结与下一步
中期进展总览
模块
已有证据
下一步重点
数据与设备
统一查询；42 台设备的状态 / 日志页面
覆盖范围与连续运行验证
直方图异常检测
规则、评分、状态 / 事件 / 人工标记
专家真值、误报 / 漏报评估
Run 与报表
独立服务职责、错误分析与班次与周度统计
记录完整性和统计口径校验
值班与日志诊断
渠道、工具、问答与维护任务接入
回答质量与根因专家复核
反馈与案例
编辑版本管理、确认入库与派发
候选验证、经验确认与发布
本阶段已形成可展示、可查询、可回溯的业务链路；效果验收与专家确认继续推进
27 / 28
BESIII 数智化运控软件 · 中期进展报告 · 2026.09

## Slide 28
05 / 进展与下一步
下一步计划
28 / 28
BESIII 数智化运控软件 · 中期进展报告 · 2026.09
验收主指标：覆盖 35000 个监测参数；通过真实运行场景验证，把智能辅助逐步推进到受控处置与持续改进
01 参数覆盖达标
补齐接入并统一参数口径
目标状态
覆盖 35000 个监测参数
明确参数标识、来源与更新时间
监测查询可用，异常中断可发现
验收证据
去重参数清单 + 来源映射
实际采集与连续运行记录
02 受控异常恢复
现阶段已可通过助手启停 DAQ
目标状态
限定异常场景自动触发恢复
检查前置条件与恢复结果
失败转人工，操作全程留痕
验收证据
场景演练 + 启停与复核记录
统计恢复成功率和恢复时间
04 Skill 质量验证
形成可重复执行的任务测试集
目标状态
覆盖查询、诊断和受控操作
正确调用工具、引用证据
简单的服务异常可处理
验收证据
真实问题集 + 预期结果
通过率、失败原因与回归记录
交付目标：参数覆盖可核验、典型任务可复现、处置过程可追溯、改进效果可验证
03 多源关联分析
从单项异常定位到跨源联合研判
目标状态
按 Run / 时间关联多源数据
结合状态、直方图与日志分析
给出关联证据与候选原因
验收证据
典型异常案例 + 多源证据链
专家复核结果与分析记录