## Slide 1: Design and Commissioning of a CW Heavy Ion RFQ Accelerator
speaker：zhukun
RFQ group
Institute of Heavy ion physics, Peking university, Beijing

## Slide 2: OUTLINE
重离子CW RFQ研究背景
动力学设计
腔体设计及冷模测量
腔体功率实验
腔体初步束流实验

## Slide 3
HIRFL-CSR
目前注入系统的问题：
SFC建成已超过50年，且长时间超负荷运行，其故障会使整个系统停机；
系统串联运行，无论何种方式运行，都依赖于SFC供束，整体运行效率较低；
束流品质和传输效率较低。
研究背景

## Slide 4
SSC-LINAC的设计目标
作为SSC的注入器，兼顾CSR的注入和中低能重离子实验能区的强流连续束的分时引出
直线段出口能量580 keV/u，加速荷质比1/3-1/7；
使不同种类的离子注入CSR的束流强度提高1-2个量级；
HIRFL-CSR的总供束时间提高30%以上。
离子源
LEBT
RFQ
DTL
HEBT
To SSC
Prebuncher
3.728keV/u
143keV/u
580keV/u
SSC-LINAC
研究背景

## Slide 5
国际上的重离子RFQ
HSI RFQ[1]
[1]U. Ratzinger, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 464 (2001) p. 636–645.
[2]M. Vossberg, Der neue RFQ für den Hochladungsinjektor der GSI, Dissertation of Johann Wolfgang Goethe - Universität in Frankfurt am Main, 2011.
[3]K. Yamada, S. Arai, Y. Chiba, et al., Proceedings of LINAC 2010, 2010, p. TUP070
[4]R.L. Poirier, R. Baartman, P. Bricault, et al., Proceedings of the XX International Linac Conference, 2000, p. FR102
HLI RFQ[2]
RILAC RFQ II[3]
Triumf RFQ[4]
四杆型结构为主
研究背景

## Slide 6
重离子RFQ参数
RFQ名称 | 离子荷质比 | 流强 | 频率[MHz] | 谐振结构 | 电极长度 [m] | 入口/出口能量 [keV/u] | 负载因子
HLI RFQ-2 | 1/6 | 5 mA | 108.48 | 四杆型 | 1.99 | 4.0/300.0 | CW
HSI RFQ | 1/65 | 16 mA | 36 | IH型 | 9.2 | 2.2/120.0 | 30%
RILAC RFQ-1 | 1/26-1/6 | 50 μA | 17.7-39.2 | 同轴型 | 1.53 | 20.0/450.0 | CW
TRIUMF RFQ | 1/30 | - | 35 | 分离环型 | 8 | 2.0/150.0 | CW
SSC-LINAC RFQ | 1/3-1/7 | 17mA | 53.667 | 四杆型 | 2.51 | 3.73/143.0 | CW

## Slide 7
高占空比和CW RFQ存在的问题
目前国际上有长时间运行记录的CW RFQ基本都是重离子RFQ。轻离子RFQ中运行时间较长且占空比较高的有SNS RFQ、J-PARC RFQ和ISIS RFQ等。
从已经调试或运行的高占空比RFQ来看，主要面临以下一些问题：
长时间运行后场分布的恶化(SNS)；
电接触片烧蚀(SARAF RFQ、HLI RFQ)；
打火问题(ISIS RFQ)；
发热导致的结构变形或熔化(SARAF RFQ)
功率馈送器发热问题(SARAF RFQ)

## Slide 8: OUTLINE
重离子CW RFQ研究背景
动力学设计
腔体设计及冷模测量
腔体功率实验
腔体初步束流实验

## Slide 9
束流动力学设计
参数共振导致的发射度增长
零电流相移，其中红色是横向，蓝色是纵向
零电流时的横向发射度

## Slide 10
束流动力学设计
优化前的横向零电流相移
优化前的横向带电流相移
优化前的零电流横向发射度
优化后的横向带电流相移
优化前的带电流横向发射度
优化后的带电流横向发射度
束流失配导致的相移变弱

## Slide 11
优化前发射度
优化前束损
优化后发射度
优化后束损
优化前后发射度和束损变化

## Slide 12
参数 | 值
设计粒子 | 238U34+
极间电压 / kV | 70
最大表面电场强度 / (MV/m) | 14.0928
Kilpatrick系数 | 1.523
最小孔径a / cm | 0.472
调制系数m | 1.94
同步相位 | -90º ~ -30º
最小接受度 / (mm·mrad) | 0.938
入口横向归一化均方根发射度/ (mm·mrad) | 0.206
出口横向归一化均方根发射度 / (mm·mrad) | 0.201
出口纵向归一化均方根发射度/ (keV/u·ns) | 0.911
电极长度 / cm | 250.846
单元数 | 153
0.5pmA 238U34+束流100%能散传输效率 | 94.5%
0.5pmA 238U34+束流3.5%能散传输效率(加速效率) | 86.1%
17emA 7Li1+ 束流100%能散传输效率 | 94.3%
最终设计参数表

## Slide 13
RFQ的设计参数图

## Slide 14
PARMTEQM模拟的出口相图

## Slide 15
入口束流的横向匹配
17 emA 238U34+
PARMTEQM
5 emA 16O5+
Toutatis
5 emA 40Ar12+
Toutatis

## Slide 16
对不理想束流的兼容性
流强变化
入口发射度变化
入口能散变化
17 emA 238U34+
by PARMTEQM

## Slide 17: OUTLINE
重离子CW RFQ研究背景
动力学设计
腔体设计及冷模测量
腔体功率实验
腔体初步束流实验

## Slide 18
SSC-LINAC RFQ的结构研究
电极调制 | 参数 | 值
不带调制 | 频率 / MHz | 52.967
 | Q0 值 | 6560
 | 特征分路阻抗 / kΩ·m | 399.9
 | 功耗 / kW | 31.0
 | 网格数 / million | 3.3
带调制 | Frequency / MHz | 52.801
 | Q0 Value | 7300
 | 网格数 / million | 15.6

## Slide 19
磁场与功耗分布
磁场能量密度分布

## Slide 20
Chart: 
| 左上电极 | 右上电极 | 左下电极 | 右下电极 | 支板1 | 支板2 | 支板3 | 支板4 | 支板5 | 支板6 | 支板7 | 支板8 | 支板9 | 支板10 | 支板11 | 支板12 | 底板 | 腔筒
 | 0.037 | 0.038 | 0.061 | 0.06 | 0.026 | 0.081 | 0.061 | 0.069 | 0.064 | 0.065 | 0.065 | 0.061 | 0.065 | 0.056 | 0.074 | 0.025 | 0.069 | 0.022
各组件功耗占总功耗百分比

## Slide 21
进水温度20℃
电极每根水路流量0.38 kg/s，流速3.36 m/s
每个支板水路流量0.3 kg/s，流速6.1 m/s
电极水冷通道的膜系数为12094 W/m2·K
支板水冷通道的膜系数为21147 W/m2·K
水冷结构设计

## Slide 22
有水冷35 kW时的热稳态温度分布

## Slide 23
有水冷35 kW时的结构形变量分布

## Slide 24
上电极
下电极
左电极
右电极
有水冷35 kW时的各电极形变量分布

## Slide 25
调谐器的物理设计

## Slide 26
入口垫块高86 mm，出口垫块高76 mm时，仿真频率到达53.667 MHz，场分布稍有变化
调谐杆同时运动时对场基本无影响
调谐的模拟

## Slide 27
功率馈送器的设计

## Slide 28
过渡段的S21曲线显示当馈入功率为30 kW时，功率馈送器本身会损耗1.5 kW
功率耦合器的S21参数

## Slide 29
主要的发热点在陶瓷与内导体的焊接位置
功率耦合器的功率分布

## Slide 30
过渡段的电场分布，换算到30 kW功率时，真空部分的最大峰值场强为725.5 kV/m，远小于Kilpatric系数确定的击穿场强；非真空部分做倒角等光滑处理后的最大峰值场强为350 kV/m，按照氦气在大气压下的击穿实验数据推算，打火风险也较小。

## Slide 31: RFQ腔体的三坐标测量

## Slide 32
与电极一体加工的铜块的顶面和侧面是安装电极时的定位面
铜块与支臂间用螺栓固定，可以通过微调铜块的位置及与支臂的间隙高度来调节电极的位置
电极安装

## Slide 33
利用机械臂对电极安装位置进行测量
Leica AT401激光跟踪仪
定位精度为±0.043 mm
FARO机械测量臂
定位精度为±0.036 mm

## Slide 34
水平对称面
竖直对称面
数据采样面
电极
x
y
z
利用机械臂对电极安装位置进行测量
测量内容：
（1）电极垂直度 ；
（2）束孔相对束轴的同轴度；
（3）电极相对设计位置的偏离量。

## Slide 35
q
电极垂直度
各段垂直角度偏离90°的最大值为0.12°，按相对电极底面之间的距离38.3725 mm换算的垂直度偏差为0.08 mm。

## Slide 36
束孔相对束轴的同轴度
各点偏差量的最大值为0.17 mm，因此束孔相对束轴的同轴度为0.17 mm

## Slide 37
电极相对设计位置的偏离量
从入口看整体偏右下

## Slide 38
腔体射频性能测量
耦合环调节为临界耦合

## Slide 39
腔体频率和品质因数
根据不同的腔体温度，谐振频率在53.607 MHz (25℃)和53.629 MHz (5℃)之间变化，品质因数Q0在6400至6800之间变化。
April 10, 2014 刘戈 39

## Slide 40
步进电机
网络分析仪 Analyzer
小球
尼龙线
功率馈送器
提取口
小球测量系统示意图

## Slide 41
10 mm
15 mm
20 mm
四极场不平整度结果

## Slide 42
二极场分布
10 mm
15 mm
20 mm
实线是测量结果
虚线是模拟结果

## Slide 43
束孔相对束轴的同轴度
二极场分布与电极安装偏差的关系
15 mm处的二极场分布
20 mm处的二极场分布

## Slide 44
理想场
不理想场含有±2.5%四极场不平整度和20%二极场
不理想场
束流质心和包络
不理想场中的发射度

## Slide 45: OUTLINE
重离子CW RFQ研究背景
动力学设计
腔体设计及冷模测量
腔体功率实验
腔体初步束流实验

## Slide 46
日期 | 负载因子 (%) | 最大脉冲功率 (kW)
1月2日 | 5 | 19.9
1月3日 | 5 | 35.1
 | 10 | 37.9
 | 20 | 35.0
1月4日 | 10 | 40.4
1月5日 | 1/7 | 29.6
1月6日 | CW | 12.1
1月7日 | 30 | 34.9
功率试验
功率锻炼进度

## Slide 47
功率试验
极间电压测量

## Slide 48
噪声信号的干扰
低功率的谱线
高功率的谱线
无吸收片
有吸收片

## Slide 49
红色的曲线为高斯函数拟合曲线
极间电压的估值
极间电压的评估方法

## Slide 50
分路阻抗曲线
与品质因数的测量结果相比较，极间电压的测量结果偏低。其原因主要是电子学噪声影响了谱线高能段的准确性，如果结合品质因数的测量结果，腔体达到70 kV极间电压时的功率估计为35 kW。

## Slide 51
束流试验
质荷比 | 极间电压 (kV) | 腔体功率 (kW)
7 | 70.0 | 35.0
6 | 60.0 | 25.7
5 | 50.0 | 17.9
4 | 40.0 | 11.4
3 | 30.0 | 6.4
不同质荷比离子所需的功率

## Slide 52
RFQ加速器布局图

## Slide 53
蒸发冷却离子源引出的氧离子束流
蒸发冷却离子源

## Slide 54
初步的束流实验结果
目前测得的16O5+束流传输效率约为83%，入口流强180μA。但是的效率会比这个高，因为入口和出口法拉第杯都里腔体较远，入口束流会被腔前的螺线管削弱，而出口束流则因束斑变大无法被法拉第杯完全接收。

## Slide 55
240.70 mm
初步的束流实验结果
使用飞行时间法测量得到束流的出口能量为141.89±0.15 keV/u
利用示波器进行时间补偿
April 10, 2014 刘戈 55

## Slide 56: 总结
束流动力学设计中通过优化设计方法，避免了参数共振和束流失配现象，发射度增长和束损较小，传输效率达到94%以上；
束流实验结果与设计参数基本符合， O5+传输效率83%以上
在实验室条件下对电极位置进行了测量，确定了电极位置的实际偏差量；
通过逐步的高功率试验，目前腔体已经能够达到20 kW CW运行，自动频率控制以实现14 kW CW以下稳定运行
已经得到O5+束流的初步实验结果，接下来将要进行荷质比1/7的离子的CW束流实验

## Slide 57
谢谢大家！