## Slide 1: Introduction of Accelerator (Physics)
张 源
zhangy@ihep.ac.cn
中科院高能所，加速器中心

## Slide 2: Outline
Accelerator History
Some Basic Accelerator Physics
Luminosity & Collider

## Slide 3
加速器，全名叫做 “带电粒子加速器”；
它是利用电磁场来加速带电粒子如电子、质
子、离子等的装置；
可以使粒子的速度达到每秒钟几千公里、几
万公里，甚至接近光速。
  什么是加速器

## Slide 4: 家家都有加速器

## Slide 5: 加速器的历史 – “史前文明”
1883，
Maxwell’s 方程
方程组在最初被写下的时候，只是对一系列电磁现象的总结。Maxwell 本人或许也没用意识到他的方程组会有如此深远和丰富的影响：
花了4年时间，人们才意识到，方程意味着电磁波的存在
花了29年时间，人们才意识到，方程意味着同步辐射的存在，之后又花了36年时间，人类才在一个同步加速器中，因为偶然实际观测到同步辐射的存在
这是物理学家开始构建统一理论的开始
方程的 Lorentz 不变性是狭义相对论的基础
方程的规范不变性促进了粒子物理中Yang-Mills理论、弱电理论和标准模型的产生

## Slide 6: 加速器的历史 – “史前文明”
1887，Hertz，电磁波
1898，Lienard-Wiechert 点电荷
1912，Schott，同步辐射
1890-1930，阴极射线管
1911，Rutherford, α 粒子

## Slide 7: The Beginning

## Slide 8: The evolution

## Slide 9: The evolution

## Slide 10: 静电加速器
1932年美国科学家柯克罗夫特（J.D.Cockcroft）和爱尔兰科学家沃尔顿(E.T.S.Walton，左二)建造成世界上第一台直流加速器——命名为柯克罗夫特-沃尔顿直流高压加速器，以能量为0.4MeV的质子束轰击锂靶，得到α 粒子和氦的核反应实验。这是历史上第一次用人工加速粒子实现的核反应，因此获得了1951年的诺贝尔物理奖。

## Slide 13: 第一个回旋加速器 （直径5英寸）
Notes: 1932， 第一次人工合成同位素，获诺贝尔奖

## Slide 19
Donald Kerst with the first betatron, invented at the University of Illinois in 1940
Notes: 许多物理学家尝试过建造环形的电子加速器，但是都失败了。最终，Don Kerst 通过仔细地处理粒子轨道的动力学问题成功建造了电子感应加速器。他早期建造的其中一个机器在二战期间供 Los Alamos 实验室使用。
电子感应加速器（betatron）现代已经很少使用了，但是在20世纪40年代，它们非常重要，因为只有它们可以把电子加速到比静电加速器更高的能量。

## Slide 21
同步加速器
真正意义上的高能加速器（Synchrotron）
粒子围绕着一条近似于圆的固定轨道作回旋运动，这条固定轨道叫做平衡轨道。 能量变，轨道不变
非理想粒子围绕理想粒子做能量振荡 – 相振荡（纵向）
粒子在横向聚焦力的作用下，会围绕平衡轨道作振荡运动。这种振荡叫做电子感应式振荡(Betatron Oscillation)，又叫做自由振荡。

## Slide 22: 同步加速器

## Slide 29: 理想粒子的理想轨道
只有垂直方向的磁场，理想粒子在水平面内闭合

## Slide 30: 只有二极磁场，运动是否稳定？

## Slide 31: 只有二极磁场，运动是否稳定？

## Slide 32: 只有二极磁场，运动是否稳定？

## Slide 36
An example of strong focusing synchrotron

## Slide 45
强流质子加速器的的应用领域
1、 散裂中子源 ≥1MW 脉冲（1GeV, 1ms, 50Hz, I peak ≥35mA）
2、洁净核能系统 20MW 连续（1GeV，CW）
3、 核废物处理 40MW 连续（1GeV，CW）
4、 核材料生产 100MW 连续 （1GeV, CW)
5、 中微子工厂 4MW 脉冲（2.2GeV, 2.2ms, 75Hz, I peak =11mA）
6、 介子对撞机 4MW 脉冲

## Slide 46
质子直线加速器
81MeV, 100μA, 25Hz
快循环同步加速器
1.6GeV, 62.5μA
100kW500kW
高通量散裂靶
F=2.5×1016n/cm2s
中国散裂中子源 (CSNS)

## Slide 48
* 散裂中子源与同步辐射光在物质结构研究上是互补的
脉冲中子  轻原子组成的物质  碳、氢元素组成
的生物大分子动态研究
左为用X射线观察到的含水大分子的结构；
右为用中子散射观察到的含水大分子的结构
水分子
Notes: 中子对氢的特有的散射特性能测定水的结构，即氢的中子散射截面极大，对X射线的散射截面极小 。
注：右图中红色是氧，蓝色是氢。

## Slide 49: Linear Coherent Light Source and the European Union X-Ray Free Electron Laser

## Slide 50: LCLS 的特性
LCLS 产生的X-射线脉冲亮度比现有的同步辐射光源要达到10亿倍！
分子和原子都是在不停的运动，并且发生作用的速度很快。化学反应是在分子尺度上的结合与分离，可以在千万亿分之一秒的时间内发生。
LCLS 的x-射线脉冲超快，它成像的“快门速度“可以小于 100 飞秒。
光从地球到月球再返回（距离约 480，000英里）需要花费2.4s。
光在100飞秒内走过的距离只有头发的粗细。

## Slide 54: Future Circular Collider
FCC-hh is based on a new tunnel of 80 to 100 km circumference, which would allow exploring energies up to 100 TeV in the centre of mass with proton-proton collisions, using 15 to 20 T magnets.
FCC-ee as Higgs and Z factory as well as a lepton-hadron collider (FCC-he).

## Slide 82: Dispersion Function

## Slide 86: Momentum compaction factor

## Slide 87: Momentum compaction factor (2)

## Slide 91: Synchrotron equation of motion

## Slide 98: Energy Spread

## Slide 101
Backup Slides

## Slide 102
对撞机的种类
正负电子对撞机
质子－质子对撞机
质子－反质子对撞机
电子－质子对撞机
环形对撞机
直线对撞机

## Slide 103
机器 | 粒子类型 | 国家 | 最大能量(GeV) | 用途 (除固定靶外) | 建成时间
LEP | e+e- | 西欧 | 100＋100 |  | 1989.8
LHC | pp | 西欧 | 7000+7000 |  | 2008.9
SLC | e+e- | 美国 | 46＋46 |  | 1987.3
CESR* | e+e- | 美国 | 5.3＋5.3 | 兼作同步辐射 | 1979.6
DORIS | e+e- | 德国 | 5＋5 | 兼作同步辐射 | 1973
BEPC | e+e- | 中国 | 2.5＋2.5 | 兼作同步辐射 | 1988.10
VEPP4 | e+e- | 俄国 | 7＋7 |  | 1979
HERA | e-p | 德国 | 30(e)＋820(p) |  | 1991
SPS |  | 西欧 | 270＋270 |  | 1981.7
Tevatron-I |  | 美国 | 900＋900 |  | 1985.11
TRISTON | e+e- | 日本 | 30 + 30 |  | 已拆除
PEP-II | e+e- | 美国 | 3 + 8 |  | 1997
KEKB | e+e- | 日本 | 3 + 8 |  | 1998
DANE | e+e- | 意大利 | 0.5 + 0.5 |  | 1999

## Slide 104: Luminosity Definition

## Slide 106: 束束相互作用
2014-8-27

## Slide 110
BEPC->BEPCII提高对撞亮度的方法
Micro-b:by* =5cm  1.5 cm
超导插入四极铁
减小耦合阻抗 +超导高频腔
sl =5cm  <1.5cm
双环: 多束团 kb ~ 93, kb=1  93
(LBEPCII/ LBEPC) D.R.=(5.0/1.5) 93  9.8/35=96
LBEPC=1.010 31 cm-2s-1  LBEPCII =110 33 cm-2s-1
大发射度及优化参数:
Ib=9.8mA, xy=0.04

## Slide 111: β* evolution

## Slide 112: Motivation of crab cavity at KEKB
(mA)
Head-on (crab)
First proposed by R. B. Palmer in 1988 for linear colliders.
Crab Crossing can boost the beam-beam parameter higher than 0.15 ! (K. Ohmi)
22mrad crossing angle
Strong-strong beam-beam simulation
nx =.508
Head-on
}
y ~0.15
After this simulation appeared, the development of crab cavities was revitalized.
Luminosity would be doubled with crab cavities!!!
Y. Funakoshi， Beam-Beam Workshop, CERN, 2013

## Slide 118: 粒子物理的三个前沿
US Particle Physics: Scientific Opportunities, P5 Report, May 2008.

## Slide 119: 粒子加速器的发展前沿
1、高能量前沿
LHC (8TeV-LHC, 14TeV-LHC, HL-LHC, LHeC, HE-LHC)
ILC
CLIC
Muon Colliders
LPA

2、高强度前沿
F-Factory
Super B-Factory
Super C-t Factory
Z-Factory
Nutrino Factory
Higgs Factory


## Slide 120: CEPC-SppC and FCC
CERN started the Future Circular Collider effort since last year
FCC kick-off meting in Feb., 2014
ICFA statement On Feb. 21, 2014 at DESY：
  ICFA supports studies of energy frontier circular colliders and encourages global coordination
ICFA: international committee for Future accelerators
http://www.fnal.gov/directorate/icfa/

## Slide 121
CEPC Layout
LTB : Linac to Booster
BTC : Booster to Collider Ring
BTC
IP1
IP2
e+
e-
e+ e- Linac
(240m)
LTB
CEPC Collider Ring(50Km)
Booster(50Km)
BTC

## Slide 122
Perspectives from Alex Chao

## Slide 124
Perspectives from Alex Chao (Cont. )