## Slide 1: 闭气型气体探测器研究及空间天文中的应用
李红 冯骅
清华大学工程物理系
清华大学天体物理中心
2014/7/19
——第四届微结构气体探测器研讨会

## Slide 2: 研究背景
XTP (X-ray Timing and Polarization)
* 基于时间投影室(TPC)的气体偏振探测器；
II. XILPE (X-ray Imaging Light Polarimetry Explorer)
* 基于二维像素成像气体偏振探测器；
III. EP (Einstein Probe)
* 大面积二维成像气体探测器。
II.
III.
I.

## Slide 3: I. XTP卫星偏振探测器
above-focal-plane

## Slide 4
入射光子
光电子出射方向
Z
X
Y
探测器平面(X-Y)的角分布
θ
φ
偏振方向
偏振方向
光电子出射方向在X-Y平面的投影与偏振方向的夹角
Unpolarized
45°polarized
* 光电效应
物理原理
O
调制曲线

## Slide 5
基于时间投影室(TPC)的气体偏振探测器 (Black et al., 2007)
探测器设计
* 128 strips readout
* Single GEM
* 190Torr pure DME
* 3 units

## Slide 6
原理性测试
* 16 strips readout
* Single GEM
* 190 Torr pure DME

## Slide 7
原理性测试
* 二维光电子径迹
* 调制曲线

## Slide 8
原理性测试
* GEM有效增益: ~8000
* 能量分辨率: 16%@ 6.0keV
Single GEM
190 Torr pure DME

## Slide 9
第一版空间原型机
* 1 unit
* 128ch flexible readout

## Slide 10: 小结
基于TPC的X射线偏振探测器
* 测量电子径迹，直接二维成像；
* TPC测径迹要求前放上升时间<40ns，噪声约500e- rms。

## Slide 11: 小结
2. 闭气型气体探测器封装
* 铍窗、多路feedthrough；
* 两个要点：①材料释气控制；②探测器加工及封装工艺；
* 5年以上工作寿命；
* 除空间天文应用，有助于气体探测器的轻量化和紧凑化。

## Slide 12: II. XILPE
基于二维像素成像的气体偏振探测器 (Costa et al., 2001)
XIPE
XIPE, not selected by ESA

## Slide 13
探测器设计
Pixels: 300*352 (15mm*15.24mm)
(Credit P. Soffitta)

## Slide 14
探测器封装

## Slide 15
Single GEM
Ar:CO2=7:3 @1.1atm
探测器性能测试
* 光电子径迹

## Slide 16: III. EP卫星大面积二维成像气体探测器
GEM：10cm*10cm；
能区：0.5~4keV，超薄入射窗；
Ultrathin window transmission

## Slide 17: III. EP卫星大面积二维成像气体探测器
读出：2D strips；
位置分辨率：~200μm.
Strips: 128*128
Pitch: 800μm

## Slide 18: 总结
X射线偏振探测器
* 测量电子径迹，直接二维成像，百微米位置分辨率；
* TPC测径迹要求前放上升时间<40ns，噪声约500e- rms.
2. 闭气型气体探测器封装
* 铍窗、多路feedthrough；
* 5年以上工作寿命；
* 除空间天文应用，有助于气体探测器的轻量化和紧凑化.
谢谢！
冯骅，hfeng@tsinghua.edu.cn
李红，hli.astroph@gmail.com
清华大学工程物理系
清华大学高能天体物理中心