## Slide 1: 中国科学技术大学 气体探测器研究的回顾与展望
孙勇杰
核探测与核电子学国家重点实验室
中国科学技术大学，近代物理系

## Slide 2: outline
中科大气体探测器研究
  多气隙电阻板室（MRPC）
  气体电子倍增器（GEM）
  微网格气体探测器（MicroMegas）
总结与展望

## Slide 3: MRPC探测器研究
MRPC：时间分辨高，探测效率高，每通道成本低，读出方式灵活
非常适合建造大面积多通道的飞行时间探测器系统
已经成功应用于LHC-ALICE@CERN, RHIC-STAR@BNL, GSI-FOPI@Germany等实验
中国科学技术大学从2000年开始MRPC的相关研究工作
参与了STAR-TOF、STAR-MTD、BES-ETOF、CBM-TOF的研制和批量制作、测试等工作
采用多气隙提高时间分辨的MRPC技术，最早由CERN的ALICE合作组于1996年提出。（Nucl. Instr.& Meth. A374 (1996) 132 by M.C.S.Williams et al. ）

## Slide 4: 第一个MRPC模块
单Cell MRPC：玻璃面积4 x 4 cm2, 电极面积3 x 3cm2
（built at USTC in Sept. 2000）
Time resolution < 70ps
Efficiency > 95%
Beam test Nov. 2000 @ CERN

## Slide 5: STAR TOF R&D工作
不同读出pad尺寸、不同气隙结构MRPC的性能研究
束流测试@CERN T10，2001年6月
  Time Resolution ~ 60ps
  Efficiency > 97%
Beam test results of two kinds of multi-gap resistive plate chambers, M. Shao, L.J. Ruan, H.F. Chen, et al., NIM A 492 (2002) 344–350
单层6气隙

## Slide 6: STAR TOF MRPC tray样机
STAR TOF MRPC tray样机于2002年1月完成
24/28个MRPC由科大提供
2002年在BNL进行了测试
STAR首个TOFr从RUN3（2003年）开始物理运行，覆盖整个TOF的1/120
为STAR TOF建造提供了重要依据
A single Time-of-Flight tray based on multi-gap resistive plate chambers for the STAR experiment at RHIC, B. Bonner, H. Chen, G. Eppley, et al., NIM A 508 (2003) 181-184
Performance of the prototype MRPC detector for STAR, F. Geurts, M. Shao, B. Bonner, et al., NIM A 533 (2004) 60-64
Active area : 20 ×6cm
Readout Pad: 3.15cm×6.1cm
gap： 6×0.22mm

## Slide 7: MRPC性能研究
MRPC的抗辐照性能
MRPC的温度效应
Irradiate at 5. 2×10－3Gy/h
Irradiated 72days，total dose 8.99Gy, estimate accumulate 500 mCoul，MRPC’s
main characters almost no change.
Effect of temperature on the multi-gap resistive plate chamber operation, Y.E.Zhao, X.L. Wang, H.D. Liu, et.al., NIMA 547 (2005) 334-341

## Slide 8: 长读出条MRPC性能研究
长读出条的优势：
  两端同时读取信号
  时间平均消除位置晃动
  时间差确定沿条的位置
  节省电子学成本，适合大面积建造
LMRPC原型宇宙线和束流测试
New prototype multi-gap resistive plate chambers with long strips, Y.J. Sun, C. Li, M. Shao, et al., NIM A 593 (2008) 307– 313
有效面积：87 x 17 cm2
读出条：91cm x 2.5 cm
气隙结构：10 x 0.25 mm, 双层
时间分辨：~70 ps，探测效率：>97%
位置分辨：~ 1 cm

## Slide 9: STAR MTD LMRPC研制
STAR大面积Muon Telescope Detector (MTD)
利用LMRPC的高分辨的时间测量和适当的位置分辨，进行μ子触发和鉴别
LMRPC原型探测器，2007年安装到STAR
性能要求：
  Time resolution: < 100 ps
  Spatial resolution: ~ 1 cm
  High efficiency
有效面积：87 x 52 cm2
读出单元：87 cm x 3.8 cm
气隙结构：5 × 0.25 mm

## Slide 10: CBM LMRPC原型测试
CBM是德国在建的FAIR加速器上的一个固定靶实验
CBM将建造~120m2的TOF墙进行粒子鉴别
在TOF墙的外围区域，末态粒子多重数较低，可以采用较大的读出单元
系统时间分辨：< 80 ps
读出条间串扰：<5%
有效面积：50 x 18 cm2
读出条：50 cm x 2.5 cm
气隙结构：10 x 0.25 mm, 双层
Beam test Aug. 2009 @ GSI
Beam test of signal cross-talk and transmission for LMPRC, Sun Yong-Jie, Li Cheng, Tang Ze-Bo, et al., Chinese Physics C, V35N9(2011)838-843

## Slide 11: BESIII端盖TOF MRPC研制
现有BESIII端盖TOF采用塑料闪烁体+PMT建造
48 x 2 = 96个探测器单元
时间分辨：μ: 110ps；e: 148ps；π: 138ps
采用MRPC升级ETOF：
  本征时间分辨<55ps
  读出单元更小
系统总时间分辨提高到80ps
设计了两种读出方式的梯形MRPC

## Slide 12: BESIII端盖TOF MRPC性能测试
原型探测器：
  气隙结构：10 x 0.22 mm，双层
  读出方法：单端和双端
2011年起在BEPC E3束流进行多次测试
  探测效率>98%
  时间分辨<50ps （单端，未作位置修正）
  时间分辨<45ps （双端）
2011 beam test
2013 beam test
Test of high time resolution MRPC with different readout modes for the BESIII upgrade, S. Yang, Y.J.Sun, C.Li, et al., NIM A 763(2014)190–196
采用双端方案进行ETOF系统升级工程正在进行！

## Slide 13: 基于LMRPC的宇宙线测试平台
长读出条的MRPC，具有很好的时间分辨和探测效率，可以用于搭建大面积、高分辨的宇宙线望远镜系统。
利用MRPC的位置分辨能力，可以得到粒子在待测探测器上的入射位置，用于位置修正。
搭建并测试了基于四层LMRPC的望远镜系统。
  时间分辨：~70ps
  位置分辨：< 1cm（沿条方向）

## Slide 14: MRPC的批量制作
承担了STAR TOF和STAR MTD的部分MRPC批量制作任务
建有100m2专用恒温恒湿洁净间
在批量制作中建立了相应的工艺流程和质量控制体系
建立了检测程序和宇宙线测试系统
按时完成了1209个TOF模块、50个MTD模块的制作，成品率超过95%

## Slide 15: MRPC批量制作中的质量控制
质量检验流程

## Slide 16: GEM探测器研究
GEM探测器利用薄膜两侧导电层间的电压差，在小孔中产生强电场，实现气体倍增
具有位置分辨好、探测效率高设计方便灵活、计数率高等特点
用于径迹探测、X射线成像、PET成像
GEMs were invented in 1997 in the Gas Detector Development Group at CERN by physicist Fabio Sauli

## Slide 17: GEM模拟研究
孔内电场：5×104V/cm以上，
孔中心电场：6×104V/cm以上
在漂移区产生的原初电子进入小孔后发生雪崩，次级电子继续往下漂移的过程

## Slide 18: 双层GEM性能研究
( 70%Ar+30%CO2 )
( 60%Ar+40%CO2 )
X射线经过准直器后在GEM上的光斑直径为1.6mm,面积为2mm2;
用定标器测量计数率。
测量时间：两周；
增益变化小于1%。
增益随计数率的变化
增益稳定性

## Slide 19: X-ray成像
一台高计数率GEM X射线成像装置原型，李澄，孙勇杰，周意，安少辉，许咨宗，高能物理与核物理V29N1(2005)68-71

## Slide 20: GEM延迟线读出方法
延迟线线路由LC(电感，电容)单元构成。每个单元与探测器的一根读出条相连接。输入信号的位置由延迟线两端的输出信号的时间差来决定.
把延迟线连上探测后测试的结果跟模拟结果的比较
Study of delay-line readout for GEM detector, Yi Zhou, Cheng Li, Yongjie Sun, NIM A 604 (2009) 71–76

## Slide 21: 大面积（30x30cm2）GEM研制
Readout PCB
GEMs
Drift
The screw is pulling out the console
Detector Base
NS2
增益随工作电压的增大呈指数增长趋势
Cu靶X射线能谱
增益均匀性测试
Notes: No stretch， No stress

## Slide 22: MICROMEGAS工作原理
Micromegas是一种微结构平行电极的雪崩气体探测器，其主要由转化区（又称漂移区）和雪崩区组成。带电粒子或光子在转化区产生原初电离，原初电子在漂移电场的作用下，漂移到雪崩区发生雪崩倍增。

## Slide 23: 制作工艺研究
采用热压接工艺制作
这种结构可以在读出PCB的两侧都形成雪崩气隙，即两个共用读出板的独立的室
Compressed air
Stretched mesh
Hot plane
Spacers
Readout PCB
镀锗PCB
丝网：350 目不锈钢，丝间距/丝径 75/22 μm
双面附有热熔胶的聚酯薄膜，厚度（50/100/50 ）μm；
▪ 镀锗的读出PCB (镀层厚度：0.1-0.5μm, 面电阻率：2MΩ/口)
热熔胶膜的边框和支撑之间摆放在读出PCB上
基本结构
主要材料

## Slide 24: 组装和测试
高压测试
热压接后
性能测试
丝网拉伸
张力测试

## Slide 25: 性能测试系统
配气系统
DAQ系统
NIM及高压，逻辑插件
移动扫描平台及X射线光管
控制及高压

## Slide 26: 电子学系统
FEE
SFE16 chip (TOT)
16 channels
Amplification-shaping-discrimination
Intermediate shaping time range
TDC card
Base on HPTDC chips
128 channels
PXI plug-in board
100ps precision

## Slide 27: 宇宙线性能测试
Cosmic ray
SFE16
SFE16
SFE16
SFE16
HP
TDC
discriminator
trigger
Time
measurement
PC
Mm01
Mm02
Mm03
Mm04
scintillator
测试装置示意图
Muon 径迹
测量值与拟合径迹的偏差

## Slide 28: X-ray成像
50×50mm²探测器对“国” 字的成像结果.
两维读出PCB的显微视图。X&Y 两维读出，0.5mm 间距。
测试装置

## Slide 29: 20x20cm2探测器制作和测试
制作并测试了三个 200×200mm²室（两个标准室和一个阻性室）
Good energy resolution and high gain are obtained.
对⁵⁵Fe源5.9keV X射线得到16% 能量分辨。
Ge镀层阻性室得到5×10⁴的增益。

## Slide 30
MRPC：BES-ETOF工程建设、CBM-TOF定型设计
MRPC特性阻抗研究
提高位置分辨的设计
GEM：JLab-Solid径迹探测器大面积GEM
大面积GEM的设计、制作工艺的优化
大面积GEM均匀性的提高
位置分辨读出方法优化
MicroMegas：
大面积探测器的设计和优化
均匀性的提高
阻性室的研究：提高计数率、抑制打火
正在开展的工作

## Slide 31: 总结和展望
中科大在MRPC、GEM、MicroMegas等高性能气体探测器领域开展了多年的研究工作，参与了多个国际合作大型实验装置的研制
在探测器机理研究、探测器设计、测试和优化、制作工艺和技术方法研究、探测器系统建造中的批量制作和测试、质量检验和质量控制等方面，积累了经验
目前正在进行的探测器研发：BES-ETOF、FAIR-CBM-TOF、JLAB-Solid径迹探测器、RHIC-STAR-TRD等
这些技术在核工程、辐射监测、医学物理等方面具有广泛的应用前景
期待与国内同行密切合作，共同发展！
Thank you!
Notes: 探测器机理研究、探测器设计、测试和优化、制作工艺和技术方法研究、探测器系统建造中的批量制作和测试、质量检验和质量控制等。。。