## Slide 1: 基于可重构技术的大学物理 X射线能谱测量实验系统
核探测与核电子学国家重点实验室
中国科学技术大学近代物理系
报告人： 殷伟刚
导 师：金革教授

## Slide 2
内容摘要
设计背景
1
总体框架
2
硬件结构
3
软件设计
4
测试与应用
5
总结与延伸
6

## Slide 3
设计背景
大学核与粒子物理物理实验是培养粒子物理人才的重要手段
—X射线能谱测量实验是其中的代表性实验
老式的实验教学仪器越来越不能满足现代实验教学的要求
—系统复杂、体积巨大、操作繁琐
—不能反映当前粒子探测及数据处理技术的最新发展
实验教学仪器系统亟需升级换代
基于可重构技术的大学物理X射线能谱测量实验系统

## Slide 4: 总体结构
放射源 (信号产生)
—Pu放射源照射金属靶产生特征X射线
—正比计数器探测后，经电荷灵敏前放放大输出
硬件部分(数据采集)
—由本套系统硬件部分完成信号采集，得到特征X射线的能谱数据
软件部分(测量控制与数据处理）
—软件部分实现对硬件的控制，以及数据显示、处理等功能
基于可重构技术的大学物理X射线能谱测量实验系统

## Slide 5: 硬件结构
基于可重构技术的大学物理X射线能谱测量实验系统
模拟信号调理
模数转换
数字信号处理
极零
相消
滤波
成形
放大
寻峰
能谱
累积

## Slide 6: 模拟信号调理
模拟信号调理
—极零相消
—二阶S-K滤波、一阶的积分放大电路
—对信号进行滤波成形（提高信噪比）并进行适当放大以匹配ADC动态范围
基于可重构技术的大学物理X射线能谱测量实验系统

## Slide 7: 数字信号处理(寻峰)
基于可重构技术的大学物理X射线能谱测量实验系统

## Slide 8: 数字信号处理(能谱累积)
基于可重构技术的大学物理X射线能谱测量实验系统
双缓冲显示
模块
谱统计
模块
USB

## Slide 9: 软件结构
基于可重构技术的大学物理X射线能谱测量实验系统
接口驱动函数
虚拟仪器
实验教学软件系统
参数
设置
数据
读取
测量
控制
数据
处理
实验
帮助
多道
分析仪
基于Labview

## Slide 10: 虚拟仪器
基于可重构技术的大学物理X射线能谱测量实验系统
多道分析仪用户界面（图中为Zn的特征X射线能谱）

## Slide 11: 实验向导与数据处理
基于可重构技术的大学物理X射线能谱测量实验系统
实验数据处理（图中为多道能量标定）

## Slide 12: 测试
基于可重构技术的大学物理X射线能谱测量实验系统
实测数据拟合结果（相关系数均大于0.99）
在使用滑移脉冲发生器对ADC非线性进行修正后，其精度还将得到进一步提高

## Slide 13: 应用
基于可重构技术的大学物理X射线能谱测量实验系统

## Slide 14: 总结
基于可重构技术的大学物理X射线能谱测量实验系统
经过长期使用本套系统有以下优点：
测量精度高，能够很好地反应物理规律
体积小、操作简单、可靠性强、故障率低
功能强大，设计先进，能够反映最新的技术手段
教学效能大幅提升

## Slide 15: 拓展（可重构的应用）
基于可重构技术的大学物理X射线能谱测量实验系统
本套系统基于可重构的理念设计
采用模块化设计，通用性极强
根据实验需求，通过更换前段信号输入通道，调用FPGA内部的不同IP core，可以配置成不同的实验系统
—示波器、单道、定标器、时间多道、任意波形发生器等等，几乎
能够满足所有核与粒子物理实验的需求

## Slide 16: 进一步的工作
基于可重构技术的大学物理X射线能谱测量实验系统
利用波形发生功能完成虚拟核仿真信号源的设计
—替代有安全隐患的放射源和探测器系统
完善网络数据库系统
—实现实验教学管理的一体化
丰富功能库
—满足更多的物理实验需求

## Slide 17: 敬请批评指正，谢谢！