## Slide 1: CEPC探测器超导磁铁预研
赵玲
2015.12.28

## Slide 2: 主要研究内容
铝稳定体超导电缆性能研究
高温超导输电母排关键技术研究
地下万吨级设备移动研究
大型超导线圈间接冷却方案研究
大型超导线圈内绕工艺技术研究

## Slide 3: 2年期目标
铝稳定体超导电缆性能研究：优化超导电缆设计方案；完成百米级绞缆样品；完成十米级纯铝稳定体电缆样品。
高温超导输电母排关键技术研究：一根长度2米的通电电流2000安培的直流输电电缆和一根与高温超导电缆相应的2000安培的电流引线。
大型超导线圈间接冷却方案研究：建立小实验平台，进行热虹吸冷却方案参数研究。

## Slide 4: 5年目标
铝稳定体超导电缆性能研究：确定超导电缆设计方案；完成百米级纯铝稳定体电缆样品；研制合适的铝合金材料，或采用电子束焊接铝合金材料作为超导电缆机械加强。
高温超导输电母排关键技术研究： 25,000安培的高温超导直流输电电缆样品（米级）和二元电流引线一根。
地下万吨级巨型设备移动研究：巨型设备移位系统，包括滑道、移动副、动力源的设计选取。滑道材质及表面质量决定承载能力，从而决定移动副与滑道的接触面积的大小，同时滑道与移动副又决定接触面的摩擦系数，摩擦系数决定动力源的选取。通过建立模拟测试平台，测试出设备在移动过程中的摩擦系数，为巨型设备移动选取动力源提供依据。
大型超导线圈内绕工艺研究：超导电缆定位、送线工艺、低温胶固化工艺研究等。
大型超导线圈间接冷却方案研究：建立1/5模型线圈，验证有关参数，确定冷却方案设计。

## Slide 5: 国内国际合作
基于国内有关技术力量进行研究，在具体工艺、测试方案和测试设备上与有关专家可通过国际互访进行交流。
西交大、合肥强磁场中心、上海应用物理所

## Slide 6: 研究队伍
编号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 学位 | 单位名称 | 电话 | 电子邮件 | 身份证号码 | 每年工作时间（月） | 是否LHC
1 | 朱自安 | 男 | 研究员 | 学士 |  |  | zhuza@ihep.ac.cn |  | 8 | 否
2 | 赵玲 | 女 | 高级工程师 | 硕士 |  |  | zhaoling@ihep.ac.cn |  | 8 | 否
3 | 王美芬 | 女 | 副研究员 | 博士 |  |  | wangmf@ihep.ac.cn |  | 10 | 否
4 | 侯治龙 | 男 | 高级工程师 | 博士在读 |  |  | houzl@ihep.ac.cn |  | 6 | 否
5 | 宁飞鹏 | 男 | 助研 | 博士 |  |  | ningfp@ihep.ac.cn |  | 10 | 否
6 | 张国庆 | 男 |  | 博士 |  |  | gqzhang@ihep.ac.cn |  | 4 | 否
7 | 刘钟秀 | 男 | 讲师 | 硕士 |  |  | liuzx@mail.ihep.ac.cn |  | 10 | 否
8 | 姚卫超 | 男 | 助研 | 硕士 |  |  | yao@ihep.ac.cn |  | 6 | 否
9 | 杨欢 | 女 | 实验师 | 学士 |  |  | liuzx@mail.ihep.ac.cn |  | 10 | 否
10 | 赵微 | 女 | 副研 | 博士 |  |  | zhaow@ihep.ac.cn |  | 8 | 否
11 | 牟智慧 | 女 | 学生 | 工程硕士 |  |  |  |  | 10 | 
12 | 李文双 | 女 | 学生 | 联培硕士 |  |  |  |  | 10 | 

## Slide 7: 经费需求
铝稳定体超导电缆性能研究：594万
高温超导输电母排关键技术研究：270万
地下万吨级巨型设备移动研究：120万
大型超导线圈间接冷却方案研究：300万
大型超导线圈内绕工艺研究：484万。
合计：1768万