## Slide 1: 用于微结构气体探测器的 高密度ASIC芯片：现状与未来
邓 智
清华大学工程物理系
第六届全国微结构气体探测器会议
中国科学院大学雁栖湖校区﹒ 2016/11/11

## Slide 2: 纲要
概述
  MPGD的信号特征
  MPGD读出的关键技术
MPGD的读出ASIC芯片
  基于传统的幅度和时间测量读出方式
  基于波形采样的读出方式：SCA、ADC
小结和展望

## Slide 3: 概述
微结构气体探测器：~20周岁

## Slide 4: MPGD的信号特征
除了可实现大面积和信号倍增之外，和以往的位置灵敏气体探测器相比，MPGD的优势在于：
  高位置分辨：
  高计数率：
高密度读出电子学

## Slide 5: MPGD的信号特征
MPGD探测器信号通常有很快的（~1ns）上升沿，持续时间为10~ 100 ns
MPGD探测器本身可提供的增益，单个脉冲的电荷量为10-1000 fC，信号的动态范围通常<1000:1
0.1-1 ns的时间分辨
位置、dE/dx和能量分辨

## Slide 6: MPGD读出的关键技术
在实际应用中要实现MPGD的读出，必须解决以下两个关键技术问题：
  高密度：读出ASIC芯片
  大规模：可扩展的数据采集系统
在解决上述技术问题的同时，还要控制读出电子学的成本

## Slide 7: MPGD的读出ASIC芯片
ASIC是“必须”的吗 ？
  在计数率不高的情况下，采用位置编码读出的方式：电阻网络、延迟线、楔形条…这些方式需要的电子学通道比较少，但采用单独读出可以获得更好的信噪比
  在计数率比较高的情况下，采用微条和阵列读出，必须采用高密度的读出ASIC芯片

## Slide 8: MPGD的读出ASIC芯片
基于传统的幅度和时间测量的读出方式
前放
慢成形
峰检测/保持
快成形
甄别
ADC
TDC

## Slide 9
典型实例：VMM、n-xyter、VATA
George Iakovidis’s talk @ MPGD 2015

## Slide 10
VMM1性能

## Slide 11
VMM1实际应用：Micromegas读出

## Slide 12
VMM1(2012)VMM2(2014)

## Slide 13
基于波形采样的读出方式
成形
前放
波形采样
SCA：开关电容阵列
高速ADC

## Slide 14
SCA典型实例：APV25、AFTER（AGET）
Anvar, S., et al. "AGET, the GET front-end ASIC, for the readout of the Time Projection Chambers used in nuclear physic experiments." NSS/MIC, 2011 IEEE

## Slide 15
AGET性能

## Slide 16
AGET的应用

## Slide 17
ADC典型实例：ALTRO、SAMPA
Aspell, Paul, et al. "Super-Altro 16: A front-end system on chip for DSP based readout of gaseous detectors." (NSS/MIC, 2012 IEEE.
Notes: 数字信号处理、功耗

## Slide 18
ALTRO的性能

## Slide 19
ALTRO的应用

## Slide 20: 小结与展望
高密度的读出ASIC芯片是在实际应用中充分发挥MPGD性能必不可少的关键器件：Great Electronics make Great Detectors
ASIC的性能优化与MPGD的实际应用紧密相关，没有一种万能的解决方案，目前有两大类读出ASIC芯片可能会比较“通用”：
  基于传统的幅度和时间测量的读出ASIC芯片： non-TPC应用
  基于波形采样的读出ASIC芯片：TPC应用
ASIC的研制过程漫长而艰巨，需要探测器和系统级电子学研发人员的通力配合
国内自主研制的ASIC任重而道远！
谢谢!