## Slide 1: 基于四角读出方法的位置灵敏MicroMegas的研究
丰建鑫1，2，张志永2，齐斌斌2
1）夸克与轻子物理教育部重点实验室，华中师范大学
2）核探测与核电子学国家重点实验室，中国科学技术大学

## Slide 2: 摘要
背景
四角读出及模拟
MicroMegas探测器研制
  读出阳极的加工工艺
性能测试

## Slide 3: 背景
θMAX
L= 1000 mm
r
R
Sensitive detector
对于40GeV kaon，pion粒子，其在灵敏体积内产生的切仑科夫环直径约为12cm。为了实现对kaon，pion有效区分，灵敏探测器需要实现好于500um的位置分辨。
Pixel 读出：
对于2mm×2mm的颗粒度，需要
5625路（15cm×15cm有效面积）读出
电子学
可以实现500um的位置分辨
四角读出：
可以将读出电子学的读出路数缩小25倍（1cm*1cm颗粒度）
同时，可以实现更好的位置分辨

## Slide 4: 四角读出方法
低阻边界
四角读出的方法常用在半导体探测器中；这种读出方式可以有效减少电子学读出路数，且实现较好的位置分辨；另外，其表面阳极的阻性层可以有效抑制打火现象，提高增益
实际情况，四个角上的电荷量分配并非线性于；因而，在做位置重建时，重建出的位置会与实际位置发生偏离—枕形畸变；
在读出pad四周加入低阻边界，缩小枕形畸变带来的影响，以得到更好的位置分辨；也有通过算法进行修正以减小畸变的研究。
读出阳极—阻性材料
枕形畸变

## Slide 5: 数值模拟
低阻边界可以有效消除由于电荷分配非线性造成的畸变；对于畸变的修正效果，则与的比值有关；其中L为低阻边界的长度
微分
面电荷密度：
电荷扩散方程：
其中，，可以写为时间空间的函数，为=0.25mm的高斯分布函数

## Slide 6: 数值模拟
节点电流、电荷的计算
重心定位法：
位置重建

## Slide 7: 数值模拟
3×3个读出pad
16个读出节点
1cm×1cm有效面积
低阻边界宽度0.2mm
1 cm
1 cm
读出节点
低阻边界
高阻pad
（低阻边界宽度）
几何设置

## Slide 8: 电荷扩散
随时间增加，电荷不断向低阻边界扩散，原初位置处电荷量减小。900ns后，原初位置剩余电荷量小于初始时刻的10%。
2016/11/10

## Slide 9: 位置分辨能力
对1cm×1cm pad，当低阻边界阻值，pad面电阻为 时；可以实现x方向109.9um（RMS），y方向110um（RMS）的位置分辨。
0.1099
0.11
m
m

## Slide 10: 四角读出MicroMegas探测器的研制
四角读出MicroMegas探测器加工工艺的难点：含炭导电树脂浆料
加工阻性阳极工艺：丝网印刷工艺
炭浆料面电阻值受制于生产商，只有几个阻值可选，非常规阻值采用混合方案有不确定性
不同pad之间的阻值受到印刷工艺自身（丝网印刷）的影响，均一性难于特别好
受到加工环境及过程控制的影响，不同批次的面电阻值也很难一致
根据数值模拟的结果，我们尝试加工了pad面电阻为的阻性阳极

## Slide 11: PET加工试验
针对实验要求，我们需要摸索一种适合于我们探测器的加工工序（丝网印刷工艺在工业应用上已经成熟，但对于我们的探测器需要有针对性的印刷方案）
丝网印刷所用到的丝网会影响到浆料厚度，浆料印刷的次数会影响浆料表面的平整度，烘烤的温度都会对阻值产生直接的影响
分别在PET膜上印刷低阻边界和高阻pad
在烘箱中进行烘烤
测量低阻边界和pad的阻值；筛选符合实验要求的阻值，由此来确定丝网印刷的印刷工艺

## Slide 12: 阻性阳极加工
使用200目丝网，单次印刷；并在120℃下烘烤2小时，可以得到预期的面电阻值
边缘区域的pad，面电阻值偏高；这可能是由于印刷工艺导致，可以采取一些措施避免
中间区域的面电阻值比较均一稳定，在之间
由此，我们可以在读出电路板上进行印刷实验

## Slide 13: 阻性阳极加工
阻性阳极由低阻边界和中心pad组成；为1cm×1cm面积；共有8×9个读出pad；
浆料印刷；
烘烤；
面电阻值~
读出条做能量分辨，以及信号触发

## Slide 14: 测试系统
MicroMegas
信号引出
X光机
X光机/55Fe
MicroMegas
前置放大器
主放大器
示波器
高压

## Slide 15: 性能测试
探测器的透过率及放大曲线

## Slide 16: 狭缝测试
通过铜靶X光机产生X射线，经过50um宽狭缝进行准直，在四个读出结点引出信号，并经过前置放大器；通过示波器采集信号；对采集到的波形使用阶跃函数进行拟合，提取幅度值。

## Slide 17: 狭缝测试
由重心法重建位置，并线性拟合
旋转角度
投影到y轴，进行高斯拟合
位置分辨255um

## Slide 18: 成形时间对位置分辨的影响
信号收集时间因信号原初位置不同而不同
探测器本身的时间特性
合适的成形时间将使得信号收集更加完整，从而间接影响到位置分辨能力
2us
位置分辨：318um

## Slide 19: 成形时间对位置分辨的影响
3us
位置分辨：304um

## Slide 20: 成形时间对位置分辨的影响
6us
位置分辨：232um

## Slide 21: 成形时间对位置分辨的影响
10us
位置分辨：214um

## Slide 22: 成形时间及电子学考虑
成形时间影响位置分辨：随成形时间增加，位置分辨能力变好
对成形时间较短的测量，信号没有被完全收集，幅度很小，与噪声接近；影响到了信号的甄别：对2us情况，5000个X射线只有722个有效事例
由于信号上升时间较长，需要较大的成形时间：AGET电子学
AGET电子学：
1.动态范围大→ 120fC/240fC/1pC/10pC (+/-)
2. 噪声低→ < 850 e- (Cin < 30pF，200ns peaking time，120fC)
3.电荷积分线性度好

## Slide 23: 总结
尝试摸索了阻性浆料的加工工艺，可以比较方便的加工出符合要求的阳极产品；
研究了四角读出方法；模拟结果显示，选取合适的面电阻值以及低阻边界，可以实现100um量级的位置分辨；
组装探测器后进行了初步测试，测试结果可以实现好于250um的位置分辨；而且很好的满足了CEPC切伦科夫探测器的位置分辨要求；
放大器成形时间对电荷收集，继而位置分辨能力有着重要影响；积分时间越长（2us，3us，6us，10us），可以实现的位置分辨能力越好；
测试现有探测器的枕形畸变情况，分析优化pad面电阻及低阻边界阻值；
测试探测器增益均一性等其他性能，以及与电子学进行联调。
谢谢！