## Slide 1
辐射屏蔽专用蒙卡程序RShieldMC的研发
杲申申 李君利 武祯
清华大学工程物理系 RShieldMC程序研发团队
2016年9月23日

## Slide 2: 目录
背景与意义
程序架构
程序测试
总结

## Slide 3: 精细化辐射屏蔽设计与分析的需求
先进核设施及辐射装置要求精细化屏蔽计算
  ITER
  聚变装置、
  医用加速器
  ……
屏蔽设计是一个多因素的最优方案求解
  屏蔽体防护效果
  屏蔽材料结构性能
  耐用性、稳定性
  经济成本
  工程可行性
  ……
Notes: 1 使用精确的屏蔽计算方法至关重要
2对辐射屏蔽精细化设计与分析的需求不断提高

## Slide 4: 蒙特卡罗方法是辐射屏蔽计算的发展方向
经验/半经验公式
  求解过程简单，精度不够，适用范围非常有限
  [1] Rohrig, Norman. Structural Shielding Design and Evaluation for Megavoltage X- and Gamma-Ray Radiotherapy Facilities, NCRP Report No. 151.
理论解析方法
  点核积分法，如QAD-CG，PKI程序等，求解快；普遍采用近似处理(散射贡献)而不够精确
  [2] Chapman C, Hagan W H, Simmons G L. QAD-CG/MS A Multiple Source, Combinatorial Geometry Version of QAO-P5A, A Point Kernel Shielding Cod.
确定论方法
  离散纵标法（SN）、球谐函数法（PN）、特征线法（MOC）、有限元法；
  程序有DORT、TORT等；求解速度较快，但处理复杂几何、精确源描述时存在缺陷
  [3] Azmy Y Y, Gallmeier F X, Lillie D A. TORT solutions for the 3D radiation transport benchmarks for simple geometries with void region.
蒙卡方法
  精确描述几何、物理、粒子行为，越来越受重视
  [4] Loughlin M J, Batistoni P, Sawan M, et al. ITER nuclear analysis strategy and requirements.

## Slide 5: RShieldMC课题背景
所属课题名称：CAP1400 辐射防护审评关键技术研究及软件系统研发
  所属项目：CAP1400 安全审评关键技术研究
  项目类型：大型先进压水堆核电站国家科技重大专项
  课题申请单位：环保部核与辐射安全中心
  课题联合单位：清华大学
  课题联合单位负责人：李君利

## Slide 6: RShieldMC研究内容
研究内容
  针对辐射屏蔽等计算需求，开发大型专用蒙特卡罗程序，实现中子、光子、电子输运的精确模拟
  针对核电站中的特殊辐射屏蔽问题，如深穿透问题、复杂屏蔽结构问题，研发专用的蒙特卡罗计算方法和减方差技巧
  研发空间结构三维输入方法及程序、CAD-Monte Carlo程序接口以及粒子径迹及三维空间剂量显示模块

## Slide 7: 目录
背景与意义
程序架构
程序测试
总结

## Slide 8: RShieldMC总体设计

## Slide 9: RShieldMC核心模块
几何处理
  GDML文件输入
  采用基于体元+布尔运算+父子关系描述的CSG几何模型空间
  采用光线跟踪加速算法提升几何运算效率
源描述
  位置抽样包括点、圆面、矩形面、球面、圆柱面、球体、圆柱体、平行六面体等。能量抽样包括单能分布、指数分布、高斯分布、线性、幂函数、用户自定义能谱等。角度抽样包括各向同性、线束、余弦分布、聚焦分布等。
材料与截面
  使用连续能量截面
  核数据库使用ACE(A Compact ENDF)和G4EMLOW6.3.5截面库（电子多重散射）
  二分法查找，支持线性插值、b样条插值、对数插值

## Slide 10: RShieldMC核心模块
步长处理
  分截面法抽样步长
  电子的轫致辐射和电离过程采用最大截面法
  其他物理过程采用直接抽样方法
中子/光子/电子物理
  中子物理过程包括弹性散射、非弹性散射、吸收反应和裂变反应，支持隐式俘获
  光子的物理过程包括光电效应、康普顿散射、电子对效应和相干散射（瑞利散射）
  电子的物理过程包括电离、轫致辐射、多重散射
统计
  体通量、能量沉积、面通量、面流、点通量、
  有效剂量（中国参考人（男性/女性）剂量转换因子数据库）
技巧和加速
  点通量、几何重要性、CNP-AIS、FPAIS
  MPI分布式内存并行

## Slide 11: RShieldMC核心模块-粒子输运框架

## Slide 12: RShieldMC几何相关整体设计
JLAMT文件
蒙卡几何输入模块JLAMT
CAD模型构造
CAD材料设置
CAD模型显示
GDML文件
蒙卡输运几何模块
模型读取
模型构建
几何输运
STEP文件
CAD显示装配模块
CAD模型显示
CAD材料设置
CAD模型操作
CAD转换模块
STEP->MCNP
STEP->Geant4
MCNP
三维剂量显示模块
模型显示
剂量场显示
剂量场文件
PLY文件

## Slide 13: 前处理-三维可视化建模JLAMT
比利时临界轻水堆VENUS-III模型 几何体建模 材料等参数设置

## Slide 14: 前处理- CAD显示装配
CAD显示装配模块提供STEP文件的导入、显示、装配等功能。
功能
缩放
旋转，平移
选取（体元，面元，线元）
二维显示（前，后，左等视图）
三维显示
隐藏与透明
增删几何

## Slide 15
前处理- CAD转换模块
CAD模型（STEP文件）到蒙卡几何转换
  RShieldMC
  MCNP
  Geant4
CAD系统-BRep表示
  完整记录
  几何信息（几何元素的属性和度量）
  拓扑信息（几何元素之间的关系）
  描述能力强，绘制快，有利于可视化建模
蒙卡程序-CSG表示
  显式记录体素之间的正则布尔运算关系
  有利于进行求交运算和粒子定位

## Slide 16
算法整体流程
直接
自然分解面
分解
间接
自然分解面分解
辅助分解面分解（辅助面生成）
待转换实体
生成
可转换实体
生成
STEP文件
解析
重复结构
提取
重复结构
恢复
蒙卡几何
生成
（半空间/三维形体）
全分解
基于几何/拓扑信息的全分解BRep→CSG转换算法
分解前
分解后

## Slide 17: 后处理-三维剂量显示
三维几何与剂量场融合显示
  依托于VTK,GPU加速渲染

## Slide 18: 减方差技巧
适用于深穿透问题
  中子-光子全耦合自动重要抽样方法（CNP-AIS）
  [5] Wang X, Wu Z, Qiu R, et al. Improved Algorithms and Coupled Neutron-Photon Transport for Auto-Importance Sampling Method[J]. 2016（已录用，尚未发表）
适用于复杂屏蔽结构（迷宫等）
  强迫指向自动重要抽样方法（FPAIS）
  [6] Xin W, Hui Z, Zhen W, et al. A High Efficiency Transport Method for Monte Carlo Calculation of Maze and Duct Shielding.(8th International Symposium on Radiation Safety and Detection Technology，会议文集收录)
Notes: Variance Reduction Techniques are always used in this kind of problem

## Slide 19: CNP-AIS
1.引入K个虚拟面，输运空间划分为K+1个子空间。
2.在源和每次碰撞事件向虚拟面生成虚粒子，并维持虚拟面上的虚粒子数量小于等于源粒子数量。
源事件产生
中子虚粒子
碰撞事件1：
源中子产生
次级光子
......
次级光子产生
光子虚粒子
中子源粒子
碰撞点1
碰撞事件1产生中子虚粒子
子空间1
子空间2
源
真实面
源中子
状态驻留，
停止输运
次级光子
被杀死
碰撞点2
碰撞点2产生次级光子，无法生成虚粒子
×
如果杀死，会造成统计量低估
×
统计区域
虚拟面1
（光子类型,
当前虚拟面）
虚拟面2
（中子类型）
3.源粒子如果在输运中到达当前虚拟面，则杀死源粒子。
4.当前虚拟面上的虚粒子和驻留的源粒子作为下一子空间的源粒子，继续输运
保证足够多的粒子输运到远处
Notes: Variance Reduction Techniques are always used in this kind of problem

## Slide 20: FPAIS
复杂屏蔽结构
  反应堆辅助厂房、加速器、工业CT等，常使用复杂屏蔽结构如迷宫、孔道，通过对射线的多次散射，使出口处和外围的剂量率低于一定限值
减方差技巧求解
  点探测器、DXTRAN，统计区域附近的粒子信息不足，
Notes: The first picture is a CT plant, this part is a mutiple folded labyrinths
The second picture is a irradiation laboratary including an arc labyrinths
My work is about how to accelerate Monte Carlo Method to solve this problem in the premise of ensuring high calculation accuracy

## Slide 21: FPAIS
级间输运
级内输运
保证足够多的粒子输运到统计区域

## Slide 22: 程序测试
背景与意义
程序架构
程序测试
总结

## Slide 23: RShieldMC程序测试
模块测试
  对蒙卡程序各个功能模块进行了单独测试，提供测试例题及测试结果
蒙卡核心测试
  对蒙卡程序进行了基准例题测试
  程序自身相对误差为0.5%左右时，与MCNP5相对偏差在1%左右
功能模块 | 验证例题数量 | 主要例题和测试说明
CAD显示装配 | 20 | 各种三维实体、重复阵列、VENUS-3[95]，SINBAD-NESDIP-2[96]，Hoogenboom和Martin提出的全堆蒙卡模拟基准题[97]
CAD转换 | 40 | 各种三维实体、复杂加速器模型、VENUS-3，MIT BEVARS
材料及截面 | 3 | 中子/光子/电子 ACE截面和G4EMLOW6.3.5截面读取
源描述 | 20 | 各类位置抽样、能量抽样、 角度抽样
几何处理&粒子输运 | 3 | 关闭物理过程，测试几何处理和粒子输运，MCNP各基准题、Hoogenboom和Martin提出的全堆蒙卡模拟基准题、VENUS-3
中子物理 | 248 | 几何无限大，测试物理模块中各个物理过程的正确性，包括物理步长计算、截面读取、碰撞处理等
光子物理 | 21 | 同上
电子物理 | 9 | 同上
结果统计 | 10 | 面通量、体通量、能量沉积、 有效剂量
专用减方差 | 15 | 各种几何、统计类型的深穿透问题和复杂屏蔽结构问题
并行计算 | 3 | 不同进程分配、不同数据汇总方式
结果后处理 | 3 | 基于前处理算例和结果统计
专用人员剂量评估 | 3 | 同上
结果三维可视化 | 5 | 同上

## Slide 24: CAD转换模块 单个实体测试

## Slide 25: CAD转换模块 加速器模型测试
含有169个实体，3084个面
  169个实体中包含各种螺钉、螺母
  等精细结构，未做简化；
  3084个面中包含了大量的曲面。
转换效果
  转换时间344.04秒
  体积相对误差为0.0135%
  转换后实体数量873
Notes: 原始模型含有169个实体，3084个面
  169个实体中包含各种螺钉、螺母
  等精细结构，未做简化；
  3084个面中包含了大量的曲面。
转换效果为
  转换时间344.04秒
  体积相对误差为0.0135%（转换过程中布尔运算的舍入误差，误差很低，可以不予考虑）
  转换后实体数量873
左下方为原始加速器模型和手工拆解开的模型，可见模型非常复杂，
右侧图第一列为分解前的切面视图，第二列为自动全分解后的切面视图，第三列为完成转换后MCNP Visual Edit的切面视图

## Slide 26: 简易反应堆模型验证
[21] Carew J F. PWR and BWR pressure vessel fluence calculation benchmark problems and solutions.
简易堆芯及压力容器模型
  分能量区间统计整个压力容器区域内中子通量密度。
  MCNP5作为参考程序,统计误差0.4%以内
  RShieldMC统计误差1%以内
能量区间下边界 | RShieldMC | MCNP5 | RShieldMC/
(MeV) |  |  | MCNP5
 |  |  | 相对
 | 单位粒子通量(n/cm2•s) | 单位粒子通量(n/cm2•s) | 偏差
0 | 2.94E-06 | 2.99E-06 | 1.68%
0.5 | 9.10E-07 | 8.99E-07 | 1.17%
1 | 2.86E-07 | 2.87E-07 | 0.35%
1.5 | 2.07E-07 | 2.06E-07 | 0.23%
2 | 1.22E-07 | 1.23E-07 | 0.72%
2.5 | 2.35E-07 | 2.33E-07 | 0.86%
3 | 1.13E-08 | 1.12E-08 | 0.45%
Notes: Variance Reduction Techniques are always used in this kind of problem

## Slide 27: NUREG/CR-6115 PWR基准题验证
[21] Carew J F. PWR and BWR pressure vessel fluence calculation benchmark problems and solutions.
NUREG/CR-6115 PWR基准题验证
  堆芯含有204个燃耗深度不同的燃料组件，燃料组件给出了15×15的功率分布，1/8反应堆精细结构
  MCNP4A(几何分裂和轮盘赌)和DORT中子参考解
  混凝土生物屏蔽体的厚度是216.36cm，但采用厚度只有45.085cm，没有计算数据
  用FOM 衡量计算效率
Notes: Variance Reduction Techniques are always used in this kind of problem

## Slide 28: NUREG/CR-6115 PWR基准题验证
  堆芯内能谱分布(r=320.06 cm, z=177.27 cm and θ=9.5°)

## Slide 29: NUREG/CR-6115 PWR基准题验证
  生物屏蔽层（混凝土）
  中子、光子通量径向分布
FOM因子提高最高达到4个量级

## Slide 30: 军科院辐照室弧形迷宫验证
军科院辐照室弧形迷宫验证
  辐照实验室高度400cm，半径450cm，屏蔽体材料是混凝土，厚度200cm；迷宫高度200cm，宽180cm。
  采用 60Co作为源项，射线能量1.33MeV和1.17MeV，放置在辐照实验室的中间，距离地面100cm，距离天花板300cm，距离源100cm处的吸收剂量率为26Gy·m2/min。
Notes: The first picture is a CT plant, this part is a mutiple folded labyrinths
The second picture is a irradiation laboratary including an arc labyrinths
My work is about how to accelerate Monte Carlo Method to solve this problem in the premise of ensuring high calculation accuracy

## Slide 31: 军科院辐照室弧形迷宫验证
军科院辐照室弧形迷宫验证
A-MC程序计算的NPS为2×109，已达到MCNP5模拟粒子数的上限，计算时间T 为1893min；
FPAIS程序在迷宫入口处和4个统计区域之间引入4个引导面，NPS为106，T 为64min。
FOM因子提高1到3个量级
Notes: The first picture is a CT plant, this part is a mutiple folded labyrinths
The second picture is a irradiation laboratary including an arc labyrinths
My work is about how to accelerate Monte Carlo Method to solve this problem in the premise of ensuring high calculation accuracy

## Slide 32: 总结
RShieldMC程序物理内核完备，具有计算中子、光子、电子屏蔽模拟的能力。
  蒙卡几何可视化建模工具及CAD三维模型到蒙卡几何的快速自动转换程序， 提高了蒙卡几何输入的效率。
  中子-光子全耦合自动重要抽样方法及强迫指向自动重要抽样方法，分别实现了中子-光子耦合输运深穿透问题，及迷宫、孔道等复杂屏蔽结构蒙卡计算的高效精准求解。
  几何与剂量场融合显示程序，实现了蒙卡计算结果的三维可视化

## Slide 33: 展望
RShieldMC在通用减方差技巧、混合几何处理和并行计算等方面均具有改进空间。
CNP-AIS和FPAIS方法各自具有问题的适用性，未来考虑对于一些更加复杂的大型屏蔽结构，如同时存在深穿透和迷宫屏蔽的蒙卡计算问题，综合运用CNP-AIS和FPAIS方法来得到最优的问题求解途径。

## Slide 34: 研发及测试团队
程序研发测试负责人 武祯 高工
  测试团队
  杲申申、叶新红、明申金、任丽、王鑫
  杨恒江、陈宜正
课题总负责人 李君利 教授
  研发团队

## Slide 35: 谢谢！