## Slide 1: CEPC束流测量系统调研
随艳峰
加速器中心束测组
2016.5.11

## Slide 2: 束测系统组成
束流位置测量
束流流强测量
束流损失测量
束流反馈系统
束流横向及纵向尺寸测量

## Slide 3: 束流位置测量
束流位置探测器BPM是所有包括直线、回旋、同步加速器中使用最频繁的束测元件，它能给出束团质心位置信息。
最常见的BPM包括纽扣型、条带型、斜切型（linear-cut）和用于自由电子激光或直线对撞机的腔式BPM。
在不同的加速器中、不同的加速段、不同的应用需求下这些参数的值差异较大，在不同的工作模式下，位置测量的精度和反应时间各不相同，从逐束团、逐圈的纳秒、微秒一直到闭轨测量的毫秒、秒，采用电子学和信号处理方法也各不相同。
BPM系统主要由两部分组成，BPM探头和电子学处理器件。

## Slide 4: 束流位置测量
束流位置测量是加速器机器参数测量的基础。根据惯例，在每一个四极铁附近放置一个束流位置测量探头，再加上其他特殊位置处的探头数目，总共有2324个。
由于整个储存环的周长是54.75公里，所以需要在辅助隧道内为束流位置测量探头和其他束测探头的电子学建造32个束测本地站，每隔1.7公里布置一个本地站，每个本地站控制72个束流位置探头和其他束测探头。束流位置探头的前端电子学和数字电子学需要放置于隧道内，需要着重考虑电子学的辐射防护问题。
位于对撞区附近和校正色散六极铁附近的束流位置探头需要很高的测量分辨率。偏离中心的束流“麻花式”轨道需要考虑非线性效应。基于束流位置的全环慢反馈和对撞区局部轨道反馈也是必须的。

## Slide 5
 | 条带BPM | 纽扣型BPM
设计思想 | 行波 | 静电感应
机械尺寸 | 长度：5~30 cm 横向：方位角可达70° | 直径0.5~5 cm 更大的尺寸会发生信号失真
信号质量 | 失真较小 | 因为有限的尺寸和电容可能引起信号失真
信号强度 | 较大、取决于方位角 | 较小
带宽 | 近似宽带(有极小值) | 高通fcut ≈ 3GHz
特殊需求 | 50 Ω匹配 | 无
机械构造 | 复杂 | 简单
安装位置 | 四极铁内部 | 因其紧凑，可安于多处
方向耦合性 | 有、区分不同方向的束流 | 无

## Slide 6
 | 适用范围 | 优点 | 缺点
宽带 | 质子机器 facc< 300 MHz | 束团结构检测 可以进行后处理 快反馈需要该方法 | 噪音限制了分辨率 硬件较多
对数比 | 束团串≥1 μs | 耐用 非常高动态范围 便宜、简单易用 | 有限的束团分辨率 较大的热漂移 有限的精度
窄带 | 稳定束流 ≥10 μs | 高分辨率 低探测限 | 无逐圈信息 结构复杂
窄带+多路技术 | 稳定束流 ≥10 ms | 高分辨率 低探测限 高精度 | 无逐圈信息 结构复杂 仅适合稳定束流
AM/PM | 限定facc low bunching | 两通道 高动态范围 | 特殊的模拟电路 流强信息丢失 仅适合恒定facc
DSP | 多个束团 ADC ≈ 200 MS/s | 灵活、高分辨率 满足将来需求的新技术 | 有限的时间分辨 由于欠采样需要大量硬件 技术复杂

## Slide 7
 | 探头 | 电子学 | 工作模式 | 分辨率
SSRF and BEPCII | 纽扣型 | FPGA:Xilinx Virtex-6 ADC: ISLA214P50，14-bit,500Msps 模数转换 | Bunch by bunch | ~10 μm
KEK PF | 纽扣型 | Libera Brilliance+ | Turn by turn | <500nm
 |  |  | 10 ks/s | 40nm
 |  |  | 0.01~1kHz | 10nm
KEK ATF2 | 条带型 | FPGA:Xilinx Virtex5+FONT5 | single-pass | 300nm@1nC
ERSF Booster | 纽扣型 | Libera Spark | Turn by turn | 200μm@0.5mA ~50μm@2.5mA
APS | 纽扣型 | Libera Brilliance+ | Turn by turn | 6.0μm（2.7μm）*
 |  |  | 10 kHz | 4.7μ（2.9μm）
 |  | BSP-100 | Turn by turn | 5.9μ（N/A）
 |  |  | 10 kHz | 5.7μm（2.1μm）
NSLSII | 纽扣型 | AFE: BPF + Amplifier + Var. Att + ADC DFE: Xilinx Virtex 6, integrated uBlaze | Turn by turn | 20μm@0.5mA
 |  |  | Fast Aquition 10 kHz | 4μm@0.5mA
*:括号内的为垂直方向，括号外为水平方向

## Slide 8
 | 探头 | 电子学 | 工作模式 | 分辨率 | 文献
ADS Injector I | 纽扣型和条带型 | Libera Single Pass H | Single pass | __ | 13
ESS and DESY | 纽扣型 | DESY/Struck DWC8VM1 down-mixer RTM and a SIS8300-LAMC | Single pass | __ | 14
GSI SIS100 | 纽扣型 | Libera Hadron | Bunch by bunch | Goal：100 μm Lab Test：7 μm | 15

## Slide 9
实验室 | 性能 | 备注 | 时间
Libera Brilliance | 闭轨，100nm.TBT，1µm | BEPCⅡ、上海光源、英国Diamond光源、法国Soleil光源PETRA III | --
FNAL MIBPM | 闭轨10µm量级。 | 商业的八通道的Echotek GC814数字信号接收机，VME | 2005
Jefferson Lab | 100KHz的带宽精度为1μm。 | RF设计了可调增益。 | 2005
VEPP collider（BINP） | 逐束团位置分辨率100µm。FA，5µm。 | Budker Institute of Nuclear Physics，逐束团， | 2006
Spring8 | 闭轨0.1µm量级。 | 第二代DBPM 2 MSPS 16-bit ADC | 2006
Advanced Photon Source | 闭轨500nm。 | 第二代DBPM 88 MHz(per channel) and 14-bit | 2006
CNGS (CERN) | 20 µm分辨率。 | Digital Acquisition Board TRIUMF (Canada) for the LHC | 2007
SIS18，CERN | 逐束团位置分辨率100µm。 | Schw-erIonen Synchrotron - Heavy Ion Synchrotron | 2007
NSLS II（BNL） | TBT，10um。FA，1um。稳定性 200nm RMS。 | 第三代DBPM V6 MicroBlaze embedded processor | 2010
ATF Damping Ring BPM | 宽带TBT分辨率小于10μm,窄带100-200nm。 | KEK/SLAC/Fermilab联合为KEK设计的DBPM，VME | 2010
TNK（BINP） | SA，0.5µm。TBT,10µm。 | New second generation synchrotron radiation source，VME | 2010
SSRF | TBT，3µm。闭轨，0.1µm量级。 | 三个样机，硬件软件分开研发，然后移植。 | 2012

## Slide 10: 束流损失探测器
安装在加速器束流管道外侧的束流损失探测器（BLM）可以探测加速器发生束流损失的地点分布
研究束流损失发生的原因，为优化加速器参数、提高束流寿命提供重要依据。
常用的束流损失探测器主要有4种，分别是：气体电离室探测器、切伦科夫探测器、PIN-光二极管探测器以及闪烁体+光电倍增管（PMT）探测器。

## Slide 11: 束流损失探测器类型
束损类型 | 动态范围 | 响应时间 | 灵敏度(for MIPs) | 耐辐射性 | 对同步光是否敏感
电离室 | 108 | 89μs | 600(Elecgain)(1L) | >100Mrad | 敏感
PIN二极管 | 108 | 5ns[11] | 100(Elecgain)(1cm2) | >100Mrad | 不敏感
切伦科夫探测器 | 105~106 | 10ns | 270 (PMTgain)(1L) | 100Mrad | 不敏感
闪烁体+光电倍增管 | 106 | 20ns | ≈18·103 (PMTGain) | ≈20Mrad | 敏感

## Slide 12: 束流损失探测器应用
加速器 | 粒子类型 | 探测器类型
KEKB | 电子 | 气体电离室+pin二极管
LHC | 质子 | 气体电离室+金刚石探测器（恒温器）
SSRF | 电子 | 光纤光电倍增管
J-PARC | 质子 | 闪烁体光电倍增管+气体电离室
SwissFEL | 电子 | 闪烁体光电倍增管
BEPCII | 电子 | pin二极管

## Slide 13: 束流反馈系统
多束团大流强机器必备
抑制耦合束团不稳定性
快速测量手段，研究束流振荡信息
光源和对撞机普遍使用

## Slide 14: 束流反馈系统
 | PEP-II |  | KEKB |  | AlS | PLS |  | BESSYII | BEPCII | HLS
 | Her | Ler | Her | Ler |  |  |  |  |  | 
能量Gev | 9 | 3.1 | 8 | 3.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.7 | 1.89 | 0.8
流强A | 0.99 | 2.14 | 1.1 | 2.6 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 0.91 | 0.3
RF频率Mhz | 476 | 476 | 508.9 | 508.9 | 499.6 | 500 | 500 | 499.6 | 499.8 | 204
回旋频率 | 0.136 | 0.136 | 0.099 | 0.099 | 1.523 | 1.609 | 1.609 | 1.249 | 1.26 | 4.53
谐波数 | 3492 | 3492 | 5120 | 5120 | 328 | 468 | 468 | 400 | 396 | 45
束团间隔ns | 4.2 | 4.2 | 1.97 | 1.97 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 4.9
横向反馈 | 模拟 | 模拟 | 数字 | 数字 | 模拟 | 模拟 | 模拟 | 模拟 | 模拟 | 模拟
纵向反馈 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字

## Slide 15: 束流反馈系统
主流电子学 ：TED (Tokyo Electron Device) 数字反馈系统、Libera数字反馈系统、IGP( integrated Gigasample Processor, Dimtel)
Kicker: 根据束流和机器参数自研自制

## Slide 16: 谢谢
感谢何俊、于令达、尹頔为报告提供材料