## Slide 1: CEPC parameter and DA optimization
Dou Wang, Jie Gao, Yuan Zhang, Yiwei Wang, Feng Su, Huiping Geng, Cai Meng, Bai Sha, Tianjian Bian, Na Wang
CEPC AP meeting, 2016.10.28

## Slide 2: Beam-Beam Simulation: Z （161012）
IBB: Strong-Strong, Beamstrahlung ON

## Slide 3: parameter for CEPC partial double ring （wangdou20161026）
 | Pre-CDR | H-high lumi. | H-low power | W | Z
Number of IPs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Energy (GeV) | 120 | 120 | 120 | 80 | 45.5
Circumference (km) | 54 | 61 | 61 | 61 | 61
SR loss/turn (GeV) | 3.1 | 2.96 | 2.96 | 0.58 | 0.061
Half crossing angle (mrad) | 0 | 15 | 15 | 15 | 15
Piwinski angle | 0 | 1.88 | 1.84 | 4.11 | 5.86
Ne/bunch (1011) | 3.79 | 2.0 | 1.98 | 0.85 | 0.6
Bunch number | 50 | 107 | 70 | 400 | 1100
Beam current (mA) | 16.6 | 16.9 | 11.0 | 26.8 | 52.0
SR power /beam (MW) | 51.7 | 50 | 32.5 | 15.7 | 3.2
Bending radius (km) | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
Momentum compaction (10-5) | 3.4 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 3.1
IP x/y (m) | 0.8/0.0012 | 0.272/0.0013 | 0.275 /0.0013 | 0.16/0.001 | 0.12/0.001
Emittance x/y (nm) | 6.12/0.018 | 2.05/0.0062 | 2.05 /0.0062 | 0.93/0.003 | 0.87/0.0046
Transverse IP (um) | 69.97/0.15 | 23.7/0.09 | 23.7/0.09 | 12.2/0.056 | 10.2/0.068
x/IP | 0.118 | 0.041 | 0.042 | 0.0145 | 0.006
y/IP | 0.083 | 0.11 | 0.11 | 0.084 | 0.073
VRF (GV) | 6.87 | 3.48 | 3.51 | 0.7 | 0.12
f RF (MHz) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650
Nature z (mm) | 2.14 | 2.7 | 2.7 | 3.23 | 3.9
Total z (mm) | 2.65 | 2.95 | 2.9 | 3.35 | 4.0
HOM power/cavity (kw) | 3.6 | 0.74 | 0.48 | 0.47 | 0.59
Energy spread (%) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.087 | 0.05
Energy acceptance (%) | 2 | 2 | 2 |  | 
Energy acceptance by RF (%) | 6 | 2.3 | 2.4 | 1.3 | 1.1
n | 0.23 | 0.35 | 0.34 | 0.28 | 0.24
Life time due to beamstrahlung_cal (minute) | 47 | 37 | 37 |  | 
F (hour glass) | 0.68 | 0.82 | 0.82 | 0.89 | 0.92
Lmax/IP (1034cm-2s-1) | 2.04 | 3.1 | 2.01 | 3.5 | 3.24

## Slide 4: DA optimization with Yiwei’s lattice (code: MODE- zhangy@ihep.ac.cn)
Bunch length in parameter table: 2.7 mm
Plan:
- Re-optimize with 2.7mm bunch length
- Further optimization with MODE
- add additional sextupoles in IR

## Slide 5: Initial
0%: 18x/-19 x
+2%: 8x/-6 x
-2%: 1x/-7 x

## Slide 6: 54
0%: 19x/-21 x
+2%: 0 x/-0 x
-2%: 0x/0 x

## Slide 7: 66
0%: 18x/-18 x
+2%: 0x/-0 x
-2%: 0x/-0 x

## Slide 8: 99
0%: 25x/-24 x
+2%: 0x/-0 x
-2%: 0x/-0 x

## Slide 9: 118
0%: 25x/-24 x
+2%: 0x/-2 x
-2%: 1x/0 x

## Slide 10: synchrotron radiation spectrum of CEPC dipoles
Critical energy:
Energy spectrum:
Angular distribution:

## Slide 11: Arc dipole

## Slide 12: IP dipole

## Slide 13: septum

## Slide 14: Electric seperator