## Slide 1: CEPC超导高频系统设计限制因素
郑洪娟，宫殿君
2016-11-10

## Slide 2: 高频系统设计主要原则
超导腔数目
  总同步辐射功率容量
  主耦合功率容量对腔数选择有影响，主耦合器输入功率<300kW
超导腔、高次模功率、RF控制及不稳定性
cell数目选择 （crab waist方案降低了总RF电压）(Ncavity=Vrf/(Eacc*Ncell) & Psr/Pinput)
降低每腔高次模功率及高次模低温损耗，每腔高次模功率<1kW
降低阻抗，减少trap模式
增大腔储能（束流负载角度考虑） (Ncell~Vc/Eacc)
超导腔加速梯度<20MV/m
减小腔造价，易于调谐
场致发射，低温损耗
加速梯度太小不利于瞬态束流负载及LLRF控制
腔失谐量及带宽小于回旋频率
提高腔储能，易于基模的RF反馈 Ncell ~ R/Q
R/Q=V^2/(wU)
阻抗阈值及不稳定性阻尼要求
基模及同阶模不稳定性要求
高次模不稳定性要求
Q0及低温损耗要求
超导腔Q0 < 2E10 @ 2 K
动态低温损耗 < 40 kW @ 4.5 K

## Slide 3: Cell数目选择直观对比(cavity no.384)
Beam parameters (wangdou20160219) | High-lumi |  | Low power | 
Cell no. | 5 | 2 | 5 | 2
Q0 | 4×1010 | 2×1010 | 4×1010 | 2×1010
R/Q (Ω) | 514 | 212.7 | 514 | 212.7
kHOM/cavity (V/pC) | 1.4 | 0.55 | 1.47 | 0.59
Ave. RF power/cavity (kW) | 263.29 | 261.56 | 163.83 | 163.04
HOM power/cavity (kW) | 2.87 | 1.14 | 1.33 | 0.54
Cavity voltage (MV) | 9.6 | 9.6 | 9.2 | 9.2
Gradient (MV/m) | 8.4 | 20.9 | 8.0 | 19.9
Detuning frequency (kHz) | -2.97 | -1.23 | -1.76 | -0.73
Cavity bandwidth (kHz) | 7.9 | 3.3 | 5.4 | 2.2
Cavity effective length (m) | 1.153 | 0.461 | 1.153 | 0.461
Stored energy/cavity (J) | 44.2 | 106.9 | 40.3 | 97.3
Cavity wall loss/cavity (W) | 4.5 | 21.8 | 4.1 | 19.9
[1] H. Zheng et al. SRF Cavity Design for CEPC PDR Scheme, CEPC-SPPC Symposium, April 8-9, 2016. IHEP, Beijing.

## Slide 4
Background material
(from Dianjun)

## Slide 5
压降与相移
当束流经过高频腔时，感受到的加速电压是束流激起的电压和功率源输入电压的矢量和:
对于bunch train的情况，同一个束团串的第n个束团经过高频腔时：
前提条件：
当恰好匹配无反射时，功率源输入的电压保持不变：
当束团串很短（for CEPC H-lp：）
第n个bunch和第个bunch之间的电压变化为：
ψ

## Slide 6
束团串的首尾束团总相移：
For CEPC APDR:
q: charge per bunch
k: loss factor
N: bunch number per train~18
:the number of missing bunches in the gap
=135
=8
相移与束团串中束团的个数N成正比，与腔的储能成反比
所以，可以增大束团串的数量从而减小N，增大cell的储能，即增大，减小超导腔cell个数。
For CEPC APDR（4+4）
H-lp：采用°采用5cell =7.5°
Z：采用12°采用5cell =60°
For CEPC PDR（1+1）
H-lp：采用12°采用5cell =30°
Z：采用°采用5cell束团感受到的已经是减速场。