## Slide 1
张华桥 （高能物理研究所）
高能所高粒度量能器进展

## Slide 2: 国际／国内 硅＋钨量能器方案现状
类似的技术
France/Prague/Japan/England
做了大量的研发，
还没有最终决定是否建造
CMS HGC
已经确定在2015-2023年建造
优点：可以达到1立方厘米一个探测读出
很好的能量，位置，时间分辨率：5D量能器
未来国内外高能物理实验量能器方案的发展方向
国内几乎空白

## Slide 3: CMS高粒度量能器的结构
HGC-EE
HGC-FH
Module
Cassette
Si sensor
FE-ASICs
BH

## Slide 4: CMS高粒度量能器升级方案的时间表

## Slide 5: LHC实验探测器升级 科技部重点研发项目中的HGC任务内容
课题四的子课题之一，研发阶段的经费为285万元人民币
1) 测试不同工艺的硅传感器性能,反馈给硅传感器生产公司,设计出符合高粒度量能器抗辐射,能量和时间分辨要求的硅传感器。
  和欧洲核子中心合作，一博士常驻欧洲核子中心，学习相关的技术
2）开展硅模块组装的研究,设计出满足硅模块厚度要求和质量控制的方案,为实验束测试提供硅模块, 为后续量产提供方案。
  和美国加州大学圣巴巴拉分校合作
3）参与实验样机的实验束测试,通过对高粒度量能器性能的研究,改进硅传感器的设计,硅模块的组装,模拟性能研究等。
  参与实验束装置的组装，值班，分析在费米实验室，欧洲核子中心实验束数据 等

## Slide 6: 硅探测器测试系统
Labview
控制所有电子设备
恒温箱
-30 C
恒温箱内部
硅探测单元
二维可移动平台，移动硅探测单元
辐射后的硅探测单元性质变化：
黑色为未辐射单元，红，蓝，绿，紫辐射通量依次增大

## Slide 7: 高能所高粒度量能器硅测试
在高能所四号厅建立了简易洁净间
放进了两台硅测试台
  其他实验设备在筹备中

## Slide 8: 1） 高粒度量能器的硅探测器模块设计
非常紧簇的探测器设计： 模块的厚度影响HGC molier 半径

## Slide 9: 硅模块组装底座（1）
Put the tungsten plate, silicon and other parts of HGCAL in this region
设计：王立祥

## Slide 10: 硅模块组装底座（2）
To fix the lid
To adjust the distance between lid and pedestal
To fix the tungsten plate, silicon and other parts of HGCAL
Vacuum air hole
link with vacuum pump

## Slide 11: 硅模块组装底座（3）
gap

## Slide 12: HGCal Si Modual assembly system in IHEP
位于高能所硅实验室洁净间
感谢欧阳群，董静等的帮助
机器臂
移动平台
+ 组装底座
真空系统
喷胶系统
王峰

## Slide 13
Adjust this cylinder to fix the distance between the lid and the pedestal

## Slide 14
A
B
C
D

## Slide 15
Thickness of glue in area 1 (μm)
51
52
54
49
47
Glue thickness equal to total thickness of Module subtract thickness of aluminum plate and glexiglass
第一块空白模块测试结果
Perfect area
Not so perfect area

## Slide 16: 2) 高粒度量能器实验束测试
费米实验室实验束
  质子束： 120GeV
  电子束： 32 GeV
  Muon束： 32 GeV
  Pion 束： 32 GeV
CERN实验束
  质子束： 400 GeV
  电子束： 250 GeV
  Pion 束： 125GeV
  Muon 束：125GeV
高能所参与（李秉桓，Francesco Romeo，王峰，张华桥）
  2016/03 首个HGC模块在费米实验束测试：
  2016/6-： CERN实验束的费米测试
  2017年： 更多的实验束
费米实验束
CERN实验束

## Slide 17: 费米实验室实验束测试 2016.3-7
Beam
Beam
W plates
Copper cooling plate
Module
ZED Board Readout

## Slide 18: 费米实验束测试结果
参与从模块组装到实验束数据获取，分析的全过程
获得了首个MIP信号
  立马在Calor2016上展示
MIP hit，电子簇射显示
proton
proton
electron

## Slide 19: CERN实验束测试
参与实验束设备组装，束流取数值班，监视系统，数据分析等
负责长期跟踪，检查MIP信号，电子簇射的clustering研究
  ～每周在CERN的实验束组会上报告
muon
muon

## Slide 20: 经费使用情况
Phase II 经费还没有到我手中
目前使用phase I的经费(课题上到位28万，目前仅余4万）
  博士后工资： ～6600 * 12 = ～80000
  李秉桓常驻CERN半年： ～12000 * 6 = ～72000
  欧洲核子中心，费米实验室实验束值班，访问UCSB～6万
  洁净间改装，硅模块组装仪器购买，改装～4万
张华桥，廖红波，王征，王峰，李秉桓

## Slide 21: BACKUP

## Slide 22: CMS端盖量能器phaseII升级的原因：辐射损伤
2015年4月：
  CMS 确定HGC（即硅＋钨方案）为PhaseII端盖量能器升级方案
CMS 合作组发言人Tizianno Camporesi:
  我们今天需要更换端盖量能器，就是因为我们低估了辐射对探测器灵敏物质的损伤
1016 1 MeV neutron/cm2
高能所是最早提出该方案的十个单位之一

## Slide 23: 高粒度量能器（High Granularity Calorimeter）
建造高粒度量能器必需满足的条件
  LHC上质子－质子对撞上的辐射要求
  LHC上物理分析中的能量分辨率要求
  堆积事例带来的挑战
设计指标：
耐辐射，最大
能量分辨率
时间分辨率～50ps

## Slide 24: CMS高粒度量能器升级方案的时间表

## Slide 25: 实验束数据获取系统