## Slide 1: CMS实验L1触发升级2016年进展
高能物理研究所-实验物理触发组
刘振安、王春杰、程立波、赵京周、曹鹏程、王娜、龚文煊、黄杰
CMS中国组年度会议
高能所主楼130室，2016年12月26日15时

## Slide 2: 课题内容
CMS一期升级任务
  VME架构更换为MTCA架构
  单路数据率从1.6Gbps提升为10Gbps
  为方便维护新插件设计减少插件到5种
本课题针对CMS实验中Muon子触发系统升级
  升级之后新老触发系统并行运行，兼顾老系统的需要；
  处理插件间数据传输率提升为10.0 Gb/s;
  承担RPC子探测的数据合并、触发预处理的功能；
本课题研究对象是位于端盖和重叠区的RPC数据触发预处理，一共有192条1.6 Gb/s RPC数据输出光纤。

## Slide 3: CMS Phase I L1 触发升级
高能所触发升级的任务
  2013年初才参加
  承担L1触发的硬件设计和软件开发
  具体任务是设计1.6Gbps数据到10Gbps的数据合并与提速并提供出发与处理的功能和扇出功能
  CPPF（Concentration, Pre-Processing and Fanout) 插件
  并建立L1 Muon触发的CPPF系统

## Slide 4: μ子L1触发升级:TwinMUX+CPPF
TwinMUX: concentration for Barrel DT and RPC CPPF: Concentration, Pre-Process, Fan-out system for Endcap RPC

## Slide 5: CPPF插件设计方案
CPPF插件组成框图
数据带宽
  支持 360Gb/s 输入数据带宽
  支持 240Gb/s 输出数据带宽
XC7VX415T-2 (Virtex-7)
  作为核心处理器
  集成有48路 GTH Transceiver，单路速率最高可达13.1 Gb/s。
XC7K70T-2 (Kintex-7)
  作为控制处理器，起到配置管理插件的作用
AT32UC3A1512 (Atmel)
  作为插件的管理控制器(MMC, Module Management Controller)

## Slide 6: 设计完成的CPPF插件

## Slide 7: 已生产的部分CPPF插件（未安装面板和光缆）

## Slide 8: 触发预处理固件
CPPF插件预处理固件框图
固件Implementation版图

## Slide 9: 1.6 Gb/s数据的接收与同步对其
RPC数据格式

## Slide 10: 数据预处理：与数据合并
处理功能
  RPC数据的回复+粗团寻找+角度计算的角度转换，实现与整体固件的结合。
  1.6G角度生成后10G合并与扇出
RPC角度装换示意图

## Slide 11: 基于IPbus上位机控制软件
IPbus协议
  针对CMS实验，CERN开发的一款基于UDP的可靠以太网传输协议，实现对μTCA机箱的远程控制。
  基于IP访问硬件设备，采用A32/D32总线标准
上位机
  μHAL：C++ Micro Hardware Access Library，提供访问FPGA固件中寄存器和RAM的接口
  XML语言定义寄存器和RAM的地址
  采用Python脚本的方式控制CPPF插件
基于Ipbus的μTCA机箱控制系统拓扑结构图

## Slide 12: 系统测试：完成10.0Gbps传输测试
完成CPPF与MTF-7异步参考时钟下10.0Gbps传输性能的测试
异步模式如图所示，选用本地参考时钟
MTF-7接收板接收到的信号的眼图
GTH
Local Oscillator
CPPF
GTH
Local Oscillator
MTF7
CPPF
Transmitter
MTF7
Receiver

## Slide 13: 系统测试：RPC光纤数据的测试
测试地点
  CMS P5实验现场
测试链路
  RPC Link Board -> Passive Splitter -> CPPF
测试结果
  一共测试41条RPC光纤
  4条的RPC光纤在50%的分光比下有误码，60%的分光比，误码的光纤数更少
  CMS实验中使用60%的分光比，误码率更低，符合实验要求

## Slide 14: 系统测试：数据合并测试
地点
  北京实验室
  CERN CMS电子学实验室
  法国904大楼
测试
  单项测试
    发送端
      模拟RPC数据的发送，满足RPC数据格式
    接收端
      接收24路1.6 Gb/s 数据，每六路合并为1路10.0 Gb/s, 进行自动检测。
    角度转换测试
  综合联调测试
测试结果
  完全成功（12月15日）
  与MTF的功能测试节后安排
RPC数据格式

## Slide 15: 2016年任务小结
2016年主要完成了如下工作：
2016年2/3月王春杰访问CERN，实现了CPPF与MTF插件的联合调试，为小批量量产做最后验证
6月在高能所完成CPPF硬件的10块的小批量量产与调试。
6月王春杰与程立波访问CERN，与CMS组谬子探测器组讨论CPPF数据接收同步对其软件的实现方案。
8月-12月程立波访问CERN，与CMS合作组密切沟通与合作编写CPPF插件的数据解压缩恢复、粒子粗团确定以及角度计算等数据预处理软件的开发。
8月-12月曹鹏程访问CERN，从事CPPF插件通用控制软件SWATCH软件的编写工作。
9月刘振安访问CERN，协调CPPF软件开发与CMS Phase I L1触发升级其他项目的协调与互助合作。
12月刘振安访问CERN，推动与参加CPPF与OMTF系统的联调，并讨论与EMTF系统的联调准备工作。同时接受CMS Phase II L1升级研讨会的邀请，报告BELLE II项目中ATCA研制等相关经验的介绍，并探讨高能所参加Phase II 触发升级的具体工作。

## Slide 16: 经费使用情况
已花203.6万
  透支96万
借用约40万
  详情需整理
  CERN还没转账
一期经费基本花光了
  二期预研

## Slide 17: 经费使用情况（续）
新型触发研究
  借用
  细节需整理
  CERN花费还没转账

## Slide 18: Phase II 触发升级
参加了12月份的CMS Phase II 升级会议
  受邀请报告
  反响很好

## Slide 19: Phase II 触发升级
增加了新的机会
  Mu触发明确了
  有了新的可能性（Magnus提议）
Tracker
  原三方案
    AM／ASIC
    MTPP/MP7
    Tracklet/FPGA
  选择不容易
2016年有望有结论

## Slide 20: 部分感想
在CERN工作的必要性
  有效技术沟通
  工作协调的及时性
  推动工作容易
  有效显示度
工作安排
  两个学生常驻
  负责人员和骨干定期访问
  国内人员同时协调工作

## Slide 21: 高能所CMS Phase I L1 触发升级小结
高能所在CMS合作中发挥了重要作用
  CMS Phase I触发升级只有5种新插件，高能所承担了CPPF的设计
  CPPF由高能所独立设计
  CPPF满足MTCA新标准
  承担MTCA机箱CPPF系统建造
进展:2016年完成了预期任务
  CPPF插件最终定型
  CPPF完成量产与调试
  完成与RPC-LB，OMTF7和EMTF的联调测试
  正在进行软件编写与完善，
  基本完成了控制软件SWATCH的编写
2017年计划
  2017年2月初完成CPPF系统的调试
  为2017年3/4月份的系统集成做准备