## Slide 1
第十八届全国科学计算与信息化会议
WR自动刻度装置设计
@叶一锰 – 清华大学工程物理系
指导老师：龚光华 副教授
2017-7-6

## Slide 2
CONTENTS
目录
1
背景
2
同步原理
3
工程需求
4
装置设计
5
装置性能
6
误差分析
7
总结与展望

## Slide 3
性能:
  上万个分布式节点
  亚纳秒级时间同步
应用:
  在分布式网络测控、工业自动化控 制、多基地雷达、大型科学仪器等 都可应用。
  目前项目主要工程应用是LHAASO
  项目的KM2A阵列。
WR全称为White Rabbit, 是针对大型高能物理加速器控制，基于以太网技术而改进的精密时钟同步技术。由CERN主导的开源项目。
WR网络
背景
标定原理
工程需求
装置设计
装置性能
误差分析
总结与展望
第十八届全国科学计算与信息化会议

## Slide 4
背景
同步原理
工程需求
装置设计
装置性能
误差分析
总结与展望
WR网络结构
WR网络主要由3部分构成：
外部时钟源
交换机
WR节点
节点之间通过单光纤连接，支持千兆以太网协议，传输时钟信息的同时能够传递物理数据。
WR节点可以作为探测器主板的子板使用，提供授时与数据传输的功能。
第十八届全国科学计算与信息化会议

## Slide 5
背景
同步原理
工程需求
装置设计
装置性能
误差分析
总结与展望
同步条件：频率一致、无相位偏差
频率：在以太网物理层，通过数据流传递
相位：利用PTP协议和全数字双混频鉴相器算法测量、补偿偏差
WR节点的同步
第十八届全国科学计算与信息化会议

## Slide 6
WR网络的延迟
背景
同步原理
工程需求
装置设计
装置性能
误差分析
总结与展望
同步过程中，WR-PTP core会根据协议调用相关的延迟参数进行计算，修正偏差。
这部分功能为开源程序，硬件部分实验室师兄在Cute-WR板上已经实现。
延迟分为3类：
收发延迟（标定）
光纤传输延迟（实验、串口读取）
信号对齐时钟的延迟（串口读取）
第十八届全国科学计算与信息化会议

## Slide 7
标定方法：
通过示波器测量两个WR设备之间的mpps的偏差，补偿收发延迟。迭代多次直到同步精度满足要求。
缺点：
参数需要手动标定，在实际工程中需要耗费大量时间，且LHAASO阵列分布广，节点数目多，标定不方便。
WR节点的标定
背景
同步原理
工程需求
装置设计
装置性能
误差分析
总结与展望
第十八届全国科学计算与信息化会议

## Slide 8
[ 需求一 ]
  标定
  校验
[ 需求二 ]
  控制系统
  GUI显示
[ 需求三 ]
  防尘、防水、防震
显示与控制
设备强度
设计一套设备实现WR节点的自动标定与校验，连接好线缆后一键操作，完成标定。
整体需求
背景
同步原理
工程需求
装置设计
装置性能
误差分析
总结与展望
功能
第十八届全国科学计算与信息化会议

## Slide 9
功能设计-校准模式
背景
同步原理
工程需求
装置设计
装置性能
误差分析
总结与展望
第十八届全国科学计算与信息化会议

## Slide 10
功能设计-校验模式
背景
同步原理
工程需求
装置设计
装置性能
误差分析
总结与展望
第十八届全国科学计算与信息化会议

## Slide 11
设备硬件由树莓派、Cute-WR板和底板构成。
①树莓派：承担控制、数据处理、补偿操作以及外界通讯的任务
②Cute-WR板：同时作为TDC与WR节点
③底板：树莓派与Cute-WR板的供电与通讯。
硬件实现
背景
同步原理
工程需求
装置设计
装置性能
误差分析
总结与展望
第十八届全国科学计算与信息化会议

## Slide 12
软件包括：FPGA上的VHDL代码、树莓派的python脚本、手机安卓端的java程序。
FPGA：实现TDC数据采集控制、数据的SPI传输
树莓派：TDC数据处理、WR节点状态读取、WR节点延迟补偿、http服务器
手机端：自动刻度参数的GUI显示、设备控制
软件实现
背景
同步原理
工程需求
装置设计
装置性能
误差分析
总结与展望
第十八届全国科学计算与信息化会议

## Slide 13
单节点标定测试
背景
标定原理
工程需求
装置设计
装置性能
误差分析
总结与展望
测试单个WR自动刻度装置标定通用WR节点的偏差。以此验证WR自动刻度装置的标定准确度。
单节点标定测试流程图
第十八届全国科学计算与信息化会议

## Slide 14
标定器主端测试结果图
标定器从端测试结果图
单节点标定测试
背景
标定原理
工程需求
装置设计
装置性能
误差分析
总结与展望
（测试过程中树莓派数据处理中设置的精度要求为75ps）
第十八届全国科学计算与信息化会议

## Slide 15
分别利用自动刻度装置标定WR主节点和从节点，再将他们通过光纤互联，同步后观测其mpps偏差。
背景
标定原理
工程需求
装置设计
装置性能
误差分析
总结与展望
实验序号 | 实际偏差 (ps)
1 | 54.83
2 | 18.44
3 | -7.915
4 | 8.13
5 | 112.015
6 | 91.775
7 | 45.55
8 | 135.37
被标定节点间时钟偏差记录表
双节点标定测试
双节点标定测试流程图
第十八届全国科学计算与信息化会议

## Slide 16
根据实验结果，对误差进行了分析，并且对相关误差进行了调研与实验测量，主要误差如下。
背景
标定原理
工程需求
装置设计
装置性能
误差分析
总结与展望
WR自动刻度装置的阈值
链路重启
TDC模块的微分非线性
线缆的延迟
试验测试中设置为75ps，阈值越小偏差越小
链路断电重启引入30ps以内的误差
平均bin宽为40ps左右
传递mPPS信号线缆的延迟，随着时间变化，10ps左右
第十八届全国科学计算与信息化会议

## Slide 17
WR网络是高精度的时钟同步方案，但是标定耗时耗力
完成了设备的设计，在实验室内实现了自动标定的功能
经过初步实验，验证了装置的可靠性
总结
背景
标定原理
工程需求
装置设计
装置性能
误差分析
总结与展望
改进软硬件算法
更多实验验证装置的可靠性
实际工程使用
展望
第十八届全国科学计算与信息化会议

## Slide 18
谢谢聆听，欢迎提问
WR自动刻度装置设计
@叶一锰 – 清华大学工程物理系
指导老师：龚光华 副教授
2017-7-6